Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

| Nr.: | 5709/2955/03.10.2017 |
| --- | --- |
| Către: | COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. mun. București, sector 1, b-dul Dinicu Golescu, nr.38 |
| Spre ştiinţă: | APM Prahova |
| Referitor la: | Îndrumar în vederea elaborării Raportului privind impactul asupra mediului şi a Studiului de evaluare adecvată pentru proiectul Modernizare DN71 Bâldana-Târgoviște - Sinaia, km 0+000 – km 44+130-lărgire la 4 benzi și km 51+041-km109+905- drum la două benzi |

# Domnule Director General,

# În urma luării deciziei privind evaluarea impactului asupra mediului cu realizarea evaluării adecvate în cazul procedurii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ” Modernizare DN71 Bâldana-Târgoviște - Sinaia, km 0+000 – km 44+130-lărgire la 4 benzi și km 51+041-km109+905- drum la două benzi”,

# ca urmare a analizării documentaţiei depuse, a completării listei de control privind etapa de definire a domeniului evaluării, a consultării publicului precum şi a autorităţilor locale cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului în cadrul şedinţelor comisiei de analiză tehnică (CAT) desfăşurate în data de 26.09.2017 la APM Prahova şi 27.09.2016 la APM Dâmbovița, în conformitate cu prevederile:

- HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

- OM nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiectele publice şi private;

- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea H.G nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,

- OM nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,

- OM. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

vă comunicăm următoarele:

- Prezenta constituie îndrumar în vederea elaborării Raportului privind impactul asupra mediului şi pentru realizarea studiului de evaluare adecvată.

- In conformitate cu decizia mai sus menţionată titularul este obligat să asigure, prin persoane (experţi) care au acest drept conform legii, întocmirea studiului de evaluare adecvată şi întocmirea raportului privind impactul asupra mediului.

- Evaluarea impactului asupra mediului cât şi evaluarea adecvată se vor realiza ţinându-se cont de estimarea magnitudinii impactului cumulat al întregului proiect împreună cu alte proiecte implementate din imediata vecinătate;

- Studiul de evaluarea adecvată se va realiza:

- cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 19/2010, pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- ţinându-se cont de obiectivele de conservare prevăzute în planul de management al ariei naturale protejate de interes naţional şi comunitar Parcul Natural Bucegi ROSCI0013 Bucegi (traversată de proiect) şi de obiectivele/măsurile/acţiunile cuprinse în Planul de acţiune al custodelui ariei naturale protejate de interes comunitar ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului (aflată în vecinătatea proiectului);

Evaluarea impactului asupra integrităţii siturilor va stabili dacă proiectul, precum şi modificările aduse la proiect:

- cauzează schimbări semnificative ale funcţiilor ecologice (prin dispariţia/reducerea biodiversităţii) a siturilor Natura 2000 din vecinătate/traversat de proiect;

- reduce semnificativ arealele tipurilor de habitate (chiar şi a celor slabe calitativ din sit) sau viabilitatea populaţiilor de specii în acel sit, acestea fiind elemente ţintă;

- duce la fragmentarea siturilor din punct de vedere al funcţiilor ecologice prin pierderea sau reducerea zonelor de hrănire, de reproducere, deplasare de care depinde starea elementelor ţintă ale siturilor Natura 2000 (obiectivele de conservare/starea de conservare);

- disturbă îndeplinirea obiectivelor de conservare ale siturilor.

Studiul de evaluare adecvată va avea următorul cuprins:

- Informații privind proiectul

1.   denumire, descriere(caracteristici funcționale și constructive ), obiective;

2.   localizarea geografică şi administrativă a proiectului, cu precizarea coordonatelor Stereo 70 (se va anexa o hartă care să evidenţieze locaţia exactă a proiectului în raport cu ariile naturale protejate ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului şi ROSCI0013 Bucegi);

- suprafaţa totală pe care se va realiza proiectul;

- categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele de teren ce vor fi ocupate temporar/permanent de către proiect; se vor evidenţia cele care sunt în vecinătatea sau interiorul ariilor naturale protejate;

- modificări fizice ale terenului ce decurg din proiect (excavare, lucrări de asigurare a stabilitătii terenului, consolidare etc), efecte prognozate pe durata diferitelor etape de implementare a proiectului;

- informaţii despre materiile prime utilizate (se va specifica  dacă vor fi utilizate materii prime din cadrul ariilor naturale protejate);

- resurse naturale necesare implementării proiectului (alimentare cu apa, resurse regenerabile, resurse neregenerabile etc); se va preciza dacă vor fi exploatate resurse naturale din cadrul ariilor naturale protejate;

- emisii şi deşeuri generate de proiect (în apă, în aer, pe sol etc) şi modalitatea de eliminare a acestora; evacuarea apelor uzate;

- servicii suplimentare solicitate de implementarea proiectului (dezafectare/amplasare de conducte, căi de acces, poduri, etc) şi dacă acestea pot afecta integritatea ariilor naturale protejate;

- durata construcţiei, funcţionării proiectului şi eşalonarea perioadei de implementare a proiectului;

- activităţi care vor fi generate ca rezultat al implementării proiectului;

- caracteristicile proiectelor existente, propuse sau aprobate, ce pot genera impact cumulativ cu proiectul care este în procedură de evaluare şi care poate afecta ariile naturale protejate de interes comunitar;

- fiecare suprafaţă propusă pentru defrişare va fi identificată și localizată prin coordonate Stereo 70 şi i se vor asocia lucrările care impun această defrişare (supralărgire, bandă de urcare pentru vehicule lente, introducere în cadastrul drumului a zonei de siguranţă etc.); toate suprafețele propuse pentru scoaterea din fond forestier se vor identifica pe hartă sub formă de poligoane suprapuse pe suprafața ariei naturale protejate.

II. Informaţii privind ariile naturale protejate de interes comunitar (ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului şi ROSCI0013 Bucegi) afectate de implementarea proiectului

- Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar : suprafaţă,  habitate şi specii pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000, caracteristici ale siturilor, calitate şi importanţă, vulnerabilitate (conform Formularelor standard Natura 2000);

- Obiectivele de conservare ale ariilor naturale protejate, acolo unde au fost stabilite prin planuri de management; deoarece ROSPA0124 nu are plan de management se va ţine cont de obiectivele/măsurile/acţiunile cuprinse în Planul de acţiune al custodelui;

- Descrierea stării actuale de conservare a ariilor naturale protejate, inclusiv evoluţii/schimbări ce se pot produce în viitor; statutul de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din cele 2 arii naturale protejate

- Relaţii structurale şi funcţionale care crează şi menţin integritatea ariilor naturale protejate

- Date despre prezenţa, localizarea, populaţia şi ecologia speciilor şi/sau habitatelor de interes comunitar prezente în imediata vecinătate a proiectului, menţionate în Formularul standard Natura 2000 al  ROSCI0013;

- Date despre speciile de păsări de interes comunitar pentru care a fost desemnat ROSPA0124, prezente în vecinătatea proiectului: cod Natura 2000, denumire ştiinţifică şi populară, tipul populaţiei (rezidentă, migratoare); pentru speciile de păsări migratoare se va stabili dacă terenurile din vecinătatea proiectului reprezintă areal de rezidenţă, de reproducere/creştere, temporar (pasaj, migraţie), de iernat

- Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii de păsări care pot fi afectate ( evoluţia numerică, procentul estimativ care va fi afectat)

- Descrierea  funcţiilor ecologice ale habitatelor de interes comunitar sau naţional afectate (suprafaţa, locaţia, UP, ua, specii caracteristice); vor fi prezentate metodologiile utilizate pentru evaluarea funcţiilor ecologice ale  habitatelor desemnate în cadrul siturilor Natura 2000 afectate de proiect;

- Date privind structura şi dinamica populaţiilor de specii afectate (evoluţia numerică a populaţiei în cadrul ariilor naturale protejate, procentul estimativ al populaţiei unei specii afectate de implementarea proiectului, dacă suprafaţa habitatului este suficient de mare pentru a asigura menţinerea speciei pe termen lung); vor fi prezentate metodologiile utilizate pentru evaluarea funcţiilor ecologice ale speciilor desemnate în cadrul siturilor Natura 2000 afectate de proiect;

- Se vor menţiona tipurile de habitat (Natura 2000/corespondent habitat românesc/tipul de pădure sau habitat românesc fără corespondent Natura 2000) şi speciile caracteristice care vor fi defrişate;

Toate suprafeţele propuse pentru defrişare vor fi localizate prin coordonate Stereo 70 şi se va justifica necesitatea defrişării, cu menţionarea lucrărilor din cadrul proiectului care impun această acţiune; identificarea suprafeţelor supuse defrişării va fi realizată atât pentru fondul forestier cât şi pentru suprafeţele împădurite care nu aparţin fondului forestier, cu evaluarea impactul produs de defrişare;

- Amplasarea suprafeţelor propuse pentru defrişare, din punct de vedere al zonării interne a Parcului Natural Bucegi

- Se va specifica dacă proiectul :

- reduce suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor speciilor de interes comunitar;

- duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

-are impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de  conservare a ariilor naturale protejate;

-produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariilor naturale protejate

- Alte aspecte relevante pentru ariile naturale protejate, inclusiv posibile schimbări în evoluţia naturală a ariilor naturale protejate de interes comunitar;

III. Identificarea si evaluarea impactului

În cadrul studiului de evaluare adecvată se vor identifica şi evalua toate tipurile de impact negativ al proiectului, susceptibile să afecteze în mod semnificativ ariile naturale protejate

1. Se va identifica tipul de impact:

-direct sau indirect

-pe termen lung sau scurt

-în faza de construcţie sau de operare

-cu efecte izolate

-rezidual (după aplicarea măsurilor de reducere a impactului)

-cumulativ (cu alte proiecte)

2. Se vor analiza următorii indicatori cuantificabili şi la sfârşit se va determina impactul preconizat al proiectului asupra speciilor de interes comunitar (se vor analiza toţi  indicatorii şi va fi evaluat impactul asupra obiectivelor de conservare ale ariilor naturale protejate – pentru situaţiile în care acesta există) :

-schimbări în densitatea populaţiilor de specii de interes comunitar-dacă este cazul ;

-procentul ce va fi pierdut din suprafeţele habitatelor, folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă sau cuibărire ale speciilor de păsări de interes comunitar ;

- procentul ce va fi pierdut din suprafaţa habitatelor de interes comunitar în urma defrişărilor ;

-  fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimată în procente);

-  durata sau persistenţa fragmentării habitatelor de interes comunitar;

- durata sau persistenţa perturbării speciilor de interes comunitar;

- indicatori  care pot determina modificări legate de resursele de apă sau alte resurse naturale de care depinde biodiversitatea din ariile naturale protejate;

Se vor analiza toţi aceşti indicatori şi la sfârşit se va face evaluarea impactului cauzat de proiect, pentru 2 situatii :

-evaluarea impactului fără a lua în considerare măsurile de reducere a impactului

-evaluarea impactului după implementarea măsurilor de reducere a impactului

IV. Măsuri de reducere a impactului

Măsurile de reducere a impactului sunt stabilite în funcţie de impactul negativ posibil al proiectului .

În cadrul studiului de evaluare adecvată se vor stabili măsurile de reducere a impactului negativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSPA00124 şi ROSCI0013, după cum urmează:

1. Identificarea şi descrierea măsurilor de reducere a impactului care vor fi implementate pentru fiecare specie şi/sau habitat afectate de proiect ;

2. Măsurile de reducere a impactului trebuie să fie parte integrantă din proiect, să se adreseze direct impactului identificat, să fie funcţionale la momentul producerii impactului negativ, să aibă la bază cele mai recente date ştiinţifice de teren;

3. Modul în care aceste măsuri vor reduce/elimina impactul negativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar

4. Plan al măsurilor de reducere a impactului, calendar de implementare şi monitorizare, persoana juridică sau fizică responsabilă de monitorizarea şi implementarea măsurilor, evidenţierea cuantumului financiar necesar prin care măsurile de reducere a impactului pot fi asigurate pe termen scurt, mediu sau lung

5. Alte aspecte relevante

Nu sunt măsuri de reducere a impactului (şi nu vor fi evidenţiate ca atare) :

-măsuri de menţinere şi restaurare a statutului favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară (acestea constituie o implementare “normala” a prevederilor Directivelor europene)

-măsuri compensatorii

Studiul de evaluare adecvată va include, ca anexe:

-   fişele de observaţie întocmite cu ocazia deplasărilor în teren; metodele utilizate pentru culegerea informaţiilor privind speciile şi/sau habitatele de interes comunitar afectate;

-   calendarul de implementare şi monitorizare a măsurilor de reducere a impactului; se vor realiza hărţi care să conţină şi punctele de monitorizare;

-   persoana responsabilă de implementarea şi monitorizarea măsurilor;

- evidenţierea cuantumului financiar necesar, prin care măsurile de reducere a impactului pot fi asigurate pe termen scurt, mediu sau lung;

- lista organizaţiilor/instituţiilor/specialiştilor implicate în furnizarea informaţiilor

privind habitatele/speciile de interes comunitar , cu detalii (activitate, experienţă in domeniu etc) , precum şi alte surse utilizate (studii, literatură de specialitate, Formular standard etc).

Studiul de evaluare adecvată va fi depus pe suport de hârtie şi în format electronic, după ce va fi verificat şi corectat de către CNAIR SA din punct de vedere al datelor din notificare, în vederea afişării pe paginile de internet a ACPM.

După depunerea studiului de evaluare adecvată APM Dâmbovița(cu consultarea APM Prahova) va parcurge etapa studiului de evaluare adecvată urmată după caz de etapa variantelor alternative, etapa măsurilor compensatorii, conform prevederilor OM 135/2010 şi OM 19/2010.

- Raportul privind impactul asupra mediului

- Concluziile studiului de evaluare adecvată în forma acceptată de autoritatea de mediu vor fi introduse în raportul privind impactul asupra mediului în conformitate cu prezentul îndrumar. .

- Raportul privind impactul asupra mediului va avea conținutul cadru Anexei nr. 2, partea II din OM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii–cadru de evaluare a impactului asupra mediului  (de asemenea se va consulta şi Ghidul Sectorial pentru Evaluarea Impactului asupra Mediului – Proiecte de construcţie de autostrăzi şi drumuri realizat de experţii JASPERS).

- Se vor corela datele din studiul de evaluare adecvată, (respectiv concluziile din cadrul acestui studiu la faza la care procedura de evaluare adecvată a fost finalizată) cu datele din textul raportului privind impactul asupra mediului cu datele din Avize, CU şi cu datele din anexe (tabele, planşe în care sunt prezentate caracteristicile fizice ale proiectului )

Raportul privind impactul asupra mediului va cuprinde analiza în detaliu a următoarelor aspecte :

      - Modul de încadrare în planurile de amenajare a teritoriului având in vedere:

- folosinţa actuală şi cea planificată a terenurilor, atât pe amplasament cât şi pe zonele adiacente acestora, prezentată pentru tot proiectul de investiţii;

- impactul asupra arealelor afectate de proiect având în vedere folosinţa actuală a terenului pentru tot proiectul de investiţii;

      - Prezentarea posibilului impact al proiectului asupra factorilor de mediu pentru tot proiectul de investiţii (punctual pe sectoare aferente fiecărei localități              traversate )privind:

- descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului, descrierea soluțiilor tehnice adoptate și a măsurilor luate pentru protecția factorilor de mediu;

- descrierea modificării suprafeţelor de teren ocupate (definitiv şi temporar în perioada de construcţie/funcţionare, după caz) şi categoria acestora prezentată pentru tot proiectul de investiţii;

- evaluarea impactului cumulativ cu alte proiecte/activităţi din zonă existente sau planificate pe perioada de construcţie şi funcţionare, cu o analiză pe factori de mediu;

- estimarea cantităţilor de materii prime folosite, tipul acestora, provenienţa şi modul de asigurare a necesarului pentru realizarea proiectului;

- descrierea organizării/organizărilor de şantier cu precizarea kilometrilor şi a coordonatelor Stereo 70 (se va ține cont de discuțiile din cadrul sedințelor CAT referitoare la oportunitatea realizării unei singure organizări de șantier); se va menţiona clar dacă pe perioada realizării proiectului vor exista şi alte locaţii (altele decât cele propuse pentru organizarea de şantier) în care să se depoziteze temporar materiale de construcţii/deşeuri rezultate din demolări;

- descrierea şi prezentarea caselor, cladirilor care vor fi demolate în vederea realizării extinderii la 4 benzi respectiv realizarea benzii a 3-a, sau a altor lucrări;

- stabilirea exactă a zonelor de traversare, a reţelelor de transport: hidrocarburi, gaze naturale, energie electrică, etc., cu menţionarea kilometrilor între care se vor reloca, prezentarea măsurilor prevăzute pentru relocarea/protecţia acestora şi cuantificarea efectelor asupra factorilor de mediu pentru relocare;

- descrierea impactului lucrărilor de construcţie/funcţionare asupra factorilor de mediu şi prezentarea măsurilor pentru diminuarea impactului identificat;

- evaluarea impactului proiectului în cazul schimbării condiţiilor hidrologice şi hidrogeologice, prin modificarea dinamicii cursurilor de apă în timpul construcţiei şi după amplasarea lucrărilor pe cursurile de apă, respectiv măsurile pentru diminuarea potenţialului impact;

- realizarea evaluării efectului zgomotului şi vibraţiilor datorate realizării proiectului, atât pentru perioada de construcţie, cât şi pe perioada de operare, descrierea măsurilor avute în vedere pentru a evita/reduce/ remedia efectele adverse asupra mediului/populaţiei;

- identificarea, descrierea şi estimarea cantităţilor de deşeuri  produse în timpul lucrărilor de demolare/construcţie şi funcţionare, modul de gestionare şi eliminare de pe amplasament a acestora;

- menţionarea siturilor arheologice, reprezentarea acestora pe planurile de situaţie precum şi estimarea impactului potenţial asupra acestora, dacă este cazul;

- descrierea impactului rezidual;

- identificarea riscului de producere a unor accidente cu impact semnificativ asupra mediului sau poluării în timpul execuţiei/funcţionării şi măsuri de prevenire/reducere a acestora;

- descrierea lucrărilor necesare pentru reabilitarea suprafeţelor ocupate temporar, după finalizarea lucrărilor;

- propunerea unui plan de monitorizare a mediului atât pentru perioada de execuţie/funcţionare a proiectului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor, punctelor de monitorizare, cu precizarea responsabililor ;

- prezentarea punctelor de monitorizare pe hărţi care sa deţină în legendă şi punctele de monitorizare.

- elaborarea unui plan de monitorizare a măsurilor de reducere a impactului/condiţiilor pentru perioada de execuţie a proiectului în care se va urmării modalitatea de respectare şi implementare a cerinţelor din prezentul acord de mediu.

Evaluarea posibilului impact în cazul suprafeţelor de teren afectate de defrişare:

- menţionarea exactă a suprafeţelor care se vor defrişa (cu precizarea km între care se va defrişa) pentru fiecare lucrare (poduri, spaţii pentru servicii, parcări, relocări de utilităţi, etc);

- descrierea tipului şi funcţiei vegetaţiei forestiere;

- descrierea şi evaluarea efectului defrişării, identificarea suprafeţelor supuse defrişării va fi realizată atât pentru fondul forestier cât şi pentru suprafeţele împădurite care nu aparţin fondului forestier, cu evaluarea impactul produs de defrişare;

- prezentarea situaţiei eroziunii solului înainte de realizarea defrişării şi efectele prognozate în schimbarea stabilităţii terenului;

- descrierea şi evaluarea efectului defrişării vegetaţiei forestiere asupra factorilor de mediu (aer, apă, sol, faună, floră, climă, peisaj);

- prezentarea schimbărilor pe care le implică defrişarea în raportul dintre teritoriul antropizat şi cel natural;

- efectele prognozate în schimbarea microclimatului şi metode de monitorizare prevăzute după defrişare;

C. Descrierea detaliată a aspectelor de biodiversitate:

Se va evalua impactul proiectului asupra speciilor de floră şi faună de interes naţional/internaţional şi a habitatelor acestora afectate de implemetarea proiectului.

Se vor stabili măsuri de reducere adecvate care să anuleze/minimizeze efectele adverse ale implemtării proiectului, asupra biodiversităţii.

Descrierea şi estimarea impactului potenţial, se va face atât pentru perioada de construire, cât şi pentru perioada de funcţionare.

Se vor include concluziile studiului de evaluare adecvată şi se va prezenta impactul cumulat asupra biodiversităţii luându-se în considerare cele menţionate anterior.

Raportul privind impactul asupra mediului  trebuie să respecte conţinutul-cadru prevăzut în ghidurile metodologice aplicabile evaluării impactului asupra mediului şi să dezvolte concluziile studiului de evaluare adecvată completat după aplicarea prevederilor cap. III „Evaluarea adecvată”, conform prevederilor art. 16, alin. (4) din OM nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

La realizarea celor două studii se va ține cont de punctul de vedere al Administrației Parcului Natural Bucegi R.A. pe care îl atașăm prezentei, precum şi de propunerile făcute de reprezentanţii celorlalte autorităţi, în cadrul şedinţelor CAT.

- Alte documente necesare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului și evaluării adecvate:

- Coordonatele în proiecţie Stereo 70 în tabele distincte Excel pentru culoarul amprizei, lucrările de consolidare, organizare de şantier, spaţii de parcare, dezafectări-construcţii poduri, relocări.

- Coordonatele în proiecţie Stereo 70 ale conturului suprafeţelor care urmează să fie defrişate, (cât mai detaliat, cu un număr suficient de puncte pentru a se reda conturul exact). Datele vor fi transmise electronic în tabele Excel, conform tabelului de mai jos:

| Nr.crt. | Obiectiv | Coordonate Stereo 70 |
| --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |

- Avizul de gospodărire a apelor actualizat;

- Avizele  autorităţilor responsabile privind acceptul relocărilor de reţele electrice, reţele de distribuţie de gaze, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu apă, reţele de îmbunătăţiri funciare, etc, actualizate;

- Punctul de vedere al Direcţiilor Silvice, respectiv al Ocoalelor Silvice private din fiecare judeţ traversat de DN71, referitoare la suprafaţa necesară a se defrişa, cu specificarea funcţiei şi categoriei vegetaţiei forestiere pentru fiecare zonă;

- Punctul de vedere al Gărzilor Forestiere din fiecare judeţ traversat de DN71privind suprafeţe necesare a se defrişa;

- Avizul/punctul de vedere al Căilor Ferate Române,  privind traseul proiectului care intersectează CF;

- Avizul Direcţiilor Judeţene de Cultură privind realizarea proiectului;

- Certificate de urbanism actualizate;

- Alte avize solicitate prin certificatele de urbanism actualizate;

Documentaţia va conţine obligatoriu un rezumat fără caracter tehnic conform Anexei 2, pct. 9 din OM nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului.

Raportul privind impactul asupra mediului va fi depus pe suport de hârtie şi în format electronic, după ce va fi verificat şi corectat de către CNAIR SA, în vederea afişării pe paginile de internet ale APM Dâmbovița şi APM Prahova conform cerinţelor din HG nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

Conform prevederilor OM nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare a cuantumului tarifelor aferente acestora, cu modificările ulterioare, se va plăti tariful aferent etapei de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului, în cuantum de 2000 lei în contul APM Dâmbovița RO59TREZ2715032XXX003107 –cod fiscal 4402787 – Trezoreria Târgoviște.

Raportul privind impactul asupra mediului va fi elaborat de persoane fizice sau juridice care sunt înscrise în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.

La depunerea raportului privind impactul asupra mediului se va face dovada achitării tarifului mai sus menţionat.

Conform prevederilor Ord. nr.1026/2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată, art.11 ”Elaboratorii înscrişi în Registru sunt responsabili de calitatea şi obiectivitatea informaţiilor furnizate în studiile pentru protecţia mediului realizate”.

După realizarea raportului privind impactul asupra mediului, datele/conţinutul memoriului de prezentare vor fi corelate cu datele din raport în cazul în care apar neconcordanţe. Memoriul de prezentare refăcut va fi depus odată cu raportul privind impactul asupra mediului, după caz.

Conform art. 14, alin.(2) al OM nr.135/2010 „Transmiterea de către autoritatea publică pentru protecţia mediului a îndrumarului nu exclude posibilitatea solicitării ulterioare de informaţii suplimentare”.

p.   DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

ȘEF SERVICIU A,A,A,

Morcoașe Maria

ÎNTOCMIT,

consilier Grațiela Ciocoiu – Bunilă ȘEF SERVICIU CFM,

Elena Ivașcu                                                              consilier  Cornelia Vlaicu