MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU

OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIu

PENTRU obiectivul:

realizare lac de agrement in

“PERIMETRUL potlogi-vest 3 extindere, (St/sa≈6,64/5,67HA),

JUDETUL DAMBOVITA”

INTOCMIT

ING. GEOLOG TOADER  GHEORGHE

BENEFICIAR: S.C. sav bog trans srl

lunguletu

2023

MEMORIU DE PREZENTARE PENTRU

OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU

PENTRU “REALIZAREA UNUI LAC DE AGREMENT PRIN

EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE IN PERIMETRUL

POTLOGI-VEST 3 EXTINDERE (St/Sa=6,64/5,67ha),

JUDETUL DAMBOVITA”

I. DENUMIREA PROIECTULUI

Documentatia prezenta se refera la obtinerea acordului  de mediu pentru obiectivul:“Realizarea unui lac de agrement prin exploatarea agregatelor minerale in perimetrul Potlogi-Vest 3 Extindere (St/Sa=6,64/5,67ha), judetul Dambovita”

II. TITULARUL PROIECTULUI

Acordul de mediu este solicitat de S.C.SAV BOG TRANS S.R.L. care este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 15479050/03.06.2003, avand numarul de ordine J15/405/02.06.2003 si are ca obiect de activitate secundara si  extractia nisipului si pietrisului, extractia argilei si caolinului –COD 0812.

Persoana de contact→administrator Savulescu Vasile tel. 0722/796.667.

Forma de proprietate: Terenul este in proprietatea solicitantului conform certificatului de urbanism nr.61/19.04 2023 si se afla in tarlaua T100/2, identificat prin nr. cadastral/carte funciara nr.CF 80048. Suprafata perimetrului in care se va realiza obiectivul a reiesit in urma actului de dezmembrare a suprafetei de 109.419mp din cartea funciara nr.79897, teren dobandit de societatea S.C. SAV BOG TRANS SRL, in 3 loturi, astfel:

- Lotul 1 cu suprafata de 66.390mp cu numar cadastral 80048 ;

- Lotul 2 cu suprafata de 10.817mp cu numar cadastral 80049;

- Lotul 3 cu suprafata de 32.212mp cu numar cadastral 80050.

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

- Amplasamentul obiectivului

Perimetrul in care se va implementa proiectul este amplasat cu cca.3,0km in afara  sitului de importanta comunitara ROSCI0106 <<Lunca Mijlocie a Argesului>>, sit inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, conform Ordinului MMDD nr. 1964/2007.

Perimetrul pentru care se solicita acord de mediu se afla situat in terasa mal drept a raului Sabar, la cca. 375m de albie.

Perimetrul are o forma trapezoidala cu B=366m, b=186m si latimea, h=236m.

Vecinatatile acestei suprafete sunt:

-la nord- drum de exploatare DE 775

- la est, drum de exploatare, amplasament pentru doua LEA de 20KV si 110kv(teren incadrat in Lot 2);

- la sud-drum de exploatare, DE 776;

- la vest-drum de exploatare, DE 815/1.

Coordonatele STEREO”70 ale perimetrului sunt:

Pct.               X                        Y                Pct.               X                            Y

1.       340.066.845       548.344,050	       3.           339.669.374   	548.481,523

2.       339.955,800       548.494,268        4.           339.737,437   	548.392,514

5.       339.888,041      548.181,012

Suprafata perimetrului delimitata de aceste coordonate este de 66.390mp ≈6,64ha.

Accesul in perimetrul Accesul se face din Dj 401A la iesirea din  localitatea Potlogi din care se ramifica un drum DE 775, care are o lungime de 800 m pana in perimetru.

2. Date specifice proiectului

2.1. Justificarea necesitatii proiectului

2.1.1.Scopul si importanta obiectivului

Activitatea desfasurata in perimetrul Potlogi-Vest 3 este conform codul CAEN O812(1421)- extractia pietrisului si nisipului cu realizarea unui lac de agrement .

Obiectivul are urmatoarele scopuri:

1. exploatarea si valorificarea nisipului si pietrisului din perimetrul exploatat anterior cu adancirea cotei fundului de lac existent .

2. amenajarea finala a suprafetei exploatate prin refacerea suprafetelor excavate necontrolat prin rambleerea acestora.

3. mentinerea capacitatii de productie a statiei de sortare-prelucrare .

Oportunitatea exploatarii este data de:

- cererea pe piata in domeniul constructiilor a agregatelor naturale de rau;

- mentinerea de locuri de munca  in zona ;

2.1.2.Utilitatea publica-incadrarea in planurile de urbanism si amenajarea teritoriului

Prin amplasamentul  perimetrului situat in afara zonelor populate sau a altor obiective, zona nu intra  sub incidenta unui plan de dezvoltare rurala eliberandu-se:

- Certificat de urbanism nr.61/19.04.2023;

- Terenul este incadrat, conform aprobata prin hotararea CL Potlogi nr.9/27.01.2022 in intravilan.

- Propunerea prin certificatul de urbanism referitor la acest teren este de realizare lac de agrement.

2.2. Descrierea proiectului

2.2.1. Descrierea caracteristicilor fizice ale proiectului

( Din punct de vedere morfologic, zona se încadreaza în Marea unitate  morfologica denumita Câmpia Româna cu altitudine medie de cca  +131,50 mdMN    definita de o morfologie specifica, caracterizata prin prezenta mai multor subunitati morfologice :

-    Câmpia Burnazului

-    Câmpia Gavanu-Burdea

- Câmpia Vlasiei

- Zona de subsidenta  TITU

Aceasta subunitate este cea mai tinara  dintre cele amintite, cu o slaba inclinare de la NE  la SE. Un caracter particular il  ofera  cursurile de apa care si-au parasit  vechile albii  si care pot constitui  informatii in privinta evolutiei retelei hidrografice in Holocen.

Zona Potlogi-Romanesti  se incadreaza Campiei Romane, subunitatea geomorfologica Campia de divagare Titu-Potlogi.

Campia are cateva particularitati care o individualizeaza:

- aspect de campie mai joasa , cu o panta medie ce a determinat caracterul foarte meandrat  al retelei hidrografice  principale si secundare;

- lipsa teraselor de-a lungul retelei hidrografice

- prezenta unor albii mai vechi, grinduri ingropate ca urmare a numeroaselor schimbari de curs

- slaba incastrare a albiilor retelei hidrografice determina la precipitatii abundente inundarea unor mari suprafete de teren;

( Climatul se caracterizeaza prin contraste marcante de temperatura între iarna si vara, consecinta a unor influente estice. Temperatura medie anuala este de +10,5° C, iar cantitatea medie de precipitatii anuala este de 565 mm.Conditiile climatice au favorizat dezvoltarea unei vegetatii specific zonelor de lunca.

Geologia regiunii

Din punct de vedere geologic zona obiectiv, este situata în marea unitate de vorland  denumita  Platforma Moesica, în sectorul de nord al acesteia.

Zona Potlogi-Romanesti, face parte din flancul intern al avantfosei carpatice, delimitat de linia de contact a molasei cu flisul paleogen si linia pericarpatica.

Caracteristic acestei zone este existenta depozitelor aluvionare consolidate ce formeaza  o acumulare continua de  formatiuni  sedimentare  psamo-psefitice  clastice de origina fluviatila  de virsta  Holocena.

Din punct de vedere structural zona cercetata apartine Avantfosei Carpatice, la zona de contact cu Platforma Moesica. La mica adâncime apar depozite de vârsta Pleistocen inferior, iar la suprafata depozite de vârsta Pleistocen mediu, Pleistocen superior si Holocen. Levantinul nisipos este gazeifer, fiind exploatat, iar depozitele aluvionare holocene pot fi valorificate în industria materialelor de constructii.

Geologia perimetrului

Zacamantul de agregate minerale din perimetrul Potlogi-Vest 3, este o acumulare de nisip si pietris ce formeaza terasa dintre raul Arges si r. Sabar de varsta Holocen superior, cu urmatoarea succesiune litologica:

a. Coperta este formata din sol argilos si nisip fin usor argilos, cu elemente de pietris maroniu-galbui avand grosimea cuprinsa intre 0,50-1,0m.

b. Utilul este alcatuit din nisip, pietris si bolovanis cu o grosime estimata la cca. 11,0-15,0 m. Elementele de pietris si bolovanis au urmatoarea compozitie petrografica: gnaise muscovitice, gnaise cu ortoza,gnaise oculare, paragnaise cuartite,  gneise, sisturi cloritice, sisturi cuartitice, sisturi grafitoase si subordonat gresii cuartoase si calcaroase, calcare, marnocalcare. Fragmentele acestor roci sunt binerulate, au suprafete lustruite  si in general nealterate.Se estimeaza lipsa intercalatiilor sterile usurand procesul de exploatare.

Din forajele realizate in zona se constata o zonare granulometrica pe verticala: la partea superioara apare nisipul si pietrisul marunt iar in baza este prezent pietrisul grosier cu elemente de bolovanis.

Nisipul este de natura cuartoasa, de culoare cenusie  si au granule de la fin la grosier aspru la pipait, cu granule rotunjite si subrotunjite.

In cadrul depozitului util apar frecvent lentile argiloase, cenusiu-negricioase, cu filme de nisip fin cu indintari si treceri pe directie la nisipuri medii cu pietris marunt cu grosimi de 0,50-2,0m.

c. Culcusul zacamantului este reprezentat din depozite argiloase, loessoide: argile nisipoase,argile grase, argile prafoase-nisipoase, atribuite Pleistocenului superior.

Hidrogeologia perimetrului

Zona Titu-Potlogi din care face parte perimetrul Potlogi-Vest 3,  prezinta depozite cuaternare de nisipuri si pietrisuri care in anumite raporturi cu depozitele argiloase determina structuri acvifere de mica si medie adancime.

Dinamica apelor subterane este in stransa legatura cu structura geologica a zonei in care un rol deosebit il are aranjamentul structural si natura litologica a depozitelor.

Depozitele purtatoare de apa freatica apartin holocenului superior in facies aluvionar grosier – pietrisuri cu o grosime de 20-30 m, cu lentile argiloase, dispuse pe un paleorelief de eroziune a argilei de baza apartinand pleistocenului mediu.

Aceasta determina ca hidrostructura freaticului sa fie independenta hidrodinamic fata de hidrostructura subsidenta.

Forajele executate anterior au evidentiat in cadrul depozitelor aluvionare, la diferite nivele, existenta intercalatiilor argiloase discontinue, care se efileaza spre raul Arges.

→ Grosimea medie efectiva a stratului acvifer  estimata  din forajele  executate pentru agregate in zona POTLOGI-ROMANESTI este de cca. 13,8 m.

→ Directia si gradientul de curgere. Din cartarile efectuate in puturile rurale  din Potlogi si cele efectuate  in perimetrul  propus exploatarii se poate constata ca directia de curgere este de la NV la SE,  cu un gradient hidraulic de 1,5‰, iar arterele hidrografice sunt cele care alimenteaza continuu stratul acvifer freatic.

Nivelul hidrostatic in perimetrul Romanesti-mal drept al raului Sabar este la cota +129,30m la 2,50m sub cota terenului.

2.2.2. Descrierea principalelor caracteristici ale procesului de productie

Unitatea de exploatare

Conditiile geologice simple permit exploatarea cu utilaje clasice din dotarea tehnica actuala a beneficiarului:

Unitatea de exploatare este alcatuita din:

● greifer cu cupa de 5,5mc;

●un excavator cu cupa de 1,4mc JCB cu:

- productivitate 90-100 mc/h;

- adancimea maxima  de excavare – 9,0 m;

- viteza de deplasare- 5 km/h, pe senile;

● excavator CATERPILLAR cu cupa de 1,2mc;

● incarcator Hyundai

● autobasculante de 10 mc.

c.Metoda de exploatare

Stabilirea metodei de exploatare pentru valorificarea substantei utile este in functie de conditiile geologice ale acumularii minerale:

- * natura petrografica a zacamantului;

- *morfologia terenului in care se situeaza zacamantul;

- *natura si grosimea copertei;

- *forma si grosimea substantei utile;

- *existenta  intercalatiilor sterile;

- *conditiile hidrogeologice;

Avand in vedere cele de mai sus se recomanda metoda de exploatare prin fasii paralele succesive cu sensul de avansare de la sud-vest spre nord-est. Fiecare fasie va fi exploatata prin felii transversale pe lungimea fasiei ce se vor dezvolta de la cota actuala a fundului lacului creat prin excavarea precedenta –cca.+125,0mdMN pana la adancimea de +115,0mdMN.

1.Lucrări de deschidere

Pentru deschiderea perimetrului de exploatare nu sunt necesare alte lucrari de amenajare perimetrul fiind deschis ca urmare a lucrarilor de exploatare anterioare din zona.

2.Lucrări de pregătire

Documentatia prezenta se refera la o suprafata decopertata si exploatata in care s-a format luciu de apa iar lucrarile de decopertare a zacamantului au avut loc in totalitate in perioada precedenta(2016-2018)

Volum coperta 0mc

3.Lucrări de extracţie

Tehnologia de excavare si extractie  se  aplica la conditiile concrete din teren.

Avand in vedere cele de mai sus se recomanda metoda de exploatare prin fasii paralele successive.

Sensul de avansare a frontului în cadrul fasiei va fi pe directie E-V, iar a feliilor pe directie, N-S.

Fiecare fasie va fi exploatata prin felii transversale pe lungimea fasiei ce se vor dezvolta de la limita actuala a fundului de lac(media≈124,50mdMN) pana la  maxim +115mdMN.

Exploatarea se va limita cu strictete la conturul rezervelor determinate prin plantarea de borne, pe digul perimetral deja construit, care sa delimiteze zonele aflate in exploatare cu respectarea zonei destinate pilierilor.

Parametri frontului de exploatare

- Lungimea frontului: max. 200m-250;

- Latimea frontului de extractie: 10-15m;

- Adancimea excavarii: cca.10,0m(de la cota actuala lacului existent pana la cota vetrei  excavatiei lacului de agrement-max.+115,00mdMN).

Pilieri de siguranta

In zona exploatabila-sectorul de extractie, va respecta pilierii de siguranta de:

-  minim 10m fata de drumurile de exploatare si terenurile invacinate;

-  pilieri: LEA110KV culoar de 37m fata de ax;

d. Transportul utilului

Transportul nisipului si pietrisului se face din zona de extractie catre statia de se va face cu autobasculantele din dotarea beneficiarului.

e. Lucrari de prelucrare

Prelucrarea materialului excavat se va face prin statia de sortare situata  la cca 800m sud de perimetrul exploatat.

Lucrarile de prelucrare constau in urmatoarele operatii:

- alimentarea buncarului statiei de sortare;

- spalarea si sortarea balatului brut;

- depozitarea la sol a sorturilor;

Sorturi obtinute:

0-4mm; 4-8mm; 8-16mm; 16-31mm; >31mm

Depozitarea produselor miniere-a sorturilor- se face la sol in padocuri.

Sortul >31mm –refuzul de ciur –este reintrodus in circuitul de sortare dupa ce este concasat.

f. Expeditia

Agregatele minerale naturale sortate sunt valorificate catre diversi beneficiary cu ajutorul mijloacelor auto proprii sau a beneficiarilor.

Incarcarea se face cu un incarcator frontal in mijloacele de transport.

La balastiera se vor tine evidentele materiei prime extrase si produselor miniere finite.

3. Utilitati in procesul de productie

Lucrarile de pregatire a resursei minerale, extractia balastului si transportul nu implica alimentarea cu apa tehnologica sau agent termic.

a. Alimentarea cu apa potabila

Pentru personalul care deserveste activitatea de extractie apa potabila este asigurata de beneficiar in PET-uri iar cea menajera se asigura individual din pompa existenta in imediata vecinatate  a statiei de sortare.Alimentarea cu scop potabil si igienico-sanitar,conform STAS 1478/90 este de 50 l/om.

b.Evacuarea apelor uzate.Apele menajere  ce apar de la grupul sanitar ecologic se vor vidanja de o firma specializata.

Obiectivul Potlogi-Vest 3 este un sector de extractie . Ca urmare , nu este necesara amenajarea unei captari pentru alimentarea cu apa si nici pentru limpezirea sau recircularea apelor uzate.

c.Evacuarea apelor pluviale acumulate pe platforma statiei de sortare este facilitata de        infiltrarea in sedimentele poros-permeabile;

Apa tehnologica  -nu este cazul.

b. Alimentarea cu carburanti, lubrifianti

Exploatarea dispune de un depozit  special pentru carburanti si lubrifianti. Motorina, in conditii normale de manipulare, stocare si utilizare nu este un produs periculos pentru sanatatea personalului si a mediului inconjurator. Uleiurile pentru actionari hidraulice, transmisii mecanice sunt de asemenea produse netoxice pentru mediul ambiant si oameni in cazul manipularii, stocarii si utilizarii in  conditii normale.

Aceste produse sunt surse de pericol  doar in conditii accidentale, stocare, utlizare sau manipulare improprii. Stocarea si alimentarea utilajelor se face pe platforma amenajata in perimetrul destinat lucrarilor de intretinere si reparatii curente situat in incinta statiei de sortare.

c.Alimentarea  cu  energie  electrica

Alimentarea cu energie electrica a motoarelor electrice necesara extractiei cu greiferul  este asigurata de un post TRAFO630KVA instalat in incinta statiei de sortare.Alimentarea se face prin intermediul unui cablu subteran de la PT pana la marginea lacului existent(obiectivului) iar de aici este pozitionat pe una din laturile benzii transportoare pana la greifer.

d Produse si subproduse rezultate din procesul de productie

In urma activitatii de exploatare a zacamantului de nisip si pietris rezulta ca produs minier balast brut.

Balastul este un  produs natural care prin utilizarea lui in industria materialelor de constructii, intretinerea drumurilor, etc. nu influienteaza starea de sanatate a oamenilor.

Produse si subproduse rezultate din procesul de productie

Produsele miniere comercializabile sunt:

-sorturi de agregate naturale si concasate

- nisip 0-4 mm;

- pietris 4-8mm,8-16 mm, 16-31,5 mm;

- refuz de ciur > 31,5 mm;

4. Impactul potential asupra mediului ca urmare  a realizarii proiectului

Cantitatile medii de materii prime, materiale, produse rezultate din activitatea  de exploatare si prelucrare din balastiera Potlogi Vest terasa mal drept r.Sabar, estimate sunt:

a. 200.000  mc volum util prelucrabil/an;

b. 0 mc volum steril rezultat din coperta;

c.combustibil utilizat in procesul de productie estimat: 150.000 l motorina /an

d.lubrifianti:3.500 l/an

In timpul extractiei si sortarii resurselor de nisip si pietris din, nu se produc modificari asupra mediului care pot influienta  calitatea existenta a apelor raului, a solului si a aerului. In ceea ce priveste influienta asupra asezarilor umane, localitatile inconjuratoare suntla peste 0,70 km de perimetrul de extractie si aceasta nu va reprezenta o sursa de poluare sonora decelabila.

Analizand procesele tehnologice care se desfasoara in exploatarea zacamantului, rezulta :

1.in activitatea de extractie in functionarea mijloacelor auto si a autoincarcatorului si in timpul alimentarii acestor utilaje se produc:

-degajari de gaze si  gaze arse;

-poluarea sonora  a atmosferei in perimetrul de extractie

2. in ctivitatea  de transport  presupune   ca efecte asupra mediului:

  - poluarea sonora  prin functionarea  motoarelor autobasculantelor;

  - antrenarea de particule de praf de pe drumul de exploatare;

-     emisia de noxe ale gazelor de esapament;

5. Lucrari de amenajare si refacere a amplasamentului

5.1.Situatia suprafetelor amplasamentului

Terenul pe care se afla obiectivul de exploatare agregate minerale este arabil situat in extravilan si are o suprafata, conform certificatului de urbanism si ridicarilor topo de 66.390mp≈6,64ha..

Suprafetele in care se va realiza proiectul:

◘ suprafata  perimetrului (la cota medie a  terenului 132.00m)-6.64ha;

◘ suprafata exploatata (de la cota ≈125,00m)-5,90 ha;

◘ suprafata luciului de apa-5,67ha;

◘suprafata taluzata si innierbata-0,74ha;

◘ suprafata pilierilor pentru terenuri invecinate-0,96ha din care:

-la nord- drum de exploatare DE 775-0,19ha

-la est, drum de exploatare, amplasament pentru doua LEA de 20KV si 110kv(teren incadrat in Lot 2)-0,07ha;

- la sud-drum de exploatare, DE 776-0,23ha;

- la vest-drum de exploatare, DE 815/1-0,25ha.

5.2 Lucrarile de amenajare si refacere a amplasamentului

Avand in vedere ca amplasamentul a fost exploatat pentru amenajare bazin piscicol iar in prezent acest amplasament are o incinta cu luciu de apa si un dig perimetral de protectie impotriva inundatiilor respectandu-se pilierii fata de terenurile inconjuratoare, nu se fac alte amenajari pe suprafata perimetrului Potlogi Vest 3.

Se remarca prin actualizarea planului de situatie la limita de sud-est o depasire a suprafetei perimetrului.In acest sector se vor executa:

- depunerea(rambleierea) cu  materialul decopertat- sol vegetal- provenit din zona;

- nivelarea solului la cota initiala a terenului;

- lucrari de compactare;

- refacerea digului pe traseul initial proiectat

- ridicare topo la finalul lucrarilor de exploatare pentru lacul de agrement.

Date despre amplasament la data intocmirii documentatiei.

- cota medie pe care se afla amplasamentul obiectivului de investitii este 132,00mdMN.

- cota medie a fundului de lac actual-125,00mdMN;

- cota medie a fundului de lac de agrement-115,00mdMN;

- cota medie a digului perimetral-133,50mdMN.

6. Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu este cazul

7. Resursele naturale folosite

Volumul de resurse. Cantitatea de nisip si pietris determinata in perimetrul detinut de beneficiar de exploatabil 505.000mc;

Acest volum a fost determinat avand in vedere si necesitatea mentinerii unor pilieri de siguranta pentru zonele invecinate-drumuri limitrofe si pilierii LEA de 110kv si 20kv.

Cantitatea resurselor a fost estimata pe  baze grafo-analitice si prin observatii directe a aflorimentelor in zona.

8. Metode folosite in constructie

Constructia carierei se va face intr-o singura treapta de exploatare sub nivelul apei, treapta ce  se va opri la cota ≈ +115,0m-limita de exploatare pe adancime.

Metoda se utilizeaza pentru zacaminte stratiforme sau slab inclinate fara coperta.

Avand in vedere cele de mai sus se recomanda metoda de exploatare prin fasii paralele succesive cu sensul de avansare de la  E►W. Fiecare fasie va fi exploatata prin felii transversale pe lungimea fasiei ce se vor dezvolta de la suprafata lacului preexistent catre adancime pana la cota limitei de exploatare.

9.Planul de executie a carierei

Suprafata perimetrului este aproximativ trapezoidala, relativ plana usor accesibila pentru utilajele de extractie si transport.

Fiecare fasie va fi exploatata prin felii transversale pe lungimea fasiei.

- lungimea fasiei de extractie- 200-250 m;

- lungimea feliei: 10-15 m;

- adancimea medie de extractie sub nivelul hidrostatic: 10,00 m;

- adancimea excavatiei: cca. 10,0 m;

Din observatiile hidrogeologice din zona s-a pus in evidenta existenta unui nivel hidrostatic la adancimea de 2,5-3,0 m cantonat in aluviunile consolidate.

Acviferul este continuu, permanent, direct influientat de regimul hidrologic al raului Sabar.

Din configuratia perimetrului rezulta ca sunt necesare cca.22  fasii de exploatare.

Sensul de avansare a frontului în cadrul fasiei va fi pe directie E-V, iar a feliilor pe directie, N-S.

Avand in vedere  dimensiunile si forma suprafetei de exploatare se vor exploata:

| Numar fasii | Lungimea (m) | Latimea(m) | Adancimea –cota(mdMN) | Adancimea medie (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ≈200→250 | ≈10-15 | ≈115,00 | 10,00 |

Transportul materialului excavat la statia de sortare se va face pe un drum tehnologic amenajat anterior.

Acviferul este continuu, permanent, direct influientat de regimul hidrologic al raului Sabar.Nivelul apei freatice poate varia cu +/-1m functie de volumul de precipitatii din regiune.

Program de functionare

Formatia de lucru, necesara pentru executarea lucrarilor, din perimetrul, va fi compusa din 7 angajati.

Programul de lucru al balastierei va fi de 12 luni/an, 21 zile/luna, 8 ore/zi.

◘  ◘  ◘

10. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare cu privire la proiect

S-a analizat varianta evolutiei mediului in cazul neimplementarii planului de constructie a carierei de exploatare aggregate minerale, situatie nedorita, deoarece suprafata existenta era slab productiva.

Alternativele relevante, posibile, care au fost analizate pentru proiect, pot fi grupate in doua situatii: 1.nerealizarea proiectului si 2. realizarea proiectului.

1.Alternativa- nerealizarea proiectului

Principalele forme de impact associate nerealizarii proiectului sunt:

- pierderea oportunitatii privind valorificarea economica a resursei minerale cantonate in amplasament;

- pierderea de locuri de munca pe plan local;

- pierderea unor contributii financiare directe si indirect la bugetul local.

2.Alternativa -realizarea proiectului

Alternativa realizarii unei exploatari miniere “la zi”-balastiera- a tinut cont de o serie de factori, cum ar fi:

-  existenta in zona a altor balastiere deschise anterior;

-  amplasamentul este situat intr-o zona cu potential important din punct de vedere al resurselor naturale;

-  forta de munca este suficienta in zona;

-  accesul in perimetru se realizeaza cu usurinta;

-  tehnologia de exploatare este simpla si nu necesita instalatii special;

-  beneficiarul are dotarea si forta de munca cu experienta valorificarii zacamantului din exploatarea precedent.

Amplasarea exploatarii si activitatea desfasurata nu are un  impact deosebit asupra mediului inconjurator, obiectivul fiind intr-o zona izolata.

Ca urmare s-a ales de catre beneficiar si proiectant varianta implementarii proiectului de valorificare a agregatelor minerale, specifica conditiilor geologice ale zacamantului, cu obiectiv de amenajare a unui lac de agreement.

11. Alte activitati care apar

Prin realizarea exploatarii are loc extragerea de agregate minerale cu caracteristici calitative ale  produsele miniere conforme cu STAS-urile din industria materialelor de constructie.

12.Alte autorizatii cerute pentru proiect obtinute de beneficiar

- Certificat de urbanism nr.61/19.04.2023;

- Terenul este incadrat, conform aprobata prin hotararea CL Potlogi nr.9/27.01.2022 in intravilan.

- Propunerea prin certificatul de urbanism referitor la acest teren este de realizare lac de agrement.

◙   ◙   ◙

2.3 LOCALIZAREA PERIMETRULUI

2.3.1.Distanta fata de granite pentru proiecte care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului  in cotext transfrontiera, adoptata de Espoo la 25/02/1991,ratificata prin Legea nr.22/2001.

Nu este cazul.

2.3.2Harti, fotografii privind amplasamentul

Sunt atasate la documentatie.

1.Folosintele actuale si planificate ale terenului

Suprafata pentru care se solicita acord de mediu este teren extravilan arabil-conform actelor de proprietate cu suprafata de 6,64ha(66.390mp).

Folosinte actuale ale terenului.

Terenul se prezinta la aceasta data cu:

- suprafata luciu de apa-56.680mp;

- suprafata pilieri si dig de protectie amenajata-9710mp.

Folosinte planificate ale terenului.Zonarea si folosirea terenului

Suprafetele in care se va realiza proiectul:

◘ suprafata  perimetrului (la cota medie a  terenului 132.00m)-6.64ha;

◘ suprafata exploatata (de la cota ≈125,00m)-5,90 ha;

◘ suprafata luciului de apa-5,67ha;

◘suprafata taluzata si innierbata-0,74ha;

◘ suprafata pilierilor pentru terenuri invecinate-0,96ha din care:

-la nord- drum de exploatare DE 775-0,19ha

-la est, drum de exploatare, amplasament pentru doua LEA de 20KV si 110kv(teren incadrat in Lot 2)-0,07ha;

- la sud-drum de exploatare, DE 776-0,23ha;

- la vest-drum de exploatare, DE 815/1-0,25ha.

Folosinte ale terenurilor adiacente

Pentru terenurile din zonele invecinate raman la categoria de folosinta initiala.

2.3.4 Politici de zonarea si folosirea terenului

Terenul in care se desfasoara lucrarile de exploatare si redare in circuit economic va ramane in proprietatea SC SAV BOG TRANS SRL cu suprafata de 6,64ha.

Din suprafata de 6,64ha,  se va utiliza astfel:

-    5,67ha(56.680mp) →suprafata luciu de apa-lac de agrement;

-    0,97ha(9.710mp) → taluzurile innierbate.

2.3.5Arealele sensibile

Perimetrul este amplasat cu cca.3,0km in afara  sitului de importanta comunitara ROSCI0106 <<Lunca Mijlocie a Argesului>>, sit inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, pentru care, conform Ordinului MMDD nr. 1964/2007.

2.4 CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENTIAL

ASUPRA MEDIULUI

Impactul realizarii proiectului asupra mediului este produs in perioada de executie si va exercita impact negativ asupra aerului, in special prin emisii de pulberi, prin emisii de vibratii si zgomot.

Efectele au caracter temporar si actioneaza in special asupra personalului deservent de utilaje si mijloace de transport datorita expunerii mai indelungate.

2.4. 1.Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, calitatii apei, calitatii aerului, zgomotului si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural

Populatie si sanatatea umana

Cea mai apropiata asezare umana fata de exploatare este localitatea Potlogi situata la cca. 0,55 km .

Impactul general asupra populatiei este considerat redus si, raportat la situatia existenta, va fi un impact pozitiv  prin crearea de noi locuri de munca.

Materialele utilizate nu contin substante radioactive sau cancerigene, deseuri toxice, rebuturi industriale sau alte substante ori elemente daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii mediului inconjurator, ele corespund conditiilor impuse de legislatia in vigoare.

Flora si fauna

In zona in care se desfasoara activitatea de exploatare a agregatelor pentru amenajarea bazinului piscicol fauna va fi deranjata relativ putin de zgomotele produse de instalatiile si utilajele ce actioneaza in perimetru dar care se vor refugia in zonele limitrofe unde exista un habitat similar cu cel initial. Impactul realizarii proiectului va fi strict local, in jurul arealului destinat investitiei.

In concluzie executia proiectului va avea un impact neglijabil asupra biodiversitatii/habitatelor din zona.

Solul/subsolul

Solul din zona Potlogi-Romanesti este de tip aluvial molic, slab gleizat pe depozite fluviatile cu caracteristici morfologice:

-brun cenusiu inchis, lut argilos mediu(0-22cm);

-brun inchis, angular, lut mediu(22-40cm);

-brun galbui, lut nisipos-argilos(40-57cm).

Solul este fin argilos, nisipos,maroniu, care se poate incadra in grupa solurilor slab productive.

In perioada de exploatare a agregatelor minerale, singura sursa potentiala de poluare a solului/subsolului va fi reprezentata de scurgerile accidentale de la vehicule si utilaje(motorina,ulei).Dotarea tehnica va fi intretinuta corespunzator pentru evitarea poluarii.

Apa

Din punct de vedere hidrogelogic amplasamentul studiat se caracterizeaza printr-un strat acvifer freatic cantonat in depozitele aluvionare apartinand luncii si terasei r.Sabar cu o dezvoltare continua.

Acviferul freatic este cu nivel liber situate la o adancime de 3,30m fata de cota naturala a terenului(izohipsa la +129,50mdMN).Functie de regimul de precipitatii amplitudinea maxima anuala este de +_1,0m.

Din probele prelevate din hidrostructura apei freatice, zona Potlogi, din monitorizarea apei freatice la diverse balastiere din zona au rezultat urmatoarele caracteristici fizico-chimice:

| Cationi | mg/l | Anioni | mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca²+ | 60,9 | NO³+ | lipsa |
| Mg²+ | 14,0 | NO²+ | 0,0007 |
| Na+ | 22,5 | SO4²- | 69,1 |
| K+ | 7,4 | HCO3²¯ | 210,0 |
| NH4+ | lipsa | Cl¯ | - |
| Fe³+ | urme | PO4³¯ | 18,0 |
| Mn²+ | 0,88 |  | - |
| Total | 105,68 |  | 297,10 |
| Reziduu fix | 320 |  |  |
| Subst.org.(cons.KMnO4) |  | Duritate totala | 12,0 |

Prognozarea impactului asupra apei

Efectele asupra acviferului freatic pot fi grupate  in doua categorii:

- efecte asupra hidrodinamicii acviferului freatic;

- efecte asupra calitatii apei.

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale nu va avea impact negativ, asupra regimului apelor de suprafata si subterane, daca sunt respectate elementele constructive si conditiile de executie a obiectivului prin extractia agregatelor deasupra nivelului hydrostatic.

Se va respecta:

- extractia agregatelor se va limita pana la o cota 115,00mdMN;

- utilajele se vor verifica zilnic din punct de vedere tehnic la intrarea in frontul de lucru.

Aerul

In perioada de exploatare a agregatelor minerale, concentratiile de poluanti cu valoarea cea mai mare sunt distribuite in zona de exploatare si in imediata vecinatate a perimetrului. Acestea, coroborate cu diferitele conditii de stabilitate atmosferica, de vant, pot face ca impactul sa fie usor ridicat in zona obiectivului.

Cantitatile de poluanti emise de utilajele de lucru depend de urmatorii factori:

- consumul de carburanti;

- capacitatea utilajului si gradul de uzura;

- aria de desfasurare a activitatii, distant parcurse.

Concentratiile de poluanti in zona de influenta maxima, asociate cu conditiile meteorologice nefavorabile, pot fi usor depasite. Se apreciaza ca in zonele locuite , concentratiile se vor afla mult sub valorile limitele admise.

Ca urmare, sursele de impurificare a atmosferei, specifice perioadei de exploatare a agregatelor minerale, vor fi neglijabile.

Zgomot si vibratii

In activitatea utilajelor de exploatare, zgomotul grupeaza un ansamblu de emisii acustice de origini diferite, fie fixe, fie mobile, corespunzator acestora, precum si vehiculelor de transport.

In functie de distributia spatiala a utilajelor in perimetrul, harta zgomotului va avea aspecte diferite. Se estimeaza ca pentru un program de lucru de 8 ore (8-16), nivelul echivalent de zgomot se reduce la 50 dB(A).

In cadrul perimetrului, zgomotele si vibratiile se vor produce prin:

- activitatea de extractie a agregatelor;

- transportul agregatelor catre beneficiari.

La evaluarea nivelului de zgomot nu s-a tinut cont de existenta factorilor atenuatori, cum ar fi directia preponderenta a circulatiei maselor de aer.

Intensitatea sonora receptionata in cazul cel mai defavorabil de catre habitatul uman este de 7,5 dB. Astfel ca Ip = CE/CMA = 7,5/50 = 0,15, ceea ce indica un impact fara efecte majore.

| Tipul poluării | Sursa de poluare | Nr. surse de poluare | Poluare maximă permisă (limita maximă admisă pentru om şi mediu) | Poluare de fond | Poluare calculată produsă de activitate şi măsuri de eliminare/reducere | Măsuri de eliminare/ reducere a poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe zona obiectivului | Pe zone de protecţie/ restricţie aferente obiectivului, conform legislaţiei în vigoare | Pe zone rezidenţiale, de recreere sau alte zone protejate cu luarea în considerare a poluării de fond |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fără măsuri de eliminare/ reducere a poluării | Cu implementarea măsurilor de eliminare/ reducere a poluării |  |
| Zgomot | Funcţionarea utilajelor | Excavator, incarcator autobasculante | 90 dB(A) – locuri de muncă 65 dB(A) – limita incintei | 50 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | - |

Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot, se estimeaza ca in santier, in zona fronturilor de lucru, vor exista niveluri de zgomot de pana la 90 dB(A), pentru anumite intervale de timp. Dozele de zgomot nu vor depasi valoarea de 90 dB(A), admisa de normele de protectia muncii.

Din punct de vedere al confortului, nivelurile de acceleratii, in dB, trebuie sa fie inferioare valorilor corespunzatoare curbei combinate admisibile de 71 dB.

Peisajul

Avand in vedere zona de amplasare a obiectivului analizat si lipsa obiectivelor de interes public din zona, se considera ca activitatea care va fi desfasurata nu va avea un impact negativ asupra peisajului zonei.

Impactul potential al functionarii obiectivului  va fi strict local.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Obiectivul POTLOGI-VEST 3, nu va avea un impact negativ asupra conditiilor culturale,  obiectivelor de patrimoniu cultural,  arheologic sau asupra monumentelor istorice.

In zona amplasamentului nu sunt obiective de patrimoniu natural si construit

2.4.2.Sinteza impactului asupra mediului

Pentru impactul potential asupra mediului s-au folosit indicatorii standard:

Tipul impactului: negativ(-), pozitiv(+), neutre(0),necunoscute(?), sau neaplicabile(NA);

Magnitudinea impactului:nesemnificativ(NS),mic(L),mediu(M),mare(H),necunoscut(?);

Consecinte :directe(D), indirecte(I);

Durata: temporar(T),sporadic(S), permanent(P);

Evitabil prin masurile aplicate:da,nu;

Ireversibil –prin incetarea activitatii-:da,nu;

| Parametrul | Impact | Evaluarea impactului potential |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Magnitudine | Direct/ Indirect | Durata | Evitabil | Reversibil |
| Clima | Modificari ale microclimatului | 0 | NS |  | S | nu | da |
| Topografie | Schimbari in topografiaterenului | - | H | D | P | nu | nu |
| Geologie soluri | Epuizare resurse | - | M | D | P | nu | nu |
|  | Risc pt.stabilitate teren | - | L | D | S | da | da |
| Hidrogeologie | Modificarea nivelului, debitului apei freatice | - | NS | I | S | nu | da |
| Hidrologie | Pierderea capacit.de stocare si transfer | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Reducerea debitului acvifer. | 0 | NS | I |  |  |  |
|  | Schimbari in morfol. R.Arges | NA |  |  |  |  |  |

2.4.3. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Factorul de mediu APA

Pentru evitarea influentelor negative asupra ecosistemelor din zona, in timpul procesului de extractie a balastului se vor lua urmatoarele masuri :

- in perimetru nu se vor depozita carburanti ;

- alimentarea utilajelor se va face in locuri special amenajate ;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate ;

- nu se vor depozita deseuri menajere sau de orice alta natura in incinta perimetrului de exploatare.

Calitatea apelor freatice nu se va modifica daca se vor evita scurgerile de carburanti ale utilajelor de lucru.

Factorul de mediu AER

Prin aplicarea unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, pe toata durata constructiei obiectivului, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel de poluare/impurificare mai redus care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte nedecelabile cazuistic”.

La exploatarea Potlogi Vest 3 nu sunt prevazute dispozitive speciale de protectie a aerului sau alte masuri de combatere a poluarii atmosferei. Masurile care se pot lua cu efect privind reducerea noxelor din aer sunt legate de:

-functionarea motoarelor termice a utilajelor la parametri  normali;

-verificarea si reparatiile periodice si la timp a utilajelor;

-manipularea corecta a combustibililor si lubrifiantilor;

-depozitarea carburantilor si lubrifiantilor in spatii special amenajate si in recipienti metalici;

-amplasarea balastierei la distanta de zonele locuite;

Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer se  enumera:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitaţii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

●  utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO , ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

Factorul  de mediu SOL

Pentru diminuarea impactului asupra solului in perioada de exploatare a agregatelor minerale, vehiculele si utilajele vor fi intretinute corespunzator.

Evitarea poluarii acestui factor de mediu se poate realiza prin:

- incinta special amenajata  pentru stocare carburanti;

- platforma speciala pentru alimentare utilaje prevazuta cu rigola de scurgere si bazin de acumulare a uleiului uzat pentru stocare si reciclare;

- magazie piese de schimb si scule pentru reparatii periodice;

- deseurile menajere vor fi depozitate in recipienti speciali si incinerate periodic sau eliminate cu ajutorul unei firme de salubrizare;

-  realizarea unei organizari de santier, corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor-in incinta perimetrului statiei de sortare;

-  se recomanda ca platformele bazelor de productie sa aiba suprafetele amenajate pentru a impiedica sau reduce infiltratiile de substante poluante;

- posibilitatea de folosire a toaletelor ecologice pentru personalul cu sarcini in sectorul de extractie ;

- evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentelor si a vegetatiei existente, din perimetrele adiacente, prin stationarea utilajelor, efectuari de reparatii, depozitarea de materiale;

-  colectarea tuturor deseurilor rezultate din activitatea desfasurata astfel incat odata cu aceasta colectare sa se realizeze si sortarea deseurilor pe categorii; se va urmari cu rigurozitate valorificarea tuturor deseurilor rezultate, in special de la intretinere utilaje (baterii, anvelope, uleiuri arse, etc.);

- evitarea pierderilor de carburanti (la stationarea utilajelor) din rezervoarele sau din conductele de legatura ale acestora; in acest sens toate utilajele de extractie si transport folosite vor fi mai intai atent verificate la intrarea in schimbul de lucru.

Flora si fauna

Vegetatia si fauna sunt afectate prin poluarea celorlalti factori: apa, aerul, solul si subsolul.                    Poluantii principali cum praful(particule solide) in urma circulatiei auto au un efect negativ asupra sunt noxele din functionarea utilajelor si mijloacelor auto, ecosistemului in zona in raport direct cu nivelul poluarii acestor factori.

Impactul asupra vegetatiei si faunei se situeaza in limite admise, efectele nefiind nocive.

Aceasta concluzie se bazeaza si pe existenta unor exploatari vechi in zona, apartinind altor firme si care nu au afectat vegetatia si fauna, impactul exploatarii fiind scazut.

Sunt necesare urmatoarele masuri in vederea conservarii biodiversitatii:

- respectarea graficului de lucrari in sensul limitarii traseelor si programului de lucru pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice zonei in care se  incadreaza a amplasamentul;

-    realizarea unui program de colectare a deseurilor provenite din activitatea desfasurata;

-   la finalizarea lucrarilor se recomanda curatarea zonelor adiacente terenului, astfel incat sa nu ramana resturi de materiale ce se pot incadra ca deseuri si care sa afecteze ecosistemele naturale existente in zona.

Zgomot si vibratii

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele:

- intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor.

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru.

- pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate ;

- depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

Peisajul

Prin specificul sau solutiile adoptate, investitia se integreaza in  peisajul circumstant fara a afecta sensibilitatea peisagistica locala. Activitatea principala productiva se deruleaza intr-un spatiu distinct dupa norme specifice fara a afecta perceptia sociala.

In arealul activitatii de exploatare se va respecta sistematizarea suprafetelor destinate pentru:

- exploatare ballast;

- depozitarea temporara a copertei-daca este cazul;

- depozitarea corespunzatoare a deseurilor pe categorii de deseuri. Acestea vor fi predate unor firme specializate cu care beneficiarul va avea  un contract de prestari servicii.

Avand in vedere impactul minor al activitatii de extragere agregate minerale, asupra peisajului zonei, precum si impactul pozitiv prin valorificarea suprafetei de apa, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra acestei componente de mediu (peisajului zonei), in zona coexistand si alte amenajari cu scop de relaxare si agrement.

IV. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

1.Protectia aerului

1.1.Surse de poluanti pentru aer

Surse de poluanti pentru aer apar din urmatoarele activitati:

a.-activitatea de extractie a nisipului si pietrisului si functionarea utilajelor din dotare

b.-functionarea mijloacelor auto pentru transport

Poluanti:

-din functionarea utilajelor rezulta ca principali poluanti: NOx, COV, Co, Pb, particule, SOx.

-din alimentarea utilajelor  cu carburanti: COV

-din transportul agregatelor: particule solide

- Faza de extractie  a agregatelor din perimetru

Valoarea  factorului de emisie  pentru poluarea cu particule solide in aceasta faza este data de formula:

E=K*0,0016 (U/2,2)    /(M/2)    kg/t

E=factor de emisie

K=factor legat de dimensiunea particulelor

U= viteza medie a vantului

M=continut mediu de umiditate

Valoarea lui K:___________________________________________________________

< 30 mm                          <15 mm                        <10 mm                           <5 mm                                     <2,5mm

2,22                                    2,00	1,05	0,6	0,33

# Conditiile de valabilitate a formulei lui E

| Continut praf | Continut umezeala | Viteza vantului |
| --- | --- | --- |
| % | % | m/s |
| 0,44-19,00 | 0,25-4,80 | 0,6-6,7 |

In cazul balastierei materialul util este manipulat in stare uscata conducand la o valoare a factorului de emisie E=0,0005346 kg/t.

Din combinarea metodologiilor AP 42, COPERT si CORINAIR se obtin urmatoarele emisii de noxe:_________________________________________________________

Poluant                          Emisie kg/h                      Emisie g/s

particule                             0,00385                           0,001070

SOx                                   0,1543                             0,042861

NOx                                  0,0430                             0,011933

CO                                     0,0107                             0,002983

COV tot                              0,0012                             0,000328

Se mentioneaza ca aceste surse nu sunt surse controlate in sensul Ordinului Ministrului  462/93 si nu pot fi incadrate conform prevederilor acestuia.

- Faza de transport a agregatelor cu mijloace auto  implica:

- Emisii de noxe din functionarea motoarelor conform metodologiei de mai sus:

_____________________________________________________________

Poluant                             Emisie kg/h                               Emisie g/s

pulberi                                0,0120                                       0,003340

SOx                                   0,4319                                       0,119962

NOx                                  0,1202                                        0,03340

CO                                     0,0301                                        0,008350

COV tot                             0,0033                                        0,000919

- Emisii de particule din circulatia mijloacelor auto, dupa AP 42/98:

E=K*1,7(s/12) (S/48) (W/2,7)    ( w/4)    (365-p)/365

K=factor, functie de diametrul particulelor

s= continut de praf al materialului drumului (%)

S= viteza medie a autovehiculelor

W=numarul mediu de roti

w= greutatea medie a autovehiculelor

p= numarul de zile cu precipitatii peste 0,25 l/mp

Valorile  lui K:__________________________________________________________

30 mm       < 30 mm      <15 mm          <10 mm          <5 mm         <2,5mm

1,0               0,80            0,50                 0,36                0,20           0,095

In cazul unui  nivel maxim de activitate de transport

Qpart=1,505 kg/h/km=0,464 g/s/km

Aceste particule sunt emise practic pe intregul traseu al drumului dintre fazele extractie-transport, fiind cea mai importanta sursa de poluare a atmosferei din perimetrul obiectivului studiat.Emisiile de praf in atmosfera sunt neglijabile din punct de vedere cantitativ si nu contin compusi toxici.

Valorile de mai sus au semnificatia de valori maxime, in realitate emisiile avand valori mai scazute in functie de numarul si tipul utilajelor si de regimul de functionare, intens sau mediu.

Cantitatile rezultate nu pot atinge valori mari incat sa fie nocive pentru factorii de mediu.

Mijloacele auto si utilajele de extractie folosite in activitatea de exploatare sunt:

| Utilaj excavare/mijloc transport | Numar | Consum |
| --- | --- | --- |
|  |  | electric | motorina(l/h) |
| Greifer-excaveaza sub apa | 1 | ? | - |
| Incarcator frontal Komatsu | 1 | - | 12 |
| Autobasculante 18mc | 4 | - | 60 |
| Total consum orar |  | 72 |

Combustibil utilizat in procesul de productie estimat: 150.000 l motorina /an si lubrifianti:3.500 l/an;

## 2.Protectia calitatii apelor

## 2.1.Surse de poluanti pentru apa

## Emisiile  de poluanti in ape pot fi provocate de urmatoarele surse:

## pierderi curente sau accidentale de carburanti si lubrifianti in apele de suprafata sau subterane;

## scurgeri din fosa WC-ului;

A.Poluant: motorina

## Pentru realizarea lucrarilor de extractie si transport a agregatelor se estimeaza urmatoarele:

-volumul anual de motorina: 150.000  l

-pierderi curente sau accidentale: p=0,1 % din care:

10% se evapora, 10% se infiltreaza, 60% raman in sol, 20% antrenate de apele de suprafata. Rezulta urmatoarele valori:

-pierderi curente:  p1=0,1%*150.000 =150,0  l/an

-pierderi infiltrate: p2=10%*p1=10%*150,0=15,0 l/an

-pierderi antrenate de apa de suprafata: p3=20%*p1=30,0  l/an

-pierderi in ape de suprafata si subterane:p=p3+p2=165,0  l/an

B.Poluant: lubrifianti

Pentru functionarea utilajelor de incarcare si mijloacelor de transport se estimeaza urmatoarele cantitati:

-consum ulei de transmisie –3.500 l/an

-pierderi curente,  p –0,1%*1500 l/an=3,50 l/an

-pierderi din ape subterane si de suprafata- p1=30%*p=1,05  l/an

C. Debitul masic de scurgere din fosa WC-ului este necuantificabil, numarul de muncitori ce deservesc balastiera fiind mic ( 5 angajati).

2.2.Masuri si dispozitive pentru protectia apelor

In  incinta perimetrului de exploatare nu exista dispozitive pentru protectia apelor.

Se poate considera amenajarea platformei betonate pentru alimentarea utilajelor de extractie, incarcare si transport ca o masura de prevenire a poluarii apelor, platforma amenajata in imediata apropiere a atelierului mecanic din incinta statiei de sortare.

Pentru monitorizarea eventualeleor efecte generate de executia lucrarilor de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Potlogi-Vest 3 asupra acviferului freatic, se prevede recoltarea lunara de probe de apa din bazinele piscicole din sud-estul amplasamentului acestui perimetru.

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

3.1. Surse de zgomot si vibratii

Din analiza proceselor tehnologice ce se desfasoara la exploatarea Potlogi rezulta urmatoarele surse de zgomot si vibratii:

-functionarea utilajelor de extractie si a mijloacelor de transport (excavator, greifer, autoincarcator, buldozer, autobasculante)

-circulatia autobasculantelor care transporta balastul

Datorita amplasamentului perimetrului de extractie  la peste  0,75 km fata de localitatea  Romanesti, efectul zgomotelor si al vibratiilor este practic necuantificabil asupra cladirilor (STAS 12025-5/94).

3.2. Nivel de zgomot

#### a.Faza de extractie

1.Greifer-CUPA DE 5,5mc

-actionare electrica

- emisie sonora:  E=25 dB(A) la 30 m

2. Autoincarcator HYUNDAI

- actionare  Diesel

- emisie sonora:  E=50 dB(A) la 30 m

b.  Faza de transport

Autobasculante tip ASTRA- incarcata

- actionare  Diesel

- emisie sonora la viteza de 12 km/h: E=55 dB(A) la distanta de 30 m;

3.3Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Exploatarea nu dispune de amenajari speciale impotriva zgomotului si a vibratiilor. Ca masura de protectie impotriva zgomotului si a vibratiilor poate fi interpretat amplasamentul perimetrului de exploatare la distanta relativ mare fata de zonele locuite.

4.Protectia impotriva radiatiilor

Activitatea in cadrul exploatarii de agregate minerale naturale din perimetrul de extracrie nu implica utilizarea unor surse de radiatii si deci nu este necesara protectia impotriva acestor surse.

5. Protectia solului si subsolului

5.1. Surse de poluanti

In zona in care se incadreaza perimetrul de extractie, solul este caracteristic zonelor de lunca, de tip aluvial, iar sub aspect morfologic terenul de amplasament este relativ plan.

Se mentioneaza ca solul din zona Potlogi-Romanesti este de tip argiloiluvial. Prin activitatea desfasurata in cadrul perimetrului solul a fost afectat prin:

- degradare din punct de vedere calitativ ca urmare a manipularii in operatia de decopertare-depozitare temporara- repunere pe suprafata excavata;

- particulele antrenate de vehiculele de transport care, transportate de vant se pot depune la sol la distante relativ mari fata de perimetrul balastierei;

- manipulari accidentale ale carburantilor si lubrifiantilor

-functionarea defectuasa a utilajelor de extractie si a mijloacelor de transport.

5.2. Lucrari si dotari pentru protectia solului si a subsolului

Pentru prevenirea poluarii cu carburanti si lubrifianti, balastiera este dotata cu:

-incinta special amenajata pentru stocare carburanti- la statia de sortare;

-platforma pentru alimentare utilaje prevazuta cu rigola de scurgere si bazin de acumulare a uleiului uzat pentru stocare si reciclare.

- magazie pentru piese de schimb  si scule pentru reparatii periodice;

Din cele prezentate rezulta ca actiunea directa din fluxul tehnologic al balastierei asupra solului si subsolului implica schimbarea temporara a destinatiei suprafetei de teren  si redarea in circuitul economic a acesteia, dupa exploatare, prin resolificare.

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

In regiunea in care se incadreaza perimetrul predomina ecosistemele agricole si nu se afla pe traseul de migrare a pasarilor.

Perimetrul este situat La cca. 3,5km de aria naturala protejata “Lunca mijlocie a Argesului” cod ROSCI0106 pentru specii de pesti si amfibieni care se regasesc in AnexaII a Directivei Habitate si doua habitate de interes european-Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior(91EO*) si Zavoaie cu Salix alba si Populus alba(92AO)

6.1. Descrierea aspectelor de mediu ce vor fi afectate prin proiectul propus

Activitatea desfasurata in perimetrul de extractie  nu are o actiune directa asupra vegetatiei si faunei din zona, insa le afecteaza indirect prin impactul activitatii de exploatare asupra unor factori de mediu precum solul, aerul si mai putin apa.

Prin lucrarile de excavare este afectat solul aferent perimetrului de extractie. Un alt factor care este afectat il constituie aerul prin lucrarile de extractie (in mai mica masura) si transportul tehnologic cu mijloace auto.

Vegetatia Amplasamentul balastierei in imediata apropiere de raul Sabar si Arges face ca vegetatia sa fie caracteristica zonei de lunca: pajisti mezohidrofile, zavoaie de anin negru, plop si salcie, local vegetatie palustra  cu Juncus si Carex.

Fauna Caracteristica zavoaielor, fauna este dominata de rozatoare (iepure, jder, veverita), iar in apele raului se pot gasi scobar si predominant clean sau mreana.

In general activitatea de extractie are un impact scazut acceptat, fara modificarea negative si considerabila a productivitatii ecosistemelor naturale si antropizate, deteriorarea echilibrului ecologic, etc.

6.2. Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemul

Sursele de poluare ce afecteaza indirect ecosistemul  sunt rezultatul activitatilor de:

- extractie prin functionarea utilajelor

- transport cu mijloace auto

Poluantii principali sunt: NOx, COV, Co, Pb, particule, SOx, din gazele evacuate la functionarea si alimentarea uttilajelor de extractie si autobasculantelor.

Alti poluanti sunt praful ( particule solide) rezultat al circulatiei auto din perimetrul de extractie la statia de sortare si particulele solide ramase in suspensie in apa reziduala evacuata in urma operatiei de spalare a agregatelor. Acesti poluanti prin efectul negativ asupra aerului, solului si apei afecteaza indirect ecosistemul din zona.

6.3. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia faunei si florei

Activitatea de exploatare a perimetrului  are o durata estimata de 2 ani. Datorita impactului relativ scazut asupra factorilor de mediu, exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul Potlogi-Vest 3, nu are prevazute lucrari speciale de protectia mediului.

Vegetatia si fauna sunt afectate prin poluarea celorlalti factori: apa, aerul, solul si subsolul ca urmare a transportului de la sectorul de extractie la statia de sortare. Poluantii principali cum sunt noxele din functionarea utilajelor si mijloacelor auto, praful(particule solide) in urma circulatiei auto au un efect negativ asupra ecosistemului in zona in raport direct cu nivelul poluarii acestor factori.

Impactul asupra vegetatiei si faunei se situeaza in limite admise, efectele nefiind nocive.

Aceasta concluzie se bazeaza si pe existenta unor exploatari vechi in zona.

Sunt interzise:

- orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare din stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea inentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de migratie;

- deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau a oualelor din natura;

- deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihna;

- recoltarea florilor si a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intentie  a acestor plante in habitatele lor naturale, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-  detinerea, transportul, comertul sau schimburile in orice scop ale exemplarelor luate din natura, in  oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective  de interes public

7.1. Distanta fata de asezarile umane

Cea mai apropiata asezare umana de exploatare este localitatea Potlogi situata la cca. 0,75 km de perimetru.

Impactul asupra asezarilor umane se manifesta prin poluare sonora care la limita incintei balastierei este de 80 dB (A). Nivelul zgomotului la cel mai apropiat receptor situat la distanta r2 este:

L=L1-20lgr1/r2

unde : L1=80dB(A) ,r1=1m, r2=700m.

Rezulta L≈0,05dB(A)

Limita maxima admisibila pentru nivelul de zgomot exterior cladirilor de locuit este de 50dB(A)-STAS10009/88.

Daca balastiera functioneaza la capacitatea nominala nivelul de zgomot rezultat este mai mic.Indicele de impact asupra asezarilor umane va fi:Ip=0,05/50=0,001.

Din scara de bonitate pentru indici de impact in intervalul 0,25-0,50, mediul este afectat limite admise, nivel 1, fara efecte decelabile cauzistc.

7.2. Lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane si obiectivelor din zona

Activitatea de exploatare si valorificare a anisipului si pietrisului din perimetrul analizat nu afecteaza asezarile umane sau alte obiective peste limitele admise de STAS 1009/88 si deci nu sunt necesare alte lucrari, dotari si masuri fata de cele existente.

Ca masuri de protectie se poate specifica:

- verificarea utilajelor, mijloacelor de transport si buna lor functionare la intrarea in schimbul de lucru;

- verificarea starii taluzurilor create in timpul excavarilor si corectarea acestora de cate ori este nevoie;

- plantarea si verificarea de indicatoare de interzicere in zonele periculoase;

- verificarea existentei de semnalizari si avertizari in anumite zone de lucru;

Se vor respecta:

- Norme de protectia muncii in exploatarile miniere la zi – elaborate de Ministerul Muncii-1992;

- Legea Protectiei Muncii nr. 90/12.07.1996, publicata in MO nr. 157/23.07.1996;

- Norme privind protectia si exploatarea rationala a substantelor nemetalifere si roci utile –Decizia nr. 4/14.03.1985 a Ministerului Geologiei

- Norme specifice locurilor de munca

Pentru o buna desfasurare a activitatii se vor respecta prevederile  “Normelor specifice de protectie a muncii pentru extragerea substantelor minerale utile in cariere, cu mijloace mecanizate” –partea  III- nisip,pietris,balast, editata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, 2002.

8. Gospodarirea deseurilor generate de amplasament

8.1. Tipuri si cantitati de deseuri

Din activitatea productiva a exploatarii rezulta deseuri menajere si industriale.

Deseurile menajere se pot aprecia din punct de vedere cantitativ luand in considerare: numarul de angajati (N), cantitatea zilnica de deseuri produsa de un angajat (d=0,3 kg) si numarul de zile lucratoare pe an (T).

D=N*d*T=5*0,3*264zile=396 kg/an , aprox. 0,4mc/an

Deseurile industriale, sub forma de fier vechi, rezultat din defectiuni ale unor utilaje si subansamble, nu se poate aprecia cantitativ pe perioada de exploatare propusa-1 an.

Se pot produce:

- -  piese metalice uzate;

- - cauciucuri uzate;

- -  ulei uzat.

8.2. Modul de gospodarire a deseurilor

Gospodarirea deseurilor consta in colectarea si evacuarea acestora, astfel:

-deseurile menajere sunt colectate si incinerate periodic in incinta balastierei

-deseurile industriale, ca fier vechi, acumulatori si cauciucuri uzate se vor colecta controlat si preda periodic, pentru valorificare, la o unitate de profil din zona.

| Managementul deseurilor,t/an |
| --- |
| Denumirea deseurilor | Cantitatea estimata | Starea fizica | Codul conf. HG856/2002 | Managementul deseurilor,t/an |
|  |  |  |  | valorificata | eliminata | stocata |
| Piese metalice | 0,8 | Solid | 17 04 05 | 0,8 |  |  |
| Anvelope uzate | 5,0 | Solid | 16 01 03 | 5,0 |  |  |
| Acumulatori | 3,0 | Solid | 16.06.01 | 3,0 |  |  |
| Ulei uzat | 200,0litri | Lichid | 13 02 06 | 0,20 |  |  |
| Deseuri menajere | 400kg | Solid | 20 03 01 |  | 0,40 |  |
| Deseuri de la excavare-sol vegetal | - |  | 01 01 02 |  |  | - |

9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

In activitatea balastierei nu se utilizeaza substante toxice, iar produsele nu sunt toxice si deci nu implica masuri de gospodarire a unor astfel  de substante.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

1.Situatii de risc potential

Din analiza lucrarilor ce se vor  desfasura in perimetrul Romanesti, se constata ca accidente sau avarii cu impact major asupra mediului inconjurator sau asupra  sanatatii populatiei nu se pot produce, cantitatile de substante nocive rezultate prin exploatarea si functionarea utilajelor fiind reduse.De asemenea, cantitatile relativ mici de combustibili si lubrifianti manipulate pe intreaga perioada de activitate, nu reprezinta un risc potential major.

Deoarece alimentarea utilajelor se face periodic, cantitatile din stoc vor fi reduse ceea ce limiteaza o poluare accentuata  a apelor si/sau a solului,datorita inundarii.

Riscurile, ce vor decurge ca urmare a realizarii obiectivului de investitii analizat, se limiteaza la riscul de producere a unor accidente de munca, din cauza exploatarii necorespunzatoare a utilajelor din dotare. Riscurile sunt de tipul celor care se produc pe santiere, fiind generate de indisciplina si de nerespectarea de catre personalul angajat a regulilor si normativelor de protectia muncii si de neutilizarea echipamentelor de protectie. Tipuri de  activitati cu potential de risc :

- lucrul cu utilaje si mijloace de transport;

- circulatia pe drumurile de acces ;

Aceste activitati conduc la: inhalatii de praf, alunecari taluzuri, caderi de la inaltime.

2. Impactul global asupra mediului

Pe baza indicelui de poluare a factorilor de mediu s-a calculat indicele de poluare global, cu relatia: Ip=CE/CMA

Metoda de evaluarea a impactului global asupra mediului se bazeaza pe atribuirea fiecarui factor de mediu un indice de poluare in baza caruia se ataseaza o nota de bonitate iar stabilirea impacxtului global se face pe cale grafica.

Calitatea factorului de mediu sau a unui element al mediului se incadreaza in raport cu limitele admise de STAS-uri, normative de reglementare sausau se estimeaza efectele activitatii avand la baza cuantificarea efectelor in “note de bonitate”.

Pe baza indicelui de poluare a factorilor de mediu s-a calculat indicele de poluare global, cu relatia: Ip=CE/CMA, unde:

-CE→valoarea parametrilor care caracterizeaza diversi poluanti sau factori perturbatori ai factorilor de mediu ;

-CMA→valoarea maxima  admisa a aceluiasi parametru din actele normative cand acestea exista sau prin asimilare cu valori din bibliografia de specialitate.

Scara de bonitate  indicelui de poluare

| Nota de bonitate | Valoarea Ip=CE/CMA | Efectele asupra mediului inconjurator |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ip=0 | - mediu neafectat |
| 9 | Ip=0,0-0,25 | - fara efecte |
| 8 | Ip=0,25-0,50 | - fara efecte decelabile cazuistic - mediul este afectat in limite admise-Nivel 1 |
| 7 | Ip=0,50-1,00 | - mediul este afectat in limite admise-Nivel 2 - efectele nu sunt nocive |
| 6 | Ip=1,00-2,0 | - mediul este afectat peste limita admise-Nivel 1 - efectele nu sunt accentuate |
| 5 | Ip=2,0-4,0 | - mediul afectat peste limitele admise-Nivel 2 - efectele sunt nocive |
| 4 | Ip=4,0-8,0 | - mediul este afectat peste limitele admise-Nivel 3 - efectele nocive sunt accentuate |
| 3 | Ip=8,0-12,0 | - mediul degradat-Nivel 1 - efectele sunt letalale la durate medii de expunere |
| 2 | Ip=12,0-20,0 | - mediul degradat-Nivel 2 - efectele sunt letalale la durate medii de expunere |
| 1 | Ip peste 20,0 | - mediul este impropriu formelor de viata |

Indicele de poluare pentru sol/subsol Ip-S/Sb

Acesti factori sunt afectati initial de lucrarile de exploatare a agregatelor minerale.Prin lucrarile de ecologizare, resolificare pentru redare in circuit agricol impactul va fi considerabil diminuat.

Afectarea mediului se va incadra in limite admise Ip=0,50-1,00→nota 7.

Indicele de poluare pentru sol/subsol Ip-apa

Din operatia de exploatare nu rezulta ape uzate tehnologice sau menajere care ar constitui o sursa de poluare pentru apele de suprafata. Ca sursa posibila de efectare a apelor subterane o poate constitui produsele petroliere.

Afectarea mediului se va incadra in limite admise Ip=0,25-0,50→nota 8.

Indicele de poluare pentru aer, Ip-aer

Impactul produs asupra factorului de mediu aer, prin cantitatile de noxe provenite din arderea combustibililor lichizi, a pulberilor in suspensie, este negativ, dar nu are efecte accentuate asupra mediului.

Indicele de poluare Ip-aer=0,0-0,25→nota 9-fara efecte asupra factorului de mediu aer.

Indicele de poluare pentru vegetatie si fauna-Ip-(V,F)

Lucrarile de exploatare -doar- sub nivelul hidrostatic  nu au efecte semnificative asupra faunei si vegetatiei.Prin lucrarile de reamenajare a taluzurilor preexistente si digului in anumite sectoare se poate aprecia ca nu este afectata vegetatia si fauna.

Indicele de poluare Ip-(V,F)=0,0-0,25→nota 9-fara efecte asupra mediului.

Indicele de poluare pentru asezari umane-Ip-(As.U)

Asezarile umane se afla la o distanta de cel putin 0,7 km fata de perimetrul de exploatare, situat in extravilan, se considera ca acestea sunt afectate in limite admise.

Indicele de poluare -Ip-(As.U)- 0,0-0,25→nota 9.

Impactul global asupra mediului provocat de activitatea de extractie este dat de indicele de poluare global:  IPG = 1,41

Aceasta valoare indica un mediu afectat in limite admisibile in care nu se produc efecte adverse semnificative.

### 3. Lucrari de refacere a mediului

3.1.Lucrari pentru stabilizarea versantilor, taluzurilor

Extractia nisipului si pietrisului din terasa raului Sabar va determina aparitia unor taluzuri cu inaltimea de ≈17,0m si panta de 1:1. La aceasta panta taluzul nu are nevoie de lucrari de stabilizare speciale, iar zona uscata a taluzului cu inaltimea de 2,70m va fi innerbata.

3.2. Lucrari de rambleiere a excavatiilor

Sunt prevazute lucrari de rambleiere a unei excavatii, necontrolate, din zona de sud-est a cuvetei perimetrului,  care a fost executata in perioada 2016-2018. Suprafata acestei zone este de 1.863mp si va fi rambleiata iar perimetrul lacului de agreement va fi readus in limitele proiectate initial conform coordonatelor STEREO”70 a suprafetei din nr.cadastral 80048, suprafata atribuita beneficiarului.

3.3. Lucrari de geometrizare a excavatiei

In  timpul lucrarilor de extractie se va proceda periodic la:

- ridicari topo prin profile si reambulari  pentru a stabili limitele in suprafata si adancime a exploatarii, pilieri, front de exploatare.

- excavari la nivelul parametrilor prevazuti, conform planului de situatie.

3.4. Manegementul apelor

a.Alimentarea cu apa

Pentru desfasurarea procesului de productie este necesara alimentarea cu apa potabila pentru personalul exploatarii.

-apa potabila va avea ca sursa PET-uri, asigurate de beneficiar

b.Colectarea apelor

Apele pluviale se vor infiltra in terenul poros permeabil.

3.5. Lucrari de decontaminare a terenurilor

Prin specificul activitatii in balastiera nu se lucreaza cu substante chimice sau alt tip de substanta care sa conduca la contaminarea ternurilor. Deci, nu sunt prevazute lucrari de decontaminare a terenurilor pe care se desfasoara activitatea productive.

3.6. Lucrari de resolificare a terenurilor

Dupa finalizarea extractiei sunt prevazute lucrari de resolificare si rambleiere a sectorului sud-est pe suprafata afectata de excavatii de ≈0,19 ha(1.863mp).

Terenurile din zonele invecinate raman la categoria de folosinta initiala.

3.7. Lucrari de refacere a vegetatiei.

Nu este cazul. S-au executat lucrari de inierbare si plantare de salcie dupa exploatarea din perioada 2016-2018.

Ţinând cont de geometria finală a amenajarii, cât şi de uşurinţa asimilării în peisajul circumstant, la refacerea ecologică se vor avea în vedere următoarele:

- sectoarele afectate de excavatiile pentru amenajarea lacului de agrement se vor reface in totalitate prin replantarea spatiilor verzi: innierbare si perdea verde;

- spatiile neafectate de lucrari isi vor pastra categoria initiala;

- se vor întreţine drumurile utilizate în transportul materialului excavat;

Aceste lucrari se vor executa etapizat, o parte in timpul excavarilor si alta la finele activitatii de realizare a obiectivului.

Dupa geometrizarea excavatiei si realizarea reconstructiei ecologice, pe taluzele existente afectate, se vor executa lucrari de resolificare si inierbare.

4. Programul de monitorizare

4.1. Obiectivele programului de monitorizare

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii, se propune numirea unei persoane de specialitate, care sa aibe ca misiune monitorizarea lunara a protectiei mediului, respectiv conformarea cu normele impuse prin legislatia actuala.

Riscurile, ce vor decurge ca urmare a realizarii obiectivului de investitii, se limiteaza la riscul de producere a unor accidente de munca, din cauza exploatarii necorespunzatoare a utilajelor din dotare. Riscurile sunt de tipul celor care se produc pe santiere, fiind generate de indisciplina si de nerespectarea de catre personalul angajat a regulilor si normativelor de protectia muncii si de neutilizarea echipamentelor de protectie. Tipuri de  activitati cu potential de risc :

- lucrul cu utilaje si mijloace de transport;

- circulatia pe drumurile de acces ;

- inhalatii de praf;

- alunecari de taluzuri;

Programul de monitorizare a efectului exploatarii in terasa a nisipului si pietrisului asupra mediului va cuprinde:

- Desfasurarea lucrarilor miniere si transport in limitele suprafetelor din planul de situatie al balastierei;

- Respectarea pilierilor de siguranta in timpul extractiei fata de zonele  limitrofe;

- Mentinerea stabilitatii taluzurilor din cariera, mai ales dupa ploi abundente, reprofilari ale acestora la parametri proiectati, dupa ridicari si profile topo, scara 1:500;

- Respectarea cotei finale a vetrei excavatiei la cca. +115,00m;

- Realizarea unei lucrari de inierbare eficiente a taluzurilor .

- Evitarea depunerii unor deseuri nenocive sau nocive solului si apelor de suprafata sau subterane.

4.2. Perioada lucrarilor de monitorizare

Urmarirea procesului de exploatare-valorificare a nisipului si pietrisului din perimetrul Potlogi Vest 3, se va desfasura pe  toata durata exploatarii-2-3 ani in functie de planul de productie .

4.3. Lucrari de intretinere sau refacere a unor lucrari

Pentru exploatarea perimetrului nu sunt prevazute lucrari de intretinere sau refacere a unor lucrari in situatia in care este respectat procesul tehnologic si de tehnica a securitatii muncii specific exploatarilor miniere la zi.

Nu sunt excluse aparitiile unor fenomene accidentale:

- instabilitatea unor taluzuri la precipitatii deosebite;

- manevrarea defectuoasa a carburantilor;

- esecul unei inierbari eficiente.

In aceste cazuri se va trece la refacerea acestor lucrari.

VI. INCADRAREA PROIECTULUI IN PREVEDERILE ALTOR NORMATIVENATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA

(IPPC,SEVESO,COV,LCP, Directiva-cadru apa,Directiva-cadru aer,Directiva-cadru deseuri,etc.)

Proiectul nu intra sub incidenta : IPPC - Directiva privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, Directivei  SEVESO - Directiva Consiliului nr. 94/63/CE, privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV), rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service, Directivei LCP privind limitarea emisiilor in aer de poluanti provenind de la instalatiile mari de ardere .

Proiectul poate fi incadrat  in :

Directiva Cadru privind Apa a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996.

Acestă directivă oferă Comisiei Europene, statelor membre şi candidate posibilitatea de a coopera în cadrul unui nou parteneriat, bazat pe participarea tuturor părţilor interesate, pentru protecţia apelor interioare, a apelor de tranziţie, de coastă şi a apelor subterane, prin prevenirea poluării la sursă şi stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de poluare.

Directiva Cadru privind Apa stabileşte clar termenul limită până la care apele trebuie sa atingă un prag minim al calităţii, prin reducerea emisiilor provenite din activitatea umană, industrială şi agricolă.

Directiva cadru 2006/12/EC privind deseurile contine prevederi pentru toate tipurile de deseuri ( deseuri municipale si deseuri industriale), cu exceptia celor care sunt reglementate separat prin alte directive, iar Directiva privind deseurile periculoase (Directiva 91/689/EEC) contine prevederi privind managementul, valorificarea si eliminarea conforma a deseurilor periculoase.

Directiva cadru prevede, de asemenea, elaborarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor, cu rol cheie In dezvoltarea unei gestionari durabile a deseurilor. Principalul lor scop este acela de a prezenta fluxurile de deseuri si optiunile de gestionare a acestora.

Legislatia privind fluxurile speciale de deseuri contine reglementari referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice, vehicule scoase din uz, baterii si acumulatori, uleiuri uzate, PCB-uri si PCT-uri, namoluri de epurare, deseuri de dioxid de titan si deseuri miniere.

Legislatia privind transportul deseurilor contine prevederi privind transportul, importul si exportul deseurilor in, din si in afara Comunitatii Europene.

VII. LUCRARI NECESARE  ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier nu este necesara. Organizarea de santier  este facilitata de existenta in patrimoniul solicitantului  a platformelor din zona limitrofa perimetrului viitorului obiectiv.

Pentru accesul în zona perimetrului de exploatare, se vor utiliza drumurile deja existente.

Lucrări pentru protecţia şi reabilitarea mediului

In perioada de execuţie a lucrărilor de exploatare pentru nisip şi pietriş, se are în vedere executarea unor lucrări specifice de protecţia mediului şi reconstrucţie, ecologică a zonelor afectate.

- alimentarea cu carburanţi a utilajelor, efectuarea schimbului de ulei şi reparaţiile curente ale acestora se vor realiza doar pe amplasamente special amenajate in incinta statiei de sortare;

- umectare, în vederea evitării antrenării prafului pe drumul dintre zona de exploatare şi statia de sortare;

- respectarea parametrilor geometrici ai exploatarii (unghiul de inclinare a taluzului, înălţimea treptei, cota vetrei carierei pentru protectia apei freatice, etc.) ;

- respectarea pilierilor si coordonatelor punctelor limita ai bazinului;

- rambleierea excavaţiilor realizate necontrolat, in afara traseului proiectat, nivelarea şi compactarea acestora, iar în final acoperirea cu sol vegetal;

● colectarea şi îndepărtarea tuturor deşeurilor rezultate din execuţia programului de exploatare.

VIII. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI

8.1 Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente sau la incetarea activitatii

Exploatarea nisipului si pietrisului cu scopul valorificarii zacamantului si apoi redarii in circuit a suprafetei obiectivului, are un impact scazut, acceptat, asupra mediului.

Dupa finalizarea exploatarii agregatelor minerale aflate sub nivelul acviferului freatic, cuveta excavata sa fie transformata luciu de apa, dupa taluzarea zonelor  marginale si inerbarea acestora, daca este cazul.

Ţinând cont de geometria finală a amenajarii, cât şi de uşurinţa asimilării în peisajul circumstant, la refacerea ecologică se vor avea în vedere următoarele:

- zona afectata de excavatii se va amenaja in totalitate, urmand a fi redata in circuit ca zona  pentru agrement;

- spatiile neafectate de lucrari isi vor pastra categoria initiala;

- se vor întreţine drumurile utilizate în transportul materialului excavat;

Aceste lucrari se vor executa etapizat, o parte in timpul excavarilor si alta la finele activitatii de realizare a lacului.

Pentru geometrizarea excavatiei si realizarea reconstructiei ecologice, pe taluzele rezultate, se vor executa lucrari de terasare si umpluturi pentru stabilizare.

Pentru executarea acestor umpluturi se vor utiliza materialele rezultate din coperta zoneleor limitofe excavate care sunt in proprietatea beneficiarului. Umplutura va avea o grosime medie de cca. 0,50 m, dupa compactare, pastrandu-se unghiul de taluz (panta 1:2)spre interiorul excavatiei. Taluzarile se vor compacta, acolo unde este posibil, cu buldozerul sau manual, straturile de umplutura urmand a avea un grad de compactare minim de 80-90%, similar cu depozitele initiale.

Cuveta excavata va fi marginita printr-un dig realizat din materialul din  decoperta, bine compactat si innierbat.

Avand in vedere ca exploatarea se va face si sub nivelul acviferului freatic, terenul care va rezulta in urma excavatiilor va fi ocupat de un luciu de apa.

Alimentarea cu apa a bazinului se face natural, prin infiltrare direct din panza freatica si prin precipitatii.Nivelul apei din lac este strans legat de nivelul apei din raul Sabar.

Intreaga suprafata de 66.390mp a perimetrului Potlogi Vest 3 va deveni zona functionala de agreement, sport si spatii plantate si vafi introdusa in intravilanul comunei Potlogi.

Prin PUZ, suprafata perimetrului poate avea, cu dotarile necesare, urmatoarele destinatii:

- constructii de agreement: parc, sectoare plantate de agrement,lac de agreement, dotari sportive;

- amenajare piscicola;

- plantari de arbori si arbusti, spatii verzi plantate cu rol estetic si de protectie;

- parcari, spatii pietonale

8.2 Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru evitarea influentelor negative a unor poluari accidentale asupra ecosistemelor din zona, in timpul procesului de extractie a balastului se vor lua urmatoarele masuri :

- in perimetru nu se vor depozita carburanti ;

- alimentarea utilajelor se va face in locuri special amenajate ;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate ;

- nu se vor depozita deseuri menajere sau de orice alta natura in incinta perimetrului de exploatare;

- functionarea motoarelor termice a utilajelor la parametri  normali;

- verificarea si reparatiile periodice si la timp a utilajelor;

- manipularea corecta a combustibililor si lubrifiantilor;

- depozitarea carburantilor si lubrifiantilor in spatii special amenajate si in recipienti metalici;

- amplasarea balastierei la distanta de zonele locuite;

- incinta special amenajata  pentru stocare de lunga durata a carburantilor;

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

In cazul unor scurgeri de combustibil sau llubrifiant se vor lua imediat masuri de izolare a suprafetei afectate si de recuperare a agentului poluant pentru prevenirea scurgerilor in acviferul freatic.

8.3 Aspecte referitoare la dezafectarea investitiei

La finalul programului de exploatare, pe o perioadă de 1 an, SC SAV BOG TRANS SRL va asigura monitorizarea factorilor de mediu şi a lucrărilor de reconstrucţie ecologică, urmărindu-se în principal :

-montarea unor reperi topografici pentru urmărirea stabilităţii taluzelor si a suprafetelor perimetrale;

-eficienţa lucrărilor de acoperire cu sol vegetal, fertilizare şi înierbare;

- gradul de dezvoltare a vegetaţiei plantate;

-se vor lua măsuri de refertilizare a solului şi replantare în zonele în care vegetaţia nu se dezvoltă normal.

8.4 Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului

Lucrari de refacere(viabilizare)a suprafetei.

Pentru intreaga suprfata a perimetrului se vor desfasura urmatoarele lucrari:

a. Sectorul lacului de agrement

→suprafata de 5,67 ha, luciu de apa, redata in circuit economic pentru pescuit sportiv si de agrement;

→taluzuri cu suprafata de 0,97ha ce vor fi innierbate; in sectoarele in care este cazul pentru geometrizarea excavatiei si realizarea reconstructiei ecologice, se vor executa lucrari de terasare si umpluturi pentru stabilizare.

Acest sector se poate folosi, dupa constructia lacului, pentru activitate piscicola.

b. Suprafata pilierilor

→se vor amenaja: dig perimetral de aparare impotriva inundatiilor,spatii de circulatie in incinta,zona de depozitare temporara selectiva sol vegetal si steril daca este cazul.

c.Sectorul sud-estic

→amenajari de spatii verzi si ambientale, acces carosabil si pietonal.

Suprafata va avea rol estetic si de protectie.

d.Sectorul pilierului pentru LEA(≈20m)

→spatii plantate cu arbusti si arbori;

→cai de acces, parcare

Alimentarea cu apa a lacului format se face  in mod natural, prin infiltrare direct din panza freatica si prin precipitatii.Nivelul apei din lac este strans legat si de nivelul apei din raul Sabar.

Apa din panza freatica este corespunzatoare calitativ cresterii optime a pestelui fiind neutra,  usor alkalina din punct de vedere al pH-ului, bicarbonatate, usor sodo-calcice.

In cazul realizarii unei amenajari piscicole primenirea masei de apa este de 0,5- 1 l/s ha.

Popularea lacului cu pesti cu crestere in regim natural trebuie sa tina seama de ecosistemul specific apelor stagnante si in special de organismele planctonice si bentonice caracteristice .

IX.ANEXE –piese desenate

1. Plan de amplasare in zona                                                                    scara   1: 25.000

2. Plan de situatie-perimetrul bazinului piscicol                                      scara   1: 1.000

Intocmit,

Ing. geol.Toader Gheorghe

ANEXA

Calendarul  de implementare si monitorizare a  masurilor de reducere

a impactului asupra mediului

| Factori de mediu | Masuri de reducere a impactului | Termen | Responsabil pentru implementarea si monitorizarea masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | ►in suprafata perimetrului nu se vor depozita carburanti si lubrifianti; ►alimentarea utilajelor se va face numai in locurile destinate special pentruaceasta; ►reparatiile utilajelor se vor executa doar in atelierele de specialitate; ►depozitarea deseurilor se va realiza numai in locurile special amenajate pe categorii de provenienta:menajere, produse feroase, cauciucuri,acumulatori auto, etc. | Pe toata durata exploatarii | S.C.SAV BOG TRANS SRL |
| Aer | ►stropirea cailor de acces in perioadela fara precipitatii; ►evitarea operatiunilor de incarcare-descarcare in autovehicule a materialelor care genereaza praf in perioadele cu vant>3m/sec; ►dotarea si utilizarea doar a utilajelor si autovehiculelor cu motoare EURO III care respecta normele de poluare aflate in vigoare; ►intretinerea functionarii in mod corespunzator a utilajelor si intregului parc auto; | Pe toata durata exploatarii | S.C.SAV BOG TRANS SRL |
| Sol | ►sistematizarea suprafetelor din punct de vedere al operatiunilor si fluxului tehnologic din incinta perimetrului; ► platformele pentru stationari utilaje,auto,sa aiba suprafetele amenajate pentru reducerea infiltratiilor de substante poluante; ►mentinerea pilierilor de protectie pentru zonele invecinate si evitarea executarii de reparatii,stationary,depozitarea de material pe suprafata acestora in vederea protejarii vegetatiei existente din perimetrele limitrofe; ►depozitarea si colectarea deseurilor pe categorii si urmarirea valorificarii acestora cu prdilectie a deseurilor rezultate din reparatii si intretinere utilaje(baterii,cauciucuri,uleiuri,etc.) ►verificarea zilnica a utilajelor si mijloacelor auto penru evitarea scurgerilor la stationary sau in timpul functionarii; ►dotarea cu toalete ecologice pentru personalul de executie; | Pe toata durata exploatarii | S.C.SAV BOG TRANS SRL |
| Flora si fauna | ►respectarea graficului de lucrari si ordonarea acestora pentru limitarea traseelor si programului de lucru diminuandu-se impactul asupra florei si faunei; ►respectarea programului de colectare a deseurilor rezultate din operatiunile de exploatare-prelucrare-expeditie in vederea decongestionarii suprafetelor de depozitare; ►dupa realizarea programului de lucrari se va trece la ecologizarea suprafetelor limitrofe perimetrului prin indepartarea tuturor resturilor de material cu impact negativ asupra ecosistemelor naturale existente; | Pe toata durata exploatarii | S.C.SAV BOG TRANS SRL |
| Zgomot si vibratii | ►se va evita circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru activitatea de santier-cai de acces,drumuri tehnologice; ►functionarea utilajelor si echpamentelor cu reviziile si intretinerea efectuata pentru evitarea disconfortului creat in timpul lucrului; ►intretinerea permanenta a drumurilor are impact pozitiv asupra sonoritatii, si intretinerii mijloacelor auto; ►amplasarea de material utile in timpul executiei lucrarilor-depozite temporare de aggregate minerale-se va face in idea de constituire ca ecran de protectie pentru zonele din jur; | Pe toata durata exploatarii | S.C.SAV BOG TRANS SRL |
| Mediul socio-economic | ►controlul personalului muncitor asupra disciplinei de santier: insructajul periodic,echipament de protectie corespunzator locului de munca, prezenta permanenta la locul de munca repartizat, verificarea aptitudinilor fizice si psihice pentru functia indeplinita, eventual consum de alcool si drog; ►verificarea pentru buna functionare la intrarea si iesirea din schmburi a utilajelor, echipamentelor , mijloacelor auto, sculelor si dispozitivelor; ►verificarea frontului de lucru, a stabilitatii taluzurilor si a cailor de acces la frontul de lucru; ►executarea de imprejmuiri, semnalizari si avertizari in zonele de lucru; ►existenta indicatoarelor de interzicere in zone periculoase, verificarea placutelor cu insemne de pericol; ►restrictionarea si controlul persoanelor straine in santier; ►prelucrarea si respectarea normelor de exploatare miniera pentru exploatarile miniere la zi; | Pe toata durata exploatarii | S.C.SAV BOG TRANS SRL |

Intocmit,

Ing. geol.Toader Gheorghe