MEMORIU DE PREZENTARE privind

OBIECTIVUL

“REALIZARE  LAC  PENTRU  AGREMENT  PRIN

EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE,

PERIMETRUL ROMANESTI-“1”-MAL STANG RAUL SABAR,

COMUNA POTLOGI,JUDETUL DAMBOVITA”

BENEFICIAR: S.C. NEF ELECTRICA TREI SRL

BUCURESTI

INTOCMIT

ING. GEOLOG TOADER  GHEORGHE

2024

MEMORIU DE PREZENTARE PRIVIND

OBIECTIVUL

“REALIZARE LAC PENTRU AGREMENT PRIN EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE,PERIMETRUL ROMANESTI “1”-MAL STANG RAUL SABAR (ST/SA=3,23/2,06ha)”, JUDETUL DAMBOVITA

1.DATE GENERALE

I. DENUMIREA PROIECTULUI

Documentatia prezenta se refera la necesitatea obtinerii avizelor necesare executiei lucrarilor de exploatare pentru obiectivul “Realizare lac pentru agrement prin exploatarea agregatelor minerale, perimetrul Romanesti”1”-mal stang raul Sabar ”, judetul Dambovita.

II. TITULARUL PROIECTULUI

Titularul proiectului este S.C NEF ELECTRICA TREI SRL, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti,sector1, str. Bucegi,nr.75.

S.C NEF ELECTRICA TREI SRL este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 44974044 din 28.09.2021, avand numarul de ordine ROONRC J40/16745/2021 si are ca obiect de activitate principala declarata productia de energie electrica iar printre alte activitati secundare si  extractia nisipului si pietrisului, extractia argilei si caolinului –COD 0812.

Numar de telefon;0732/739536; e-mail:nefservice@yahoo.com;

Persoane de contact :

Administrator : Gavrila Ofelia-tel.0722/262862.

Responsabil pentru protectia mediului:Stoian Lucian- 0727/377792(sef expooatare)

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE PROIECTULUI

III.a.PREZENTAREA SUMARA A PROIECTULUI

Regimul juridic al terenului

Intreaga suprafata se afla in proprietatea S.C. NEF SERVICE TREI S.R.L. care a incheiat contractul de constituire a dreptului de superficie cu S.C. NEF ELECTRICA TREI SERVICE S.R.L. Bucuresti, contract autentificat prin incheierea nr.118/17.01.2023.

Amplasamentul perimetrului

Date de identificare parcela.Conform actului de alipire perimetrul se identifica prin:

| Nr. cadastral | Cartea Funciara nr. | Suprafata masurata | Adresa imobilului-intravilan | Categoria de folosinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79995 | 79995 | 32.300mp | Com.Potlogi,sat Romanesti T-54/1→P:1,2,3,4,5,5/1 | Arabil |

Lucrarile de realizare a lacului de agrement se vor desfasura pe suprafata situata in intravilan dupa bornarea punctelor care delimiteaza aceasta suprafata.

Coordonatele STEREO”70 ale punctelor de delimitare ale perimetrului proprietate a beneficiarului -conf.pl. situatie sc.1/1000- sunt:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 339 863.552 | 550 248.522 |
| 16 | 339 645.695 | 550 324.511 |
| 17 | 339 541.431 | 550 062.152 |

Suprafata determinata de aceste coordonate este de 32.300mp≈3,23ha. Terenul are cota medie de cca.129,50m si forma triunghiulara.

Prin respectarea pilierilor fata de terenurile inconjuratoare suprafata exploatabila este determinata de punctele limita:

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| A | 339 839.531 | 550 246.310 |
| B | 339 651.451 | 550 311.917 |
| C | 339 561.413 | 550 085.354 |

Suprafata de exploatare este de 24.260mp≈2,43ha.

DESCRIEREA CADRULUI NATURAL

( Din punct de vedere morfologic, zona se încadreaza în Marea unitate  morfologica denumita Câmpia Româna cu altitudine medie de cca  +131,00 mdMN    definita de o morfologie specifica, caracterizata prin prezenta mai multor subunitati morfologice :

-    Câmpia Burnazului

-    Câmpia Gavanu-Burdea

- Câmpia Vlasiei

- Zona de subsidenta  TITU

Aceasta subunitate este cea mai tinara  dintre cele amintite, cu o slaba inclinare de la NE  la SE. Un caracter particular il  ofera  cursurile de apa care si-au parasit  vechile albii  si care pot constitui  informatii in privinta evolutiei retelei hidrografice in Holocen.

Zona Potlogi-Romanesti  se incadreaza Campiei Romane, subunitatea geomorfologica Campia de divagare Titu-Potlogi.

Campia are cateva particularitati care o individualizeaza:

- aspect de campie mai joasa , cu o panta medie ce a determinat caracterul foarte meandrat  al retelei hidrografice  principale si secundare;

- lipsa teraselor de-a lungul retelei hidrografice

- prezenta unor albii mai vechi, grinduri ingropate ca urmare a numeroaselor schimbari de curs

- slaba incastrare a albiilor retelei hidrografice determina la precipitatii abundente inundarea unor mari suprafete de teren;

( Climatul se caracterizeaza prin contraste marcante de temperatura între iarna si vara, consecinta a unor influente estice. Temperatura medie anuala este de +10,5° C, iar cantitatea medie de precipitatii anuala este de 550 mm.

( Din punct de vedere structural zona cercetata apartine Avantfosei Carpatice, la zona de contact cu Platforma Moesica. La mica adâncime apar depozite de vârsta Pleistocen inferior, iar la suprafata depozite de vârsta Pleistocen mediu, Pleistocen superior si Holocen. Levantinul nisipos este gazeifer, fiind exploatat, iar depozitele aluvionare holocene pot fi valorificate în industria materialelor de constructii.

( Geologia regiunii

Zona obiectiv, este situata în marea unitate de vorland  denumita  Platforma Moesica, în sectorul de nord al acesteia.

Caracteristic acestei zone - avind in vedere interesul lucrarii de fata- este existenta depozitelor aluvionare consolidate ce formeaza  o acumulare continua de  formatiuni  sedimentare  psamo-psefitice  clastice de origina fluviatila  de virsta  Holocena (qh1 + qh 2).

Principalele rauri –Argesul si Sabarul- au o albie majora larga,caracterizata prin numeroase meandre cu un curs conform cu relieful.

Terasele raurilor au o altitudine relative de 1-6m, taluzuri slab inclinate la verticale.

Procesele dinamice actuale sunt frecvente in albia majora a raului Arges cu eroziunea deseori activa a malurilor afectand terenurile agricole, cai de acces etc.

In zonele cu subsidenta accentuate procesul de eroziune este mai putin active, taluzurile avand 1-3m si  inclinari mari sau slab inclinate.

In perioadele cu viituri energia de eroziune erodeaza versantii, materialul fiind transportat si depus, regenerand acumularile de aggregate naturale de rau.

( Geologia perimetrului

Zacamantul de agregate minerale din perimetrul Romanesti, este o acumulare de nisip si pietris ce formeaza terasa dintre raul Arges si r. Sabar de varsta Holocen superior, cu urmatoarea succesiune litologica:

a. Coperta este formata din sol argilos si nisip fin usor argilos, cu elemente de pietris maroniu-galbui avand grosimea cuprinsa intre 0,3-0,8m.

Sub stratul de sol urmeaza un nivel de argile prafoase uneori nisipoase,  cenusiu-galbui, cu rare elemente de  pietris marunt si mare avand grosimea de 1,0-1,50m.

b. Utilul este alcatuit din nisip, pietris si bolovanis cu o grosime estimata la cca. 11,0-15,0 m. Se estimeaza lipsa intercalatiilor sterile usurand procesul de exploatare.

Din forajele realizate in zona se constata o zonare granulometrica pe verticala: la partea superioara apare nisipul si pietrisul marunt iar in baza este prezent pietrisul grosier cu elemente de bolovanis.

Nisipul este de natura cuartoasa, de culoare cenusie  si au granule de la fin la grosier aspru la pipait, cu granule rotunjite si subrotunjite.

c. Culcusul zacamantului este reprezentat din depozite argiloase, loessoide: argile nisipoase,argile grase, argile prafoase-nisipoase, atribuite Pleistocenului superior.

Geneza zacamantului.Zacamantul este de tip deluvial-proluvial, format in conditii de subsidenta a regiunii in raport  cu regiunea situata la nord, avand forma stratiform-tabulara, cu o tectonica simpla, neafectata de miscarile tectonice.

d. Hidrogeologia zacamantului

Zona Titu-Potlogi  prezinta depozite cuaternare de nisipuri si pietrisuri care in anumite raporturi cu depozitele argiloase determina structuri acvifere de mica si medie adancime.

Dinamica apelor subterane este in stransa legatura cu structura geologica a zonei in care un rol deosebit il are aranjamentul structural si natura litologica a depozitelor.

Depozitele purtatoare de apa freatica apartin holocenului superior in facies aluvionar grosier – pietrisuri cu o grosime de 20-30 m, cu lentile argiloase, dispuse pe un paleorelief de eroziune a argilei de baza apartinand pleistocenului mediu.

Aceasta determina ca hidrostructura freaticului sa fie independenta hidrodinamic fata de hidrostructura subsidenta.

Directia si gradientul de curgere a apelor subterane. Din cartarile efectuate in puturile rurale  din Potlogi si cele efectuate in excavarile  din zona perimetrului  propus exploatarii, se poate constata ca directia de curgere este de la NV la SE,  cu un gradient hidraulic de 0,1-0,4‰, iar arterele hidrografice sunt cele care alimenteaza continuu stratul acvifer freatic.

DOTAREA TEHNICA PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI

Utilajele de excavare si transport sunt:

1. excavator cu cupa de 1,2mc- pentru sectorul estic pentru treapta I-a

- capacitatea cupei de 1,2m³,

-  productivitatea de 70m³/h;

- adancime maxima de excavare de 6m;

2. draga absorbant refulanta Habermann KBPL 250, cu

-incarcator frontal cu cupa de  3,2 m³		 1 buc.

-autobasculante cu capacitate de 20 to.	 3 buc.

-buldozer S1500	                         1buc.

PROCESUL DE EXECUTIE A  LUCRARILOR

Pentru realizarea lacului de agrement prin exploatare de agregate minerale sunt necesare:

►lucrari de deschidere ;

►lucrari de extractie;

►transport din frontul de lucru la statia de sortare-prelucrare;

►lucrari de refacere a mediului;

Pilieri de protectie fata de terenurile limitrofe

In perimetrul temporar de exploatare s-au stabilit retragerile minime fata de aliniamente, fata de limitele laterale, pentru asigurarea perimetrului de protectie.

In timpul lucrarilor de exploatare pentru amenajarea a lacului de agrement se vor mentine un pilier de protectie de minim 5m fata de terenurile invecinate si 10m fata de drumurile invecinate DE37 si DE 49.

a.Lucrari de deschidere

- amenajare cai de acces;

- amenajare bretele de acces la treptele de exploatare;

b. Lucrari  miniere de pregatire

Pregatirea zacamantului pentru extractie consta in indepartarea copertei  a carei grosime medie este de 0,70 m .

Indepartarea copertei se face cu excavatorul cu cupa in fasii successive si vor avea avans de cca.20-30m fata de frontul de exploatare .Volum decopertat 18.000mc.

Materialul decopertat se va folosi la terasamente pentru mentinerea cotei coronamentului digului perimetral pentru protectia impotriva inundabilitatii incintei lacului de agrement ,taluzari, nivelari ai pilierilor din zonele limitrofe afectate de excavari necontrolate.

c. Lucrari de extractie

Se vor respecta pilierii pentru terenurile limitrofe, realizandu-se un sector de exploatare finalizat cu lac pentru agrement si protectie perdea vegetala a incintei.

Avand in vedere cele de mai sus se recomanda metoda de exploatare prin fasii paralele succesive cu sensul de avansare de la nord-vest spre sud-est.

Exploatarea se va desfasura astfel :

►dupa indepartarea copertei a carei limita cu utilul este la cota +128,80m, se va trece la excavarea in doua trepte de exploatare.

- treapta I-a pana la cota +128,50m

- treapta II-a extindere in adancime pana la cota +121,00m

- unghiul de taluz final va fi de 1:1.

Volumul de util este estimat la cca.144.700mc.

d-Transportul agregatelor

Transportul nisipului si pietrisului se face din zona de extractie catre statia de sortare, cu ajutorul mijloacelor auto .

Monitorizarea calitatii apelor subterane.

In pilierii  perimetrului de exploatare se vor executa doua foraje de observatie pe directia de curgere  a apei subterane-NW-SE- pentru monitorizarea calitatii apei care vor avea coordonatele STEREO’70:

| Foraj de observ.nr. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| FM1 | 339 664 | 549 674 |
| FM2 | 339 418 | 549 920 |

Se vor preleva probe din lacul format din mai multe puncte din amonte si aval fata de directia de curgere a apelor subterane NW-SE  de cel putin doua ori/an, iar rezultatele buletinelor de analiza a apei se vor transmite organelor de gospodarire a apelor si Agentiei Pentru Protectia Mediului Dambovita.

Se vor urmari urmatorii indicatori:

| Indicatori de calitate | Frecventa in timpul ex lucrarilor | Frecventa dupa finalizare lac | Pct.recoltare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ph,MTS | trimestrial | semestrial | Foraj FM1,FM2,1proba |
| CCO-Cr,Produse petr. | trimestrial | semestrial | Foraj FM1,FM2,1proba |
| CBO5,NH4,NO2,NO3 Ptotal | trimestrial | semestrial | Foraj FM1,FM2,1proba |

Dotari tehnologice necesare amenajarii lacului de agrement

Pentru functionalitatea zonei ca lac de agrement si sport este necesar sa fie executate:

- cai de comunicatie la amenajarea lacului de agrement;

- spatii plantate de specii de salcii si salcami cu rol estetic, formarea unui microclimat placut in periadele de vara si necesar in atenuarea vanturilor si a valurilor din incinta bazinului;

- ponton pentru acostarea barcilor;

- imprejmuirea incintei;

- constructii necesare functionarii amenajarii:

*constructie pentru paza si adapost personal, pescari etc.

*magazie pentru unelte, echipamente de protectie, materialeetc.

*put forat pentru asigurarea apei potabile;

*canalizare cu bazin vidanjabil;

*energie electrica-sistem fotovoltaic;

Prin exploatarea agregatelor minerale se va crea un luciu de apa  cu adancimea apei de cca.6,80m.

La finalul exploatarii va rezulta un lac cu luciu de apa avand urmatoarele elemente:

| -suprafata la cota terenului (129,50m)-mp | 32.300 |
| --- | --- |
| -suprafata exploatabila-mp | 24.260 |
| -panta taluzurilor , 1/m | 1/1 |
| -adancimea medie lacului fata de cota teren | 8,50 |
| -adancimea medie a apei | 6,80 |
| -suprafata lac de agrement (la cota +127,50m)mp | 20.588 |
| -suprafata fundului de lac (cota +115,00m)mp | 15.945 |
| -cota nivel apa(m) | 127,80 |
| -cota medie a fundului de lac(m) | +121,00 |
| -volum de apa, mc | ≈124.449 |
| -volum decopertat, mc | ≈18.016 |
| -volum de nisip si pietris exploatat, mc(cca 2ani) | ≈144.700 |

III.b. JUSTIFICAREA NECESITATII PROIECTULUI

Scopul si importanta obiectivului

Activitatea desfasurata in perimetrul Romanesti-“1”-mal stang r.Sabar este conform codul CAEN O812(1421)- exploatarea nisipului si pietrisului.

Obiectivul are urmatoarele scopuri:

- exploatarea nisipului si pietrisului pentru valorificare;

- realizarea unui lac de agrement;

- cresterea valorii economice a suprafetelor de teren pe care se va desfasura activitatea

( in prezent suprafetele sunt slab productive);

- calitatea habitatului se va ameliora prin cresterea biodiversitatii;

Oportunitatea exploatarii este data de:

- cererea pe piata a agregatelor naturale de rau;

- mentinerea de locuri de munca  in zona ;

- posibilitatea  realizarii unei zone de agrement si pescuit de placere ;

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare si realizarea luciului de apa a lacului prin deschiderea acviferului freatic, aceste masuri de protectie a mediului vor fi detaliate (completate) in cadrul etapei de autorizare a functionarii bazinului piscicol.

III.c. VALOAREA INVESTITIEI: 377.518 lei.

III.d.PERIOADA DE IMPLEMENTARE PROPUSA

Pentru realizarea lacului de agrement prin extractie de agregate minerale se estimeaza o durata de cca. 2 ani .

III.e. UTILITATI IN PROCESUL DE PRODUCTIE

1. Alimentarea cu apa potabila

Sursa de apa:-subteran- Pentru personalul care deserveste activitatea de extractie, apa potabila si menajera se asigura individual din pompa existenta in imediata vecinatate  a statiei care are sursa proprie de alimentare cu apa potabila un foraj cu adancimea de 12m si Ø=0,40m.

Coordonatele forajului pentru alimentare cu apa sunt:

| Sursa | X | Y |
| --- | --- | --- |
| subteran | 339.238 | 549.387 |

Alimentarea necesara cu scop potabil si igienico-sanitar,conform STAS 1478/90 este de 50 l/om.

Evacuarea apelor uzate.Apele menajere de la grupul sanitar ecologic se vor vidanja de o firma specializata.

Perimetrul Romanesti-mal stang este un sector de extractie . Ca urmare , nu este necesara amenajarea altei captari pentru alimentarea cu apa si nici pentru limpezirea sau recircularea apelor uzate.

Evacuarea apelor pluviale acumulate pe platforma statiei de sortare este facilitata de:

-infiltrarea in sedimentele poros-permeabile;

-existenta cotelor in descrestere catre debleul creat prin extractie de agregate, permitand o scurgere naturala a apelor pluviale;

Apa tehnologica  -nu este cazul pentru obiectivul de exploatare agregate minerale.

2. Alimentarea cu carburanti, lubrifianti

Exploatarea dispune de un depozit  special pentru carburanti si lubrifianti. Motorina, in conditii normale de manipulare, stocare si utilizare nu este un produs periculos pentru sanatatea personalului si a mediului inconjurator. Uleiurile pentru actionari hidraulice, transmisii mecanice sunt de asemenea produse netoxice pentru mediul ambiant si oameni in cazul manipularii, stocarii si utilizarii in  conditii normale.

Aceste produse sunt surse de pericol  doar in conditii accidentale, stocare, utlizare sau manipulare improprii. Stocarea si alimentarea cu carburanti a utilajelor se face pe platforma amenajata in perimetrul destinat lucrarilor de intretinere si reparatii curente, situata in incinta perimetrului destinat reparatiilor curente a utilajelor si unde se afla atelierul mecanic si sediul administrativ al balastierei.

3.Alimentarea  cu  energie  electrica

Alimentarea cu energie electrica a motoarelor electrice necesara extractiei cu draga Habermann si a celorlalti consumatori este asigurata de un post TRAFO 630KVA instalat pe platforma statiei de sortare.

4.Cai noi de acces au schimbari a celor existente

Nu este cazul. Se folosesc caile de acces existente fiind necesare intretinerea acestora pentru transportul tehnologic.

5. Lucrari de amenajare si refacere a amplasamentului

Realizarea unei zone amenajate in care este construit un sector cu oglinda de apa in terasa mal stang a raului Sabar, reprezinta in sine lucrari de sistematizare a unei suprafete cu destinatie de agreement si implica o  crestere a valorii economice a suprafetei de teren(32.300mp) pe care se va desfasura activitatea (in prezent suprafetele sunt slab productive iar parcelele sunt, majoritatea,  nelucrate);

Lucrarile de amenajare lac de agrement in perimetrul Romanesti-“1”, nu vor aduce modificari a cursului de apa Sabar, situat in vecinatea vestica a zonei de exploatare.

6. Resursele naturale folosite

Nu este cazul.

7. Metode folosite in constructie

Metoda de exploatare  Conditiile de zacamant impune metoda de exploatare intr-o singura repriza cu depunerea temporara a copertei in halde interioare in pilierii de siguranta si exploatarea in doua  trepte:

  - treapta a I-a →deasupra nivelului hidrostatic(peste cota 127,80m);

  - treapta a II-a →sub nivelul hidrostatic (pana la cota vetrei excavatiei-121,00m)

Dupa finalizarea excavarilor. se va trece la executarea digului perimetral pentru scoaterea de sub inundabilitate a obiectivului realizat.

8. Planul de executie a lacului de agrement

Suprafata perimetrului este triunghilara, plana, usor accesibila pentru utilajele de extractie si transport.

Avand in vedere cele de mai sus se recomanda metoda de exploatare prin fasii paralele succesive cu sensul de avansare sud-est→nord-vest .

Fiecare fasie va fi exploatata prin felii transversale pe lungimea fasiei.

Parametrii frontului de extractie sunt in functie de limitele proiectate ale suprafetei de exploatare:

- lungimea fasiei de extractie→ 100m;

- latimea  fasiei: 10 m-12m;

- cota medie a fundului de lac: ~121,00 mdMN;

Din configuratia perimetrului rezulta ca sunt necesare cca.4 fasii de exploatare (cu respectarea pilierilor de siguranta).

La finalul exploatarii va rezulta o excavatie cu luciu de apa. Intreaga suprafata amenajata va avea parametri de mai jos:

| -suprafata la cota terenului (129,50m)-mp | 32.300 |
| --- | --- |
| -suprafata exploatabila-mp | 24.260 |
| -panta taluzurilor , 1/m | 1/1 |
| -adancimea medie lacului fata de cota teren | 8,50 |
| -adancimea medie a apei | 6,80 |
| -suprafata lac de agrement (la cota +127,80m)mp | 20.588 |
| -suprafata fundului de lac (cota +115,00m)mp | 15.945 |
| -cota nivel apa(m) | 127,80 |
| -cota medie a fundului de lac(m) | +121,00 |
| -volum de apa, mc | ≈124.450 |
| -volum decopertat, mc | ≈18.000 |
| -volum de nisip si pietris exploatat, mc | ≈144.700 |

Avand in vedere situatia morfologica a terenului natural se poate observa ca:

● Cota medie a terenului natural din  perimetrul viitorului lac  este de 129,50m-130,00m dMN;

● Nivelul apei determinat pentru debitul Q1%  in profilele din dreptul  perimetrului se afla cuprins intre 130,25m( inP12) si  130,15m(inP13).

● Cotele terenului natural situat intre amplasamentul perimetrului si albia raului Sabar depasesc cotele de inundabilitate determinate pentru P12 si P13.

● Avand in vedere cele de mai sus, obiectivul: “Lac de agrement Romanesti “1”-mal stang al raului Sabar”, se afla in afara zonei de inundabilitate pentru debitele cu probabilitatea de depasire Q5%, Q1%.

In consecinta nu este necesara construirea unui dig de protectie impotriva inundabilitatii perimetrului.

Programul de functionare

Formatia de lucru, necesara pentru executarea lucrarilor va fi compusa din 6 angajati.

Programul de lucru al exploatarii va fi de 12 luni/an, 22 zile/luna, 8ore/zi.

◘  ◘  ◘

9. Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare cu privire la proiect

S-a analizat varianta evolutiei mediului in cazul neimplementarii planului de constructie a amenajarii unui lac de agreement si sport, situatie nedorita, deoarece suprafata existenta este slab productive si nevalorificata din punct de vedere agricol.

Alternativele relevante, posibile, care au fost analizate pentru proiect, pot fi grupate in doua situatii: 1.nerealizarea proiectului si 2. realizarea proiectului.

1.Alternativa- nerealizarea proiectului

Prin nerealizarea proiectului propus zona analizata va contiua sa se degradeze, ducand la pagube material detinatorului de teren.

2.Alternativa -realizarea proiectului

Alternativa realizarii obiectivului reprezinta cea mai buna solutie pentru:

- sistematizarea suprafetei perimetrului concomitent cu cea limitrofa.

- exploatarea nisipului si pietrisului pentru valorificare;

- realizarea unui lac piscicol destinat pescuitului de placere;

- cresterea valorii economice a suprafetei de teren pe care se va desfasura activitatea

( in prezent suprafetele sunt neproductive);

- constructii de agrement;

- plantari de arbori,arbusti;

- spatii plantate cu rol estetic si de protectie;

- calitatea habitatului prin zonificarea suprafetei se va ameliora;

10. Alte activitati care apar

Prin realizarea amenajarii suprafetei perimetrului vor aparea :

- activitati industriale ca extragerea de agregate minerale cu caracteristici calitative compatibile cu utilizarea in industria materialelor de constructie;

-   pescuit de placere;

-  activitati sportive si de agrement;

11.Alte autorizatii cerute pentru proiect obtinute de beneficiar

- Certificat de urbanism nr.53/30.03.2023;

-  Extras de carte funciara  nr.79995/09.02.2023.

- Contract de constituire a dreptului de superficie a S.C. NEF ELECTRICA TREI SERVICE S.R.L. Bucuresti cu S.C. NEF SERVICE TREI SRL, contract autentificat prin incheierea nr.118/17.01.2023.

- Acord de reabilitare a infrastructurii rutiere cu  Primaria Potlogi nr.......

- Aviz de gospodarire a apelor nr...............

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

1.Distanta fata de granite

Distanta fata de granite pentru proiecte care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului  in context transfrontiera, adoptata de Espoo la 25/02/1991,ratificata prin Legea nr.22/2001: in situatia proiectului prezentat. NU ESTE CAZUL.

2. Localizarea amplasamentului fata de patrimoniul cultural

Conform coordonatelor STEREO”70 a  punctelor de delimitare a obiectivului de investitii nu sunt afectate situri arheologice. De asemenea prin adresa nr.817/31.05.2023 emisa de D.J.pentru Cultura Dambovita se precizeaza ca in perimetrul obiectivului de investitii nu sunt semnalate situri arheologice, amplasamente de monumente istorice, culturale sau religioase.

3.Harti, fotografii privind amplasamentul

Sunt atasate la documentatie.

1. Folosintele actuale si planificate ale terenului

Suprafata pentru care se solicita acord de mediu este teren intravilan arabil-conform actelor de proprietate cu suprafata de 3,23ha(32.300mp) din care proiectul de exploatare se va realiza pe toata suprafata de 3,23ha cu suprafata luciului de apa de 2,06ha+0,83ha taluzuri, iar restul suprafetei de 0,34ha va fi ocupata de amenajari peisagistice pentru acces in zona, agrement si sport.

a.Folosinte actuale ale terenului.

Terenul este in totalitate slab productiv, fostii proprietari nelucrand aceste suprafete ca urmare a productiilor nerentabile obtinute.

b.Folosinte planificate ale terenului.

In zona propusa pentru reglementare suprafata ce constituie zona functionala ca spatii plantate, agrement si sport este de 32.300mp.

Folosinte ale terenurilor adiacente

Pentru terenurile din zonele invecinate raman la categoria de folosinta initiala.

Zonarea si folosirea terenului

Din suprafata de 32.300mp  se va utiliza astfel:

-suprafata spatii plantate,drum perimetral,	                       960mp≈0,096ha;

-suprafata pilierilor fata de terenurile vecine	                    2.440mp≈0,24ha;

-suprafata exploatata la cota medie +129,80mdMN                   ~28.900mp≈2,89ha, din care

1.suprafata taluzurilor	                   8.312mp≈0,83ha;

2.suprafata lac de agrement                                   20.588mp≈2,06ha;

4.Politici de zonarea si folosirea terenului

Terenul in care se desfasoara lucrarile de exploatare si redare in circuit economic va ramane in proprietatea beneficiarului cu suprafata de 32.300mp≈3,23ha.

Suprafata de 3,23ha  se va sistematiza astfel:

-suprafata exploatata la cota medie +129,80mdMN                    28.900mp≈2,89ha din care:	                        -   20.588mp(2,06ha) →suprafata luciu de apa, redata in circuit economic pentru pescuit sportiv si de agrement;

-    8.312mp(≈0,83 ha) →taluzuri ce vor fi innierbate;

- 2.440mp(≈0,24ha)→suprafata pilierilor pentru amplasare:spatii de circulatie in incinta,zona de depozitare temporara selectiva sol vegetal si steril, amenajari de spatii verzi si ambientale, acces carosabil si pietonal;

-   960mp(≈0,096ha)→spatii plantate cu arbusti si arbori;

5.Arealele sensibile

Perimetrul este amplasat la o distanta de 3,2 km in afara  sitului de importanta comunitara ROSCI0106 <<Lunca Mijlocie a Argesului>>, sit inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, pentru care, conform Ordinului MMDD nr. 1964/2007.

VI. DESCRIEREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

A. SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

## 1.Protectia calitatii apelor

## 1.1.Surse de poluanti pentru apa

## Emisiile  de poluanti in ape pot fi provocate de urmatoarele surse:

## pierderi curente sau accidentale de carburanti si lubrifianti in apele de suprafata sau subterane;

## scurgeri din fosa WC-ului;

A.Poluant: motorina

## Pentru realizarea lucrarilor de extractie si transport a agregatelor se estimeaza urmatoarele:

-volumul anual de motorina: 50.000  l

-pierderi curente sau accidentale: p=0,1 % din care:

10% se evapora, 10% se infiltreaza, 60% raman in sol, 20% antrenate de apele de suprafata. Rezulta urmatoarele valori:

-pierderi curente:  p1=0,1%*50.000 =50 l/an

-pierderi infiltrate: p2=10%*p1=10%*50=5,00 l/an

-pierderi antrenate de apa de suprafata: p3=20%*p1=10,0 l/an

-pierderi in ape de suprafata si subterane:p=p3+p2=15,0 l/an

Debitul masic: Q

Q=p3*g/T=0,016 mg/s

unde:

p3=mg

G=greutatea specifica a motorinei=0,8 kg/dm

T=timpul in secunde

### B.Poluant: lubrifianti

Pentru functionarea utilajelor de extractie si mijloacelor de transport se estimeaza urmatoarele cantitati:

-consum ulei de transmisie –1.000 l/an

-pierderi curente,  p –0,1%* l/an=1,00 l/an

-pierderi din ape subterane si de suprafata- p1=30%*p=0,30 l/an

Debitul masic, Q

Q   =p1*G/T=10   *0,30 l/an * 0,9/365* 86.400  =0,0099 mg/s

C. Debitul masic de scurgere din fosa WC-ului este necuantificabil, numarul de muncitori ce deservesc balastiera fiind mic ( 6 angajati).

Evacuarea apelor poluate: nu sunt prevazute locuri special amenajate.Activitatea de productie este cea de exploatare si transport a nisipului si pietrisului.

1.2 Statii si instalatii de epurare si preepurare a apelor uzate

Nu este cazul, obiectivul de investitii fiind o perimetrul de extragere de agregate minerale.

Se pot prezenta ca masuri pentru protectia apelor urmatoarele considerente:

-in  incinta perimetrului de exploatare nu exista dispozitive pentru protectia apelor.

- amenajarea platformei betonate pentru alimentarea utilajelor de extractie, incarcare si transport ca o masura de prevenire a poluarii apelor, platforma amenajata in imediata apropiere a atelierului mecanic.

-pentru monitorizarea efectelor generate de executia lucrarilor de exploatare a nisipului si pietrisului precum si a exploatarii bazinului piscicol asupra acviferului subteran s-a prevazut executia a unui foraj hidrogeologic avand o adancime de cca 16m, respectiv pentru deschiderea acviferului situat la nivelul stratului de nisip si pietris care face obiectul lucrarilor de exploatare.

-acesta va fi amplasat in aval, in sudul perimetrului, pe suprafata pilierului de siguranta.

-al doilea punct de monitorizare il reprezinta actualul foraj din care se alimenteaza personalul pentru apa potabila si menajera situat in incinta statiei de sortare.

Din acestea se vor preleva periodic probe de apa pentru determinarea calitatii acesteia in limitele perimetrului.

Se vor urmari urmatorii indicatori:

| Indicatori de calitate | Frecventa in timpul ex lucrarilor | Frecventa dupa finalizare lac | Pct.recoltare |
| --- | --- | --- | --- |
| Ph,MTS | trimestrial | semestrial | Foraj FM1,FM2,1proba |
| CCO-Cr,Produse petr. | trimestrial | semestrial | Foraj FM1,FM2,1proba |
| CBO5,NH4,NO2,NO3 Ptotal | trimestrial | semestrial | Foraj FM1,FM2,1proba |

2.Protectia aerului

Surse de poluanti pentru aer apar  din urmatoarele activitati:

2.1.Surse de poluanti pentru aer

Surse de poluanti pentru aer apar din urmatoarele activitati:

a.-activitatea de extractie a nisipului si pietrisului si functionarea utilajelor din dotare

b.-functionarea mijloacelor auto pentru transport

Poluanti:

-din functionarea utilajelor rezulta ca principali poluanti: NOx, COV, Co, Pb, particule, SOx.

-din alimentarea utilajelor  cu carburanti: COV

-din transportul agregatelor: particule solide

- Faza de extractie  a agregatelor din perimetru

Valoarea  factorului de emisie  pentru poluarea cu particule solide in aceasta faza este data de formula:

E=K*0,0016 (U/2,2)    /(M/2)    kg/t

E=factor de emisie

K=factor legat de dimensiunea particulelor

U= viteza medie a vantului

M=continut mediu de umiditate

Valoarea lui K:

< 30 mm                          <15 mm                        <10 mm                           <5 mm                                     <2,5mm

2,22                                    2,00	1,05	0,6	0,33

# Conditiile de valabilitate a formulei lui E

| Continut praf | Continut umezeala | Viteza vantului |
| --- | --- | --- |
| % | % | m/s |
| 0,44-19,00 | 0,25-4,80 | 0,6-6,7 |

In cazul balastierei, cand materialul util este manipulat in stare uscata valoarea factorului de emisie E=0,0005346 kg/t.

Cantitatile de noxe emise de utilajele de extractie: excavator si incarcator Wolla cu un consum de motorina de 15,6 l/h si respectiv 17,0 l/h.

Din combinarea metodologiilor AP 42, COPERT si CORINAIR se obtin urmatoarele emisii de noxe:

Poluant                                                     Emisie g/s

particule                                                     0,001070

SO2                                                          0,042861

NOx                                                         0,011933

CO                                                           0,002983

COV tot                                                   0,000328

Se mentioneaza ca aceste surse nu sunt surse controlate in sensul Ordinului Ministrului  462/93 si nu pot fi incadrate conform prevederilor acestuia.

- Faza de transport a agregatelor cu mijloace auto  implica:

- Emisii de noxe din functionarea motoarelor cconform metodologiei de mai sus:

Poluant                                                      Emisie g/s

particule                                                     0,003340

SO2                                                       0,119962

NOx                                                      0,03340

CO                                                        0,008350

COV tot                                               0,000919

- Emisii de particule din circulatia mijloacelor auto, dupa AP 42/98:

E=K*1,7(s/12) (S/48) (W/2,7)    ( w/4)    (365-p)/365

K=factor, functie de diametrul particulelor

s= continut de praf al materialului drumului (%)

S= viteza medie a autovehiculelor

W=numarul mediu de roti

w= greutatea medie a autovehiculelor

p= numarul de zile cu precipitatii peste 0,25 l/mp

Valorile  lui K:__________________________________________________________

30 mm       < 30 mm      <15 mm          <10 mm          <5 mm         <2,5mm

1,0               0,80            0,50                 0,36                0,20           0,095

In cazul unui  nivel maxim de activitate de transport

Qpart=1,505 kg/h/km=0,464 g/s/km

Aceste particule sunt emise practic pe intregul traseu al drumului, fiind cea mai importanta sursa de poluare a atmosferei din perimetru.

## 2.2 Instalatii pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Pe durata constructiei lacului, prin dispersia emisiilor in atmosfera, va rezulta un nivel de poluare/impurificare mai redus care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte nedecelabile cazuistic”.

La exploatarea Romanesti “1” nu  sunt prevazute dispozitive speciale de protectie a aerului sau alte masuri de combatere a poluarii atmosferei. Masurile care se pot lua cu efect privind reducerea noxelor din aer sunt legate de:

-functionarea motoarelor termice a utilajelor la parametri  normali;

-verificarea si reparatiile periodice si la timp a utilajelor;

-manipularea corecta a combustibililor si lubrifiantilor;

-depozitarea carburantilor si lubrifiantilor in spatii special amenajate si in recipienti metalici;

-amplasarea balastierei la distanta de zonele locuite;

Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer se  enumera:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitaţii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

● utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO , ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

3.1. Surse de zgomot si vibratii

Din analiza proceselor tehnologice ce se desfasoara la exploatarea Romanesti”1”-mal stang rezulta urmatoarele surse de zgomot si vibratii:

-functionarea utilajelor de extractie si a mijloacelor de transport (excavator, greifer, autoincarcator, buldozer, autobasculante)

-circulatia autobasculantelor care transporta balastul

Datorita amplasamentului perimetrului de extractie  la peste  0,4 km fata de localitatea  Romanesti, efectul zgomotelor si al vibratiilor asupra cladirilor (STAS 12025-5/94), este practic necuantificabil.

3.2. Nivel de zgomot

#### Faza de extractie

1.    -Excavator cu cupa de 1,2 mc

-actionare- motor Diesel

-emisie sonora  E=70 dB(A) la 30 m

2.   -Autoincarcator KOMATSU

- actionare  Diesel

- emisie sonora:  E=50 dB(A) la 30 m

3.   Draga absorbant-refulanta Habermann 250-utilaj in rezerva-neutilizat in exploatare.

-actionare electrica

- emisie sonora:  E=25 dB(A) la 30 m

B.   Faza de transport

Autobasculante tip Renault- incarcata

- actionare  Diesel

- emisie sonora la viteza de 12 km/h: E=55 dB(A) la distanta de 30 m;

3.3Amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Exploatarea nu dispune de amenajari speciale impotriva zgomotului si a vibratiilor. Ca masura de protectie impotriva zgomotului si a vibratiilor poate fi interpretat amplasamentul perimetrului de exploatare la distanta relativ mare fata de zonele locuite.

4.Protectia impotriva radiatiilor

Activitatea in cadrul exploatarii de agregate minerale naturale din perimetrul dedicat amenajarii lacului de agrement nu implica utilizarea unor surse de radiatii si deci nu este necesara protectia impotriva acestor tipuri surse.

5. Protectia solului si subsolului

5.1. Surse de poluanti

In zona in care se incadreaza perimetrul de extractie, solul este caracteristic zonelor de lunca, de tip aluvial, iar sub aspect morfologic terenul de amplasament este relativ plan.

Se mentioneaza ca solul din zona Potlogi-Romanesti este de tip argiloiluvial. Prin activitatea desfasurata in cadrul perimetrului Romanesti-mal stang solul este afectat ca urmare a:

- schimbarii folosintei terenului din teren agricol→ in lac de agrement si zona de agrement, sport;

- particulelor antrenate de vehiculele de transport care, transportate de vant care se pot depune la sol la distante relativ mari fata de perimetrul balastierei;

- manipularilor accidentale ale carburantilor si lubrifiantilor;

-functionarii defectuase a utilajelor de extractie si a mijloacelor de transport;

5.2. Lucrari si dotari pentru protectia solului si a subsolului

Pentru prevenirea poluarii cu carburanti si lubrifianti, balastiera este dotata cu:

-incinta special amenajata pentru stocare carburanti;

-platforma pentru alimentare utilaje prevazuta cu rigola de scurgere si bazin de acumulare a uleiului uzat pentru stocare si reciclare.

- magazie pentru piese de schimb  si scule pentru reparatii periodice

Din cele prezentate rezulta ca actiunea directa din fluxul tehnologic al balastierei asupra solului si subsolului implica schimbarea destinatiei suprafetei de teren  si redarea in circuitul economic a acestuia, dupa exploatare, prin amenajarea  unui lac pentru agrement, pescuit de placere si a unei zone de practicare a sportului, a miscarii in aer curat.

6.Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

6.1. Identificarea arealelor posibile ce vor fi afectate prin proiectul propus

Activitatea desfasurata in perimetrul de extractie  nu are o actiune directa asupra vegetatiei si faunei din zona, insa le afecteaza indirect prin impactul activitatii de exploatare asupra unor factori de mediu precum apa, aerul si mai putin solul.

Prin lucrarile de excavare este afectat solul aferent suprafetei perimetrului de extractie. Un alt factor care este afectat il constituie aerul prin lucrarile de extractie (in mai mica masura) si transportul tehnologic cu mijloace auto.

Vegetatia Amplasamentul balastierei in imediata apropiere de raul Sabar si Arges face ca vegetatia sa fie caracteristica zonei de lunca: pajisti mezohidrofile, zavoaie de anin negru, plop si salcie, local vegetatie palustra  cu Juncus si Carex.

Fauna Caracteristica zavoaielor, fauna este dominata de rozatoare (iepure, jder, veverita), iar in apele raului se pot gasi scobar si predominant clean sau mreana.

In general activitatea de extractie are un impact scazut acceptat, fara modificarea negative si considerabila a productivitatii ecosistemelor naturale si antropizate, deteriorarea echilibrului ecologic, etc.

6.2. Poluanti si activitati ce pot afecta ecosistemul

Sursele de poluare ce afecteaza indirect ecosistemul  sunt rezultatul activitatilor de:

- extractie prin functionarea utilajelor

- transport cu mijloace auto

Poluantii principali sunt: NOx, COV, Co, Pb, particule, SOx, din gazele evacuate la functionarea si alimentarea uttilajelor de extractie si autobasculantelor.

Alti poluanti sunt praful ( particule solide) rezultat al circulatiei auto din perimetrul de extractie la statia de sortare si particulele solide ramase in suspensie in apa reziduala evacuata in urma operatiei de spalare a agregatelor. Acesti poluanti prin efectul negativ asupra aerului, solului si apei afecteaza indirect ecosistemul din zona.

6.3. Lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii

Activitatea de exploatare a perimetrului  are o durata estimata la 2 ani. Datorita impactului relativ scazut asupra factorilor de mediu, exploatarea nisipului si pietrisului din perimetrul Romanesti-mal stang nu are prevazute lucrari speciale de protectia mediului.

Vegetatia si fauna sunt afectate prin poluarea celorlalti factori: apa, aerul, solul si subsolul. Poluantii principali cum sunt noxele din functionarea utilajelor si mijloacelor auto, praful(particule solide) in urma circulatiei auto au un efect negativ asupra ecosistemului in zona in raport direct cu nivelul poluarii acestor factori.

Impactul asupra vegetatiei si faunei se situeaza in limite admise, efectele nefiind nocive.

Sunt interzise:

- orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vatamare a exemplarelor aflate in mediul lor natural, in oricare din stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea inentionata in cursul perioadei de reproducere, de crestere, de hibernare si de migratie;

- deteriorarea, distrugerea si/sau culegerea intentionata a cuiburilor si/sau a oualelordin natura;

- deteriorarea si/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihna;

- recoltarea florilor, fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intentie  a acestor plante in habitatele lor naturale, in oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-  detinerea, transportul, comertul sau schimburile in orice scop ale exemplarelor luate din natura, in  oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

Datorita amplasamentului, obiectivul Romanesti “1”-mal stang, nu va avea un impact asupra obiectivelor de patrimoniu cultural,  arheologic sau asupra monumentelor istorice.

7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective  de interes public

7.1. Distanta fata de asezarile umane

Cea mai apropiata asezare umana de exploatare este localitatea Romanesti situata la cca. 0,6 km de perimetru.

Impactul asupra asezarilor umane se manifesta prin poluare sonora care la limita incintei balastierei este de 80 dB (A). Nivelul zgomotului la cel mai apropiat receptor situat la distanta r2 este:		L=L1-20log r1/r2

unde : L1=70dB(A) ,r1=1m, r2=600m.

Rezulta L=70+(-55,55)=14,45dB(A)

Limita maxima admisibila pentru nivelul de zgomot exterior cladirilor de locuit este de 50dB(A)-STAS10009/88.

Daca balastiera functioneaza la capacitatea nominala nivelul de zgomot rezultat este mai mic.Indicele de impact asupra asezarilor umane va fi:Ip=2,7/50=0,054.

Din scara de bonitate pentru indici de impact in intervalul 0,25-0,50, mediul este afectat in limite admise, nivel 1, fara efecte decelabile cauzistc.

7.2. Lucrari, dotari si masuri pentru protectia asezarilor umane si obiectivelor din zona

Activitatea de exploatare si valorificare a anisipului si pietrisului din perimetrul analizat nu afecteaza asezarile umane sau alte obiective peste limitele admise de STAS 1009/88 si deci nu sunt necesare alte lucrari, dotari si masuri fata de cele existente.

Ca masuri de protectie se poate specifica:

- verificarea utilajelor, mijloacelor de transport si buna lor functionare la intrarea in schimbul de lucru;

- verificarea starii taluzurilor create in timpul excavarilor si corectarea acestora de cate ori este nevoie;

- plantarea si verificarea de indicatoare de interzicere in zonele periculoase;

- verificarea existentei de semnalizari si avertizari in anumite zone de lucru;

Se vor respecta:

- Norme de protectia muncii in exploatarile miniere la zi – elaborate de Ministerul Muncii-1992;

- Legea Protectiei Muncii nr. 90/12.07.1996, publicata in MO nr. 157/23.07.1996;

- Norme privind protectia si exploatarea rationala a substantelor nemetalifere si roci utile –Decizia nr. 4/14.03.1985 a Ministerului Geologiei

- Norme specifice locurilor de munca

Pentru o buna desfasurare a activitatii in exploatarea Meri se vor respecta prevederile  “Normelor specifice de protectie a muncii pentru extragerea substantelor minerale utile in cariere, cu mijloace mecanizate” –partea  III- nisip,pietris,balast, editata de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, 2002.

8. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.Nu se folosesc substante sau preparate chimice periculoase.

8.1. Tipuri si cantitati de deseuri

Din activitatea productiva a exploatarii rezulta deseuri menajere si industriale.

Deseurile menajere se pot aprecia din punct de vedere cantitativ luand in considerare: numarul de angajati (N), cantitatea zilnica de deseuri produsa de un angajat (d=0,3 kg) si numarul de zile lucratoare pe an (T).

D=N*d*T=6*0,5*365zile≈1095 kg/an .

Deseurile industriale, sub forma de fier vechi, rezultat din defectiuni ale unor utilaje si subansamble, nu se poate aprecia cantitativ pe perioada de exploatare propusa.

8.2. Modul de gospodarire a deseurilor

Gospodarirea deseurilor consta in colectarea si evacuarea acestora, astfel:

-deseurile menajere sunt colectate si incinerate periodic in incinta balastierei

-deseurile industriale, ca fier vechi, acumulatori si cauciucuri uzate se vor colecta controlat si preda periodic, pentru valorificare, la o unitate de profil din zona.

| Managementul deseurilor,t/an |
| --- |
| Denumirea deseurilor | Cantitatea estimata | Starea fizica | Codul conf. HG856/2002 | Managementul deseurilor,t/an |
|  |  |  |  | valorificata | eliminata | Stocata in dig perimetral |
| Piese metalice | 0,2 | Solid | 17 04 05 | 0,2 |  |  |
| Anvelope uzate | 5,0 | Solid | 16 01 03 | 1,0 |  |  |
| Acumulatori | 2,0 | Solid | 16.06.01 | 0,5 |  |  |
| Ulei uzat | 110,0litri | Lichid | 13 02 06 | 0,11 |  |  |
| Deseuri menajere | 800kg | Solid | 20 03 01 |  | 1,00 |  |
| Deseuri de la excavare-sol vegetal | 18.000mc |  | 01 01 02 |  |  | 18.000mc |

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

In activitatea balastierei nu se utilizeaza substante toxice, iar produsele nu sunt toxice si deci nu implica masuri de gospodarire a unor astfel  de substante.

- UTILIZAREA RESURSELOR NATURALE

- Solul.

Prin activitatea de exploatare a agregatelor si formarea unui luciu de apa se prevede indepartarea solului pentru pregatirea excavarii resurselor. Solul se va depozita separat fata de restul copertei si va fi utilizat la resolificarea zonelor limitrofe(pilieri, cai de acces afectate, alte sectoare din jurul perimetrului), afectate de lucrarile de exploatare si transport.

2. Resursele naturale folosite

Volumul de nisip si pietris. Cantitatea exploatabila de nisip si pietris este de cca. 144.700mc.

Extragerea intregului volum este preliminat a se realiza pe o perioada de 2 ani.

Cantitatile medii de materii prime, materiale, produse rezultate din activitatea  de exploatare si prelucrare din balastiera Romanesti sunt:

a. 144.700 mc volum util prelucrabil in cca.2ani-utilizat in industria de constructii;

b. ≈18.000 mc volum steril rezultat din coperta;

Combustibil utilizat in procesul de productie: motorina cca.50.000 lan

lubrifianti: ≈1000 l/an.

3.Apa

Suprafata exploatata sub nivelul hydrostatic va deveni luciu de apa care se poate utiliza ca zona de pescuit de agreement sau plimbari cu barca.

4. Produse si subproduse rezultate din procesul de productie

In urma exploatarii zacamantului de nisip si pietris rezulta ca produs minier balast brut.

Balastul este un  produs natural care prin utilizarea lui in industria materialelor de constructii, intretinerea drumurilor, etc. nu influienteaza prin operatiile de manipulare, spalare-sortare,  starea de sanatate a oamenilor.

- Produse si subproduse rezultate din procesul de productie

Produsele miniere comercializabile sunt:

-sorturi de agregate naturale si concasate

- nisip 0-4 mm

- pietris 4-8mm,8-16 mm, 16-31,5 mm

- refuz de ciur > 31,5 mm;

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU AFECTATE DE PROIECT

VII.1.Impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, calitatii apei, calitatii aerului, zgomotului si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural

Populatie si sanatatea umana

Cea mai apropiata asezare umana de exploatare este localitatea Romanesti situata la cca. 0,6 km de perimetru.

Impactul general asupra populatiei este considerat redus si, raportat la situatia existenta, va fi un impact pozitiv  prin crearea de noi locuri de munca.

Materialele utilizate in realizarea obiectivului nu contin substante radioactive sau cancerigene, deseuri toxice, rebuturi industriale sau alte substante ori elemente daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii mediului inconjurator, ele corespund conditiilor impuse de legislatia in vigoare.

Flora si fauna

In zona in care se desfasoara activitatea de exploatare a agregatelor pentru amenajarea lacului de agreement, fauna va fi deranjata relativ putin de zgomotele produse de instalatiile si utilajele ce actioneaza in perimetru dar care se vor refugia in zonele limitrofe unde exista un habitat similar cu cel initial. Impactul realizarii proiectului va fi strict local, in jurul arealului destinat investitiei.

Se poate constata ca executia proiectului va avea un impact usor acceptat privind biodiversitatea/habitatele din zona amplasamentului.

Factorul de mediu sol/subsol

In zona perimetrului Romanesti“1”, solul este caracteristic zonelor de lunca, de tip argiloiluvial:fin argilos, nisipos,maroniu, care se poate incadra in grupa solurilor slab productive.

In perioada de exploatare a agregatelor minerale, singura sursa potentiala de poluare a solului/subsolului va fi reprezentata de scurgerile accidentale de la vehicule si utilaje(motorina,ulei).Dotarea tehnica va fi intretinuta corespunzator pentru evitarea poluarii.

Factorul de mediu apa

Activitatea de exploatare a agregatelor minerale nu va avea nici o influentă (impact negativ), din punct de vedere al gospodaririi apelor asupra regimului apelor de suprafata si subterane, daca sunt respectate elementele constructive, conditiile de executie a obiectivului si cele impuse prin avizul de gospodarire a apelor.

Se poate remarca faptul ca in zona de excavare a agregatelor apare o depresionare a nivelului hydrostatic. Denivelarea-scaderea nivelului apei la deschiderea stratelor acvifere- este mica:≤0,20-0,30m, practic neglijabila, iar raza maxima de influenta a drenarii apei este de cca. 44,33m(in ipoteza denivelarii maxime de 1,0m).

Raza maxima  de influenta a drenarii apei freatice în excavatie R inf=2*1√6,80*8,5≈44,33m.

Rezulta ca raza de influenta a drenarii apei in excavatie este putin semnificativa si nu afecteaza regimul hidric sau hidrodinamica subterana pentru suprafetele invecinate.

Factorul de mediu aer

In perioada de exploatare a agregatelor minerale, concentratiile de poluanti cu valoarea cea mai mare sunt distribuite in zona de exploatare si in imediata vecinatate a perimetrului. Acestea, coroborate cu diferitele conditii de stabilitate atmosferica, de vant, pot face ca impactul sa fie usor ridicat in zona obiectivului.

Concentratiile de poluanti in zona de influenta maxima a perimetrului de exploatare, asociate cu conditiile meteorologice nefavorabile, pot fi usor depasite, insa, in zona locuita , concentratiile se vor afla mult sub valorile limitele admise.

Ca urmare, sursele de impurificare a atmosferei, specifice perioadei de exploatare a agregatelor minerale, vor fi neglijabile.

Zgomot si vibratii

In activitatea utilajelor de exploatare, zgomotul grupeaza un ansamblu de emisii acustice de origini diferite, fie fixe, fie mobile, corespunzator acestora, precum si vehiculelor de transport.

In functie de distributia spatiala a utilajelor in perimetru, harta zgomotului va avea aspecte diferite. Se estimeaza ca pentru un program de lucru de 8 ore (8-16), nivelul echivalent de zgomot se reduce la 50 dB(A).

In cadrul perimetrului, zgomotele si vibratiile se vor produce prin:

- activitatea de extractie a agregatelor;

- transportul agregatelor catre beneficiari.

La evaluarea nivelului de zgomot nu s-a tinut cont de existenta factorilor atenuatori, cum ar fi directia preponderenta a circulatiei maselor de aer.

Intensitatea sonora receptionata in cazul cel mai defavorabil de catre habitatul uman este de 7,5 dB. Astfel ca Ip = CE/CMA = 7,5/50 = 0,15, ceea ce indica un impact fara efecte majore.

| Tipul poluării | Sursa de poluare | Nr. surse de poluare | Poluare maximă permisă (limita maximă admisă pentru om şi mediu) | Poluare de fond | Poluare calculată produsă de activitate şi măsuri de eliminare/reducere | Măsuri de eliminare/ reducere a poluării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe zona obiectivului | Pe zone de protecţie/ restricţie aferente obiectivului, conform legislaţiei în vigoare | Pe zone rezidenţiale, de recreere sau alte zone protejate cu luarea în considerare a poluării de fond |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Fără măsuri de eliminare/ reducere a poluării | Cu implementarea măsurilor de eliminare/ reducere a poluării |  |
| Zgomot | Funcţionarea utilajelor | excavator, draga abs.-refulanta | 90 dB(A) – locuri de muncă 25 dB(A) – limita incintei | 50 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | - |

Pe baza datelor privind puterile acustice ale surselor de zgomot, se estimeaza ca in santier, in zona fronturilor de lucru, vor exista niveluri de zgomot de pana la 90 dB(A), pentru anumite intervale de timp. Dozele de zgomot nu vor depasi valoarea de 90 dB(A), admisa de normele de protectia muncii.

Din punct de vedere al confortului, nivelurile de acceleratii, in dB, trebuie sa fie inferioare valorilor corespunzatoare curbei combinate admisibile de 71 dB.

Peisajul

Avand in vedere zona de amplasare a obiectivului analizat si lipsa obiectivelor de interes public din zona, se considera ca activitatea care va fi desfasurata nu va avea un impact negativ asupra peisajului zonei, dimpotriva prin sistematizarea suprafetei de 3,23ha impactul va fi pozitiv.

Impactul asupra patrimoniului istoric si cultural

Obiectivul Romanesti-mal stang nu va avea un impact negativ asupra obiectivelor de patrimoniu cultural,  arheologic sau asupra monumentelor istorice.

VII.2. Extinderea impactului

Amplasamentul perimetrului pentru realizarea lacului de agrement apartine de comuna Potlogi si se afla la cca 600m sud de satul Romanesti. Impactul asupra mediului este nesemnificativ,   populatia localitatilor limitrofe, habitatele si speciile nefiind afectate negativ.

VII.3.Magnitudinea si complexitatea impactului

Pentru impactul potential asupra mediului s-au folosit indicatorii standard:

Tipul impactului: negativ(-), pozitiv(+), neutre(0),necunoscute(?), sau neaplicabile(NA);

magnitudinea impactului:nesemnificativ(NS),mic(L),mediu(M),mare(H),necunoscut(?);

Consecinte :directe(D), indirecte(I);

Durata: temporar(T),sporadic(S), permanent(P);

Evitabil prin masurile aplicate:da,nu;

Ireversibil –prin incetarea activitatii-:da,nu;

| Parametrul | Impact | Evaluarea impactului potential |
| --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Magnitudine | Direct/ Indirect | Durata | Evitabil | Reversibil |
| Clima | Modificari ale microclimatului | 0 | NS |  | S | nu | da |
| Topografie | Schimbari in topografia teren. | - | H | D | P | nu | nu |
| Geologie soluri | Epuizare resurse | - | M | D | P | nu | nu |
|  | Risc pt.stabilitate teren | - | L | D | S | da | da |
| Hidrogeologie | Modificarea nivel sau debit al apei freatice | - | NS | I | S | nu | da |
| Hidrologie | Pierderea capacit.de stocare si transfer | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Reducerea debitului acvifer. | 0 | NS | I |  |  |  |
|  | Schimbari in morfol.albiei r..Sabar | NA |  |  |  |  |  |

VII.4. Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Factorul de mediu apa

Pentru protectia apelor este necesara folosirea platformei speciale existent din zona atelierului de reparatii si intretinere, platforma utilizata in prezent pentru toate utilajele din dotarea tehnica beneficiarului. Platforma se poate folosi pentru alimentare, reparatii si intretinere a utilajelor, este betonata si prevazuta cu rigole pentru evitarea  scurgerii carburantilor, lubrifiantilor si a  infiltratiilor in apa freatica.

Aici se pot respecta urmatoarele masuri:

- in perimetrul de exploatare nu se vor mai depozita carburanti ;

- alimentarea utilajelor se va face in locuri special amenajate ;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in atelierul de specialitate ;

- se evita depozitarea deseurlor menajere sau industriale in incinta perimetrului de exploatare.

In privinta amenajarii lacului de agrement, aceasta nu va inflluenta calitatea apei acviferelor de adancime, datorita prezentei pachetelor de roci impermeabile(argile) ce separa cele doua acvifere.

Calitatea apelor freatice nu se va modifica deoarece produsii generati prin activitatea aferenta pentru mentinerea unor specii de pesti in lacul de agrement,  sunt de natura biogena asimilabili chimico-biologic usor de ecosistemul acvatic.

Din lac se vor preleva si analiza sistematic probe fizico-chimice si bacteriologice pentru monitorizarea calitatii apei.

Crestera pestelui se va face in regim natural, prin furajare naturala cu vegetatie din bazin, luciul de apa fiind destinat unui pescuit neintensiv, ocazional, de placere.

Factorul de mediu aer

Prin aplicarea unor masuri obligatorii de protejare a factorilor de mediu, pe toata durata constructiei lacului, cumulat cu specificul de dispersie a emisiilor in teritoriu, va rezulta un nivel de poluare/impurificare mai redus care va conduce la efecte minore, incadrate in tipul “efecte nedecelabile cazuistic”.

La exploatarea Romanesti “1” nu  sunt prevazute dispozitive speciale de protectie a aerului sau alte masuri de combatere a poluarii atmosferei. Masurile care se pot lua cu efect privind reducerea noxelor din aer sunt legate de:

-functionarea motoarelor termice a utilajelor la parametri  normali;

-verificarea si reparatiile periodice si la timp a utilajelor;

-manipularea corecta a combustibililor si lubrifiantilor;

-depozitarea carburantilor si lubrifiantilor in spatii special amenajate si in recipienti metalici;

-amplasarea balastierei la distanta de zonele locuite;

Printre masurile de protejare a factorului de mediu aer se  enumera:

- stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitaţii;

- evitarea activitatilor de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf in perioadele cu vant cu viteze de peste 3 m/s;

● utilizarea de autovehicule si de utilaje dotate cu motoare de tip EURO , ale caror emisii respecta legislatia in vigoare;

Factorul  de mediu sol

Pentru diminuarea impactului asupra solului in suprafata de exploatare a agregatelor minerale, vehiculele si utilajele vor fi intretinute corespunzator.

Evitarea poluarii acestui factor de mediu se poate realiza prin:

- incinta special amenajata  pentru stocare carburanti;

- platforma speciala pentru alimentare utilaje sa fie prevazuta cu rigola de scurgere si bazin de acumulare a uleiului uzat pentru stocare si reciclare;

- magazie piese de schimb si scule pentru reparatii periodice;

- deseurile menajere vor fi depozitate in recipienti speciali si incinerate periodic;

-  realizarea unei organizari de santier, corespunzatoare din punct de vedere al facilitatilor-in incinta perimetrului statiei de sortare din vecinatatea exploatarii;

-  se recomanda ca platformele bazelor de productie sa aiba suprafetele amenajate pentru a impiedica sau reduce infiltratiile de substante poluante;

- folosirea de toalete ecologice pentru personal aflate in amenajarea sediului administrativ amplasat in perimetrul statiei de sortsre;

- evitarea degradarii zonelor invecinate amplasamentelor si a vegetatiei existente, din perimetrele adiacente, prin stationarea utilajelor, efectuari de reparatii, depozitarea de materiale;

-  colectarea selective a deseurilor rezultate din activitatea desfasurata si se va urmari cu rigurozitate valorificarea tuturor deseurilor rezultate, in special de la intretinere utilaje (acumulatori auto, anvelope, uleiuri arse, etc.);

-  evitarea pierderilor de carburanti ale utilajelor folosite in perimetrul de extractie;

Flora si fauna

Vegetatia si fauna sunt afectate prin poluarea celorlalti factori: apa, aerul, solul si subsolul.                   Poluantii principali cum praful(particule solide) in urma circulatiei auto au un efect negativ asupra sunt noxele din functionarea utilajelor si mijloacelor auto, ecosistemului in zona in raport direct cu nivelul poluarii acestor factori.

Impactul asupra vegetatiei si faunei se situeaza in limite admise, efectele nefiind nocive in limite acceptabile.

Aceasta rezulta si din observatiile privind  existenta unor exploatari mai vechi in zona, efectele extractiei de agregate pentru amenajari piscicole nu au afectat vegetatia si fauna.

Sunt necesare urmatoarele masuri in vederea conservarii biodiversitatii:

- respectarea graficului de lucrari in sensul limitarii traseelor si programului de lucru pentru a limita impactul asupra florei si faunei specifice zonei de incadrare a amplasamentului;

-    realizarea unui program de colectare a deseurilor provenite din activitatea desfasurata;

-   la finalizarea lucrarilor se recomanda curatarea zonelor adiacente terenului, astfel incat sa nu ramana resturi de materiale de constructii, care sa degradeze ecosistemele naturale existente in zona.

- respectarea destinatiilor suprafetelor din reglementarile PUZ cu referire la acest perimetru.

Zgomot si vibratii

Masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor sunt urmatoarele:

- intretinerea permanenta a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor.

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- utilizarea de echipamente si autovehicule cu reviziile facute la zi, astfel incat sa se evite pe cat posibil disconfortul creat de zgomotul acestora pe perioada de lucru.

- pentru protectia anti-zgomot, amplasarea unor constructii ale santierului se va face in asa fel  incat sa constituie ecrane intre santier si localitate ;

- depozitarea de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre santier si zonele locuite.

Peisajul

In arealul activitatii de exploatare se va respecta sistematizarea suprafetelor destinate pentru:

- depozitele de ballast si sorturi;

- depozitul de carburanti;

La finalul amenajarii lacului de agreement se va proceda la amenajari de spatii verzi si ambientale, spatii plantate cu arbusti si arbori.

Selectarea si depozitarea corespunzatoare a deseurilor pe categorii de deseuri. Acestea vor fi predate unor firme specializate cu care beneficiarul va avea  un contract de prestari servicii.

Avand in vedere impactul minor al activitatii de extragere agregate minerale asupra peisajului zonei, precum si impactul pozitiv al realizarii lacului de agrement, nu vor fi necesare masuri de diminuare a impactului asupra acestei componente de mediu (peisajului zonei).

VII.5. Natura transfrontaliera a impactului

Nu este cazul.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

VIII.1.Situatii de risc potential

Din analiza activitatii ce se va  desfasura in perimetrul Romanesti”1”-mal stang raul Sabar, se constata ca accidente sau avarii cu impact major asupra mediului inconjurator sau asupra  sanatatii populatiei nu se pot produce, cantitatile de substante nocive rezultate prin exploatarea si functionarea utilajelor fiind reduse.De asemenea, cantitatile relativ mici de combustibili si lubrifianti manipulate pe intreaga perioada de activitate, nu reprezinta un risc potential major.

Un factor de risc potential se poate considera, indiferent de activitatea de exploatare, depasirea limitei de inundabilitate si antrenarea de carburanti si aggregate sortate de catre apele raului Sabar.      Deoarece alimentarea utilajelor se face periodic, cantitatile din stoc vor fi reduse ceea ce limiteaza o poluare accentuata  a apelor sau a solului,datorita inundarii. In afara acestor considerente amplasamentul perimetrului de exploatare este protejat prin digul de aparare construit in zona statiei de sortare.

In concluzie, pentru a se materializa acest risc de inundabilitate, este necesar un debit de peste Q5%=379m³/s in zona estica a perimetrului care insa va fi protejata prin cotele de pe malul stang al raului Sabar.

● Cota medie a terenului natural din  perimetrul viitorului lac  este de 129,50m-130,00m dMN;

● Nivelul apei determinat pentru debitul Q1%  in profilele din dreptul  perimetrului se afla cuprins intre 130,25m( inP12) si  130,15m(inP13).

● Cotele terenului natural situat intre amplasamentul perimetrului si albia raului Sabar depasesc cotele de inundabilitate determinate pentru P12 si P13.

● Avand in vedere cele de mai sus, obiectivul: “Lac de agrement Romanesti “1”-mal stang al raului Sabar”, se afla in afara zonei de inundabilitate pentru debitele cu probabilitatea de depasire Q5%, Q1%.

In consecinta nu este necesara construirea unui dig de protectie impotriva inundabilitatii perimetrului.

Riscurile, ce vor decurge ca urmare a realizarii obiectivului de investitii analizat, se limiteaza la riscul de producere a unor accidente de munca, din cauza exploatarii necorespunzatoare a utilajelor din dotare. Riscurile sunt de tipul celor care se produc pe santiere, fiind generate de indisciplina si de nerespectarea de catre personalul angajat a regulilor si normativelor de protectia muncii si de neutilizarea echipamentelor de protectie. Tipuri de  activitati cu potential de risc :

- lucrul cu utilaje si mijloace de transport;

- circulatia pe drumurile de acces ;

- inhalatii de praf;

- alunecari de taluzuri;

- caderi de la inaltime sau excavatii;

- innec.

VIII.2.Impactul global asupra mediului

Pe baza indicelui de poluare a factorilor de mediu s-a calculat indicele de poluare global, cu relatia: Ip=CE/CMA

Metoda de evaluarea a impactului global asupra mediului se bazeaza pe atribuirea fiecarui factor de mediu un indice de poluare in baza caruia se ataseaza o nota de bonitate iar stabilirea impacxtului global se face pe cale grafica.

Calitatea factorului de mediu sau a unui element al mediului se incadreaza in raport cu limitele admise de STAS-uri, normative de reglementare sausau se estimeaza efectele activitatii avand la baza cuantificarea efectelor in “note de bonitate”.

Pe baza indicelui de poluare a factorilor de mediu s-a calculat indicele de poluare global, cu relatia: Ip=CE/CMA, unde:

-CE→valoarea parametrilor care caracterizeaza diversi poluanti sau factori perturbatori ai factorilor de mediu ;

-CMA→valoarea maxima  admisa a aceluiasi parametru din actele normative cand acestea exista sau prin asimilare cu valori din bibliografia de specialitate.

Scara de bonitate  indicelui de poluare

| Nota de bonitate | Valoarea, Ip=CE/CMA | Efectele asupra mediului inconjurator |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ip=0 | - mediu neafectat |
| 9 | Ip=0,0-0,25 | - fara efecte |
| 8 | Ip=0,25-0,50 | - fara efecte decelabile cazuistic - mediul este afectat in limite admise-Nivel 1 |
| 7 | Ip=0,50-1,00 | - mediul este afectat in limite admise-Nivel 2 - efectele nu sunt nocive |
| 6 | Ip=1,00-2,0 | - mediul este afectat peste limita admise-Nivel 1 - efectele nu sunt accentuate |
| 5 | Ip=2,0-4,0 | - mediul afectat peste limitele admise-Nivel 2 - efectele sunt nocive |
| 4 | Ip=4,0-8,0 | - mediul este afectat peste limitele admise-Nivel 3 - efectele nocive sunt accentuate |
| 3 | Ip=8,0-12,0 | - mediul degradat-Nivel 1 - efectele sunt letalale la durate medii de expunere |
| 2 | Ip=12,0-20,0 | - mediul degradat-Nivel 2 - efectele sunt letalale la durate medii de expunere |
| 1 | Ip peste 20,0 | - mediul este impropriu formelor de viata |

Indicele de poluare pentru sol/subsol Ip-S/Sb

Acesti factori sunt afectati initial de lucrarile de exploatare a agregatelor minerale.Prin lucrarile de ecologizare, reamenajarea suprafetelor destinate prin PUZ, plantarii de arbusti si arbori, impactul va fi considerabil diminuat.

Afectarea mediului se poate in limite admise Ip=0,50-1,00→nota 7.

Indicele de poluare pentru sol/subsol Ip-apa

Din operatia de exploatare nu rezulta ape uzate tehnologice sau menajere care ar constitui o sursa de poluare pentru apele de suprafata. Ca sursa posibila de efectare a apelor subterane o poate constitui produsele petroliere.

Afectarea mediului se va incadra in limite admise Ip=0,25-0,50→nota 8.

Indicele de poluare pentru aer, Ip-aer

Impactul produs asupra factorului de mediu aer, prin cantitatile de noxe provenite din arderea combustibililor lichizi, a pulberilor in suspensie, este negativ, dar nu are efecte accentuate asupra mediului.

Indicele de poluare Ip-aer=0,0-0,25→nota 9-fara efecte asupra factorului de mediu aer.

Indicele de poluare pentru vegetatie si fauna-Ip-(V,F)

Lucrarile de exploatare si redarea suprafetei in circuitul economic nu au efecte semnificative asupra faunei si vegetatiei.Prin lucrarile de amenajare a taluzurilor si crearea de spatii destinate agrementului, se poate aprecia ca nu este afectata vegetatia si fauna.

Indicele de poluare Ip-(V,F)=0,0-0,25→nota 9-fara efecte accentuate asupra mediului.

Indicele de poluare pentru asezari umane-Ip-(As.U)

Asezarile umane se afla la o distanta de cel putin 0,5km fata de perimetrul de exploatare, situat in extravilan, se considera ca acestea sunt afectate in limite admise.

Indicele de poluare -Ip-(As.U)- 0,0-0,25→nota 9.

Impactul global asupra mediului provocat de activitatea de extractie este dat de indicele de poluare global:  IPG = 1,41, determinat prin metoda grafica si rezultat din raportul dintre starea ideala(Si) si starea reala a mediului(Sr).

Aceasta valoare indica un mediu afectat in limite admisibile in care nu se produc efecte adverse semnificative.

### VIII.3.Lucrari de refacere a mediului

3.1.Lucrari pentru stabilizarea versantilor, taluzurilor

Extractia nisipului si pietrisului din terasa raului Sabar va determina aparitia unor taluzuri cu inaltimea de ≈8,50m si panta de 1:1. La aceasta panta taluzul nu are nevoie de lucrari de stabilizare speciale, iar zona uscata a taluzului cu inaltimea de ≈2,00m va fi innierbata.

3.2. Lucrari de rambleiere a excavatiilor

Sunt prevazute lucrari de rambleiere a unor excavatii  necontrolate pentru respectarea parametrilor proiectati ai lacului de agreement.

3.3. Lucrari de geometrizare a excavatiei

In  timpul lucrarilor de extractie se va proceda periodic la:

- ridicari topo prin profile si reambulari  pentru a stabili limitele in suprafata si adancime a exploatarii, pilieri, front de exploatare.

- excavari la nivelul parametrilor prevazuti, conform planului de situatie.

3.4. Manegementul apelor

a.Alimentarea cu apa

Sursa de apa:din subteran- prin putul forat din incinta sediului administrativ situata la cca. 500m vest de perimetru.

Personalul care deserveste exploatarea Romanesti “1” si statia de sortare  are sursa proprie de alimentare cu apa potabila cu adancimea de 12m si Ø=0,40m. Pentru personalul care deserveste activitatea de extractie, apa potabila si menajera se asigura individual din pompa existenta pe platforma sediului administrativ vecinatate  a statiei.

Alimentarea cu scop potabil si igienico-sanitar,conform STAS 1478/90 este de 50 l/om.

Evacuarea apelor uzate. Apele menajere  ce apar de la grupul sanitar ecologic se vor vidanja de o firma specializata.

b.Colectarea apelor

Apele pluviale se vor infiltra in terenul poros permeabil.

3.5. Lucrari de decontaminare a terenurilor

Prin specificul activitatii in balastiera nu se lucreaza cu substante chimice sau alt tip de substanta care sa conduca la contaminarea ternurilor. Deci, nu sunt prevazute lucrari de decontaminare a terenurilor pe care se desfasoara activitatea productive.

3.6. Lucrari de resolificare a terenurilor

Dupa finalizarea extractiei nu sunt prevazute lucrari de resolificare, vatra carierei va  deveni fundul unui viitor lac de agreement populat cu pesti pentru pescuit ocazional cu o suprafata a luciului de apa de cca.2,06ha.

Dupa finalizarea extractiei sunt prevazute lucrari de resolificare si rambleiere doar in cazul nerespectarii suprafetelor atribuite pilierilor de siguranta aferente terenurilor invecinate.

Terenurile din zonele invecinate raman la categoria de folosinta initiala.

3.7. Lucrari de refacere a vegetatiei. Estetizarea perimetrului

Suprafata de 3,23ha  se va sistematiza astfel:

-suprafata exploatata la cota medie +129,80mdMN                    28.900mp≈2,89ha din care:	                        -   20.588mp(2,06ha) →suprafata luciu de apa, redata in circuit economic pentru pescuit sportiv si de agrement;

-    8.312mp(≈0,83 ha) →taluzuri ce vor fi innierbate;

- 2.440mp(≈0,24ha)→suprafata pilierilor pentru amplasare:spatii de circulatie in incinta,zona de depozitare temporara selectiva sol vegetal si steril, amenajari de spatii verzi si ambientale, acces carosabil si pietonal;

-   960mp(≈0,096ha)→spatii plantate cu arbusti si arbori;

Exploatarea nisipului si pietrisului cu scopul amenajarii unei zone de agrement are un impact scazut acceptat asupra mediului.

Dupa epuizarea agregatelor minerale aflate atat deasupra cat si sub nivelul acviferului freatic, cuveta excavata va deveni un lac, prin taluzarea zonelor  marginale, nivelarea si copertarea bermei de contur si innierbarea acestora.

Pentru intreaga suprfata a perimetrului se vor desfasura urmatoarele lucrari:

a. sectorul lacului de agrement

→suprafata de ≈2,06 ha, luciu de apa, redata in circuit economic pentru pescuit sportiv si de agrement;

→taluzuri cu suprafata de 0,83ha ce vor fi innierbate in zona uscata iar pentru geometrizarea excavatiei si realizarea reconstructiei ecologice, pe taluzele rezultate se vor executa lucrari de terasare si umpluturi pentru stabilizare.

→pe suprafata de 0,34ha se vor amenaja cai de acces catre lac prevazute cu pontoane pentru pescari amatori.

b.pe suprafata pilierilor

→se vor amenaja spatii de circulatie in incinta.

c.in zona de vest(in vecinatatea DE37)  se va amenaja un sector cu

→ spatii verzi si ambientale, acces carosabil si pietonal, parcare;

Dupa executie incinta obiectivului va fi marginita printr-un gard de protectie.

VIII.4. Programul de monitorizare

4.1. Obiectivele programului de monitorizare

In vederea supravegherii calitatii factorilor de mediu si a monitorizarii activitatii, se propune numirea unei persoane de specialitate, care sa aibe ca misiune monitorizarea lunara a protectiei mediului, respectiv conformarea cu normele impuse prin legislatia actuala.

Riscurile, ce vor decurge ca urmare a realizarii obiectivului de investitii, se limiteaza la riscul de producere a unor accidente de munca, din cauza exploatarii necorespunzatoare a utilajelor din dotare. Riscurile sunt de tipul celor care se produc pe santiere, fiind generate de indisciplina si de nerespectarea de catre personalul angajat a regulilor si normativelor de protectia muncii si de neutilizarea echipamentelor de protectie. Tipuri de  activitati cu potential de risc :

- lucrul cu utilaje si mijloace de transport;

- circulatia pe drumurile de acces ;

- inhalatii de praf;

- alunecari de taluzuri;

Programul de monitorizare a efectului exploatarii in terasa a nisipului si pietrisului asupra mediului va cuprinde:

- Desfasurarea lucrarilor miniere si transport in limitele suprafetelor din planul de situatie al balastierei;

- Respectarea pilierilor de siguranta in timpul extractiei fata de zonele  limitrofe;

- Mentinerea stabilitatii taluzurilor din cariera, mai ales dupa ploi abundente, reprofilari ale acestora la parametri proiectati, dupa ridicari si profile topo, scara 1:500;

- Respectarea cotei finale a vetrei excavatiei la cca. +121,00m;

- Realizarea unei lucrari de inierbare eficiente a taluzurilor .

- Evitarea depunerii unor deseuri nenocive sau nocive solului si apelor de suprafata sau subterane.

4.2. Perioada lucrarilor de monitorizare

Urmarirea procesului de exploatare-valorificare a nisipului si pietrisului din perimetrul Romanesti “1”, se va desfasura pe  toata durata exploatarii-cca.2 ani in functie de planul de productie .

4.3. Lucrari de intretinere sau refacere a unor lucrari

Pentru exploatarea perimetrului nu sunt prevazute lucrari de intretinere sau refacere a unor lucrari in situatia in care este respectat procesul tehnologic si de tehnica a securitatii muncii specific exploatarilor miniere la zi.

Nu sunt excluse aparitiile unor fenomene accidentale:

- instabilitatea unor taluzuri la precipitatii deosebite;

- esecul unei inierbari eficiente.

In aceste cazuri se va trece la refacerea acestor lucrari.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE, PLANURI, PROGRAME, STRATEGII DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Proiectul nu intra sub incidenta : IPPC - Directiva privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, Directivei  SEVESO - Directiva Consiliului nr. 94/63/CE, privind controlul emisiilor de compusi organici volatili (COV), rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service, Directivei LCP privind limitarea emisiilor in aer de poluanti provenind de la instalatiile mari de ardere .

Proiectul poate fi incadrat  in :

Directiva Cadru privind Apa a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996.

Acestă directivă oferă Comisiei Europene, statelor membre şi candidate posibilitatea de a coopera în cadrul unui nou parteneriat, bazat pe participarea tuturor părţilor interesate, pentru protecţia apelor interioare, a apelor de tranziţie, de coastă şi a apelor subterane, prin prevenirea poluării la sursă şi stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de poluare.

Directiva Cadru privind Apa stabileşte termenul limită până la care apele trebuie sa atingă un prag minim al calităţii, prin reducerea emisiilor provenite din activitatea umană, industrială şi agricolă.

Elemente privind profilul si scopul lucrarilor

Ca urmare a informatiilor hidrogeologice in care se indica existenta unui depozit aluvionar in zona Romanesti  societatea S.C NEF ELECTRICA TREI SRL realizeaza investitia de exploatare agregate si amenajare a unui lac de agrement.

Scopul este de a mari valoarea economica a terenurilor a carui valoare agricola este redusa si de a se mentine  locurile de munca din zona.

Alimentarea bazinului se va face prin panza freatica astfel incat nu sunt prevazute lucrari de alimentare din subteran.

Popularea lacului cu pesti

Prin exploatarea agregatelor minerale se va crea un lac cu adancimea medie a apei de -6,80m .

Fata de aceste conditii beneficiarul va avea in vedere ca, dupa executia bazinului, sa se populeze lacul creat cu specii de pesti specific pentru balti cu apa dulce pentru zone de campie: babusca, ten, caras,crap, etc..

Dupa amenajarea lacului de agrement, acesta nu va inflluenta calitatea apei acviferelor de adancime, datorita pachetelor de roci impermeabile(argile) ce separa cele doua acvifere.

Calitatea apelor freatice nu se va modifica deoarece produsii generati de activitatea piscicola sunt de natura biogena, asimilabili chimico-biologic de ecosistemul acvatic.

Din lacul format dupa exploatare, se vor preleva si analiza sistematic probe fizico-chimice si bacteriologice pentru monitorizarea calitatii apei.

Crestera pestelui necesar pentru pescuitul de placere se va face in regim natural. prin furajare naturala cu vegetatie din bazin.Nu se vor folosi pesticide sau alte substante chimice.

Perimetrul lacului va fi prevazut cu urmatoarele dotari:

- acces la lacul de agrement;

- plantatii de specii de salcii si plopi canadieni cu rol estetic, formarea unui microclimat placut in perioadele de vara si necesar in atenuarea vanturilor si a valurilor din incinta bazinului;

- ponton pentru acostarea barcilor;

- imprejmuirea perimetrala;

-     constructii necesare functionarii amenajarii piscicole:

*constructie pentru paza si adapost personal, pescari etc.

*magazie pentru unelte, echipamente de protectie, materiale etc.

*put forat pentru asigurarea apei potabile;

*bazin vidanjabil.

X. LUCRARI NECESARE  ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de santier nu este necesara.

X.1. Localizarea organizarii de santier existente

Organizarea de santier  este facilitata de existenta in patrimoniul solicitantului  a platformelor cu utilitatile necesare din zona limitrofa perimetrului viitorului obiectiv: alimentarea cu apa, energie, combustibil, atelier reparatii curente, vestiare, sediu administrativ.

Facilitatile necesare realizarii obiectivului sunt amplasate la cca.400m sud-vest de obiectiv.

X.2. Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor de santier

Nu este cazul.

X.3.Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul lucrarilor de santier

Nu este cazul.

X.3. Dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti

Nu este cazul.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI

XI.1. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente sau la incetarea activitatii

Exploatarea nisipului si pietrisului cu scopul valorificarii zacamantului si apoi redarii in circuit a suprafetei obiectivului, are un impact scazut, acceptat, asupra mediului.

Dupa finalizarea exploatarii agregatelor minerale aflate sub nivelul acviferului freatic, cuveta excavata va fi  transformata in  lac de agrement, dupa taluzarea zonelor  marginale si inierbarea acestora,.

Ţinând cont de geometria finală a amenajarii, cât şi de uşurinţa asimilării în peisaj, la refacerea ecologică se vor avea în vedere următoarele:

- zona afectata de excavatii se va amenaja in totalitate, urmand a fi redata in circuit ca zona  pentru agrement;

- spatiile neafectate de lucrari isi vor pastra categoria initiala;

- se vor întreţine drumurile utilizate în transportul materialului excavat;

Aceste lucrari se vor executa etapizat, o parte in timpul excavarilor si alta la finele activitatii de realizare a lacului.

Pentru geometrizarea excavatiei si realizarea reconstructiei ecologice, pe taluzele rezultate, se vor executa lucrari de terasare si umpluturi pentru stabilizare.

Pentru executarea acestor umpluturi se vor utiliza materialele rezultate din coperta zoneleor limitofe excavate care sunt in proprietatea beneficiarului. Umplutura va avea o grosime medie de cca. 0,50 m, dupa compactare, pastrandu-se unghiul de taluz (panta 1:1)spre interiorul excavatiei. Taluzarile se vor compacta, acolo unde este posibil, cu buldozerul sau manual, straturile de umplutura urmand a avea un grad de compactare minim de 80-90%, similar cu depozitele initiale.

Cuveta excavata va fi marginita printr-un dig realizat din materialul din  decoperta, bine compactat si innierbat.

Avand in vedere ca exploatarea se va face si sub nivelul acviferului freatic, terenul care va rezulta in urma excavatiilor va fi ocupat de un luciu de apa.

Alimentarea cu apa a bazinului se face natural, prin infiltrare direct din panza freatica si prin precipitatii. Nivelul apei din lac este strans legat de nivelul apei din raul Sabar si al precipitatiilor din zona.

Intreaga suprafata de 32.300mp a perimetrului Romanesti “1” va deveni zona functionala de agreement, sport si spatii plantate fiind introdusa in intravilanul comunei Potlogi.

Suprafata perimetrului poate avea, cu dotarile necesare, urmatoarele destinatii:

- constructii de agreement: parc, sectoare plantate de agrement,lac de agreement, dotari sportive;

- amenajare piscicola;

- plantari de arbori si arbusti, spatii verzi plantate cu rol estetic si de protectie;

- parcari, spatii pietonale

XI.2 Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale

Pentru evitarea influentelor negative a unor poluari accidentale asupra ecosistemelor din zona, in timpul procesului de extractie a balastului se vor lua urmatoarele masuri :

- in perimetru nu se vor depozita carburanti ;

- alimentarea utilajelor se va face in locuri special amenajate ;

- reparatiile la utilaje se vor efectua numai in ateliere de specialitate ;

- nu se vor depozita deseuri menajere sau de orice alta natura in incinta perimetrului de exploatare;

- functionarea motoarelor termice a utilajelor la parametri  normali;

- verificarea si reparatiile periodice si la timp a utilajelor;

- manipularea corecta a combustibililor si lubrifiantilor;

- depozitarea carburantilor si lubrifiantilor in spatii special amenajate si in recipienti metalici;

- amplasarea balastierei la distanta de zonele locuite;

- incinta special amenajata  pentru stocare de lunga durata a carburantilor;

- se interzice circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru functionarea santierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

In cazul unor scurgeri de combustibil sau llubrifiant se vor lua imediat masuri de izolare a suprafetei afectate si de recuperare a agentului poluant pentru prevenirea scurgerilor in acviferul freatic.

XI.3 Aspecte referitoare la dezafectarea investitiei

La finalul programului de exploatare, pe o perioadă de cca.1 an, SC NEF ELECTRICA TREI SRL va asigura monitorizarea factorilor de mediu şi a lucrărilor de reconstrucţie ecologică, urmărindu-se în principal :

-montarea unor reperi topografici pentru urmărirea stabilităţii taluzelor si a suprafetelor perimetrale;

-eficienţa lucrărilor de acoperire cu sol vegetal, fertilizare şi înierbare;

- gradul de dezvoltare a vegetaţiei plantate;

-se vor lua măsuri de refertilizare a solului şi replantare în zonele în care vegetaţia nu se dezvoltă normal.

XI.4. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a               terenului

Lucrari de refacere(viabilizare)a suprafetei.

Pentru intreaga suprfata a perimetrului se vor desfasura urmatoarele lucrari:

a. Sectorul lacului de agrement

→suprafata de 2,06 ha, luciu de apa, redata in circuit economic pentru pescuit sportiv si de agrement;

→taluzuri cu suprafata de 0,83 ha ce vor fi innierbate; in sectoarele in care este cazul pentru geometrizarea excavatiei si realizarea reconstructiei ecologice, se vor executa lucrari de terasare si umpluturi pentru stabilizare.

Acest sector se poate folosi, dupa constructia lacului, pentru activitate piscicola.

b. Suprafata pilierilor-0,34ha

→pe suprafata de 0,34ha se vor amenaja cai de acces catre lac prevazute cu pontoane pentru pescari amatori.

→amenajari de spatii verzi si ambientale, acces carosabil si pietonal.

Suprafata va avea rol estetic si de protectie.

Alimentarea cu apa a lacului format se face  in mod natural, prin infiltrare direct din panza freatica si prin precipitatii.Nivelul apei din lac este strans legat si de nivelul apei din raul Sabar.

Apa din panza freatica este corespunzatoare calitativ cresterii optime a pestelui fiind neutra,  usor alkalina din punct de vedere al pH-ului, bicarbonatate, usor sodo-calcice.

In cazul realizarii unei amenajari piscicole primenirea masei de apa este de 0,5- 1 l/s ha.

Popularea lacului cu pesti cu crestere in regim natural va tine seama seama de ecosistemul specific apelor stagnante si in special de organismele planctonice si bentonice caracteristice .

XII.ANEXE

XII.1 Piese desenate:

-plan de amplasare in zona                                                                    scara   1: 25.000;

-plan de incadrare in zona	        scara   1:5.000;

-plan de situatie-perimetrul bazinului piscicol                                       scara   1: 1.000.

XII.2.

Schema fluxului tehnologic si sursele de poluare.

XII.3,4

Schema flux a gestionarii deseurilor –nu este cazul.

XIII    BIODIVERSITATE . AREALE POSIBILE AFECTATE DE PROIECT

Proiectul NU intră sub incidenţa prevederilor art. 28 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind ariile naturale protejate, conservarea habitatelor naturale şi speciilor de floră şi faună sălbatică (respectiv prevederile referitoare la impactul asupra siturilor Natura 2000).

Perimetrul este amplasat cu cca.3,2km in afara  sitului de importanta comunitara ROSCI0106 <<Lunca Mijlocie a Argesului>>, sit inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, pentru care, conform Ordinului MMDD nr. 1964/2007.

XIV.  INFORMATII PRIVIND PLANUL DE MANAGEMENT BAZINAL

Date hidrologice  de baza

A pe subterane

Perimetrul Romanesti “1”-mal stang al raului Sabar se afla in zona corpului de apa ROAG02 pentru care valorile de prag sunt stabilite prin Ordinul MMSC nr.621/214-anexa nr 2.

Ape de suprafata

Raul Arges constituie  principala axa de drenaj din zona cu cod cadastral  X1-000.00.00.00., perimetrul fiind amplasat pe malul drept al raului Sabar la cca. 120m de albie si amonte de confluienta cu raul Arges.

Raul are un regim hidrodinamic permanent, suprafata bazinului hidrografic este de 3740 km². Debitul mediu multianual este de 39,5 m³/s.

Volumul maxim de apa se inregistreaza in luna mai, iar volumul  minim in ianuarie.

Raul Sabar isi culege apele de pe teritoriul judetului Dambovita si se varsa in Arges aval de com. Potlogi. Suprafata bazinului pe teritoriul jud. Dambovita este de 740 km²  si o lungime de 65km. Afluientii sai mai importanti sunt: Potopu, Cobia, Cuparu si Suta.

Deditul mediu  multiannual al r. Sabar este de 2,72m³/s.

XIV.1.Identificarea corpului de apă (cod, denumire) potenţial a fi afectat de proiect

Lacul de agrement este amplasat lângă corpul de apă de suprafață RORW10.1.24_B2, numit Sabar: derivație Potop/Argeș-Vârteju, categorie RW, tipologie RO10, stare ecologică moderată, stare chimică bună. Corpul de apă de suprafață RORW10.1.24_B2, numit Sabar: derivație Potop/Argeș-Vârteju are asociat corpul de apă subterană freatică ROAG05 (Lunca și terasele râului Argeș), în stare cantitativă și calitativă bună, și corpul de apă subteran de adâncime ROAG12 (Estul Depresiunii Valahe), în stare calitativă și cantitativă bună.

Corpul de apă de suprafață identificate, potențial a fi afectat de implementarea proiectului este: RORW10.1.24_B2 – Sabar: derivație Potop/Argeș-Varteju.

Corpul de apă subterane freatice identificate, potențial a fi afectat de implementarea proiectului sunt (este): ROAG05 – Lunca și terasele râului Argeș.

Corpul de apă subterane de adâncime identificate, potențial a fi afectate de implementarea proiectului este: ROAG12 – Estul Depresiunii Valahe.

XI.2.Indicarea categoriei, tipologiei și stării corpului de apă identificat

| Cod/nume | Suprafață km2 | Caracterizarea geologică / hidrogeologică | Utilizarea apei | Surse de poluare | Grad de protectie globala | Transfrontalier/ tara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Sub presiune | Grosime strate acoperitoare(m) |  |  |  |  |
| ROAG05 / Lunca și terasele râului Argeș | 1904 | P | Nu | 3,0-6,0 | PO,I,A,Z | I,Z,M,D | PM | Nu |
| ROAG12 /estul Depres. Valahe | 44095 | P | Da | 80,00-200,00 | PO,I,A,P,Z, AL, | I,A,M,D | PVG | Nu |

Conform datelor din Planului de Management actualizat al Spațiului Hidrografic Argeș-Vedea, corpul de apă subteran ROAG05 este în stare calitativă și cantitativă bună, ca și corpul de apă subteran ROAG12 este în stare calitativă și cantitativă bună.

XIV.3.Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafață și excepțiile (dupa 2021) de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă din S.H Argeș-Vedea aferente prezentei investiții (conform PMB Argeș-Vedea)

a.Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de suprafață și excepțiile (dupa 2021) de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă din S.H Argeș-Vedea aferente prezentei investiții (conform PMB Argeș-Vedea)

| Nr.crt | Baz.hidr. | Curs apa | Nume CA | Cod CA | Categoria corpului de apă | Tipologia corpului de apă | Zone protejate | Obiectiv de mediu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tip | Obiectiv | Stare ecologica | Stare chimica |
| 140 | Arges | Sabar | SabarDerivatie Potop/Arges Varteju | RORW10 .1.24_B2 | RW | RO10 |  | buna | buna |

Prin planul de management al A.B.A. Arges-Vedea se preconizeaza:

- starea ecologica(potentialul ecologic)-atingerea obiectivului de mediu in perioada 2022-2026-nivel 3-stare moderata ;

- starea chimica(potentialul ecologic)-atingerea obiectivului de mediu in perioada 2022-2026-stare chimica buna-nivel 2;

Aceste obiective se vor atinge fara justificare de la exceptii sau exceptand  situatia deteriorarii chimice a corpurilor de apa

b.Obiectivele de mediu ale corpurilor de apă de subterana și excepțiile de la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă subterana

| Spatiul/bazinul hidr. | Denumire corp de apa suterana | Corp de apa subterana | Obiectiv de mediu | Stare cantitativaactuala | Stare chimica actuala | Termenul de atingere a obiectivului de mediu | Tip de exceptie | Justificare aplicare exceptii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stare cantitativa | Stare calitativa |  |  | Stare cantitativa | Stare chimica |  |  |  |
| Arges-Vedea | Lunca si terasele r. Arges | ROAG05 | Buna | Buna | Buna | B | 2020 | 2020 |  |  |  |
|  | Estul Depresiunii Valahe | ROAG12 | Buna | Buna | Buna | B | 2020 | 2020 |  |  |  |

Masurile de baza stabilite prin Planul de management actualizat sunt:

- masuri de baza privind apa potabila-implementarea Directivei 80/778/EEC;

- măsuri de bază pentru implementarea Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, modificată prin Directiva 98/15/CE;

- măsuri de bază privind implementarea Directivei 91/676/EEC privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;

- pentru zonele vulnerabile la nitrați și zonele sensibile la nutrienți se aplică măsuri specifice pentru întreg teritoriul României, în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute în legislația din domeniu.

- Pentru corpul de apă de suprafață RORW10.1.24_B2, Sabar: derivație Potop/Argeș-Vârteju, sunt stabilite excepții, nefiind atinse obiectivele de mediu.

- Pentru corpurile de apă subterane ROAG05/Lunca și terasele râului Argeș și ROAG12/Estul Depresiunii Valahe, nu sunt stabilite excepții, fiind atinse obiectivele de mediu.

Intocmit,

Ing. geol.Toader Gheorghe

ANEXA

Calendarul  de implementare si monitorizare a  masurilor de reducere

a impactului asupra mediului

| Factori de mediu | Masuri de reducere a impactului | Termen | Responsabil pentru implementarea si monitorizarea masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Apa | ►in suprafata perimetrului nu se vor depozita carburanti si lubrifianti; ►alimentarea utilajelor se va face numai in locurile destinate special pentruaceasta; ►reparatiile utilajelor se vor executa doar in atelierele de specialitate; ►depozitarea deseurilor se va realiza numai in locurile special amenajate pe categorii de provenienta:menajere, produse feroase, cauciucuri,acumulatori auto, etc. | Pe toata durata exploatarii | S.C. NEF ELECTRICA TREI SRL |
| Aer | ►stropirea cailor de acces in perioadela fara precipitatii; ►evitarea operatiunilor de incarcare-descarcare in autovehicule a materialelor care genereaza praf in perioadele cu vant>3m/sec; ►dotarea si utilizarea doar a utilajelor si autovehiculelor cu motoare EURO III care respecta normele de poluare aflate in vigoare; ►intretinerea functionarii in mod corespunzator a utilajelor si intregului parc auto; | Pe toata durata exploatarii | S.C. NEF ELECTRICA TREI SRL |
| Sol | ►sistematizarea suprafetelor din punct de vedere al operatiunilor si fluxului tehnologic din incinta perimetrului; ► platformele pentru stationari utilaje,auto,sa aiba suprafetele amenajate pentru reducerea infiltratiilor de substante poluante; ►mentinerea pilierilor de protectie pentru zonele invecinate si evitarea executarii de reparatii,stationary,depozitarea de material pe suprafata acestora in vederea protejarii vegetatiei existente din perimetrele limitrofe; ►depozitarea si colectarea deseurilor pe categorii si urmarirea valorificarii acestora cu prdilectie a deseurilor rezultate din reparatii si intretinere utilaje(baterii,cauciucuri,uleiuri,etc.) ►verificarea zilnica a utilajelor si mijloacelor auto penru evitarea scurgerilor la stationary sau in timpul functionarii; ►dotarea cu toalete ecologice pentru personalul de executie; | Pe toata durata exploatarii | S.C. NEF ELECTRICA TREI SRL |
| Flora si fauna | ►respectarea graficului de lucrari si ordonarea acestora pentru limitarea traseelor si programului de lucru diminuandu-se impactul asupra florei si faunei; ►respectarea programului de colectare a deseurilor rezultate din operatiunile de exploatare-prelucrare-expeditie in vederea decongestionarii suprafetelor de depozitare; ►dupa realizarea programului de lucrari se va trece la ecologizarea suprafetelor limitrofe perimetrului prin indepartarea tuturor resturilor de material cu impact negativ asupra ecosistemelor naturale existente; | Pe toata durata exploatarii | S.C. NEF ELECTRICA TREI SRL |
| Zgomot si vibratii | ►se va evita circulatia autovehiculelor in afara drumurilor trasate pentru activitatea de santier-cai de acces,drumuri tehnologice; ►functionarea utilajelor si echpamentelor cu reviziile si intretinerea efectuata pentru evitarea disconfortului creat in timpul lucrului; ►intretinerea permanenta a drumurilor are impact pozitiv asupra sonoritatii, si intretinerii mijloacelor auto; ►amplasarea de material utile in timpul executiei lucrarilor-depozite temporare de aggregate minerale-se va face in idea de constituire ca ecran de protectie pentru zonele din jur; | Pe toata durata exploatarii | S.C. NEF ELECTRICA TREI SRL |
| Mediul socio-economic | ►controlul personalului muncitor asupra disciplinei de santier: insructajul periodic,echipament de protectie corespunzator locului de munca, prezenta permanenta la locul de munca repartizat, verificarea aptitudinilor fizice si psihice pentru functia indeplinita, eventual consum de alcool si drog; ►verificarea pentru buna functionare la intrarea si iesirea din schmburi a utilajelor, echipamentelor , mijloacelor auto, sculelor si dispozitivelor; ►verificarea frontului de lucru, a stabilitatii taluzurilor si a cailor de acces la frontul de lucru; ►executarea de imprejmuiri, semnalizari si avertizari in zonele de lucru; ►existenta indicatoarelor de interzicere in zone periculoase, verificarea placutelor cu insemne de pericol; ►restrictionarea si controlul persoanelor straine in santier; ►prelucrarea si respectarea normelor de exploatare miniera pentru exploatarile miniere la zi; | Pe toata durata exploatarii | S.C. NEF ELECTRICA TREI SRL |

Intocmit,

Ing. geol.Toader Gheorghe