MEMORIU DE PREZENTARE

- Denumirea proiectului:

Construire imobil parter înalt cu destinația de galerii comerciale, amenajare incintă

(parcări, alei carosabile, spații verzi)

II. Titular

- numele titularilor:  SC MKS Prod  SRL

- adresa poştală:  com. Șimnicu de Sus, sat Românești, str. Craiovei, nr. 28C

- numărul de telefon, de fax şi adresa de e-mail, adresa paginii de internet: 	0742.936.287; stancut.razvan@gmail.com

- numele persoanelor de contact:  Stăncuț Răzvan-  0742.936.287

- director/manager/administrator:-

- responsabil pentru protecţia mediului -  Stăncuț Răzvan -  0742.936.287

III. Descrierea proiectului:

a) un rezumat al proiectului;

Prin realizarea proiectului propus sunt vizate urmatoare obiective:

1)   Construire imobil parter înalt cu destinația de galerii comerciale

Imobilul propus este de tipul civil, regim de înălțime parter categoria de importanță ,,D” şi clasa de importanță IV. Imobilul va avea suprafață construită  de 2496 de mp. Structura este din cadre de b.a.  închiderile și învelitoarea vor fi realizate din panouri metalice tip „sandwich”, iar tâmplăria din PVC cu geam termopan

Imobilul propus se va amplasa în partea sudică și estică a terenului. Scurgerea apelor pluviale se va face prin intermediul jgheaburilor și burlanelor și va fi direcționată spre sistemul public de canalizare astfel încât nu  nu se afectează vecinătatile.

Din lucrările de execuție vor rezulta 16 m³ de moloz din care 12 m³ vor fi împrăștiați pe teren pentru umpluturi, iar 4 m³ vor fi predați în baza unui contract unei firme autorizate.

Finisajele interioare sunt standard pentru destinația propusă:

- pardoseli:, gresie antiderapantă pentru grupuri sanitare, birouri și spațiul de depozitare beton pentru sala de vanzare

- pereţi din isopan: glet şi finisaj cu vopsea lavabilă, faianţă pentru grupurile sanitare;

- tâmpărie din PVC.

- Finisaje exterioare:

- soclu: mozaic uscat (gri);

- pereţi:  tencuiala decorativa

- tâmplărie PVC cu geam termopan

- jgheaburi şi burlane din tablă;

- învelitoare:  isopan

Finisajele exterioare de asemenea sunt simple

- jgheaburi și burlane din tablă zincată

- învelitoare din țiglă metalica

2. Realizarea a 3 platforme pentru depozitarea deseurilor. Depozitarea deseurilor menajere se face in europubele etanse, prin colectare selectiva, depozitate pe 3 platforme gospodarești impermeabile prevăzute cu sifon de pardosea, închisă perimetral cu gard plasa sârmă. Platforma se va amenaja pe latura de sud a terenului, cu o dimensiune de 2 x 5 m si se vor stabili termene de ridicare prin contract cu firma de salubritate. Platforma  va fi racordata la sistemul de apa si la rigola pentru deversarea scurgerilor in sistemul de canalizare.

3) Amenajarea a 64 de locuri de parcare betonate,  alei carosabile și platforme betonate de 770 de mp

4)Amenajarea a 1020 de mp de spațiu verde

b) justificarea necesităţii proiectului;

Investitorul, constantând expansiunea economică a zonei Găeștiului ce are drept consecință creșterea cererii bunuri a hotărât construirea unui imobil  care să satisfacă cerințele pieței.

c) valoarea investiției Valoarea investitiei este estimatia la 3.500.000 de lei.

d) perioada de implementare propusă Lucrarile de constructie sunt estimate a dura 2 ani de la incepere, iar imobilul va fi folosit pe o perioada de minim 50 de ani.

e) planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente);

Planul de situatie si planul de incadrare in zona au fost atasate prezentei documentatii, la fel si planul de organizare de santier.

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

Terenul pe care se vor realiza lucrările de construire  pentru care se solicită obținerea autorizației de construire, este situat în Găești, str. Nicolae Titulescu, nr. 23B și are următoarele vecinătăți:

- S:  propietate privată

- V:  propietate privată

- E:   propietate privată

- N:  str. Nicole Titulescu

- formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.)

S teren = 5086 de m

Situația propusa

Sc  =  Sd  = 2496 de mp;

Hsoclu = 0,45 m; Hcornişă = +5,5 m; Hcoamă = +6.5m

P.O.T. existent = 0   C.U.T. existent = 0

P.O.T. propus = 49%  C.U.T. propus = 0,49

Adancimea de fundatie va fi de 4,2 m de la cota terenului natural iar conform studiului geotehnic adancimea pentru apa freatica este de de minim 7 m.

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile de producţie

Destinația clădrii va fi de spații comerciale: două de produse textile și unul de mobilă. În interiorul acestora nu se vor desfasura activități de producție.

Magazinul de mobilă Jysk va fi compartimentat în felul următor: o sală de vânzare de 959,8 mp, birou de 8,88 mp, oficiu de 10,77 de mp, spațiu tehnic de 16,3 mp, hol de 5,02 mp,  grup sanitar de 2,29  mp, vestiar de 5,66 mp, spațiu tehnic de 4,68 de mp și depozit de 193,49 de mp.

Magazinul de produse textile  Sinsay va avea următoarea stuctură funcțională: sală de vânzare de 595,01 mp, spații comune de 18,07 mp, grup sanitar de 5,35 de mp, zonă cabine de probă 24,59 de mp, depozit principal de 35,44 de mp, depozit secundar de 32,46 de mp, zonă casierie de 17,67 de mp, grup sanitar de 2,07, respectiv 1,52 mp.

Magazinul de produse textile și decorațiuni Kik va cuprinde o sală de vânzare de 473, 64 de mp, un grup sanitar de 5,64 de mp, un birou de 11,04 mp și un depozit de 27,01 mp.

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);  Pe amplasament nu exista constructii si instalatii.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea;

nu este cazul

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

In timpul realizarii constructiei se vor folosi agregate de râu (nisip, balast, pietriş mărgăritar), ciment, var (glet), lemn, apa din sistemul public, combustibili fosili necesari la functionarea diverselor utilaje folosite in constructii, energie electrica de la reteaua publica.

In timpul functionarii se va folosi apa prin racordul propus de la sistemul public, gazele naturale necesare centralelor termice, energia electrica tot de la reteaua publica printr-un racord propus.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă;

Contractele cu distribuitorii locali de utilitati se vor face in limita acordurilor si avizelor obtinute, prin realizarea unor racorduri noi.

-Alimentarea cu apa: Asigurarea apei potabile si menajere se va face de la reteaua publica

.-Evacuarea apelor uzate: Apele menajere vor fi evacuate în sistemul public de canalizare printr-un racord nou .

## -Asigurarea apei tehnologice: Nu este cazul deoarece  in cladire nu vor avea loc activitati de productie.

## -Asigurarea agentului termic: Pentru asigurarea apei calde  si pentru incalzirea interioara a spatiilor se recurge la utilizarea unei centrale de clădire pe gaze  ce va avea tiraj fortat, functionare in condensatie.

-Asigurarea curentului electric: Constructia propusa se va racorda la reteaua electrica prin bransament dimensionat in functie de puterea instalata necesara si in limita acordurilor permise de furnizorul local de energie electrica.

La cererea beneficiarului se vor intocmi proiecte de executie si pentru retele de curenti slabi spre exemplu telefonie fixa, retea de date si televiziune prin cablu.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei; Pentru realizarea obiectivului propus va fi necesară curățarea zonei de vegetație spontană. Prin grija beneficiarului se vor amenaja, după realizarea clădirii,  175 de mp de spații verzi (12,8% din teren).  Zona nu va fi afectatã puternic de execuţia investiţiei, in perioada de realizare a constructiei poate fi afectat accidental solul si subsolul fara vreun risc pe termen lung, prin scurgeri accidentale de deseuri netratate si nedepozitate corespunzator, prin apele uzate sau infiltratii in apele pluviale ale unor scurgeri de uleiuri ale utilajelor folosite.

Zona de locuințe din jur nu vor fi afectate intrucat de jur împrejur se va ridica un gard din plasã de sârmã acoperit cu material sintetic cu ochiuri foarte mici, pentru a evita poluarea cu praf rezultat din procesul de constructie.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;

Accesul pietonal si carosabil se va face din str. Nicolae Titulescu prin intermediul aleilor de acces.

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare;

In timpul realizarii constructiei se vor folosi agregate de râu (nisip, balast, pietriş mărgăritar), ciment, var (glet), lemn, apa din sistemul public, combustibili fosili necesari la functionarea diverselor utilaje folosite in constructii.

In timpul functionarii se va folosi apa prin racordul de la sistemul public, gazele naturale necesare centralelor termice.

- metode folosite în construcţie/demolare;

Metodele de constructie nu au un impact asupra mediului: realizarea de sapaturi, turnarea fundatiilor din beton armat, ridicarea structurii din beton armat, realizarea planseelor orizontale, realizarea unei platforme betonate speciale de depozitare a deseurilor rezultate din construcții pe latura de sud.

- planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară;

Zona afectata de taluzele malurilor la sapatura va fi refacuta prin umplere dupa punerea un functiune a imobilelor propuse.

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Imobilul propus se realizeaza într-o zona de dotări și beneficiaza de propria parcare, racorduri proprii de la retele publice, spațiu propriu de depozitare a deseurilor menajere de unde vor fi ridicate de firma de salubritate în baza unui contract.

In zona nu exista proiecte in derulare.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

S-a luat in calcul realizarea unui imobil cu regim de inaltime P+1, dar la solicitarea certificatului de urbanism, din ratiuni de aglomerare urbanistica a fost permis un nivel suprateran.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

Prin punerea in functiune a imobilului propus se va intensifica circulatia rutieră.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect.

Prin Certificatul de Urbanism, în afara Actului administrativ al autoritãţii competente pentru protecţia mediului,  s-au mai obtinut avize de la: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica,  securitatea la incendiu,  sanatatea populatiei.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

- metode folosite în demolare

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)

Nu este cazul

V. Descrierea amplasării proiectului

- distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001 cu modificările și completările ulterioare;

Amplasamentul se afla la o distanta minima de 100 de km de orice granita.

- localizarea proiectului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei Monumentelor istorice actualizată periodic și publicată în Monitorul Oficial al României și al Repertoriului Arheologic Național instituit prin OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificarile și completările ulterioare

Nu exista monumente sau situri arheologice in zona.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

- folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament, cât şi pe zone adiacente acestuia;

Terenul este intravilan si poprietate privată  a  SC MKS Prod SRL

Regimul economic al terenului: Terenul se află în intravilanul Găeștiului, iar conform PUG acesta este situat în zona UTR-8- zonă preponderent rezidențială cu tesut aerat IS- institutii și servicii

- politici de zonare şi de folosire a terenului;

Pentru realizarea proiectului se utilizează o suprafață de  5086 de mp.

- arealele sensibile;

Nu exista areale sensibile in zona;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului care pot fi prezentate sub formă de vector în format digital de referinţă geografice, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

Nu au fost luate în considerare alte variante de amplasament deoarece în urma studioului de însoroire s-a constata ca nu s-ar fi respectat OMS 119/2014

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile

A. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

In timpul realizarii constructiei:

-  rampa de spălare roți auto

Se impun urmatoarele masuri:

- apele uzate vor fi deversate in sistemul public printr-un racord provizoriu

- utilajele vor fi folosite corespunzator si se vor evita scurgeri accidentale ale combustibililor sau uleiurilor sau  uzate, conform NTPA 002.

-se va utiliza o toaletă ecologică etanşă pentru deservirea personalului pe toata durata executiei care va fi vidanjată de catre o firmă autorizată.

In timpul functionarii vor rezulta ape uzate menajere, ape uzate de la igienizarea spatiilor.  Apa pluvială provenită de la platoforma de deșeuri la fi diecționată prin intermediul sifonului de pardoseală spre sistemul public de canalizare.

Apele menajere și apele de la igienizarea spațiilor vor fi colectate si deversate direct in reteaua publica de canalizare, printr-un racord nou. Atat in timpul perioadei de executie cat si a functionarii nu rezulta ape tehnologice.

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute.

2. Protecţia aerului:

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

- sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi;

-in perioada de constructie: rezultă emisii de gaze produse prin funcţionarea utilajelor acţionate cu motoare cu ardere internă sau prin funcţionarea mijloacelor de transport si deasemenea pot rezulta pulberi din pamantul rezultat din excavari

Se vor lua urmatoarele măsuri:

-  funcţionarea utilajelor va fi limitata la strictul necesar, neexistând perioade de funcţionare în gol, de asemenea de oprire a funcţionării motoarelor mijloacelor de transport pe perioada staţionării acestora.

-pentru limitarea împrăştierii pulberilor în atmosfera se vor monta plase de protecţie speciale pe faţade;

- pentru limitarea imprastierii pulberilor rezultate din pamanatul excavat acesta va fi stropit, udat in perioadele secetoase iar daca este necesar se vor folosi plase etanse de protectie. În cazul în care la finalizarea lucrărilor va rezulta pământ în exces, acesta va fi preluat de firme autorizate și va fi depus în locurile indicate de Primăria Găești.

- autovehiculele şi utilajele folosite pentru executarea lucrărilor vor respecta condiţiile impuse prin verificările tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă.

- in perioada de functionare: rezultă emisii de la centrala termică alimentate cu gaz metan.  Acestea vor fi eliminate prin intermediul unui kit de evacuare gaze cu axiale. Se vor lua următoarele măsuri:

- având în vedere instalarea centralei termice de clădire cu o putere nominală de 240 kW emisiile rezultate de la aceasta vor respecta limitele prevăzute de OM nr. 462/1993-Condiţii de calitate privind protecţia atmosferei.

- instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă.

Nu este cazul deoarece in timpul functionarii nu se vor emite substante poluante in atmosfera.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii;

Riscul de poluare fonica:

-in timpul realizarii constructiei: funcţionarea utilajelor speciale pentru construcţii

-in timpul functionarii:  nu exista surse de zgmot si vibratii peste limitele admise in timpul utilzării  cladrii

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor.

Se vor lua următoarele măsuri in timpul constructiei:

-zgomotul utilajelor folosite nu va depasi 60 dB;

-lucrarile vor fi executate in intevalul orar 8-18;

- se va limita funcţionarea utilajelor la strictul necesar şi se vor respecta orele de repaus impuse de zona rezidenţiala;

- lucrările se vor efectua fără a produce disconfort vecinătăţilor, cu reducerea la minim a poluării sonore si utilizarea de echipamente de protecţie care sa reducă emisiile rezultate in cursul lucrărilor;

- toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

- circulatia in zona se va face cu viteza redusa

-  pe perioada executiei lucrarilor se vor monta panouri fonoabsorbante.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii; Nu existã surse de radiaţii.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor.

Nu este cazul deoarece nu exista surse de radiatii.

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice;

-în timpul realizarii constructiei: poluarea solului se poate produce accidental prin pierderea de carburanţi de la utilajele folosite, deversari accidentale ale materialelor de constructii.

- în timpul functionarii: Posibilele surse de poluare accidentale sunt depozitarea si tratarea necorespunzatoare a deseurilor menajere, care va fi evitata prin masurile dispuse la capitolul gospodarirea deseurilor; apele menajere vor fi deversate in sistemul public printr-un racord nou.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Se vor lua următoarele măsuri in timpul constructiei:

- depozitarea materialelor de construcţie se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona obiectivului. Astfel în partea de N vor fi ameneajate o platformă de depozitare temporară materiale de construcții dar și deșeuri rezultate din procesul de construcție (care va fi stocat și colectat selectiv la intervale dese), precum și rampa de spălare auto. În partea de E vor fi amenajate WC-ul ecologic cu vestiar care va fi vidanjat periodic de o firmă specializată, precum și bancul de lucru.

- alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate. Nu se vor stoca pe amplasament.

- se va asigura controlul strict al transportului materialelor de construcţii (agregate de râu, ciment, var, etc.) cu autovehicule dotate astfel încât să prevină deversările accidentale pe traseu. Vor fi evitate scurgerile accidentale de uleiuri uzate si combustibili prin folosirea corespunzatoare a utilajelor, si depozitarea corespunzatoare a deseurilor rezultate.

În perioada de funcţionare, construcţia va avea următoarele dotari:

-construcţiile hidroedilitare , reţeaua de canalizare şi căminele de canalizare care vor  fi executate cu materiale specifice hidrofuge, eliminând posibilitatea de contaminare a solului;

-spatiul destinat depozitarii deseurilor menajere va avea  platforma din beton eliminandu-se pericolul eventualelor infiltrări al apelor infestate in sol, fiind de asemenea dotata cu sifon de pardoseală

Atât în perioada de construcţie cât şi în perioada de funcţionare,  în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehicule se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipiente adecvate în vederea neutralizării de către firme specializate.

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.

Platforme betonate impermeabile, pe care se depoziteaza deseurile. In partea de  a amplasamentului se va prevedea o platoforma betonata etansa, racordata la apa si prevazuta cu sifon de pardoseală pentru preluarea apelor spre sistemul public de canalizare.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;

Nu existã areale sensibile in zonã, ce pot fi afectate de proiect;

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

Nu sunt necesare lucrări, dotări şi măsuri  pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Nu s-au identificat obiective de interes public, nu existã monumente istorice şi de arhitectură în zonã, nici alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.  Cea mai apropiata locuință față de imobilul propus se afla la 4,05 de  m fata de acesta, in partea de V si este o locuință individuală parter. La 3,8 de m tot în direcția estică se află o anexă gospodărească parter. La 21,8 m față de imobilul proipus in direcția estică se află un spațiu comercial parter- Lidl .

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

In timpul constructiei locuintele existente in zona se vor proteja impotriva prafului rezulatat prin instalarea de plase de prorttctie la limita de proprietate plus panouri fonoabsorbante.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

Deseuri rezultate in perioada de executie a lucrarilor, exceptând demolarea prezentată mai sus:

- pamant, care va fi refolosit pentru umpluturi si lucrari de nivelare a terenului; tabla, lemn si alte materiale vor fi depozitate temporar pe platforma betonata si preluate de firme specializate pentru revalorificarea acestora, deşeuri de ambalaje şi deşeuri municipale, care vor fi preluate de firma de salubritate.

| Deșeu amestec beton (moloz) | 17 01 07 | Depozitat in: Containere metalice | Cantitate estimata: 300 kg |
| --- | --- | --- | --- |

TABEL CANTITATI DESEURI REZULTATE  IN PERIOADA DE FUNCTIONARE

| nr. crt. | Denumire deseu | Cod deseu | Cantitate estimata lunara (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ambalaje de hârtie şi carton | 15 01 01 | 10 |
| 2 | ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 30 |
| 3 | hârtie şi carton | 20 01 01 | 10 |
| 4 | metale | 20 01 40 | 25 |
| 5 | Deseuri menajere amestecate | 20 03 01 | 100 |

- modul de gospodărire a deşeurilor.

În perioada de construcţie se vor lua următoarele măsuri:

- se vor realiza spaţii special amenajate  pentru depozitarea temporară a deşeurilor rezultate în timpul lucrărilor de construcţie şi pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construire se vor depozita selectiv pe categorii de deşeuri în containere speciale şi vor fi predate la societăţi autorizate în vederea valorificării/eliminarii.

În perioada de funcţionare se vor lua următoarele măsuri:

Depozitarea deseurilor menajere se face in europubele etanse, prin colectare selectiva, depozitate pe o platforma gospodareasca impermeabila. Platforma se va amenaja in zona de est a amplasamentului si va avea  o dimensiune de 2m x 4 m. Se vor stabili termene de ridicare prin contract cu firma de salubritate.  Apa pluvială provenind de la aceasta va fi direcționată prin sifonul de pardoseală spre sistemul public de canalizare.

Gestionarea deşeurilor menajere si deşeurile reciclabile se va face conform HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

- substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse;

Nu existã substanţe şi preparate chimice periculoase utilizate şi/sau produse de de imobilul propus.

- modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

Nu existã substanţe şi preparate chimice periculoase utilizate şi/sau produse de de imobilul propus, deci nu sunt necesare mãsuri de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Proiectul propus se va desfasura intr-o zona antropizata, in intravilanul localitatii si activitatea desfasurata nu presupune utilizarea resurselor naturale, a apei, a solului sau a biodiversitatii. Pamantul rezultat din excavari se va folosi la umpluturi si sistematizari verticale exterioare.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semificativ de proiect:

- impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, biodiversităţii (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente, natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu, lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

În ceea ce privește natura impactului asupra populației, sănătății umane, a solului și a folosințelor învecinate, peisajului și patrimoniului istoric și cultural se poate aprecia faptul că sub aspect cumulativ impactul  direct sau indirect pe termen scurt, mediu și lung, nu afectează parametrii de calitate ai factorilor de mediu. Pentru factorii de mediu apă, aer, sol, așezări umane etc și respectiv deșeuri rezultate nu se va înregistra un efect negativ cumulat semnificativ asupra factorilor de mediu.  Nu se constatã un impact semnificativ asupra populaţiei, sănătăţii umane. In timpul constructiei vor fi luate masuri pentru evitarea poluarii aerului cu praf sau depasirii nivelului de zgomot admis, prin folosirea corespunzatoare a utilajelor de constructie si respectarea intervalului orar de liniste;  faunei şi florei, solului, prin depozitarea si tratarea corespunzatoare a deseurilor, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, nu vor exista surse de poluare fonica care sa depaseasca limita admisa de 60 dB. Imobilul propus prin proiect   nu polueaza mediul, deseurile menajere rezultate vor fi depozitate pe platforma betonata, amplasata in partea de est a terenului.

Efectul cumulat cu situația existentă în zonă cu cele 3 imobille ( locuință și anexă gospodărească) vestice și cu spațiul comercial estica va duce la creșterea: intensității traficului rutier, a numărului de locuri de parcare, toate acestea producând un efect nesemnificativ asupra aspectelor de mediu. În ceea ce privește efectele climei asupra investiției ce se va realiza, având în vedere schimbările climatice ce au determinat creștrea intensității precipitațiilor se vor realiza rigole și geiger-e supradimensionate ca să gestioneze situația în care precipitațiile depășesc valorile considerate medii până acum.

In contextul general, al extinderii continue a spatiului destinat comerțului se  poate aprecia ca soluția  realizării a unui imobil parter cu destinația spații comerciale de dimensiuni peste medie rezultă în creearea unui spatiu  mare cu resurse minime de teren spre deosobire de spații mai mici independente.

TABEL  EMISII GAZE CU EFECT DE SERA CENTRALă TERMICE

| nr. crt. | Putere centrala | Nr. bucati | Cantitate estimata lunara (kg)- CO2/ centrala | Cantitate estimata lunara (mg)- Nox/ centrala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240 KW | 1 | 500 | 300 |
| TOTAL LUNAR / CLADIRE | 500 | 300 |

* Emisiile de gaze cu efect de sera ale centralelor termice murale se incadreaz in parametrii stabiliti de normativele in vigoare iar efectul global al acestora nu va influenta mecanismul schimbarilor climatice.

-extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/ speciilor afectate)

In perioada de construire, posibilul impact asupra factorilor de mediu va fi local, numai în zona de lucru pe perioada execuţiei proiectului;

- magnitudinea şi complexitatea impactului: redusă și de mică amploare.

- probabilitatea impactului  asupra factorilor de mediu este nesemnificativă, pe perioada realizării proiectului.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului este mică, redusă și nesemnificativă.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu se prevad masuri speciale.

- natura transfrontieră a impactului nu există

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului: - dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile BAT aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă

Din activitatea propusa nu se vor emite substante poluante in atmosfera .

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/ programe/ strategii/ documente de planificare

Nu exista legatura cu alte normative/planuri/strategii.

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

B.    se va menționa planul/programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

X. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Pentru organizarea de şantier vor fi îndeplinite următoarele condiţii:

- lucrările de construire prevăzute se vor realiza în mod obligatoriu cu firme specializate şi cu personal calificat pentru astfel de lucrări;

- organizarea de şantier se va desfăşura strict în limita spaţiului alocat desfăşurării proiectului fără a fi afectat în niciun fel domeniul public pe perioada şantierului;

- împrejmuirea zonei de lucru cu panouri de protectie;

- amenajarea căilor de acces auto din str. Nicolae Titulescu;

- stabilirea locurilor de depozitare a materialelor de construcţie si a deşeurilor generate in timpul lucrărilor;

- materialele pentru realizarea obiectivului vor fi aprovizionate periodic şi vor fi puse imediat în operă, iar depozitarea lor se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale), pe platforme amenajate astfel încât să nu fie antrenate de vânt sau de apele pluviale.

- localizarea organizării de şantier: organizarea de santier se va realiza pe terenul beneficiarilor.

În zona de nord se vor amplasa platforma pentru depozitarea materialelor de construcții și cea pentru spălare roți auto, iar în cea de E bancul de lucru și vestiarul cu W.C. ecologic.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Nu este cazul deoarece impactul asupra mediului este nesemnificativ

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:  Nu este cazul deoarece activitatea de construire nu presupune emisia de substante poluante in atmosfera

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Nu este cazul deoarece activitatea de productie nu presupune emisia de substante poluante in atmosfera

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii; Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii Dupa încheierea lucrărilor de construire se va realiza refacerea amplasamentului în spiritul zonei adiacente. Se vor respecta prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului cu modificările şi completările ulterioare.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;  Nu este cazul, deoarece in productie nu sunt folosite substante care are putea polua accidental

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul deoarece proiectul presupune realizarea de instalatii noi

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului. Nu este cazul deoarece cladirea va fi folosita pe o perioada de minim 50 de ani.

XII. Anexe - piese desenate

1. Planul de încadrare în zonă a obiectivului şi planul de situaţie, cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcţie etc.), planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţă de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

2. Schemele-flux pentru procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu instalaţiile de depoluare.

3. Schema- flux a gestionării deșeurilor

4. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecţia mediului.

Conform pieselor desenate atasate.

XIII. Pentru proiectele pentru care în etapa de evaluare iniţială autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis necesitatea demarării procedurii de evaluare adecvată, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succintă a proiectului şi distanţa faţă de aria naturală protejată de interes comunitar, precum şi coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referinţă geografică, în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970 sau de un tabel în format electronic conţinând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecţie naţională Stereo 1970;

b) numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Nu exista arii protejate in zona;

c) prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Nu exista specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului.

d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu are legatura directa si nu este necesar managementului conservarii ariei naturale protejate sau de interes comunitar.

e) se va estima impactul potenţial al proiectului asupra speciilor şi habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul nu are impact asupra niciunei arii protejate.

f) alte informaţii prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvată.

XIV   Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului :

- bazinul hidrografic

- cursul de apă: denumire și codul cadastral

- corpul de apă ( de suptrafață și/sau subteran): denumire și cod

2. Indicarea stării ecologice/ potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață, pentru corpul de apă subteran se  vor indica starea cantitativă  și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 și art. 54 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu completările și modificările ulterioare.

XV  Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III- XIV.

Beneficiar,                                                                                                       Întocmit

SC MKS Prod SRL                           			Stăncuț Răzvan

Pîrjol Simona Mihaela