PUZ –  CONSTRUIRE OȚELĂRIE ȘI LAMINOR INTEGRATE PENTRU PRODUCERE BARE DIN OȚEL BETON ȘI SÂRMĂ. EXTINDERE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRI EXISTENTE, UTILITĂȚI, INSTALAȚII ȘI LINII TEHNOLOGICE EXISTENTE. CONSTRUIRE ANEXE TEHNICE, ADMINISTRATIVE ȘI SOCIALE, PLATFORME ȘI INSTALAȚII TEHNOLOGICE, CLĂDIRI DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, ESTACADE PENTRU INSTALAȚII, CASĂ POARTĂ. AMENAJARE DRUMURI INCINTĂ ȘI DE ACCES, TROTUARE, PARCAJE, SPAȚII VERZI, CĂI FERATE, ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER

Municipiul Târgoviște, Șos. Găești, nr. 9-11,

județ Dâmbovița

Beneficiar: SC DONALAM SRL  - Mun.Târgoviște, Șos. Găești, Nr. 9-11

FOAIE  DE  CAPĂT

| DENUMIRE PROIECT : | PUZ – CONSTRUIRE OȚELĂRIE ȘI LAMINOR INTEGRATE PENTRU PRODUCERE BARE DIN OȚEL BETON ȘI SÂRMĂ. EXTINDERE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRI EXISTENTE, UTILITĂȚI, INSTALAȚII ȘI LINII TEHNOLOGICE EXISTENTE. CONSTRUIRE ANEXE TEHNICE, ADMINISTRATIVE ȘI SOCIALE, PLATFORME ȘI INSTALAȚII TEHNOLOGICE, CLĂDIRI DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, ESTACADE PENTRU INSTALAȚII, CASĂ POARTĂ. AMENAJARE DRUMURI INCINTĂ ȘI DE ACCES, TROTUARE, PARCAJE, SPAȚII VERZI, CĂI FERATE, ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER |
| --- | --- |
| NR. PROIECT: | Z515/01.2023 |
| AMPLASAMENT: | Municipiul Târgoviște, Șos. Găești, Nr. 9-11 |
| BENEFICIAR: | SC DONALAM S.R.L. Adresa: Municipiul Călărași, str. Prelungirea București, nr. 2, județul Călărași |
| PROIECTANT: | S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L. Adresa:STR. REVOLUTIEI, NR. 6, BL. C14, AP.2 Telefon: 0734722655 E-mail: citymapsrl@gmail.com |
| FAZA PROIECTARE: | PUZ |

COLECTIV DE ELABORARE

| PROIECTANT URBANISM: | Urbanist Miruna Chiriţescu |  |
| --- | --- | --- |
| PROIECTANT REŢELE EDILITARE: | Inginer Constanţa Cârstea |  |
| REDACTARE GRAFICĂ: | Nicoleta Orboiu |  |

REDACTARE:          Andreea Chiru

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

VOLUMUL  I  - MEMORIUL GENERAL

VOLUMUL II - REGULAMENT LOCAL

PIESE DESENATE

P0.1 – ÎNCADRAREA ÎN TERITORIU ŞI LOCALITATE                      Scara 1: 20.000

P0.2 – ÎNCADRAREA ÎN P.U.G                                                            Scara 1: 10.000

P0.3 – ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ                                                            Scara 1: 1.5000

P1.1   – SITUAŢIA EXISTENTĂ                                                            Scara 1: 2000

P1.2   – SITUAŢIA EXISTENTĂ                                                            Scara 1: 2000

P2.1.1 – REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE                 Scara 1: 2000

P2.1.2 – REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE                 Scara 1: 2000

P2.2.1 – PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICĂ                      Scara 1: 2000

P2.2.2 – PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICĂ                      Scara 1: 2000

P3.1   – REGLEMENTĂRI – ECHIPARE EDILITARĂ                          Scara 1: 2000

P3.2   – REGLEMENTĂRI – ECHIPARE EDILITARĂ                          Scara 1: 2000

CUPRINS

PIESE  SCRISE

MEMORIU  GENERAL :

1. INTRODUCERE

1.1.	Date de recunoaștere a documentației

1.2.	Obiectul PUZ

1.3.	Surse  documentare

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1.	Încadrarea în teritoriu

2.2.	Elemente ale cadrului natural

2.3.	Circulația

2.4.	Ocuparea terenurilor, situația existentă

2.5.	Echiparea edilitară

2.6.	Probleme de mediu

2.7.	Opțiuni ale populației

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1.	Concluzii ale analizei situației existente, elemente principale  de temă

3.2.	Prevederi ale PUG și RLU

3.3.	Valorificarea sitului natural și construit

3.4.	Modernizarea circulației

3.5.	Zonificare  funcțională - reglementări, bilanț  teritorial,

indici  urbanistici

3.6.	Dezvoltarea echipării edilitare

3.7.	Protecția mediului

3.8.	Obiective de utilitate publică

4. CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

REGULAMENT GENERAL DE URBANISM AFERENT PUZ:

- DISPOZIȚII GENERALE

- REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

MEMORIU  DE  PREZENTARE

1. INTRODUCERE

# 1.1 Date de recunoaștere a documentației

1. Denumire proiect :	PUZ –  CONSTRUIRE OȚELĂRIE ȘI LAMINOR INTEGRATE PENTRU PRODUCERE BARE DIN OȚEL BETON ȘI SÂRMĂ. EXTINDERE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRI EXISTENTE, UTILITĂȚI, INSTALAȚII ȘI LINII TEHNOLOGICE EXISTENTE. CONSTRUIRE ANEXE TEHNICE, ADMINISTRATIVE ȘI SOCIALE, PLATFORME ȘI INSTALAȚII TEHNOLOGICE, CLĂDIRI DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, ESTACADE PENTRU INSTALAȚII, CASĂ POARTĂ. AMENAJARE DRUMURI INCINTĂ ȘI DE ACCES, TROTUARE, PARCAJE, SPAȚII VERZI, CĂI FERATE, ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER

2. Adresa :			Municipiul Târgoviște, Șos. Găești, nr. 9-11

3. Proiectant :            	S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L. - Târgoviște

4. Beneficiar:	          SC DONALAM SRL - Municipiul Călărași, str. Prelungirea     București, nr. 2, județul Călărași

5. Data / cod proiect :      Ianuarie 2023; Z515

6. Faza:			PUZ

1.2  Obiectul  P.U.Z.

Solicitări ale temei program

Scopul principal al PUZ este de determinare a condițiilor de instalare și funcționare, în cadrul punctului de lucru Târgoviște, pentru o nouă capacitate de producție tip oțelărie și laminor integrate pentru producere bare din oțel beton și sârmă, pe un teren cu suprafața de 1.228.314 mp, situat în Municipiul Târgoviște, Șos. Găești, nr. 9-11, ce aparține zonei de unități industriale, depozitare și transport. Tot prin PUZ se vor  stabili si proiectele de modernizare ale otelariei existente , precum si proiectele de construire /relocare a utilitatilor necesare asigurarii unei functionari optime a obiectivului industrial.

În Certificatul de Urbanism nr. 27 / 16.01.2023 eliberat de Primăria Municipiului Târgoviște s-a impus elaborarea PUZ în scopul - “CONSTRUIRE OȚELĂRIE ȘI LAMINOR INTEGRATE PENTRU PRODUCERE BARE DIN OȚEL BETON ȘI SÂRMĂ. EXTINDERE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRI EXISTENTE, UTILITĂȚI, INSTALAȚII ȘI LINII TEHNOLOGICE EXISTENTE. CONSTRUIRE ANEXE TEHNICE, ADMINISTRATIVE ȘI SOCIALE, PLATFORME ȘI INSTALAȚII TEHNOLOGICE, CLĂDIRI DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, ESTACADE PENTRU INSTALAȚII, CASĂ POARTĂ. AMENAJARE DRUMURI INCINTĂ ȘI DE ACCES, TROTUARE, PARCAJE, SPAȚII VERZI, CĂI FERATE, ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”.

Conform prevederilor PUG şi RLU , art. 7.6.6 pentru toate zonele ID sunt interdicţii temporare de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism PUZ ce va fi supusă analizării și aprobării în Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, numai după obținerea unui aviz de oportunitate obținut în baza unui studiu de oportunitate întocmit conform Legii nr. 350 / 2001.

Prin documentația PUZ, în conformitate cu Legea 350/2001, republicata, art. 32, alin. (5), se stabilesc reglementări cu privire la accesul auto și pietonal, regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare al terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.

1.3  Surse  documentare

- PUG  MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE și RLU aferent, avizat și aprobat prin HCL nr. 9/1998 și prelungit conform OUG nr. 51/21.06.2018 prin HCL nr. 239/29.06.2018;

- Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate;

- Acte de proprietate;

- Studiu geotehnic Af; Planul de situație vizat OCPI;

- Legislația specifică de urbanism și cea complementara acesteia;

- Informații obținute direct pe teren și de la beneficiar;

2 . STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTĂRII

2.1. Încadrarea  în teritoriu

În planșa nr. 0.1 “Încadrarea în teritoriu și localitate“, scara 1 : 25 000 se poate observa relația parcelei cu trama majoră a Municipiului Târgoviște și amplasarea lui în zona de sud a intravilanului aprobat al Municipiului Târgoviște.

Trama majoră a Municipiului Târgoviște este reprezentată la nivelul Municipiului Târgoviște de: DN 71, DN 72, DN 72A, DJ 711, iar rețeaua hidrografică este reprezentată de râul Ialomița.

În planșa nr. 0.2 “ Încadrarea în PUG”, scara 1 : 10000, este prezentată încadrarea parcelei în unitatea teritorială de bază – UTR 36, relația parcelei cu trama majoră din vecinătate – str. Petru Cercel, DN 72 și funcțiunile din vecinătatea apropiată.

Vecinătățile imediate ale perimetrului amplasamentului principal sunt:

- Nord: Șoseaua de centură a Municipiului Târgoviște (str. Petru Cercel), Staţia CF Târgovişte Sud - linia CF Bucureşti – Pietroşiţa;

- Vest: DN 72 Târgovişte – Găeşti, dincolo de care se află ERDEMIR SA si OȚELINOX SA Târgovişte;

- Est: Linie CF Bucureşti - Pietroşiţa, teren agricol;

- Sud: teren agricol.

Cei mai apropiați receptori sensibili pentru poluanții generați de activitatea Donalam Târgoviște sunt reprezentați de zonele rezidențiale din Municipiul Târgoviște, incinta unității fiind amplasată la cca 2 km față de centrul civic al Municipiului, pe DN72 Târgovişte – Găeşti.

Proprietatea beneficiarului, SC DONALAM SRL, teren intravilan conform Contractului de Vânzare Autentificat cu nr. 300 din 11.03.2022 si a Contractului de Vânzare Autentificat cu nr. 859 din 10.06.2022, este format din 29 parcele. Loturile pe care se va dezvolta investiția au următoarele numerele cadastrale: 85582, 7928, 85581, 85625, 85626, 85624, 76171, 71644, 71645, 71642, 85602, 85603, 78681, 78667, 71611, 72088, 85511, 71612, 71613, 78662, 72082, 71656, 71655, 71648, 71650, 78675, 78680, 88427, 85609.

Suprafață totală este de 1.228.314 mp și categoria de folosință este de “curți construcții”.

În planșa nr. 0.3 “Încadrare în zonă“, scara 1 : 5000 se pot observa și principalele repere urbane ale zonei: Cimitirul Catolic “Sf. Maria”, Erdemir România SA, SC Oțelinox SA, Inpectoratul pentru Situații de Urgență “Basarab I”, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, Laminorul SA, DAMBOVITA MALL,  RAR, etc.

Beneficiarul SC DONALAM SRL, dorește dezvoltarea etapizată a investiției ce va avea ca prioritate: amenajarea unor alei de acces carosabile și pietonabile, amenajarea de parcari pentru transportatorii ce vor aduce materii prime si vor prelua produsele fabricate de Donalam, construirea halelor de producție pentru noua otelarie si noul laminor , proiecte de modernizare pentru otelaria existenta și proiecte pentru  asigurarea cu utilități.

2.2  Elemente  ale cadrului  natural

Din punct de vedere morfologic, terenul cercetat se situează în partea de nord a Câmpiei înalte a Târgoviştei, pe interfluviul dintre râul Ialomiţa la est şi pârâul Ilfov la vest, unitate ce corespunde terasei superioare comună râurilor Ialomiţa şi Dâmboviţa.

Hidrografic terenul aparţine bazinului râului Ialomiţa care în zonă are un curs de la nord vest către sud est şi prezintă o albie bine încastrată în roca de bază (argile cenuşii şi gălbui pleistoeen inferioare sau argile gălbui pleistocen superioare).

Clima.

Municipiul Târgovişte beneficiază de un climat plăcut determinat de aşezarea geografică şi de relief, cu ierni blânde şi veri cu temperaturi moderate:

-	temperatura medie anuală a aerului este 9.8°C;

-	temperatura maxima absoluta a fost de 39.1SC la data de 5 iulie 2000;

-	temperatura minima absoluta s-a inregistrat la 13 ianuarie 2004 si a fost de 25.8Q C;

-	cantitatea medie de precipitaţii într-un an la Târgovişte este de 662 mm. Față de această medie, amplitudinea dintre suma anuală cea mai mare și cea mai mică este considerabilă suma record a fost de 1266,7 mm în anul 2005 si 354.9 mm cea mai mică cantitate căzută într-un an, în anul 2000;

-	adâncimea maximă de îngheţ h = 0.90 - 1.00 m (STAS 6054/77).

Conform Cod de proiectare - Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor Indicativ CR-1-1-4/2012, valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului qb = 0.4 kPa având IMR = 50 ani. Conform tabel 2.1. pentru categoria de teren IV, lungimea de rugozitate ZQ == 1.00 şi zmin = 10.00 m

Conform Cod de proiectare - Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor , indicativ CR-1-1-3/2012, cu o valoare caracteristica a incarcarii din zapada pe sol sk = 2.0 kN/m2.	Din punct de vedere morfologic, terenul cercetat se situează în partea de nord a Câmpiei înalte a Târgoviştei, pe interfluviul dintre râul Ialomiţa la est şi pârâul Ilfov la vest, unitate ce corespunde terasei superioare comună râurilor Ialomiţa şi Dâmboviţa.

2.3 Circulația

Amplasamentul beneficiază de acces direct din drumul public Șoseaua Găești (DN 72) și din str. Petru Cercel (DN 72A).

Din măsurătorile efectuate s-a constatat că există poluare fonică în zona studiată, generată de activitățile industriale si mai ales de activitatile de transport din zonă.

Accesul carosabil pe parcelă se asigură din Șoseaua Găești (DN 72) și din str. Petru Cercel (DN 72A).

Strada Şoseaua Găeşti - DN72 şi strada Petru Cercel – DN 72A sunt artere importante ale municipiului Târgovişte, amenajate în profil transversal conform clasei tehnice din care fac parte si care preiau importante valori de trafic ale municipiului.

Conform prevederi Ord. nr. 47/1997 republicat, art.11, drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi pastrează categoria funcţionala din care fac parte, fiind considerate continue în traversarea localităţilor, servind totodată şi ca străzi de interes naţional .

2.4  Ocuparea  terenurilor, situația existentă

- ISTORICUL TERENULUI

Terenul analizat este proprietate privată şi a fost dobândit prin contract de vânzare.

Suprafaţa amplasamentului a fost la origine teren agricol sau necultivat până în 1970, când a început construcţia combinatului. Majoritatea elementelor activităţilor de pe amplasament au fost construite între 1973 şi 1985.

Evoluția activităților pe amplasament:

Principalele repere ale evoluției activităților de pe amplasament sunt prezentate mai jos.

- OE1 - Oțelaria electrica nr. 1: a fost pusă funcțiune în 1973. Activitatea OE1 a încetat în 2005, iar în cursul anului 2015 secția a fost demolată în totalitate.

- FBB - Forja de blocuri si bare: a fost pusă în funcțiune țn trei etape, 1971-1975; 1976-1980 si 1985-1986. Activitatea FBB a încetat parțial în 2010, majoritatea utilajelor au fost dezafectate și vândute, iar în prezent este demolată parțial și nu face obiectulPUZ-ului ..

- OE 2 - Oțelaria electrica nr. 2: a fost pusa in functiune in  mai multe etape: 1973 -1974; 1975 -1984; 1985 -1991; 2006- 2007. Include si TC - Linia de turnare continua pe trei fire. In prezent este in functiune, dupa lucrările de modernizare din 2006-2007 constand din modernizare cuptor EBT 75t TC (noua), LF (cuptor oala/ tratament secundar), vidare. Capacitatea curenta a instalațiilor este 575.000T/an.

- LDS - Laminorul de grosisor și de semifabricate: a fost pus în funcțiune în 1975. Activitatea a încetat în anul 2009, când instalațiile aferente activității au fost puse în conservare. În anul 2012 a început dezafectarea instalațiilor și utilajelor, iar în cursul anului 2015 a început demolarea efectivă a secției, în prezent fiind demolată parțial. Suprafața de cca 21,4 ha a fost preluată de Donalam SRL, punct de lucru Târgoviște. Pe această suprafața se află o hală de depozitare pentru taglă. Restul LDS nu face parte din proprietatea Donalam .

- LPMU - Laminorul de profile mijlocii si usoare: a fost pus în funcțiune în anul 1975, iar în prezent are o funcționare discontinue, în funcție de cererea pieței. Capacitatea curentă a instalațiilor este 250000t/an.

- LPM - Laminorul de profile mici: a fost pus în funcțiune în anul 1984. A fost modernizat în 2006 (cuptor CVP) și 2009 (instalație de răcire dirijată). În prezent este în funcțiune cu o capacitate de 300000t/an.

- TB - Trăgătoria de bare: a fost pusă în funcțiune în anul 1986 și trecută în conservare în anul 2012. În cadrul tranzacției a fost cumparată doar hala. COS Târgoviște trebuie să predea hala fără echipamente de producție, în termen de 6 luni de la perfectarea contractului de vânzare.

- TM – Turnatoria Mixtă: a fost pusă în funcțiune în anul 1978 și trecută în conservare în anul 2012. A fost achiziționată doar hala. COS Târgoviște trebuie să predea hala fără echipamente de producție în termen de 6 luni de la perfectarea contractului de vânzare.

- Fabrica de var și dolomită (în cadrul secției PM): a fost pusă în funcțiune în anul 1980, modernizată în anul 1986; și-a incetat activitatea, intrând in conservare, în anul 2005 - instalațiile pentru dolomită si, respectiv, în 2009 - instalația pentru var. Au fost obținute certificate de urbanism pentru demolarea acestor instalații.

- .

- Fabrica de oxigen: a fost pusă în funcțiune în anul 1975. Din 2012, a fost transferată pe bază de contract către LINDE GAS ROMANIA SRL în vederea realizării obligațiior din contractul de exploatare a unității de separare a aerului și furnizarea de oxigen, azot si argon.  Nu face obiectul acestui PUZ

- În anul 2003 MECHEL S.A. a preluat activele și pasivele societății prin privatizarea COS Târgoviște SA (fără LBE, privatizată anterioar), devenind proprietarul instalațiilor şi al terenurilor aferente preluate de la fosta Combinatul de Oțeluri Speciale Târgoviște S.A.

- În anul 2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenței dispusă prin Încheierea din data de 22.02.2013, pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civila de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013.

- În data de 08.05.2013, în conformitate cu Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, s-au aprobat schimbarea denumirii societății din MECHEL Târgoviște S.A. în COS Târgoviște S.A. și noua siglă a societății. Aceste modificari au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comertului Dâmbovița în data de 08.05.2013.

- În anul 2022 activele funcționale ale COS Târgoviște au fost preluate de către Donalam SRL conform contractului de vânzare.

Pe teren există în prezent construcții cu destinații hale de producție, dotări și rețele tehnologice. Demolarea unor construcții face obiectul unor  proiecte pentru care Donalam a obținut deja certificate de urbanism si se afla în procedura de avizare.

Accesul pe amplasament se face din rețeaua de drumuri și căi ferate de incintă a Donalam Târgoviște.

Terenul care face obiectul plan de urbanism  este proprietatea Donalam SRL – punct de lucru  Târgoviște în baza Contractului de Vânzare Autentificat cu nr. 300 din 11.03.2022 si a Contractului de Vânzare Autentificat cu nr. 859 din 10.06.2022.

Conform actelor de proprietate menționate anterior și atașate în copie în documentație, suprafața de teren aflată în proprietatea  Donalam SRL, punct de lucru Târgoviște este de cca 122 ha.

DONALAM SRL este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J 51/575/2008, are Codul Unic de Înregistrare RO18277250 (anexa 9) şi este reprezentată de:

	Administrator: domnul CARLO BELTRAME

	Director - domnul ENRICO DEGANELLO

Regimul juridic al societății

Din punct de vedere juridic, Combinatul de Oțeluri Speciale Târgoviște a fost în proprietatea statului român de la înființare și până la privatizarea din anul 2003, exceptând secția LBE - Laminorul de benzi electrotehnice – care în 2001 a devenit, prin privatizare, proprietatea ERDEMIR S.A.

În anul 2003 MECHEL S.A. a preluat activele și pasivele societății prin privatizarea COS Târgoviște SA (fără LBE, privatizată anterior), devenind proprietarul instalațiilor şi al terenurilor aferente preluate de la fostul Combinat de Oțeluri Speciale Târgoviște S.A.

În anul 2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenței dispusă prin Încheierea din data de 22.02.2013, pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, Secția a II-a civila de contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 1906/120/2013. Administratorul Judiciar al societății este RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.

În data de 08.05.2013, în conformitate cu Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, s-au aprobat schimbarea denumirii societății din MECHEL Târgoviște S.A. în COS Târgoviște S.A. și noua siglă a societății. Aceste modificări au fost înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița în data de 08.05.2013. COS Târgoviște S.A. este în reorganizare judiciară.

În anul 2022 în luna martie, Donalam SRL a achiziționat activele funcționale ale COS Târgoviște SA.

După achiziție a fost înființat punctul de lucru Târgoviște în Șoseaua Găești nr. 9-11, municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița.

Domeniul de activitate al societății:

Activitățile economice ale societății, conform „Clasificării activităților din economia națională” (CAEN) sunt reprezentate de următoarele coduri:

Cod CAEN principal:

•	2410 – Producția de metale feroase sub forme primare și cea de feroaliaje;

Coduri CAEN pentru activități auxiliare:

•	3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate (Recuperarea deșeurilor si resturilor metalice reciclabile);

•	4677 Comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor;

•	3600 Captarea, tratarea si distributia apei;

•	2562 Operațiuni de mecanică generală.

Terenuri deținute în proprietate:

Suprafața totală a terenurilor deținute de DONALAM SRL, punct de lucru Târgoviște în județul Dâmbovița este de cca 122 ha, distribuite după cum urmează:

1.	Amplasamentul principal

Desfășurarea activitățiilor principale, menționate în sectiunea 1.1 a prezentului raport are loc pe amplasamentul  DONALAM SRL, punct de lucru Târgoviște, situat la adresa: municipiul Târgoviște, Șoseaua Găești, nr. 9-11.

2.	Amplasamentele unor activități auxiliare

Alte activități auxiliare sau care deservesc și activități pentru terți, sunt amplasate pe terenuri în proprietatea  Donalam  S.R.L., situate în vecinătate, ca de exemplu: halda de zgura, Stația de conexiuni 220/110 KV- SRA1, SRA 4, Linii CF acces în combinat (Zona A – Nord), aflate pe Șoseaua Găești, la nr. 7; 11; 16; 18; 22 si 23.acestea  nu sunt incluse in prezentul plan de urbanism.

Tot pe amplasament auxiliar se află si Stația de tratare apă având o suprafață totală de 17.288,64 mp, închiriată de Donalam SRL de la COS Târgoviște, aflată pe Șoseaua Găești, la nr. 22 și 23. Nu face obiectul PUZ, nefiind in proprietatea Doanalam.

3.	Amplasamentul secundar

Așa cum s-a menționat anterior,  Donalam SRL, punct de lucru Târgoviște deține în proprietate si un teren în suprafața de 5,7694 ha, situat în comuna Ulmi și care a fost utilizat până în anul 1990 pentru depozitarea zgurii de oțelărie (halda Urdești). Zgura de pe acest amplasament a fost procesată, materialele rezultate au fost valorificate, iar amplasamentul nivelat. Acest amplasament nu este inclus in planul de urbanism.

În planșa 1. - "Situația existentă" scara 1 : 2000 este prezentat amplasamentul care face obiectul PUZ, vecinătățile apropriate,  categoria de folosință actuală a terenului și posibilitatea de acces dintr-un drum public și informații distincte la nivel de “limită” astfel:

- limita zona studiată;

- limita proprietate beneficiar;

Suprafața totală a proprietății beneficiarului SC DONALAM SRL, conform extraselor de carte funciară este de 1.228.314 mp, teren intravilan conform PUG aprobat, format din 29 parcele.

| NR. CRT. | PROPRIETAR | NUMAR CADASTRAL | Categoria de folosinta | Intravilan | SUPRAFATA (MP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC DONALAM S.R.L conform Contract vanzare nr. 859.10.06.2022 | NC 85581 | CC | DA | 2555 |
| 2 |  | NC 85603 | CC | DA | 38290 |
| 3 | SC DONALAM S.R.L conform Contract vanzare nr. 300.11.03.2022 | NC 7928 | CC | DA | 3802 |
| 4 |  | NC 72088 | CC | DA | 2820 |
| 5 |  | NC 72082 | CC | DA | 39726 |
| 6 |  | NC 78667 | CC | DA | 42771 |
| 7 |  | NC 85582 | CC | DA | 16302 |
| 8 |  | NC 85625 | CC | DA | 25885 |
| 9 |  | NC 85624 | CC | DA | 1112 |
| 10 |  | NC 85626 | CC | DA | 2904 |
| 11 |  | NC 85602 | CC | DA | 34927 |
| 12 |  | NC 76171 | CC | DA | 18581 |
| 13 |  | NC 78681 | CC | DA | 135280 |
| 14 |  | NC 85511 | CC | DA | 9860 |
| 15 |  | NC 78662 | CC | DA | 74503 |
| 16 |  | NC 78675 | CC | DA | 156052 |
| 17 |  | NC 78680 | CC | DA | 96504 |
| 18 |  | NC 85609 | CC | DA | 132381 |
| 19 |  | NC 71642 | CC | DA | 1225 |
| 20 |  | NC 71644 | CC | DA | 4784 |
| 21 |  | NC 71645 | CC | DA | 8731 |
| 22 |  | NC 71611 | CC | DA | 51720 |
| 23 |  | NC 71612 | CC | DA | 4869 |
| 24 |  | NC 71613 | CC | DA | 10778 |
| 25 |  | NC 71648 | CC | DA | 34300 |
| 26 |  | NC 71650 | CC | DA | 66758 |
| 27 |  | NC 71655 | CC | DA | 34657 |
| 28 |  | NC 71656 | CC | DA | 63252 |
| 29 |  | NC 88427 | CC | DA | 112985 |
| TOTAL |  | 1228314 |

Parcela cu numărul cadastral 85609, în suprafaţă totală de 132381 mp , deşi este trecută în certificatul de urbanism nr. 27/ 16.01.2023 va mai face parte din amplasamentul studiat în prezenta documentaţie de urbanism PUZ doar cu suprafata care se afla in teritoriul amdinistrativ al Municipiului Targoviste, deoarece este amplasată parţial şi pe teritoriul comunei Ulmi.

Terenurile învecinate au categoria de folosință “curți constructii”/ “arabil”. În vecinătatea parcelei există clădiri cu destinația de industrie/ servicii, regim de înălțime existent P- P+2.

În zonă există utilități publice privind: energia electrică, gaze naturale, telefonie și apă potabilă.

Vor fi necesare și se vor asigura următoarele:

- Alimentare cu gaze naturale;

- Alimentare cu energie electrică;

- Instalație de captare și tratare gaze;

- o fabrica noua ce va asigura gazele necesare otelariilor: argon, azot si oxigen – proiect ce va fi dezvoltat de Donalam in parteneriat cu o firma de specialitate.

- Alimentare și evacuare apă de răcire;

- Alimentare cu aer comprimat;

Toate utilitățile se află deja în incinta complexului industrial și vor putea fi asigurate fără intervenții la racordurile exterioare existente și funcționale.

În funcție de necesități, vor fi reconfigurate căi de acces și deviate rețele interioare pentru asigurarea utilităților.

Utilizarea actuală a terenului

În funcție de natura activităților desfășurate pe amplasament, conform Legii nr. 278/2013, instalațiile si activitățile de pe amplasament sunt prezentate ca:

- „instalații”, reprezentând acele unități tehnice staționare în care se desfășoară una sau mai multe din activitățile enumerate mai sus.

- „activități asociate”, reprezentând alte activități direct asociate, desfășurate pe același amplasament care au o conexiune directă cu activitățile din instalațiile definite mai sus.

Ținând seama de funcționalitatea curentă a instalațiilor și activităților asociate de pe amplasamentul Donalam SRL; punct de lucru Târgoviște, acestea sunt prezentate, după caz, ca fiind:

- în funcțiune;

- în conservare, sau

- dezafectate/ în curs de dezafectare;

- externe/externalizate (Fabrica de oxigen – Linde și Sectorul CFU- Unicom Tranzit)

- închiriate (ex. Stația de tratare ape închiriată de la Cos Târgoviște)

INSTALAȚII

În funcțiune:

- Oțelaria electrica 2 – OE

- Laminorul de profile mici – LPM

- Laminorul de Profile Mjlocii si Usoare – LPMU

În regim de conservare:

D. Secția Trăgătoria de Bare –TB. Secția Tragatoria de bare a fost cumparată fără echipamente de producție. Obligația de golire a halelor este a COS Târgoviște în termen 6 luni de la perfectarea tranzacției nu a fost indeplinita pana la aceasta data. Echipamentele existente in  hala au fost vandute de COS  Targoviste la licitatie.

E. Turnatoria Mixtă – TM. Secția Turnatoria mixtă a fost cumparată de către Donalam SRL fără echipamente  de producție. Obligația de golire a halelor este a COS Târgoviște SA în termen 6 luni de la perfectarea tranzacției nu a fost indeplinita pana la aceasta data. Echipamentele existente in  hala au fost vandute de COS  Targoviste la licitatie.

F. Fabrica de var, fabrica de dolomita. Pentru fabrica de dolomită și fabrica de var au fost obținute certificate de urbanism pentru demolare, procedura de obținere a avizelor stabilite prin CU este în derulare

Dezafectate:

G. Oțelaria electrică 1 - OE 1 – demolată – teren liber de construcții cu excepția C10 – cabină de comandă a instalației de desprăfuire pentru care s-a obținut CU nr 574/21.06. si clasarea notificarii nr. 11445/6498/09.08.2022

H. Secția Forjă de blocuri și bare – FBB – demolată parțial, dar care nu face obiectul prezentului plan de urbanism având alt proprietar.

I. Laminorul degrosisor – LDS – obiectiv demolat parțial. Nici acesta nu face obiectul prezentului raport de amplasament având alt proprietar, cu excepția suprafeței de 21.4346 ha care se află în prezent în dezmembrare la OCPI și aparține Donalam, conform contractului de vânzare.  Pe această suprafața există o hală deținută de Donalam SRL, punct de lucru Târgoviște, care are funcțiune de depozit țaglă.

Externalizate:

J. Fabrica de oxigen – proprietatea COS Târgoviște, dar operată de LINDE GAZ

K. Sectorul CĂI FERATE UZINALE – operat de UNICOM Tranzit

ACTIVITĂȚI ASOCIATE (secții, ateliere, fabrici, etc.)

În funcțiune:

- Pregătire Materiale

•	sarjabilizare manuală si prelucrare a fierului vechi

•	uscare, măcinare și sortare antracit

- Reparații Utilaj Metalurgic

•	prelucrări Mecanice-Confecții Metalice

•	reparații Siderurgice

- Fluide energetice

•	Centrala termică

•	Gospodarii de apă:      - Gospodăria de apă potabilă

-Gospodării de ape tehnologice

- Secția Logistică

- Secția Electroenergetică

- Secția Strungăria de cilindrii (pentru cele două laminoare)

În conservare (propuse pentru demolare):

Fabrica de var și dolomită (în cadrul OE2):

•	Instalațiile de dolomită (în conservare din 2005)

•	Instalația de var (în conservare din 2009)

Externalizate:

Fabrica de oxigen, azot, argon operată de LINDE GAS ROMANIA SR

Procese de producție:

Instalațiile tehnologice au fost puse în funcțiune în perioada 1971-1986 și au fost modernizate succesiv după 1991, pentru a permite reducerea consumurilor tehnologice, creșterea randamentului instalațiilor, obținerea de produse de calitate superioară.

Instalațiile în funcțiune sunt independente, dar operează interconectat în funcție de procesele de producție. Acestea sunt prezentate în tabelul 1. de mai jos.

Procese de producție:

| Numele procesului/ instalației | Descriere | Capacit. Maxima | Observatii |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalații principale |  |  |
| Oțelăria electrică 2 (OE 2) | Încărcătura metalică este alcatuită din deșeuri de fier vechi provenite de la firme specializate în pregătirea acestuia, deșeuri metalice pregatite în sectoarele proprii precum si deșeuri de fier vechi si fonta provenite din recuperari (inclusiv dezmembrări de utilaje proprii). Flux tehnologic: -dozarea fierului vechi -elaborarea in cuptor electric tip EBT de 75 tone -continuarea elaborarii in: -instalația de tratament tip LF, sau -instalația LF urmată de instalație de degazare tip VD -turnarea - pe instalația de turnare continuă tagle -solidificare; -debitare; -marcare; -expedierea taglelor turnate continuu, dupa răcire și recepție la cele două laminoare în vederea procesării. | 575.000 tone oțel brut/an | În perioada dec. 2019- sept. 2022 OE2 nu a funcționat Ultima producție realizată în 2019 – oțel este de: 292997 t |
| Laminorul de Profile Mijlocii si Usoare - LPMU | -încălzirea taglelor într-un cuptor cu vatră pasitoare modernizat. -linia de laminare se compune din: -tren pregatitor echipat cu caje orizontale si verticale; -tren intermediar echipat cu caje orizontale si verticale; -tren finisor I compus din caje orizontale si verticale -tren finisor II compus din caje orizontale si verticale -instalatie de racire dirijata a produselor laminate ; -pat de racire semifabricate laminate. -ajustajul laminorului de profile mijlocii si usoare -finisajul barelor laminate: -tratarea termica a oțelului in vederea cojirii barelor, realizata pe cuptoare de tratament termic; -indreptarea barelor realizata pe masini de indreptat; -cojirea barelor pe masini de cojit - slefuirea barelor pe masini de slefuit -tratament termic final cuptoare de recoacere tip tunel, cuptor calire, cuptor revenire. -recepția finală | 250.000 t/an | În perioada dec. 2019-aug. 2022 LPMU nu a funcționat Producție realizată în 2019: 12471 t |
| Laminorul de profile mici - LPM | -încălzirea țaglelor se face în 2 cuptoare de încălzire, cu vatră pășitoare (1 cuptor funcțional modernizat*, celălalt oprit în 2000) -linia de laminare - este continuă, cu un singur fir și se compune din: -tren pregătitor echipat cu caje orizontale și verticale -tren intermediar echipat cu caje orizontale și verticale -tren finisor echipat cu caje orizontale și verticale | 300.000 t/an | În perioada dec. 2019-iunie 2022 LP mici nu a funcționat Producția realizată în 2019:134270 t |
| Instalații conexe |  |  |
| Secția Pregătire materiale | Prelucrarea fierului vechi - în vederea topirii în cuptoarele electrice -prelucrarea fierului vechi pe foarfecele de tăiere CNS 800 din hala de pregătire în aer liber: - prelucrarea fierului vechi pe foarfecele de tăire tip SIERRA din hala de pregătire aferentă Secției Oțelaria Electrica nr.2; | 295 000 t/an |  |
|  | Sector de uscare, măcinare și sortare antracint-în vederea obținerii materialului de carburare pentru carburarea oțelului la oală (în timpul evacuării din cuptor, cât și în timpul tratamentului oțelului la instalația LF-OE2). -depozitare în hala MAF în depozite compartimentate in mai multe spații ; -premăcinare în moara cu valțuri ; -uscare în cuptor rotativ cu focar propiu și incălzire indirectă; -măcinare material uscat prin intermediul morii cu valțuri: -sortate prin site vibratoare obținându-se material cu granulatia de 0-4 mm ; -ambalare în saci tip big-bags de 1 tonă -depozitare | 14 400 t/an |  |
| Secția Reparații Utilaj Metalurgic | Prelucrări mecanice-Confecții Metalice- Producerea pieselor; Obținerea pieselor de schimb pentru secțiile combinatului și terți, având următoarele subsectoare: -atelier linie ușoară unde se obțin piese de schimb de dimensiuni mici și mijlocii prin strunjire, frezare, rectificare; -atelier linie grea unde se obtin piese de dimensiuni mari; -atelier scularie si asamblare pt obținerea de scule, repararea SDV-urilor si subansamblelor. -sector tratamente termice prin recoacere, calire; atelier confectii metalice-obținerea pieselor metalice noi precum si reconditionarea lor. |  |  |
|  | Reparații Siderurgice Execută reparația curentă și capitală a utilajelor din secțiile de producție, precum și efectuarea reparării zidăriei la cuptoarele industriale oale și distribuitoare de turnare |  |  |
| Secția Fluide Energetice | Gospodării de apă si cazane recuperatoare - captare - alimentare, tratare, înmagazinare, distribuție, stații de răcire-recirculare, preepurare (separatoare de produse petroliere), evacuare ape uzate |  |  |
|  | Centrala termică – 4 cazane ABA care funcționează cu combustibil gazos Centrala termică proprie funcționează pe gaz natural. Centrala termică are în dotare 4 cazane identice ABA (gaz natural) cu Putere termică de 7 MW /h fiecare. Două cazane ABA produc abur tehnologic pentru instalația de vidare la OE2; 1 cazan este utilizat pentru încălzire si producerea apei calde menajere necesare societății; 1 cazan este de rezervă. Pe perioada verii, când cerința de abur pentru vidare este redusă - funcționeaza un singur cazan ABA timp de 5-6 h/zi. Pe perioada iernii, funcționarea în regim maxim a Centralei termice este asigurată de 2 cazane. | 7MW/h/ fiecare cazan |  |
| Secția Logistică | Asigură transportul pentru aprovizionarea și desfacerea mărfurilor Secția Logistică, dispune de: - 3 autovehicule de marfa ( basculante, autocamioane); - 1 autoutilitara - 2 motostivuitoare; - 4 tractoare - 1 autoturism. |  |  |
| Secția Electroenergetic[ | -distribuția energiei electrice preluate din SEN către toți consumatorii interni și terți |  |  |
| Strungăria de Cilindri | Strungăria de cilindri: un atelier de prelucrări mecanice care are rolul de a recondiţiona cilindrii de laminare pentru laminoarele LPMU şi LPM |  |  |

Pe amplasamentul Târgoviște, Donalam SRL, punct de lucru Târgoviște mai sunt prezente construcţii anexe/ spaţii de depozitare:

- Clădire administrativă, laborator, utilităţi

- Instalaţia de desprăfuire

- Depozite – rezervoare pentru stocarea materiilor prime, produse intermediare şi finite

- Rampe auto şi CF pentru aprovizionarea cu materii prime şi încărcarea spre livrare a produselor finite

- Reţele de conducte îngropate şi supraterane pentru diferitele utilităţi şi pentru transportul materiilor prime, produselor intermediare şi finite, inclusiv construcţiile aferente (staţii de pompare, cămine de vizitare etc.)

- Instalaţii şi alte construcţii cu rol în protejarea instalațiilor şi a mediului înconjurător.

O detaliere a tuturor acestor instalații, construcţii, zone de depozitare este prezentată în documentul de solicitare pentru revizuirea autorizației integrate de mediu.

Principalele disfunctionalitati privind parcela ce face obiectul PUZ sunt :

- Terenul se afla intr-o zona destructurata;

- Regim de aliniere discontinuu in zona;

2.5  Echiparea  edilitară

Alimentarea cu energie electrica

În zona amplasamentului există rețea publică de electricitate pentru alimentarea consumatori.

Alimentarea cu gaze naturale

În zona amplasamentului există rețea de distribuție gaze naturale.

Alimentarea cu apă

În zona amplasamentului, pe strada Şoseaua Găeşti,  există conductă de alimentare cu apă.

Rețele de canalizare

În zona amplasamentului, pe strada Şoseaua Găeşti,  există rețea de canalizare menajeră.

2.6  Probleme  de  mediu

Principalele disfunctionalităţi pe probleme de protecţia mediulul sunt :

- Precolectarea deşeurilor se va face în containere speciale, iar beneficiarul va încheia contract de prestări servicii cu o firma specializată in ridicarea şi transportul deseurilor la rampa de gunoi ecologică.

- Se vor amenaja spaţii verzi cu rol ambiental în suprafaţă de minim 20% din suprafaţa totală a parcelelor studiate conform cerintelor certificatului de urbanism eliberat de primăria municipiului Târgovişte.

- În zona studiată si in apropierea acesteia nu exista valori de patrimoniu care sa necesite protectie speciala.

- Zona studiată nu este supusă riscurilor naturale previzibile.

2.7. Opțiuni  ale  populației

Administrația publică locală apreciază ca oportună valorificarea terenurilor proprietate privată cu respectarea legislației în vigoare.

Amplasamentul este favorabil pentru dezvoltarea investițiilor cu destinația          “industrie nepoluantă datorită pretabilității zonei, accesului carosabil facil și existenței utilităților edilitare în vecinătate.

Populația Municipiului Târgoviște nu și-a manifestat punctul de vedere negativ cu privire la realizarea investitiției, lucru concretizat prin lipsa observațiilor și comentariilor din partea acestora în urma desfășurării Procedurii de Informare și Consultare a Publicului conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2011.

3.  PROPUNERI  DE  DEZVOLTARE   URBANISTICĂ

3.1 Concluzii  ale  analizei situației existente, elemente principale de temă

SC DONALAM intenționează să instaleze și să pună în funcțiune, în cadrul punctului de lucru Târgoviște, o nouă capacitate de producție tip oțelărie și laminor integrate pentru producere bare din oțel beton și sârmă.

Noua capacitate de producție va fi de 700.000 de tone pe an produse metalurgice lungi.

Ansamblul funcțional va consta din următoarele:

- Hale industiale:

  - Hala principala pentru oțelărie, turnare continua si laminor;

  - Hala pentru depozitul de fier vechi (capacitate de 780.000 t/an);

  - Hala pentru instalația de desprăfuire;

  - Hala pentru gospodăria de apa.

- Instalatii tehnologice:

  - 1 Cuptor electric (capacitate de 715.000 t/an);

  - 1 Cuptor cu oala LF;

  - 1 Mașina de turnare continua (capacitate de 707.000 t/an);

  - 1 Laminor de bare din otel beton si sarma (capacitate de 700.000 t/an);

  - 1 Instalație de desprăfuire;

  - 1 Gospodărie de apa;

  - 1 ansamblu Utilități.

Pentru implementarea proiectului vor fi necesare acțiuni asupra clădirii oțelăriei electrice nr. 2 existente pe amplasament prin reamenajarea halei existente și a zonei „scrap” adică în zona fierului vechi din hala otelăriei.

Scopul acestui proiect este de a construi o instalație integrată cu costuri reduse pentru a produce până la 700.000 t/an  de bare și sârmă.

Otelația propusă dispune de tehnologia MI.DA, Micromill Danieli, o inovație revoluționară pentru producția de produse de armare care combină designul de înaltă tehnologie și ultra-compact cu investiții reduse pentru a obține costuri de transformare extrem de scăzute cu un impact foarte scăzut asupra mediului.

Avantajele care fac din conceptul MI.DA cel mai competitiv în producția de produse lungi sunt:

- MI.DA este o oțelarie regională/axată pe produs. O oțelarie care exploatează disponibilitatea deșeurilor dintr-o anumită zonă, precum și piața pentru produsul finit.

- MI.DA folosește un design ultra-compact. Datorită eliminarii cuptorului de reîncălzire a taglelor, întreaga instalație este extrem de compactă. Amprenta sa poate fi mai mică de 50% din cea a unei instalatii tradiționale de capacitate similară! Prin urmare, este mai ieftin de construit și mai ieftin de exploatat datorită forței de muncă reduse.

- Datorită procesului de turnare și laminare fără sfârșit, întregul proces are loc în mai puțin de 2 ore. Aceasta este de la deșeurile de fier vechi până la produsul finit, permițând costuri de construcție și operare mai mici datorită eliminării depozitării la rece.

- Permite zi întreagă de producție neîntreruptă. MI.DA este o instalatie axată pe produs. Este o moară relativ mică, conform conceptului inițial al Mini-Mill, prin urmare, se anticipează să ruleze o anumită dimensiune pentru o zi completă de funcționare, cu o scurtă oprire între execuții pentru a întoarce roata, verificări ale echipamentelor și schimbări de dimensiune a produsului, dacă este necesar . Asta se traduce prin mai mult de 30 de încălziri consecutive turnate în modul continuu cu sistemul de automatizare a instalației capabil să treacă de la funcționare continuă la funcționare semi-continuă pentru a se adapta întârzierilor neașteptate.

- Datorită practicii de turnare și laminare continuă, oțelul este întotdeauna prezent în toate etapele procesului, precum și potrivirea diferitelor etape ale procesului (Deșeuri>Lichid>Turnare>Laminare). Acest lucru s-ar traduce în țagla mai lungă,  cu economii de energie de 80% sau mai mult în comparație cu procesul tradițional de reîncălzire a țaglelor înainte de laminarea lor.

- Program rapid de construcție. Designul ultra-compact (mai puține echipamente și amprentă la sol mai mică) asigură o ridicare mai rapidă a plantei.

- Cost de transformare mai mic:

  - Cost mai mic cu gazele naturale datorita eliminarii cuptorului de reincalzire.

  - Peste 80% economii de costuri după echilibrarea costului între gazul necesar pentru reîncălzirea țaglelor reci și energia necesară pentru a egaliza temperatura barei care intră în moară;

  - Randament mai mare datorită procesului de turnare și laminare fără sfârșit, fără generare de scară în RHF și o oportunitate mai bună de a controla dimensiunea și „laminarea”;

  - Cost mai mic al consumabilelor datorită Procesului de turnare și laminare fără sfârșit;

  - Cost de producție mai mic datorită utilizării procesului de călire și revenire care elimină nevoia de aliaje scumpe precum FeV și reducerea drastică a altor aliaje;

  - Cost mai mic de stoc: fără depozitare țagle, depozitare minimă a pachetelor;

  - Costuri de transport mai mici: rețineți că acesta este un „Concept de piață regională” pentru deșeuri și produse finite;

- NUMĂRUL DE SALARIAȚI: 300;

În urma concluziilor din studiul geotehnic și analiza fondului construit rezultă că parcela este construibilă cu condiția elaborării în prealabil a unei documentații de urbanism PUZ.

3.2  Prevederi  ale  Planului  urbanistic  general  și  Regulamentului  local

Terenul care face obiectul PUZ este situat în intravilanul Municipiului Târgoviște, UTR 36, funcțiune dominanată conform PUG și RLU aprobat: ID (zonă pentru unități industriale, depozite și transport). Indicatorii urbanistici aprobați pentru zona respectivă nu sunt stabiliți.

Conform prevederilor PUG si RLU aprobat, pentru parcelele de teren din zona I zona de unități industriale, depozite și transport sunt interdicții temporare de construire până la elaborarea unei documentații de urbanism PUZ întocmită conform prevederilor Legii 350/2011 republicată, ce va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Târgoviște.

În conformitate cu PUG și legislația în vigoare s-a impus, conform prevederilor Legii nr. 350/2011, republicată, art. 47, alin. (3), lit. d), coroborat cu art. 65, alin. (1), este necesară întocmirea unei documentaţii de urbanism PUZ ce va fi supusă analizării și aprobării în Consiliul Local al Municipiului Târgoviște numai după obţinerea unui aviz de oportunitate obținut în baza unui studiu de oportunitate a documentaţiei de urbanism întocmit conform Legii nr. 350/2001, republicată.

3.3  Valorificarea  sitului natural și construit

Dezvoltarea unei activități de “industrie“ vine în concordanță cu prevederile RGU privind compatibilitatea funcțiunii propuse cu funcțiunea existentă -industrie și nu ridică probleme din punct de vedere al afectării așezăilor umane, cu condiția ca activitatea propusă să nu afecteze estetic și funcțional situl construit și amenajat în care se înscrie. În vecinătate exista tendința de dezvoltare a activităților industriale.

Gradul de echipare cu infrastructura al zonei face posibila realizarea investitiei fara afectarea mediului.

Prin modul de ocupare și utilizare al terenului se poate îmbunătăți imaginea urbană a zonei.

3.4  Modernizarea  circulației

În planșa nr. 2.2. - “Propuneri de mobilare urbanistică“ este prezentata soluția de organizare a circulației pe parcela beneficiarului.

Circulație rutieră:

Accesul pe parcela – se asigură din șoseaua Găești DN 72 și din strada Petru Cercel DN 72A.

Parcare-garare – se va asigura în totalitate pe parcelă conform prevederilor Anexei nr. 5 din HG 525/1996 republicat astfel:

Vor fi prevăzute parcaje în functie de specificul activității, după cum urmează:

- activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;

- activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;

- activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafață de 100 mp.

Modernizarea circulației:

Pentru ca circulația să se desfășoare în bune condiții, se vor păstra accesele existente: din șoseaua Găești DN 72 și din strada Petru Cercel DN 72A, nefiind necesare servituți.

Apele pluviale din incinta obiectivului se vor scurge prin panta transversală a locurilor de parcare și a platformelor betonate către șanțul betonat amplasat perimetral, pe laturile de nord și de est, de unde apele vor fi conduse către un bazin de retenție etanș, montat subteran. Acest bazin va fi dotat cu pompe submersibile cu senzor de nivel, conectat la un circuit de aspersoare de gradină ce va asigura evacuarea apelor pentru udarea spațiilor verzi din incintă.

Accesul auto pe parcela se va asigura din șoseaua Găești DN 72 și din strada Petru Cercel DN 72A.

Circulație feroviară

În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.83/2016 de modificare si completare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 12/1998, privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea SNCFR,aprobata prin legea nr.89/1999 se atrage atentia ca in limita de 20 m de o parte si de alta fata de axul liniei c.f publice este constituita zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice astfel:

a). S-a instituit zona de siguranţă a infrastructurii publice feroviare, în limita a 20 metri de o parte şi de alta a căii ferate, zonă în care se amplasează instalaţii CFR. Pentru terenurile proprietate privată, aflate în această zonă, se poate proceda la expropriere

pentru cauză de utilitate publică. în această zonă se amplasează numai construcţii şi instalaţii feroviare.

b). în baza aceleiaşi Ordonanţe, s-a instituit “zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice”, cuprinzînd terenurile limitrofe situate de o parte şi de alta a căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a 100 metri de la calea ferată. în această zonă pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de M.T. şi se interzic o serie de activităţi sau amplasamente conform art.29 din Ordonanţă.

Pentru zonele de protecţie a infrastructurii feroviare publice noi administratorul infrastructurii feroviare va notifica eventualii proprietari de terenuri afectate.

În această zonă pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de M.T. şi se interzic o serie de activităţi sau amplasamente conform art.31 din Ordonanţă. In zona de protecţie a infrastructurii feroviare SE INTERZICE:

-	amplasarea oricărei construcţii, fie şi cu caracter temporar, fără aprobarea administratorului infrastructurii feroviare cu respectarea regimului juridic al zonei de protecţie,respectiv de siguranţă după caz.

-	depozitarea de materiale care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare.

-	utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară.

-	efectuarea oricăror lucrări, care prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilităţii solului.

-	depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecţie, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului feroviar.

Se interzice, conform avizului CFR nr. R2/12/446/30.08.2021 amplasarea de construcţii sau efectuarea oricăror lucrări care prin natura lor ar afecta stabilitatea solului sau ar modifica echilibrul freatic, ar afecta terasamentul liniilor ferate, ar afecta linia de cale ferată şi circulaţia feroviară.

Se va ţine seama de imaginea prezentată către zona căii ferate (realizarea unei minime amenajări peisagistice).

Prin Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ se va interzice parcarea/staționarea autovehiculelor în așteptare pe spațiul public: partea carosabilă și trotuarul străzilor Şos Găeşti /DN 72 şi Petru Cercel/ DN 72A.

În planșa nr. 5 « Profil transversal » este prezentat profilul transversal al străzilor publice ce delimitează amplasamentul beneficiarului, și al platformelor betonate propuse în incintă.

  - Zonificare  funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Suprafața totală a proprietății beneficiarului SC DONALAM SRL, conform extrasului de carte funciară este de 1228314 mp și se doreste să instaleze și să pună în funcțiune, în cadrul punctului de lucru Târgoviște, o nouă capacitate de producție tip oțelărie și laminor integrate pentru producere bare din oțel beton și sârmă. Se structurează conform planșei nr. 2.1. - « REGLEMENTĂRI  URBANISTICE - ZONIFICARE « , astfel :

- Se definește edificabilul maxim al clădirilor propuse cu destinația propusă industrie; amprenta la sol a clădirilor va fi de maxim  614157 mp;

- Se stabilește pentru clădirile propuse : Hmax. = 60,00 m ;

- Distanța clădirilor propuse față de aliniament spre latura nordică a proprietății              ( vecinatatea cu strada Petru Cercel) este de 5,00 m;

- Distanța clădirilor propuse față de aliniament spre latura vestică a proprietății              ( vecinatatea cu strada Şos. Găeşti) este de 5,00 m;

- Distanța clădirilor propuse spre latura estică a proprietății (vecinătatea cu C.F.R) este de 5,00 m (la limita zonei de siguranță C.F.R.);

- Retragerile posterioare  vor fi de minim 5,00m;

- fațadele principale vor fi amplasate la străzile Petru Cercel și Șoseaua Găești;

- Se stabilește accesul pietonal și carosabil principal pe parcelele din străzile Petru Cercel și Șoseaua Găești; Circulația carosabilă și zonele de parcare/ staționare sunt organizate, astfel încât fluxul auto să se desfășoare în condiții de maximă siguranță privind traficul rutier.

- Toată incinta, cu excepția spațiilor verzi amenajate se betonează.

BILANȚ  TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

| BILANT TERITORIAL PROPUS | SUPRAFATA MP. | PROC. % |
| --- | --- | --- |
| SUPRAFATA PARCELEI CARE FACE OBIECTUL PUZ din care : | 1228314 | 100% |
| - SUPRAFATA CONSTRUITA ( SC ) | 614157 | 50.00% |
| SUPRAFATA DESFASURATA ( SD ) | 2456628 |  |
| - SUPRAFATA CIRCULATIE, ALTE AMENAJARI | 368494 | 30.00% |
| - SUPRAFATA SPATII VERZI AMENAJATE | 245663 | 20.00% |
| INDICI URBANISTICI : POT max. = 50%; CUT max. = 2; Rh max. = P - P+10, H max. = 60.0 m |

În planșa nr. 2.1. “ Reglementări urbanistice – Zonificare “ și planșa nr. 2.2 – "Propuneri de mobilare urbanistică" sunt prezentate reglementările stabilite pentru parcela care face obiectul PUZ.

Amplasamentul care face obiectul studiului , este compus din următoarele zone :

Edificabilul maxim stabilit la nivel de zonă este de 614157 mp . Suprafața desfășurată propusă maximă va fi de 2456628 mp

■ zona C, aferentă circulației carosabile și pietonale, alte amenajări în incintă cu suprafața de 368494 mp compusă din circulație carosabilă și pietonală, platformă betonată, racord privat, trotuare de gardă.

■ zona SV aferentă spațiilor verzi cu rol de protecție și ambiental în suprafață de 245663 mp compusă din spații plantate: arbori ornamentali, gazon, arbuști, plante floricole.

- Suprafață totală de teren pentru amplasamentul care a generat studiul: 1228314 mp.

- Accesul carosabil pe parcela studiată  se asigură prin racord privat, realizat pe cheltuiala investitorilor la zona drumului public ce delimitează amplasamentul, respectiv Str. Petru Cercel și Șoseaua Găești.

●  Indici urbanistici, valori maxime propuse : POT = 50 % ; CUT = 2 ;

Prin amplasarea construcțiilor și amenajărilor pe parcelă și rezolvarea amenajărilor aferente nu se generează servituți pe parcelele învecinate indiferent de tipul de proprietate.

Se bordează perimetral cu spații verzi întreaga incintă și se recomandă plantarea de arbori cu rol de protecție și ambiental în partea posterioară a parcelei, în procent de cca 20%.

3.6  Dezvoltarea  echipării  edilitare ( planșa nr. 3 )

În planșa nr. 3 - "Reglementări echipare edilitară “ este prezentată situația  existentă  și propusă pentru asigurarea obiectivelor propuse cu utilitățile necesare.

Vor fi necesare și se vor asigura următoarele:

•	Alimentare cu gaze naturale;

•	Alimentare cu energie electrică;

•	Instalație de captare și tratare gaze;

•	sisteme de alimentare gaze tehnologice: oxigen, azot, argon;

•	Alimentare și evacuare apă de răcire;

•	Alimentare cu aer comprimat;

Toate utilitățile se află deja în incinta complexului industrial și vor putea fi asigurate fără intervenții la racordurile exterioare existente și funcționale.

Se propune implementarea unui front de captare apa industriala (foraje de suprafata ce vor fi dirijate catre o statie de tratare si apoi vor merge in gospodariile de apa existente pana la implementarea proiectelor noi de gospodarii de apa.

În funcție de necesități, vor fi reconfigurate căi de acces și deviate rețele interioare pentru asigurarea utilităților.

Rețele de canalizare

Colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate generate pe amplasament este dezvoltata in secțiunea 5.3 a solicitării pentru obținerea autorizației integrate de mediu.

Apele uzate generate pe amplasament sunt tratate in mod diferit si/sau evacuate in funcție de proveniență:

-	Menajere;

-	Tehnologice;

-	Meteorice.

Canalizarea pe amplasament este realizata in sistem divizor:

	Canalizare menajera: colectează apele uzate menajere si le evacuează in colectorul stației de epurare a orașului Târgoviște;

	Canalizare pluvialo-industriala, descarcă apele in raul Ialomița prin Iazul Morilor si colectorul RAGC Târgoviște.

### Caracteristicile apelor uzate tehnologice

Datorita funcționarii practic in circuit inchis (grad de recirculare a apei tehnologice 95%), apa uzata tehnologica evacuata din cadrul secțiilor productive este constituita din purje de la gospodăriile de ape, considerate ape convențional curate.

Tabel 1: Caracteristicile canalizarii menajere

| Cod colector | Zone deservite | Punct de evacuare | Debite/ volume autorizate | Limite de evacuare autorizate/ Instalații de Epurare / Monitorizare prin laboratoare proprii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 si M2 | OE2 pavilion adm. CTC – laboratoare Microproducție | Colectorul general | Qorar max=79,2 m3/s Vmax=1.900 m3/zi Vmed=1.170 m3/zi Vmin=600 m3/zi Van= 696 mii m3 | cf. Tabelului 13-2 din solicitarea de autorizare si a notelor din subsolul acestuia NU / NU |
| M3 | Tragatoria de Bare Turnatoria mixta | Neutilizate in prezent |  |  |
| M4 | LPMU si LPM | Colectorul general prin SP2 |  |  |

Canalizarea pluvial - industrială

Se compune din 5 colectoare principale din tuburi de beton cu lungimea totala de cca 66 km si din 267 camine de vizitare. Pe traseul coolectoarelor sunt prevazute 2 bazine de retentie si compensare (BRC) sectoriale. Evacuarea finala de pe teritoriul DONALAM TÂRGOVIȘTE se efectueaza prin intermediul bazinului deschis de retentie si compensare finala (BRCF). Monitorizarea se realizeaza prin probe prelevate din BRCF din apropierea aparatului de masurare a debitelor de apa uzata.

Tabel 2: Caracteristicile canalizării pluvial-industriale

| Cod colector/ diametru | Zone deservite | Punct de evacuare |
| --- | --- | --- |
| P1 Dn=1000 mm | Soseaua Laminorului Statia de tratare, prin BRC1 Laboratorul central Magazia generala OE2, CUAC | in BRCF |
| P2 Dn=800 mm | Intretinere mecanica si energetica Turnatorie mixta Modelarie Stripaj | Se uneste cu P1 in amonte de varsarea in BRCF |
| P3 Dn=1000 mm | Atelier intretinere Confectii metalice Reparații siderurgice Turnatorie mixta LPMU expeditie | in BRCF |
| P4 Dn=800, 1.000 si 1.500 mm | Ajustaj LPMU | caminul de intalnire cu P5 |
| P5 Dn=1.200 si 1.500 mm | LPM | BRCF |

Depozitele de deşeuri:

Managementul deșeurilor a fost tratat in detaliu pentru obținerea autorizației integrate de mediu. În cele ce urmează sunt preluate doar informațiile relevante pentru măsurile întreprinse pentru prevenirea poluării mediului de la instalațiile folosite pentru depozitarea temporară a deșeurilor generate pe amplasament.

Un inventar al depozitelor de deșeuri ce deservesc activitățile de pe amplasamentul  Donalam Târgoviște este prezentat în tabelul de mai jos.

Depozite de deşeuri ce deservesc  COS Târgoviște SA

| Mod de depozitare | Deșeuri depozitate | Capacitatea maximă şi perioada maximă de depozitare* | Proximitatea faţă de cursuri de ape, zone de interes public / vulnerabile la vandalism / alte perimetre sensibile. Măsurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajările existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bazin in incinta societății | Tunder depozitat temporar | 2 platforme betonate | Zonă securizată în interiorul amplasamentului in incinta gospodăriilor de apa de la LPMU-LPM; Stocare temporara in vederea valorificării la terti | Platforma betonata |
| Rezervoare metalice | Ulei uzat. | 80 tone | Rezervoarele sunt amplasate in diverse secții de producție. Nu este cazul. | Platforma betonata. |
| Hala inchisa in incinta societății | Deșeuri solide rezultate de la epurarea gazelor | 10 000 tone | Hala situata in proximitatea instalației de epurare gaze. Stocare temporara in vederea valorificarii | Platforma betonata. |
| Depozit inchis in incinta societății | Deșeuri de materiale refractare | 500 tone | Depozit situat in cadrul sectorului Depozite materiale aferent Secției PM. Stocare temporara in vederea valorificării . | Platforma betonata |
| Pubele | Deșeuri menajere Deșeuri colectare selectiva | Nu este aplicabil | Stocare temporara in pubele amplasate in diferitele secții si spatii administrative | Platforme betonate |
| Halda de zgura de oțelărie* | Zgura de oțelărie | Activitatea de procesare a zgurii a fost operata de SILNEF SRL. Operatorul va fi desemnat pana la reluarea activității oțelăriei |

Obligații:

Anumite fluxuri de deșeuri generate pe amplasament sunt periculoase (*) si fac obiectul unor prevederi speciale de depozitare temporară și eliminare/ valorificare. Identificarea fluxurilor de deșeuri periculoase, precum și valorificarea/ eliminarea acestora este prezentata în tabelul  de mai jos.

PLAN DE GESTIONARE DESEURI DONALAM TÂRGOVIȘTE

| Nr. Crt. | Denumire deseu | Cod deseu cf. HG 856/2002 | Provenienta (activitate) | Stare fizica | Depozitare (stocare provizorie) | Stoc la 01.01.2022 (tone) | Destinatia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiale refractare (caramida) | 16 11 04 | Sectiile combinatului | solid | Depozit acoperit | 1,18 | Agenţi economici autorizaţi |
| 2 | Electrozi grafit | 10 02 99 | OE2 | solid | Depozit acoperit | 38,54 | Agenţi economici autorizaţi |
| 3 | Ţunder | 10 02 10 | LPMU LPM | solid | Platformă betonată | 0 | Agenţi economici autorizaţi |
| 4 | Materiale desprăfuire | 10 02 08 | Fluide energetice (epurare gaze arse) | solid | Depozit acoperit | 10934,88 | Agenţi economici autorizaţi |
| 5 | Moloz | 17 01 07 | OE2 | solid | Halda de zgura | 0 | Halda de zgura |
| 6 | Deşeu cupru şi bronz | 17 04 01 | Sectiile combinatului | solid | Depozit acoperit şi asigurat | 0,114 | Agenţi economici autorizaţi. |
| 7 | Deşeu aluminiu | 17 04 02 | Sectia Electroenergetica | solid | Depozit acoperit şi asigurat | 0 | Agenţi economici autorizaţi |
| 8 | Anvelope uzate | 16 01 03 | Transport Pregatire materiale | solid | Depozite descoperite | 0 | Agenţi economici autorizaţi |
| 9 | Deşeuri menajere | 20 03 01 | Toate activitatile | solid | Containere Predare ritmică | 0 | Agent autorizat SUPERCOM |
| 10 | Zgură neprocesată | 10 02 02 | OE2 | solid | Halda de zgură | 0 | Agenţi economici autorizaţi |
| 11 | Deşeuri metalice feroase | 17 04 05 | Sectii productie casari | solid | Depozite descoperite | 0 | Valorificare interna |
| 12 | Ulei motor | 13 02 05* | Transport SU | lichid | Rezervoare metalice închise | 0 | Agenţi economici autorizaţi |
| 13 | Ulei hidraulic | 13 01 10* | OE2 Pregatire materiale | lichid | Rezervoare metalice închise | 0 | Agenţi economici autorizaţi |
| 14 | Ulei transformator | 13 03 07* | Sectiile combinatului | lichid | Rezervoare metalice închise | 0 | Agenţi economici autorizaţi |
| 15 | Deseuri hartie | 20 01 01 | Toate activitatile | solid | Containere | 0 | Agenţi economici autorizaţi. |
| 16 | Deseuri de echipamente electrice si electronice | 20 01 36 | Pregatire materiale IT | solid | Depozit acoperit şi asigurat | 0 | Agenţi economici autorizaţi.. |
| 17 | Corpuri de iluminat uzate | 20 01 36 | Sectii | solid | Containere | 0 | Agenţi economici autorizaţi. RECOLAMP |
| 18 | Deseuri lemn | 20 01 38 | Depozit | solid | Depozit | 0 | Persoane fizice |
| 19 | Ambalaj hartie/carton | 15 01 01 | Sectii productie | solid | Depozit | 0 | Agenţi economici autorizaţi |
| 20 | Ambalaj plastic | 15 01 02 | Sectii productie | solid | Depozit | 0,303 | Agenţi economici autorizaţi |
| 21 | Ambalaj lemn | 15 01 03 | Sectii productie | solid | Depozit | 2,417 | Agenţi economici autorizaţi |
| 22 | Ambalaj metalic | 15 01 03 | Sectii productie | solid | Depozit | 0 | Agenţi economici autorizaţi |

Fluxuri speciale de deșeuri:

O atenție deosebită trebuie acordată în continuare echipamentelor electrice care conțin compuși desemnați (PCB).

În intervalul 2009-2010 COS TÂRGOVIȘTE SA, a beneficiat de probe gratuite în cadrul unui program derulat de ICEM –București, la transformatoarele asupra cărora exista suspiciune că ar conține PCB. În urma finalizării acestui program COS TÂRGOVIȘTE SA, a rămas cu un număr de 8 transformatoare cu conținut de PCB peste limita maximă admisibilă, transformatoare menționate în Planul de eliminare a compușilor bifenil policlorurati, plan aprobat de Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița – cu termen de eliminare la sfârșitul existentei lor, dar nu mai târziu de 2025.

Din cele 8 transformatoare, 7 au fost preluate de Donalam. Unul dintre ele – aferent fabricii de dolomita  a fost eliminat in anul 2022 cu  firma SETCAR.

Donalam a solicitat actualizarea  planului de eliminare transformatoare cu PCB conform HG nr.173/2004 in decembrie 2022.

De asemenea, în timpul lucrărilor de demolări ale clădirilor/ instalațiilor unde  va fi identificată prezenta azbestului, se vor aplica măsurile specifice de protecție, iar deșeurile de azbest vor fi eliminate cu societăți autorizate pentru acest tip de deșeuri.

Sistematizarea verticală va fi realizată astfel încât, scurgerea apelor meteorice să nu afecteze proprietățile vecine, indiferent de tipul de proprietate al acestora;

3.7 Protecția mediului

Acţiuni pentru supravegherea calităţii mediului:

1. Implementarea unui sistem de management de mediu

Donalam SRL, punct de lucru Târgoviște a implementat și are certificat sistemul de management integrat (SMI): sistem de management  de mediu (SMM) conform cerințelor Standardului Internaţional SR EN ISO 14001:2015, Calitate(Q) conform cerințelor Standardului Internaţional SR EN ISO 9001:2015 și Sănătate și Securitate Ocupațională (SSO) conform cerințelor Standardului Internaţional SR EN ISO 45001:2018

Prin SMI, conform procedurilor documentate, precum şi a cerințelor legale aplicabile în domeniul protecţiei mediului din România, Donalam Târgoviște a stabilit, a documentat și implementat procesele necesare pentru supravegherea calităţii mediului.

Definirea politicii companiei în domeniul protecţiei mediului reprezintă asumarea respectării angajamentelor cu privire la aplicarea cerințelor legale şi a altor cerințe aplicabile, de prevenire a poluării şi de îmbunătăţire continuă a sistemului de management de mediu şi a performanţei de mediu. Aceste angajamente se bazează pe o planificare a tuturor activităţilor de protecţie a mediului.

Donalam SRL la Punctul de lucru Targoviște asigură structura organizatorică şi resursele necesare pentru funcționarea sistemului de management de mediu şi pentru respectarea cerinţelor legale şi de reglementare.

Anual sunt identificate și actualizate aspectele de mediu semnificative. Criteriile de selectare a aspectelor de mediu semnificative iau în considerare cu prioritate respectarea cerințelor legale şi de reglementare. Aspectele de mediu semnificative sunt luate în considerare la planificarea de mediu, la definirea obiectivelor şi ţintelor de mediu şi a programelor de management de mediu. Programele prevăd în mod clar acţiunile pentru conformarea activităţilor / operaţiilor din societate cu cerințele legale şi de reglementare. Ele cuprind de asemenea responsabilităţile şi resursele necesare pentru finalizarea acţiunilor stabilite.

Procesele dezvoltate în cadrul sistemului de management de mediu se referă atât la intrările şi ieşirile de materii prime şi materiale, cât şi la controlul emisiilor şi calitatea factorilor de mediu.

Programul anual de monitorizare şi măsurare prevede modalităţile prin care fiecare sursă de poluare relevantă pentru activitate este monitorizată, indicatorii de calitate sunt măsuraţi, iar rezultatele sunt centralizate şi interpretate cu scopul de a ţine sub control emisiile. Programul de monitorizare are in vedere și cerințele din autorizația integrată de mediu.

Monitorizarea are în vedere:

	intrările de materii prime şi materiale cu scopul limitării accesului în amplasament a acelora care pot genera impact semnificativ asupra mediului sau pentru a stabili măsuri suplimentare privind depozitarea şi utilizarea în condiţii de maximă securitate;

	factorii de mediu precum calitatea apei brute, calitatea solului şi a apelor subterane;

	apa uzată provenită de pe amplasament, emisiile în atmosferă provenite din sursele proprii;

	gestiunea deşeurilor şi a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;

	activităţile cu risc pentru producerea de incidente şi accidente de mediu, precum şi poluări semnificative, atât în condiţii de funcţionare normală cât şi de funcționare anormală (inclusiv situații de urgenţă).

Pentru toate acestea s-au întocmit proceduri, iar rezultatele monitorizării sunt raportate autorităților competente și păstrate în registre speciale. Calitatea factorilor de mediu se determină prin prelevări de probe şi analize de laborator, efectuate de către laboratoare acreditate, conform legislaţiei în vigoare.

2. Monitorizarea şi raportarea emisiilor în aer:

DONALAM SRL, punct de lucru TÂRGOVIȘTE realizeaza monitorizarea emisiilor în aer conform prevederilor autorizației integrate de mediu nr. 5/18.02.2013, revizuită 2016, transferată către Donalam SRL prin decizia nr. 9/07.06.2022, la punerea în functiune a instalațiilor.

Monitorizarea emisiilor in aer

| Parametru | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Este echipamentul calibrat? | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Otelaria Electrica OE2 |
| Gaze de ardere(NOx, CO, SO2) pulberi totale , dioxine si furani, mercur | -cuptor electric tip EBT de75 t (cu arzatoare cu oxi-combustibil) -cuptor electric în oală (LF) (B1) | Pulberi - continuu Gaze de ardere - semestrial Mercur Anual Dioxine si furani anual | Monitorizare continua a pulberilor cu Opacimetru tip EP 1000 A Pulberi: metoda instrumentala cu analizor computerizat de pulberi. NOx, CO, SO2 : SR CEN /TS 15675:US EPA 245.7; CSN EN ISO 17852 CSN EN 1948-2, 1948-3 | Da | Certificat de Acreditare RENAR SR EN ISO/CEI 17025:2005 nr. LI 828/2021 |
|  | cuptor electric tip EBT de75 t; (B2) |  |  |  |  |
| Laminorul de Profile Mijlocii si Usoare – LPMU |
| Gaze de ardere(NOx,, CO, SO2) pulberi | – Cuptor cu vatra pasitoare - E1 - Cuptoare de tratament termic- E2 si E3 | anual | Pulberi: SR EN 13284-1:2002/C91:2010; SR ISO 9096:2005; SR EN 15259:2008; PSL-15. NOx, CO, SO2 - SR EN 15259:2009; SR ISO 10396:2008 | Da | Certificat de Acreditare RENAR SR EN ISO/CEI 17025:2005 nr. LI 828/2021 |
| Laminorul profile mici – LPM |
| gaze de ardere(NOx, CO, SO2,) pulberi | Laminorul profile mici – LPM - Cuptor cu vatra pasitoare - G1 | Anual | Pulberi: SR EN 13284-1:2002/C91:2010; SR ISO 9096:2005; SR EN 15259:2008; PSL-15. NOx, CO, SO2 - SR EN 15259:2009; SR ISO 10396:2008 SR CEN/TS 15675 si SR EN ISO 17025/2005 , SR EN 15259-2008. | Da | Certificat de Acreditare RENAR SR EN ISO/CEI 17025:2005 nr. LI 828/2013 |
| Pregatire Materiale – Atelier prelucrare fier vechi fier vechi |
| pulberi | Instalatie de taiere cu lancea | Semestrial | Pulberi: SR EN 13284-1:2002; SR ISO 9096:2005; SR EN 15259:2008, PSL-15. | Da | Certificat de Acreditare RENAR SR EN ISO/CEI 17025:2005 nr. LI 828/2021. |
| Pregatire Materiale -Sector Uscare Antracit |
| Pulberi Pulberi | Cuptor uscare antarcit Moară; Site vibratoare; Instalație ambalare | Semestrial | Pulberi : SR CEN 15675-2009 Pulberi : SR CEN 15675-2009 | Da Da | Certificat de Acreditare RENAR SR EN ISO/CEI 17025:2005 nr. LI 828/2021 Certificat de Acreditare RENAR SR EN ISO/CEI 17025:2005 nr. LI 828/2021 |
| Centrala Termica |
| Gaze de ardere(NOx, CO, SO2) | Cazan ABA 1 | Anual | NOx, CO, SO2 - SR CEN /TS 15675:2009 SR | Da | Certificat de Acreditare RENAR SR EN ISO/CEI 17025:2005 nr. LI 828/2021. |
|  | Cazan ABA 2 |  |  |  |  |
|  | Cazan ABA 3 |  |  |  |  |
|  | Cazan ABA 4 |  |  |  |  |
| Reparatii utilaj metalurgic: Prelucrari Mecanice |
| Pulberi totale | Cuptoare cu vatra | Anual | Pulberi : SR EN 13284-1:2002/C91:2010; SR ISO 9096:2005; SR EN 15259:2008; PSL-15 | Da | Certificat de Acreditare RENAR SR EN ISO/CEI 17025:2005 nr. LI 828/2021. |

In anul 2022 au fost realizate masuratori doar aferente sectiei Laminoare deoarece otelaria electrica nu a functionat.

Pentru calitatea aerului în zona de impact, verificarea încadrării în valorile limită a indicatorilor de calitate a aerului se va realiza într-un punct de măsurare amplasat la limita de NE a amplasamentului după cum urmează:

Monitorizarea calitate aer

| Indicator de calitate | Frecvența de monitorizare | Metoda de analiză recomandată | Timp de mediere |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | Lunar | SR EN 2341 | 24 h |
| Pulberi sedimentabile | Lunar | STAS 10195 | 30 de zile |

Cele mai recente date de monitorizare a activității sunt din anul 2019. Datele de monitorizare au fost transmise autoritatilor competente de mediu.

Raportarea emisiilor in aer:

În conformitate cu prevederile HG nr.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE privind înființarea Registrului poluanților emisi din activitățile care intra sub incidenta Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Donalam SRL, punct de lucru Târgoviște va  raporta anual poluanții emiși în aer conform tabelului următor:

Raportarea emisiilor în aer 2019

| Poluant emis | A E R |
| --- | --- |
| Nr. din Anexa II | Denumire poluant | Valoarea de prag (Kg/an) | Cantitatea totala anuala (kg/an) | Metoda (M, C, E) | Metoda utilizata *) |
| 630- 08-0 | Monoxid de carbon (CO) | 500 000 | 506248 | C | CORINAIRE |
| 124-38-9 | Dioxid de carbon | 100 milioane | 40094milioane | C | In conformitate cu HG 780/2006. |
|  | Compuşi organici volatili nemetanici (NMVOC) | 100 000 | 18 879 | C | CORINAIRE |
|  | Oxizi de azot | 100 000 | 59 676 | C | CORINAIRE |
|  | Oxizi de sulf | 150 000 | 17697 | C | CORINAIRE |
| 7440-38-2 | Arsen şi compuşi | 20 | 0,32 | C | CORINAIRE |
| 7440-43-9 | Cadmiu şi compuşi | 10 | 4,39 | C | CORINAIRE |
| 7440-47-3 | Crom şi compuşi | 100 | 3,81 | C | CORINAIRE |
| 7440-50-8 | Cupru şi compuşi | 100 | 5,86 | C | CORINAIRE |
| 7439-97-6 | Mercur şi compuşi | 10 | 0,6 | C | CORINAIRE |
| 7440-02-0 | Nichel şi compuşi | 50 | 14,65 | C | CORINAIRE |
| 7439-92-1 | Plumb şi compuşi | 200 | 53 | C | CORINAIRE |
| 7440-66-6 | Zinc şi compuşi | 200 | 79 | C | CORINAIRE |
|  | Pulberi în suspensie | 50 000 | 8 998 | C | CORINAIRE |

C- metoda de calcul cu factori Corinaire

Din analiza datelor prezentate, se observa depășirea plafonului prevazut pentru emisia în aer de monoxid de carbon.

3. Monitorizarea emisiilor în apă:

Donalam SRL, punct de lucru Târgoviște monitorizeaza emisiile în apă conform prevederilor autorizației integrate de mediu nr. 5/ 2013, revizuită 2016.

Monitorizarea evacuărilor de ape tehnologice (convențional curate) și meteorice se realizează lunar, iar a evacuărilor de ape menajere se realizează semestrial, pentru parametrii specificați în tabelele de mai jos.

Monitorizarea evacuarilor de ape tehnologice si meteorice

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele care executa analizele acreditate? | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debit | Ape tehnologice (conventional curate) + meteorice | Raul Ialomita | Continuu | Masurare directa (aparat de masura tip ZENNER pentru debite de apa in canale deschise) | Da |  |
| pH |  |  | Lunar | Analiza de laborator | Da | Certificat de Acreditare RENAR SR EN ISO/CEI 17025:2005 nr. LI 828/2021 |
| Materii in suspensie |  |  |  |  |  |  |
| Reziduu filtrat la 1050C |  |  |  |  |  |  |
| Substante extractibile cu solventi organici |  |  |  |  |  |  |
| Detergenti sintetici |  |  |  |  |  |  |
| Azotati (NO3-) |  |  |  |  |  |  |
| Sulfati |  |  |  |  |  |  |
| Cloruri (Cl-) |  |  |  |  |  |  |
| Floruri |  |  |  |  |  |  |
| Calciu (Ca2+) |  |  |  |  |  |  |
| Crom total (Cr3+ +Cr6+) |  |  |  |  |  |  |
| Crom hexavalent (Cr6+) |  |  |  |  |  |  |
| Fier total ionic (Fe2+, Fe3+) |  |  |  |  |  |  |
| Nichel (Ni2+) |  |  |  |  |  |  |
| Plumb (Pb2+) |  |  |  |  |  |  |
| Cadmiu (Cd2+) |  |  |  |  |  |  |
| Produse petroliere |  |  |  |  |  |  |
| Zinc |  |  |  |  |  |  |
| Cupru |  |  |  |  |  |  |
| Mangan |  |  |  |  |  |  |

Monitorizarea evacuarilor de ape uzate menajere

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele care executa analizele acreditate? | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | Ape menajere Colectorul statiei de epurare a municipiului Târgoviște2) | Statia de epurare a municipiului Târgoviște | semestrial |  |  | Certificat de Acreditare RENAR SR EN ISO/CEI 17025:2005 nr. LI 828/2021. |
| Materii in suspensie |  |  |  |  |  |  |
| CBO5 |  |  |  |  |  |  |
| CCOCr |  |  |  |  |  |  |
| Substante extractibile cu solventi organici |  |  |  |  |  |  |
| Detergenti sintetici biodegradabili |  |  |  |  |  |  |
| Azot amoniacal (NH4+) |  |  |  |  |  |  |
| Sulfati |  |  |  |  |  |  |

Raportarea emisiilor în apă

În conformitate cu prevederile HG 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE din activitățile care intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile Donalam SRL Târgoviște va  raporta anual poluanții emiși în apă, care depășesc pragul de încadrare.

Raportarea  emisiilor in apa -2019

| Poluant emis | A P A |
| --- | --- |
| Nr. din Anexa II | Denumire poluant | Valoarea de prag (Kg/an) | Cantitatea totala anuala (kg/an) | Emisia accidentala (kg/an) | Metoda (M, C, E) | Metoda utilizata |
| 7440-43-9 | Crom şi compuşi | 50 | 18,64 |  | M | SR EN1233/03 |
| 7440-02-0 | Nichel şi compuşi | 20 | 0 |  | M | SR ISO 8288-01 |
|  | Cloruri | 2 milioane | 428324 |  | M | SR ISO 9297-01 |

Din analiza datelor prezentate, se observă că plafonul prevăzut pentru emisiile în apă nu a fost depășit în 2019.

### Monitorizarea şi raportarea deșeurilor:

### Monitorizarea deșeurilor se face cu o frecvență lunară, pe măsura generării deșeurilor, iar evidența deșeurilor se realizează conform HG 856/2002 și Deciziei Comisiei 2000/532/CE, cu modificările ulterioare, precum și OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

### Programul de monitorizare are în vedere toate categoriile de deșeuri produse pe amplasamentul şi din activităţile societății, de la sursă până la punctul de eliminare/ recuperare. O situație completă a deșeurilor generate din activităţile societății este prezentata în capitolul 6 al solicitării pentru revizuirea autorizației integrate de mediu.

Conform art. 34 din OUG 92/2021 toți operatorii care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligați în documentația autorizaţiei integrate de mediu să prevadă următoarele:

a)codul/codurile operaţiilor de eliminare/valorificare potrivit anexelor nr. 3 şi 7;

b)tehnologia aplicată pentru fiecare tip de operaţiune;

c)tipurile şi cantităţile exprimate în tone şi volum de deşeuri care pot fi tratate, inclusiv originea acestora;

d)tipurile şi cantităţile de deşeuri şi/sau produse care rezultă din instalaţie exprimate în tone/an şi volum;

e)condiţiile tehnice şi tehnologice de funcţionare a instalaţiei de tratare;

f)măsurile de siguranţă şi de prevenire care trebuie luate;

g)modul de operare a instalaţiei de tratare astfel încât să nu apară efecte dăunătoare sau disconfort asupra mediului sau sănătăţii umane;

h)monitorizarea şi controlul instalaţiei de tratare, după caz, astfel încât să nu pună în pericol sănătatea umană şi să nu dăuneze mediului;

i)măsurile de închidere şi de întreţinere ulterioară, după caz;

j)specificarea perioadei de timp şi a capacităţii de stocare exprimate în volum şi tone a deşeurilor de pe amplasament.

Compania, în calitate de generator de deșeuri va întocmi, conform cerințelor din OUG 92/2021, un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie.

Monitorizarea calităţii mediului

Monitorizarea calităţii solului pe amplasament

Monitorizarea calității solului se realizează conform Autorizatiei Integrate de Mediu nr.5/18.02.2013, revizuită în 03.10.201. Punctele de monitorizare a calității solului sunt localizate în zona verde a amplasamentului, în afara terenului betonat, și în afara amplasamentului, după cum urmează:

Planul de monitorizare a calitatii solului

| Cod punct de monitorizare | Identificarea punctului, după amplasare | Coordonate aproximative (coordonate Stereo 70) |
| --- | --- | --- |
|  |  | (E) | (N) |
| S1 | Interiorul amplasamentului, in proximitatea halei de pregatire in aer liber (prelucrarea fierului vechi pe foarfecele de taiere) | 536951 | 378195 |
| S2 | Interiorul amplasamentului, in proximitatea atelierului de prelucrare a fierului vechi (șarjabilizare manuală) și a Oțelăriei Elecrtice OE2 | 536251 | 378600 |
| S3 | Exteriorul amplasamentului, la distanță de circa 100 m față de limita de N-E a COS SA și circa 100 m în direcția sud faţă de strada Petru Cercel | 536891 | 378878 |

Monitorizarea calității solului se evalueaza la 3 ani,  prin laboratoare acreditate, pentru indicatorii prezentați în tabelul de mai jos:

Indicatori monitorizați pentru calitatea solului

| Nr. Crt. | Indicator de calitate | Punct prelevare | Frecventa | Metoda de analiza | Valori limita admise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 3 Profile | La 3 ani | SR 7184-13 Conf. Standardelor in vigoare SR ISO 11047 si 11465 pentru determinarea continutului de SU. | Conf. Ord. Nr.756/1997 |
|  | Cupru |  |  |  |  |
|  | Crom total |  |  |  |  |
|  | Mangan |  |  |  |  |
|  | Nichel |  |  |  |  |
|  | Zinc |  |  |  |  |
|  | Plumb |  |  |  |  |

Monitorizarea calității solului se realizează prin laboratoare acreditate. În 2019 monitorizarea solului a fost realizată cu Laboratoarele ALS LIFE SCIENCES ROMANIA SRL

Valorile înregistrate în ultima perioadă au evidențiat valori cuprinse sub pragul de alertă din Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru soluri cu folosință mai puțin sensibilă.

Monitorizarea calităţii apelor subterane

Monitorizarea calității apelor freatice

Pe amplasamentul Donalam SRL, punct de lucru Târgoviște nu se realizează monitorizarea apelor freatice. Singurele determinări privind calitatea acviferului freatic datează din perioada executării bilanțului de mediu nivel II pentru privatizare, respectiv din anii 2000-2001.

Monitorizarea apelor subterane se realizează la 3 ani pe probe prelevate alternativ (cate doua foraje) din forajele de adâncime F1si F8(170-175m) utilizate pentru alimentarea cu apa.

Monitorizarea calitatii apei subterane (de adancime)

| Parametru | Punct de emisie (prelvare) | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Cupru, Crom, Nichel, Zinc, Cadmiu, Mercur, Plumb, Fier total* | Foraj F1 si F7 | La 3 ani | Conform standardelor legale in vigoare* |

Rezultate analize apa subterană

| Sursa/raport de incercare (RI) | Cr | Cupru | Fier | Nichel | Zinc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RI:PI1904621/10.09.2019 (F1) | 0,0078 | 0,0056 | <0,005 | <0,004 | <0,01 |
| RI: PI1904621/10.09.2019 (F7) | 0,008 | 0,0051 | <0,005 | <0,004 | <0,01 |
| Valori limita de emisie conforme cu AIM nr. 5/18.02.2013, revizuita in 03.10.2016. | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 5,0 |

Alte date de monitorizare pentru analizele efectuate de DSP in anul 2022 arată că nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită de emisie.

Pentru forajele FI1 - FI5 (forate in anii `80) și repuse în funcțiune în anul 2022 condițiile de monitorizare vor fi stabilite prin autorizatia de gospodărire a apelor solicitata de Donalam (cererea nr 89/08.06.2022 – anexa 15).

Monitorizarea calității aerului în zona potențială de impact al activității

Donalam SRL, punct de lucru Târgoviște nu efectuează determinări ale calității aerului ambiental în afara amplasamentului.

Conform Raportului privind starea mediului în județul Dâmbovița pentru anul 2019, elaborat de Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița, la nivelul județului Dâmbovița se urmărește evoluția calității aerului prin două stații automate de monitorizare :

- Staţia automată DB-1 Târgovişte – stație industrială- situată pe strada General Ion Emanoil Florescu FN (în incinta fostei Școli generale nr. 12, lângă Politia municipiului Târgoviște)

- Staţia automată DB-2 Fieni – stație industrial - situată în localitatea Fieni, în parcul central al oraşului – Str. Teilor nr. 20

Cele două staţii monitorizează în timp real parametrii meteo (temperatură, viteza vântului, direcţia vântului, intensitatea radiaţiei solare, cantitatea de precipitaţii, presiunea atmosferică), poluanţi gazoşi (oxizi de azot, dioxid de sulf, monoxid de carbon, ozon troposferic) şi pulberi în suspensie (fracţia PM10), rezultatele fiind procesate şi transmise permanent în reţeaua naţională.

Suplimentar stațiilor automate, începând cu luna aprilie 2019 a fost amplasat un punct suplimentar de monitorizare a calității aerului în Târgoviște, Șoseaua Găești nr. 1, pentru indicatorul de calitate a aerului PM10 și metale (plumb, arsen, cadmiu, nichel). Scopul principal al monitorizării suplimentare este verificarea și analiza dispersiei emisiilor de pulberi de pe amplasamentul platformei industriale, cu precădere de la obiectivul COS TÂRGOVIȘTE SA, în prezent preluat de DONALAM SRL. Concentrațiile de PM10 se compară cu valoarea limită de 50 μg /mc reglementată prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului, pentru un timp de mediere de 24 de ore, măsurate prin metoda gravimetrică, de referință (SR EN 12341: 2014. Calitatea aerului. Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor în suspensie)

Cerințele stabilite pentru măsurarea PM10 în punctul suplimentar de monitorizare: - măsurarea prin metoda gravimetrică de referință, cu atingerea obiectivelor de calitate a datelor pentru măsurări indicative conform anexei nr. 4 din Legea 104 / 2011 privind calitatea aerului:

- incertitudine de măsurare de maxim 50 % (incertitudinea de măsurare a laboratorului APM Dâmbovița, pentru poluantul PM10: < 10 %)

- timpul minim acoperit: 14 % (cerința este de asigurare de măsurări aleatorii o dată pe săptămână, distribuite uniform pe toată perioada anului, sau 8 săptămâni, distribuite uniform pe toată durata anului).

Concentrațiile medii lunare de pulberi sedimentabile în anul 2019

În ceea ce privește media anuală, pentru poluanții care au stabilite astfel de limite prin Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, situația în anul 2019, conform Raportului privind starea mediului in judetul Dâmbovița, a fost următoarea:

- Pulberi în suspensie – fracția PM10 (pulberi respirabile), măsurare gravimetrică:

    - valoarea limită pentru protecția sănătății umane, impusă de Legea 104/2011 = 40 μg/mc;

    - valoarea medie anuală la stația DB1 = 23,012 μg/mc; la stația DB2 = 21,529 μg/mc (valoare informativă, nu a fost atins procentul necesar de date valide pentru agregarea mediei anuale);

    - la punctul de monitorizare din Târgoviște, Șoseaua Găești nr. 1 = 33,95 μg/mc; (captura de date pentru măsurări indicative a fost atinsă, dar măsurările nu au fost distribuite uniform pe parcursul anului calendaristic);

- Dioxidul de azot: valoarea limită pentru protecția sănătății umane, impusă de Legea 104/2011 = 40 μg/mc;

    - valoarea medie anuală la stația DB1 = 27,81 μg/mc; la stația DB2 = 14,08 μg/mc;

    - captura de date nu a fost suficientă pentru agregarea mediei anuale, valorile de mai sus fiind informative;

- Metalele grele conținute de fracția PM10 (pulberi respirabile):

Date de monitorizare a calității aerului din Raportul privind Starea mediului

Concluzia Raportului privind starea mediului în judetul Dâmbovița 2019 a constat în faptul că nici unul dintre poluanții pentru care legislația a stabilit limite anuale, nu a depășit valorile impuse pentru protecția sănătății umane.

Monitorizarea noxelor la locul de muncă

Pentru monitorizarea noxelor la locurile de muncă Donalam Târgoviște va efectua monitorizarea factorilor de risc privind noxele profesionale de la locurile de munca prin Laboratoare acreditate, conform prevederilor legale.

Accidente şi incidente de poluare

Donalam SRL, punct de lucru Târgoviște nu intră sub incidenta Directivei SEVESOIII, transpusa prin Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Din cauza reducerii activitătilor COS Targoviste de-a lungul timpului prin închiderea unor instalații caare foloseau substante periculoase (Turnatoria mixta si Tragatoria de bare) substantele utilizate pe amplasament pentru funcționarea capacităților autorizate sunt sub pragul prevazut în Legea 59/2016.

În cadrul Donalam SRL, punct de lucru Târgoviște s-au elaborat, de asemenea, următoarele planuri pentru situații de urgenţă:

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Plan de prevenire şi stingere a incendiilor;

- Planul de urgenţă internă.

### Evidenta incidentelor legate de poluare produse in ultimii 4 ani

Nu e cazul deoarece din  decembrie 2019 pana in iunie 2022 instalațiile nu au funcționat iar in anul 2022 nu au fost inregistrate incidente.

Utilizarea substanțelor chimice pe amplasament

Substanţele chimice utilizate ca materii prime, unele sub incidenţa Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, sunt prezentate în tabelul de mai jos. Aceste substanţe sunt depozitate în spaţii special amenajate şi recipienti corespunzători. Incinta  este împrejmuită şi păzită. Condiţiile de depozitare pentru materiile prime şi produsele finite sunt prezentate detaliat în coloana „mod de stocare” din tabelul de mai jos.

Lista substanţelor periculoase prezente pe amplasamentul Donalam SRL, Punct de Lucru TÂRGOVIȘTE

| Nr. crt | Denumirea substanţei periculoase | Număr CAS | Localizarea | Capacitatea totală de stocare (tone) | Cantitatea maximă estimată a fi la un moment dat (tone) | Stare fizică | Mod de stocare | Condiţii de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mercur | 7439-97-6 | Fluide - Energetice | 0,17 | 0,17 | lichid | recipient | incintă betonată |
| 2 | S-DERO (Toluen 40 % ) | 108-88-3 | Depozit | 1,0 | 0,400 | lichid | bidon tablă | incintă betonată |
| 3 | S -DERO (White spirt 40 % | 8052-41-3 | Depozit | 1,0 | 0,400 | lichid | bidon tablă | incintă betonată |
| 4 | Acid clorhidric | 7647-01-0 | Laboratoare | 0,3 | 0,2 | lichid | Bidon plastic | incintă placată antiacid |
| 5 | Motorină | 68334-30-5 | Depozit carburanti | 10 rezerv. x 2 t =20 t – Nu se utilizeaza – propus pentru demolare 1 rezervor mobil de capacitate 1000 l | 10 | lichid | rezervor | depozit betonat |
| 6 | Clor | 7782-50-5 | Fluide - Energetice | 0,90 | 0,90 | gaz | recipient-butelie | incintă betonată |
| 7 | Acetilenă | 00074-86-2 | Laboratoare | 0,035 | 0,035 | gaz | Recipient butelie | incintă betonată |
| 8 | Ulei de transmisie, ulei hidraulic, ulei de motor, vopsea, diluant | Neaplicabil pentru compozitii |  |  |  | lichid | Rezervoare/bidoane metalice | Suprafete betonate |

UTILIZAREA OXIGENULUI

Oxigenul este furnizat împreună cu celelalte fluide industriale de către Linde Gaz. Donalam SR; la punctul de lucru de la Târgoviște  folosește în cantități mici și substanțe din categoria precursorilor de droguri din categoria 2 și 3 în cadrul laboratorului central și anume:

- permanganat de potasiu;

- acetona ;

- eter etilic;

- toluen;

- acid sulfuric.

Toate produsele utilizate ca materie primă sunt achiziţionate numai de la furnizori autorizaţi. Pentru intrările de materie primă, cantitatea şi calitatea acestora, precum şi furnizorul, este ţinută o evidenţă strictă în cadrul serviciilor aprovizionare, control tehnic de calitate şi producție, în conformitate cu procedurile de la sistemul de management al calităţii.

Fișele cu date de securitate sunt obținute de la furnizori şi sun păstrate într-un dosar de evidenţă în cadrul serviciului aprovizionare, dar şi la locurile de muncă, acolo unde se depozitează şi/sau utilizează. Fişele cu date de securitate sunt întocmite de către producător în conformitate cu anexa II a Regulamentului 1907/2006.

## Vecinătatea cu specii sau habitate protejate sau zone sensibile

Amplasamentul se găsește pe platformă industrială din sudul municipiului Târgoviște, fără vecinătăți de specii sau habitate protejate/ zone sensibile identificate.

Cea mai apropiata arie protejată declarată  se află la o distanță de aproximativ 3,8 km SPA Lacurile de pe Valea Ilfovului (ROSPA 0124).

Distanța față de situri Natura 2000

Situatia propusa

Otelarie noua si laminor integrate – proiect MiDa

Procesul tehnologic

Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sunt prezentate în continuare:

- Depozitarea deșeurilor din fier

Achiziționarea de materii prime (deșeuri și alte materiale auxiliare) pentru producția de oțel are loc prin transport rutier, feroviar și naval. Deșeurile aprovizionate sunt descărcate și manipulate în zona de depozitare. Prin prinderi hidraulice, acestea sunt încărcate în coș. Coșul este mutat cu macaraua de la depozitul de deșeuri la oțelărie / turnătorie.

- Procesul de preîncălzire

În secțiunea de preîncălzire, gazele fierbinți care ies din cuptor încălzesc stratul de deșeuri.

Tunel de preîncălzire

Secțiunea de preîncălzire este un tunel care funcționează ca schimbător de căldură în contracurent între deșeuri și fum.

Deșeurile care provin din secțiunea de încărcare curg în preîncălzitor și sunt transportate la cuptor. Gazele fierbinți care vin în direcție opusă schimbă energie termică cu deșeurile prin convecție și radiație.

Temperatura deșeului care intră în cuptor va fi de până la 500°C.

Temperatura de ieșire a fumului din transportorul ECS® este menținută peste 700°C, asigurând post-combustie completă a CO, cu volumul liber din hote acționând ca o cameră de post-combustie.

În interiorul acestei secțiuni este finalizată reacția de post-combustie a monoxidului de carbon. La capatul tunelului, fumurile sunt livrate in camera de decantare si in sistemul FTP (instalatie tratare fum). Traseul este prevazut cu hote de aspiratie si este protejat de un sistem de racire a materialului refractar.

Condițiile stabile de baie plată, împreună cu cantitatea mai mică de oxigen injectat, asigură o cantitate mai scăzută de praf rezidual de oxid de fier rezultat (cu cel puțin 20% mai puțin decât intr-un proces discontinuu).

- Topire si solidificare (turnare continuă)

În această fază are loc încărcarea deșeurilor preîncălzite în cuptorul electric (EAF) și topirea acestora. Pentru a obține compoziția dorită se adaugă materiale auxiliare: Var, Cărbune și Feroaliaje.

Cuptor de topire

După topire, are loc turnarea continua a oțelului lichid pentru a forma semiprodusul numit țagla sau placă în funcție de formă. Pentru acest proces sunt necesare oala de turnare, tundish-ul si matrițele de turnare.

Cuptoarele de rafinare cu oală (LRF) sunt folosite pentru a crește temperatura și a regla compoziția chimică a metalului topit.

Tundishul este ultimul vas metalurgic prin care curge metalul topit înainte de a se solidifica în matrița de turnare continuă. În timpul transferului de metal prin tundish, oțelul topit interacționează cu materialele refractare, zgura și atmosfera. Tundishul asigură un flux continuu de metal de la oala de turnare la mașina de turnare continuă. De asemenea, servește ca un vas de reacție metalurgic important, unde calitatea poate fi îmbunătățită, menținută sau pierdută.

Matritele utilizate pentru turnare sunt tip Eco-Power Mould®.

Eco Power Mold TM este conceptul Power Mold, conceput pentru a satisface cererea în evoluție a fabricilor de oțel moderne în ceea ce privește productivitatea și calitatea produselor turnate, împreună cu reducerea costurilor de transformare.

Caracteristicile Eco-Power Mold sunt:

- Tub de cupru de grosime mare,

- Geometrie noua a canalului, cu schimb termic mai mare.

- Strat nou de acoperire, pentru a îmbunătăți rigiditatea.

Reacțiile chimice din cuptorul de topire sunt importante pentru a garanta o chimie adecvată în exploatare. Eficiența injecției permite controlul unei rate corecte de carbon și controlul mai bun al fosforului, menținând în același timp conținutul nivelului de FeO din zgură.

Avantaje de mediu

- Monoxid de carbon

Monoxidul de carbon produs în timpul topirii în EAF este ars în partea superioară a secțiunii de preîncălzire a ECS®. Oxigenul pentru reacție este disponibil printr-un manșon mobil conectat pe capacul mașinii.

Manșonul este controlat printr-un control în buclă închisă de o sondă de oxigen instalată în conductele din aval. Scopul buclei de control este de a menține un exces de oxigen, promovând astfel arderea CO.

Arderea din preîncălzitor permite transferul de mai multa căldură termică la suprafața straturilor de deșeuri și scade sarcina termică a fumului care urmează să fie tratat de către Stația de Tratare a Fumurilor.

- Degradarea poluanților (COV și dioxine)

Condițiile de turbulență și temperatură din interiorul transportorului de preîncălzire ECS® evită posibilitatea de a favoriza formarea de compuși organici volatili (COV), dioxine și furani (PCDD-PCDF).

Datorită timpului de contact dintre fum și materialele organice din deșeuri (uleiuri, lemn, materiale plastice), se poate produce piroliza ducând la formarea de COV. Aceasta este o caracteristică a tuturor proceselor care implică preîncălzirea deșeurilor. Punctul important este evitarea formării COV.

Cu ECS® acest lucru se realizează prin asigurarea menținerii temperaturii la valori mai mari de 500°C în transportor, evitând astfel posibilitatea ca VOC condensabil să ajungă la FTP și să înfunde sacii din poliester. Dioxinele și furanii generați la temperatură înaltă (>800°C) în cuptor sunt distruși în interiorul transportorului ECS datorită timpului de rezidență corespunzător.

Pentru a evita reformarea dioxinelor în intervalul de temperatură cuprins între 300 și 400°C, se recomandă o răcire rapidă a fumului în FTP prin intermediul unui turn de stingere și/sau o reducere ulterioară prin injecție de cărbune activ.

Proiectarea utilajului de turnat a fost conceputa de Danieli luând în considerare următoarele principale sarcini:

- Gamă largă de tipuri de oțel turnabil.

- Produs de înaltă calitate ca formă, suprafață și calitate interioară.

- Productivitate foarte mare a firelor datorită tehnologiei Fast Cast (turnare rapida).

- Condiții de funcționare stabile și fiabile datorită robusteții și modularității echipamentelor propuse.

- Echipamente de bază, cum ar fi matrițe, oscilatoare, sistem de pulverizare, unități de retragere concepute pentru a fi îndepărtate/instalate rapid pe rolă pentru a minimiza intervenția umană asupra instalatiei și timpul de oprire.

- Funcționarea trebuie să fie stabilă și fiabilă.

- Cifrele de consum trebuie să fie reproductibile pe termen lung.

- Operarea trebuie să fie consecventă și prietenoasă cu operatorul.

- Întreținerea trebuie să fie limitată la activitățile programate.

- Proiectarea instalației trebuie să se concentreze pe traseul complet al procesului și pe logistică, de la oțel lichid până la depozitarea produsului.

- Productivitatea ridicată, economiile de materiale refractare și consumabile sunt probleme cheie pentru scaderea OPEX.

- Laminare

Un cuptor cu inducție este instalat la intrarea la laminare pentru a reîncălzi și a egaliza temperatura țaglelor care provin continuu de la mașina de turnare.

Uzina de laminare este compusă din douăzeci și două (22) de standuri de laminare cu rigiditate ridicată cu randament foarte limitat:

- primele paisprezece (14) sunt tip Cantilever

- ultimele opt (8) standuri de tip suport dublu, fără carcasă „Cartuș”.

Produsele sunt laminate continuu conform programului de trecere, folosind unitățile de rulare cu aranjament H sau V cu linie fixă de laminare.

Programul de trecere a rolului a fost studiat în conformitate cu:

- Laminare fără torsiune (pentru produse cu un singur fir) pentru a îmbunătăți toleranțele de dimensiune și a reduce posibilitatea de pietruire.

- Proiectare rulouri de mori intermediare și de finisare optimizate și dispuse în familii cu treceri comune pentru mai multe produse finite.

- Reducerea timpului de schimbare a programului datorită sistemului de schimbare rapidă a morii de finisare

- Utilizarea ghidurilor Morgårdshammar.

Pentru a oferi morii flexibilitate maximă, fiecare stand este condus independent.

Un sistem off-line de schimbare rapidă este prevăzut pentru standurile fără carcasă și pentru blocul de finisare. Aceasta înseamnă o oprire foarte scurtă a instalației pentru schimbarea programului.

În timpul procesului de laminare, tăierea se efectuează automat prin foarfeca „pornire/oprire” instalată după standul 8, 16 și 24.

În situații de urgență, bara poate fi tocată automat.

Foarfecele de separare sunt instalate la ieșirea din zona de laminare pentru tăierea la cald la lungime dorita inainte de intrarea pe patului de răcire.

Procesul de bobinare este cea mai recentă inovație tehnologică pentru înfășurarea fără răsuciri a barelor rotunde, pătrate și plate în bobine de înaltă calitate, ultra compacte, grele.

Bobine de 5 t

- Depozitare și livrare

Produsele finale sunt depozitate în depozit, gata pentru a fi expediate clienților prin transport rutier și/sau feroviar.

Produs finit

| Produs | Dimensiune ( mm ) | Tipuri de oțel |
| --- | --- | --- |
| Bare cu nervuri QTB stins | 2x10; 2x12; 2x14; 2x16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 | BS 4449:2005, clasele B500B, B500C |
| Sârmă netedă | 5,5; 6; 6,5; 7; 8,5; 9, 11; 13 | SAE 1006; SAE 1008 ÷ 1010 |
| Sârmă cu nervuri QTR – călita microaliata | 8; 10; 12; 14; 16; | BS 4449:2005, clasele B500B, B500C |
|  | 8; 18; 20 |  |

Caracteristicile pachetului

| Lungime ( m ) | Greutate nominală * ( kg ) | Diametru nominal. ** (mm) | Numărul de legături simple (nr) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 5.000 | ≈340 | 5 |
| 24 | 5.000 | ≈240 | 8 |

* Greutatea reală a pachetului depinde de greutatea liniară a produsului, numărul de bare pe strat și numărul de straturi pe pachetul selectat.

** În funcție de greutatea dorită a pachetului, intervalul de diametre poate fi selectat între 240 mm și 340 mm.

Caracteristicile bobinei

| Greutate nominală ( kg ) ** | Diametru nominal | Număr de legături (nr) | Remarci |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Interior ( mm ) | exterior (mm) |  |  |
| 2500 | 850 | 1250 | 4 | proces QTR |
| 3000 |  |  |  | sârmă netedă |
| 1600 |  |  |  | În timpul pornirii și în timpul faza de instalare inițială vor fi folosite tagle mai scurte |

**Greutatea bobinei poate fi personalizată în funcție de greutățile afișate în tabelul de mai sus, folosind lungimi diferite de țagle pe semi- modul fără sfârșit sau folosind forfecarea.

3.8  Obiective  de  utilitate  publică

Prin soluția de organizare spațial  – urbanistică propusă în studiu nu se propun schimbări ale regimului juridic asupra terenurilor . Amplasamentul care face obiectul PUZ în vederea instalării și funcționării în cadrul punctului de lucru Târgoviște, o nouă capacitate de producție tip oțelărie și laminor integrate pentru producere bare din oțel beton și sârmă“, este proprietate privată, persoană juridică conform dovezii contractului de vanzare anexat.

Servituți: prin structurarea terenului studiat și amplasarea edificabilului propus, a funcțiunilor complementare și a amenajărilor aferente nu se generează servituți pe parcelele învecinate, indiferent de tipul de proprietate asupra terenurilor.

3.9  Planul de acțiune pentru implementarea investiției propuse

Funcțiunea propusă prin PUZ (zonă unități industriale, depozite și transport) este compatibilă și se integrează corect cu  funcțiunea stabilită prin PUG aprobat pentru UTR nr. 36 ( I – zonă unități industriale, depozite și transport ) și cu vecinatățile apropiate.

CATEGORII DE COSTURI:

Investitia propusă va fi realizată etapizat prin concretizarea efectivă a două etape:

Etapa I: obținere avize/autorizații necesare, lucrări de sistematizare a terenului, realizarea accesului auto, a platformei betonate, echipamentelor edilitare, împrejmuirea terenului – timp scurt.

Etapa II: realizarea investiției propuse – construire hale de producție, amenajarea spațiilor verzi perimetrale, dotarea cu echipamentele edilitare necesare – timp mediu.

Categorii de investiții suportate de către investitorii privați: toată investiția propusă va cădea în sarcina investitorului privat SC DONALAM SRL.

Categorii de investiții suportate de către autoritatea publică locală a municipiului Târgoviște: nu este cazul. Realizarea investitiei private nu presupune implicarea administrației publice locale.

4.  CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE

■ Pentru realizarea investiției propuse, în vederea construirii unui spațiu cu destinația “construire hale de producție elemente beton armat“, regim de înălțime P+1 s-a emis Certificatul de Urbanism nr. 27 / 16.01.2023 de către Primăria municipiului Târgoviște.

● Amplasamentul studiat este compus din 29 parcele cu numerele cadastrale 85582, 7928, 85581, 85625, 85626, 85624, 76171, 71644, 71645, 71642, 85602, 85603, 78681, 78667, 71611, 72088, 85511, 71612, 71613, 78662, 72082, 71656, 71655, 71648, 71650, 78675, 78680, 88427, 85609 categoria de folosință “curți construcții”, intravilan.

● Beneficiarul va executa sistematizarea verticală a terenului cu panta generală orientată către zona spațiilor verzi de pe parcelă, pentru a nu afecta proprietățile învecinate; va executa racordurile la utilități în funcție de condițiile impuse de către gestionarii acestora prin avizele respective.

● Proiectantul apreciază ca oportună investiția propusă, fiind vorba de un spațiu destinat activităților industriale, iar funcțiunea alocată parcelelor este compatibilă cu activitățile existente.

●  Indici urbanistici, valori maxime propuse : POT = 50 % ; CUT = 2 ;

● Amplasamentul se agrementează cu spaţii verzi cu rol ambiental şi de protecţie ( 245663 mp – 20% );

● Accesul carosabil și pietonal pe parcelă se amenajează din str. Petru Cercel și Șoseaua Găești DN 72.

Întocmit,

urb. Miruna CHIRIȚESCU

REGULAMENT  DE  URBANISM  AFERENT  PUZ

I.   DISPOZIȚII  GENERALE

1. ROLUL   REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM  AFERENT  PUZ  “CONSTRUIRE HALE DE PRODUCȚIE ELEMENTE BETON ARMAT “

1.1. Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal (PUZ) este o documentație de urbanism cu caracter de reglementare prin care se stabilește modul în care pot fi ocupate terenurile, precum și amplasarea și conformarea construcțiilor pe o suprafață bine delimitată, în acord cu prevederile legale.

1.2. Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ aplică regulile și principiile generale de urbanism pe o suprafață de teren bine determinată, asigurând concilierea intereselor cetățeanului cu cele ale colectivităților, respectiv protecția proprietății private și apărarea interesului public.

1.3. Regulamentul  Local de Urbanism  aferent PUZ - “CONSTRUIRE OȚELĂRIE ȘI LAMINOR INTEGRATE PENTRU PRODUCERE BARE DIN OȚEL BETON ȘI SÂRMĂ. EXTINDERE ȘI MODERNIZARE CLĂDIRI EXISTENTE, UTILITĂȚI, INSTALAȚII ȘI LINII TEHNOLOGICE EXISTENTE. CONSTRUIRE ANEXE TEHNICE, ADMINISTRATIVE ȘI SOCIALE, PLATFORME ȘI INSTALAȚII TEHNOLOGICE, CLĂDIRI DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE, ESTACADE PENTRU INSTALAȚII, CASĂ POARTĂ. AMENAJARE DRUMURI INCINTĂ ȘI DE ACCES, TROTUARE, PARCAJE, SPAȚII VERZI, CĂI FERATE, ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”, constituie act de autoritate al administrației publice locale, instituit ca urmare a avizării conform legii și a aprobării sale de către CLMT (Consiliul Local al Municipiului Târgoviște).

1.4.Nu se vor face intervenții cu caracter modificator pe piesele desenate și în piesa scrisă din documentația elaborată initial, fără acordul proiectantului.

1.5. Regulamentul se aplică pentru amplasamnetul care face obiectul certificatului de urbanism.

2.  BAZA   LEGALA  A   REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM  AFERENT  PUZ

2.1. Regulamentul Local de Urbanism aferent PUZ  se elaborează în conformitate cu:

● Ghidul privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism  Reglementare tehnică (Indicativ GM 007 - 2000) aprobata cu Ordinul MPLAT nr. 21/N/10.04.2000 ;

● Ghidul privind metodologia de aprobare și conținutul - cadru al Planului Urbanistic Zonal, Reglementare tehnică GM - 010 - 2000, aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 176 /N/16.08.2000 ;

● Legea 453 - privind modificarea și completarea Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrarilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor ;

● Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525 / 1996 cu completările ulterioare;

● Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul nr. 289 /2006;

● Legislația actuală complementară domeniului urbanismului și amenajării teritoriului și Codul Civil actualizat;

● PLANUL URBANISTIC GENERAL ȘI REGULAMENTUL  LOCAL  AFERENT pentru  MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE aprobat de CLMT;

3.   DOMENIUL   DE   APLICARE   AL   REGULAMENTULUI  LOCAL  DE  URBANISM

3.1.   Teritoriul asupra căruia se aplică prevederile prezentului RLU aferent PUZ  este:

3.1.1. Suprafața de 1.228.314 mp delimitată în planșa nr. 2.1. – Reglementări urbanistice - Zonificare », proprietate privată persoană juridică SC DONALAM SRL ca urmare a contractului de vanzare autentificat cu nr. 300/11.03.2022 și a contractului de vanzare autentificat cu nr. 859/10.06.2022 precum și a extraselor de carte funciară.

3.1.2. Categoria de folosință actuală a terenului este « curți construcții », are suprafața totală de 1.228.314 mp și este teren intravilan conform prevederilor PUG aprobat prin HCL nr.9/1998.

3.2. Funcțiunea dominantă la nivel de UTR conform PUG: ID "zonă industrială, depozite și transport" .

II. REGULI  DE  BAZĂ  PRIVIND  MODUL  DE  OCUPARE   A  TERENURILOR

4.   REGULI  DE  BAZĂ  CU  PRIVIRE  LA  PĂSTRAREA   INTEGRITĂȚII  MEDIULUI  ȘI

PROTEJAREA  PATRIMONIULUI  NATURAL  ȘI  CONSTRUIT

4.1. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan se supune prevederilor art. 3  din Regulamentul General de Urbanism și reglementărilor PUZ aprobat;

4.2. Schimbarea destinației terenului agricol din intravilan în vederea autorizării construcțiilor se realizează în condițiile art. 4. din RGU și a prevederilor din planșa nr. 2.1." Reglementări urbanistice - Zonificare”.

5.   REGULI   CU   PRIVIRE   LA   SIGURANȚA   CONSTRUCȚIILOR

ȘI   LA   APĂRAREA   INTERESULUI   PUBLIC

5.1.Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale previzibile se realizează în condițiile respectării prevederilor art. 10 din RGU.

5.1.2. Sistematizarea verticală a terenului se va face astfel încât scurgerea apelor din precipitații să nu afecteze proprietățile învecinate.

Utilizări permise cu condiții :

Orice fel de construcții și amenajări cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995 și a normelor și prescripțiilor tehnice specifice, referitoare la rezistența și stabilitatea construcțiilor, siguranța în exploatare, igiena și sănătatea.

5.2. În vederea asigurării cu echipament tehnico-edilitar corespunzator, autorizarea executării construcțiilor se face în conformitate cu prevederile art. 13 din RGU.

III .  ZONIFICAREA  FUNCȚIONALĂ

6.      UNITĂȚI  ȘI  SUBUNITĂȚI  FUNCȚIONALE

a.1. Parcela studiată în PUZ este mobilată omogen, edificabilul și amenajările fiind subsumate funcțiunii unități industriale, depozite și transport.

a.2. Zona studiată în PUZ are funcțiunea dominantă de « INDUSTRIE, DEPOZITE ȘI TRANSPORT».

a.3. În planșa nr. 2.1. – «  REGLEMENTĂRI  URBANISTICE-ZONIFICARE «  este prezentată organizarea urbanistică propusă pentru parcelele reglementate prin PUZ și zona studiată.

REGLEMENTĂRI  URBANISTICE – ZONIFICARE (planșa nr. 2.1.)

Zona aferentă edificabilului propus: Unităţi industriale, depozite şi transport - unitatea funcțională de bază.

IV.  PREVEDERILE   R.L.U.  LA  NIVELUL  SUBUNITĂȚILOR  FUNCȚIONALE

7.   ZONA  : INDUSTRIE   - UNITĂŢI INDUSTRIALE, DEPOZITE ŞI TRANSPORT

GENERALITĂȚI

CAP. 1  GENERALITĂȚI

7.1. Subzonele funcționale pe parcela care face obiectul PUZ sunt:

7.1.1. Zona aferentă hale de producție, hale depozitare;

7.1.2. Zona aferentă sediu administrativ (birouri);

7.1.3. Zona aferentă circulației carosabile și pietonale: platforma betonată neacoperită;

7.1.3. Zona aferentă spațiilor verzi cu rol de protecție și ambiental;

7.1.4. Zona activităților tehnico - edilitare și gospodăriei comunale;

7.2. Funcțiunea dominantă a zonei este "industrie, depozite și transport «  și funcțiuni complementare – organizată în mai multe clădiri durabile, închise și alte funcțiuni în relație directă cu funcționarea unității de bază.

7.3. Funcțiuni complementare și compatibile admise pe parcelă:

Sunt admise spații pentru birouri (administrație), grupuri sociale, service auto, spălătorie auto,spații de producție, spații de depozitare,  cabină poartă, spații tehnice, sală de masă, sală de ședințe, spații depozitare, etc; pe parcelă sunt admise spații pentru circulație carosabilă (inclusiv parcaje), pietonală, spații verzi în scop ambiental și de protecție, construcții și amenajări tehnico – edilitare, rețele tehnico - edilitare, activități de gospodărie comunală (depozitarea temporară a deșeurilor menajere / industriale),etc.

CAP. 2   UTILIZARE   FUNCȚIONALĂ

7. 4.  Utilizările permise ale terenului și clădirii

a. Activități preponderente pe parcelă: industrie și prestări servicii conform art. 1.

- Sediu administrativ (birouri);

- Hale de producție, depozitare;

- Comerț;

- Prestări servicii;

b. Activități complementare și compatibile cu funcțiunea de bază conform art. 3.

7.5. Utilizări permise cu condiții :

7.5.1. Prestări servicii, comerț cu condiția să respecte legislația în vigoare;

7.5.2. Construcții industriale de orice tip care să nu genereze zone de protecție sau orice tip de poluare care să afecteze zonele de locuit.

7.6. Utilizări interzise:

7.6.11. Este interzisă orice construcție sau amenajare (construcții provizorii - chioșcuri, rulote) care să greveze asupra integrității și funcționalității spațiului public ( zona drumului public – Str. Petru Cercel și Soseaua Găești.

CAP. 3   CONDIȚII  DE  AMPLASARE  ȘI  CONFORMARE  A  CONSTRUCȚIILOR

Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Amplasarea edificabilului propus în cadrul parcelei studiate se face conform planșei nr. 2.1. - " Reglementări urbanistice - Zonificare".

7. 7. Orientarea față de punctele cardinale:

Clădirile propuse se orientează cu fațada principală spre latura de sud a parcelei pentru perceperea acestora dinspre spațiul drumului public – Str. Petru Cercel și Soseaua Găești.

7. 8. Amplasarea față de drumurile publice:

8.1. Toate construcțiile și amenajările propuse sunt astfel amplasate încât să nu afecteze buna desfășurare a circulației carosabile și pietonale pe drumurile publice, în condiții optime de capacitate, fluență și siguranță.

7. 9.  Amplasarea față de aliniament:

Față de aliniamentul propus spre Str. Petru Cercel și Soseaua Găești, edificabilul propus va fi amplasat retras de la aliniament , la distanta de minim 5,00 m, cf. plansei nr. 2.1.

7. 10. Amplasarea în interiorul parcelei:

«  Reglementări urbanistice – Zonificare «  ( zona edificabilă ).

Se vor respecta distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform prevederilor Codului Civil actualizat și normele de protecție contra incendiilor, (asigurarea accesului vehiculelor sau formațiilor mobile de pompieri la cel puțin o fațadă vitrată), a normelor de însorire și iluminat natural, de protecție contra zgomotului și nocivităților.

7.10.1. Retragere laterală spre latura estică  a proprietatii ( vecinatatea cu C.F.R) este de 5,00 m,  cf. plansei nr. 2.1.

7.10.2. Retragerea laterala vestica va fi de minim 3,00m, cf. plansei nr. 2.1.

7.10.3. Amplasarea edificabilului pe parcelă va respecta Codul Civil actualizat cu privire la servitutea de vedere  (art.611 – 614 ) și la servitutea de streașină ( art. 612 ).

Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

7. 11.  Accese carosabile:

Se va realiza un acces auto de minim 5,00 m latime.

7.11.1 Aleea carosabila de acces asigura accesul autovehiculelor din drumurile publice Str. Petru Cercel și Soseaua Găești.

7.12. Accese pietonale: Accesul pietonal pe parcelă se realizează din spațiul drumului public – Str. Petru Cercel și Soseaua Găești, direct pe parcela beneficiarilor, nefiind necesare servituți de trecere.

7.12.1. Accesul clienților și personalului în clădirile propuse se asigură prin planul fațadei principale și laterale.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

7. 13. Racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente: cu avizul gestionarilor de rețele pentru fiecare tip de rețea.

Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor

7. 14. Înălțimea construcțiilor:

7.14.1. Înaltimea maximă admisă se măsoară de la partea cea mai joasa a terenului pe care se va amplasa clădirea până la coama acoperișului.

- Se stabilește pentru clădirile propuse : Hmax. = 60,00 m

7. 15.  Aspectul exterior al construcțiilor:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul exterior, prin toate elementele definitorii, nu contravine funcțiunii stabilite și nu alterează calitățile sitului natural.

7. 16.  Procentul maxim de ocupare a terenului: și planșei nr. 2.1. “ Reglementări urbanistice - Zonificare“: POTmax = 50 % ; CUT max= 2;

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și imprejmuiri

7. 17.  Parcaje:

Parcare-garare – se va asigura în totalitate pe parcelă conform prevederilor Anexei nr. 5 din HG 525/1996 republicat astfel:

Vor fi prevăzute parcaje în funcție de specificul activitătii, după cum urmează:

- activități desfășurate pe o suprafață de 10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;

- activități desfășurate pe o suprafață de 100-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;

- activități desfășurate pe o suprafață mai mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o suprafață de 100 mp.

7. 18.  Spații verzi:

Spațiile verzi și plantate sunt constituite, în accepțiunea RGU din totalitatea amenajărilor de pe suprafața parcelei, ca plantații de arbori, arbuști, plante ornamentale, suprafețe cu gazon, grădini de flori etc.

Realizarea plantațiilor de arbori se va face la o distanță care să nu puna în pericol stabilitatea construcțiilor. S-au prevăzut spații verzi cu rol ambiental și de protecție în proporție de cca 20 % din suprafața parcelei.

7.19.  Împrejmuiri:

Din motive de securitate, pe toate laturile, împrejmuirile pot fi opace cu Hmax = 2,0 m.

Întocmit,

urb. Miruna Chiriţescu

# Footnotes

NOTE:

1. Canalizarea pluvial-industrială, descarcă apele prin 5 colectoare în râul Ialomița (prin Iazul Morilor și colectorul RAGC Târgoviște).

2. Canalizarea menajeră: colectează apele uzate menajere de pe platformă și le evacuează în colectorul stației de epurare a orașului Târgoviște prin 4 colectoare cu evacuare în colectorul stației de epurare a orașului Târgoviște.

3. În 2019 determinarea calității apelor uzate tehnologice și pluviale s-a realizat prin Laboratoarele  ALS PLOIEȘTI.

Pentru M = Metoda analitica utilizata

Pentru C = Metoda de calcul utilizata.

Pentru E – nu este necesara declararea metodei

Nota : Monitorizarea apei subterane in anul 2019 s-a realizat pentru forajele de alimentare F1 si F7, incercarile fiind efectuate de catre Laboratoarele ALS LIFE SCIENCES ROMANIA  Ploiesti.

In conformitate cu OM 621/2014, valoarea de prag pentru metale (Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb şi As) se referă la concentraţia de substanţă dizolvată, respectiv la faza dizolvată a unui eşantion de apă obţinut prin filtrarea cu ajutorul unui filtru de 0,45 μm sau prin orice altă tratare anterioară echivalentă.

# Text boxes

PROIECTANT:	S.C. MIRUNA GISCONCEPT S.R.L. – TÂRGOVIȘTE

Mob:		+40(0)734722655

Email:		citymapsrl@gmail.com