Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.          din 20.03.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. LUMEA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR  S.R.L., cu sediul în com. Lunguleţu, sat Lunguuleţu, jud. Dâmboviţa înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 8041 din 07.06.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 16.03.2017, că proiectul Înfiinţare atelier de producţie mobilă în com. Lunguleţu, propus a fi amplasat în com. Lunguleţu, sat Lunguleţu, NC 70323, jud. Dâmbovița,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului  și nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)proiectul se încadrează în prevederile H.G.445/2009, anexa nr.2,

- pct. 10,  lit b ,,proiecte de dezvoltare urbană”

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de 16.03.2017 la sediul  APM Dâmboviţa;

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro;tel./fax.0245213959/0245213944

1. Caracteristicile proiectelor

a) mărimea proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea micro-intreprinderii prin realizarea unei activităţi non-agricole mai exact fabricarea de mobilă din lemn masiv cu specific tradiţional românesc şi cu elemente decorative meşteşugăreşti. Terenul pe care se va realiza investiția are o suprafață de 1700 mp.

În procesul de fabricaţie propus, se va realiza următoarea gamă de produse:

- Mobilier de gradină în următoarea structură :

- Mese şi băncuţe pentru grădină executate din lemn rotund fasonat şi prelucrat;

- Balansoare de grădină din lemn rotund fasonat şi prelucrat ;

- Mese, bănci şi scaune traditionale pentru foişor ;

- Bănci pentru alei pietonale ;

- Mobilier pentru locuinţe în următoarea structură :

- Mese şi scaune tradiţionale pentru spaţii de luat masa (terase) ;

- Set mobilă dormitoare, paturi matrimoniale cu elemente tradiţionale;

- Set mobilă sufragerie, comode şi scrinuri cu elemente tradiţionale ;

- Cuiere cu elemente tradiţionale, mic mobilier ;

Bilanț teritorial

S teren = 1.700 mp

Sc existentă= 34,00 mp

Sd  existentă= 34,00 mp

Sc propusă= 385,00 mp

Sd propusă= 385,00 mp

Sc totală rezultată= 419,00 mp

Sd totală rezultată= 419,00 mp

P.O.T.existent= 2,00%

C.U.T.existent= 0,02

P.O.T. propus=  22.64 %

C.U.T. propus= 0,22

P.O.T. total rezultat=  24.64 %

C.U.T. total rezultat= 0,24

S drumuri şi platforme propuse = 215 mp

Descrierea clădirilor/construcţiilor propuse prin prezentul proiect:

Obiectul 1: Atelier pentru producție mobilă

Suprafaţa construită = 385,00 mp;

Suprafată desfăşurată = 385,00 mp;

Regim de înalţime : P;

Volum construit: 2370 mc;

H coamă = 7,00 m.

Acesta va avea următoarele funcțiuni:

Parter: birou tehnolog, vestiar, grup sanitar, cameră tehnică, cameră compresor, tablou electric, hol, atelier producţie care cuprinde (zona depozitare materie primă, spaţiu de producţie, zonă montaj, zonă depozitare produs finit), după cum urmează :

- Birou tehnolog şi designer S = 16.63 mp

- Grup sanitar, S = 3.90 mp

- Vestiar personal, S = 30.72 mp

- Grup sanitar, S = 5.74 mp

- Cameră tehnică(centralei termice) S = 19.20 mp

- Cameră compresor S = 6.40 mp;

- Cameră electric S = 6.30 mp;

- Spațiu de producție S = 280.68 mp;

Acest spațiu cuprinde următoarele funcțiuni:

- zona depozitare materie primă

- zona producţie

- zona montaj

- zona depozitare produs finit

Operaţiunile tehnologice care se execută cu utilajele propuse a se achiziţiona sunt următoarele :

- Debitarea consta în tăierea cherestelei manual sau mecanic la dimensiunile impuse pentru obtinerea diverselor tipuri de mobilă. Operațiunea se realizează cu următoarele tipuri de echipamente şi ustensile :

-Ferăstrau circular cu masă mobilă;

-Ferăstrău panglică;

-Ferăstrău radial;

-Ferăstrău manual.

- Rindeluirea – prelucrare a elementelor rezultate în urma debitării pentru aducerea acestora la dimensiunile specifică fiecărui tip de mobilă. Operaţiunea se realizează cu următoarele echipamente:

-Maşina combinat cu două operaţiuni rindeluire / îndreptare;

-Maşina de prelucrat pe 4 feţe;

-Rindele manuale şi barda de cioplit.

- Frezarea şi găurirea sunt operaţiuni prin care se realizează nuturi, canturi şi profile ornamentale, goluri în elementele semifabricate. Operaţiunea se realizează cu următoarele echipamente :

-Maşina de frezat cu masă de cepuit şi ax înclinabil;

- Şlefuirea – este o operatiune de finisare a elementelor în vederea ansamblării. Operaţiunea se realizează cu următoarele echipamente:

- Maşina de şlefuit cu bandă orizontală;

-Maşina de şlefuit cu bandă verticală;

-Manual cu hârtie de şlefuit;

- Profilarea şi sculptarea – operaţii manuale prin care se realizează diversele modele decorative pe elemnetele care intră în componenţa mobilei. Operaţiunea se realizează cu următoarele echipamente :

-Set dălţi;

-Set ciocane;

-Masă tâmplarie;

- Asamblarea ce constă în montarea elementelor pentru a obține obiectul – piesa de mobiler dorită

- Finisarea, lacuirea și vopsirea mobilierului realizat în funcție de solicitarea fiecărui client. Se vor utiliza lacuri, baițuri, vopsele cu conținut redus de solvent.

- Ambalarea și depozitarea se va realiza funcție de fiecare tip de mobilier și solicitarea clientului în spații lipsite de umiditate și cu temperatură controlată.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin intermediul unui post de transformare amplasat la exterior, pe terenul alocat proiectului. Consumul de energie electrică se efectuează prin următoarele categorii de receptoare electrice: iluminat artificial, echipamente specifice prelucrării lemnului, aparatură electrocasnică, pompe şi aeroterme.

Rețea sanitară

Alimentarea cu apă rece a obiectivului, se va realiza prin intermediul unui puţ forat existent. Parametrii de debit şi presiune vor fi asiguraţi printr-un grup de pompare.

Distribuția apei la obiectiv se va realiza prin reţeaua de distribuţie subterană din conducta de polietilenă de înaltă densitate.

Instalaţii de canalizare menajeră şi pluvială

Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitațional prin curgere liberă, fiind direcţionate către bazinul vidanjabil amplasat pe proprietate cu o capacitate de 11 mc .

Apele meteorice de pe acoperiș sunt colectate cu ajutorul jgheaburilor şi evacuate prin intermediul coborârilor verticale pe spaţiul verde.

Reţea termică

Agentul termic pentru încălzire va fi furnizat de o centrală termică pe combustibil solid, complet automatizată. Centrala se va amplasa în incinta clădirii, în camera tehnică special amenajată pentru această destinaţie.

Centrala termică va asigura agent termic apa caldă pentru:

- sistemul de încălzire cu radiatoare;

- sistemul de încalzire cu aeroterme;

- sistemul de preparare apa caldă pentru consum menajer;

Încalzirea spaţiilor interioare pentru birouri, vestiare, holuri, grupuri sanitare etc, se va realiza cu ajutorul unei instalaţii de încălzire cu radiatoare plate din oţel, tip panou.

Încălzirea spaţiului de producţie, se va realiza cu ajutorul unei instalatii de încălzire cu aeroterme cu apa caldă, cu montaj pe perete. Aerotermele vor fi alimentate cu agent termic apă calda 80/60°C, preparat în centrala termică.

Instalaţie de preparare ACM

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul unui boiler bivalent cu capacitatea de 300 l, care se va amplasa în spaţiul centralei termice.

Prepararea apei calde pentru consum menajer se va realiza cu ajutorul unei instalaţii solare formată dintr-un câmp cu 2 panouri, grupul de pompare, vasul de expansiune, accesoriile şi automatizarea aferentă.

Obiectul 2: Investiţii pentru producerea energiei din surse regenerabile

Instalaţie solară ACM

Aceasta va asigura, atât necesarul de apă caldă menajeră, cât şi parţial din încălzirea interioarelor în proporţie de 20% până la 80% din necesar funcţie de anotimp. Prin proiect beneficiarul îşi propune achiziţia şi montarea pe structura clădirii ce urmează a primi destinaţia de secţie pentru producerea mobilei a unei instalatii de panouri solare complet echipate pentru producerea energiei termice .

Elementele componente ale instalaţiei sunt:

- 2 panouri (colectoare) solare cu tuburi vidate ;

- vas de expansiune;

- elemente de legatură : conducte, robineti, clapete de sens, automatizare, pompa de recirculare ;

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate atât în perioada de execuţie cât şi în perioada de funcţionare vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în perioada de execuţie, zgomotul va fi generat de utilajele şi mijloacele de transport; lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : terenul pe care se realizează construcţia se află în intravilanul localităţii Lunguleţu, categoria de folosinţă curţi- construcţii conform certificatului de urbanism nr.45/27.05.2016 şi este proprietatea lui S.C. LUMEA FRUCTELOR SI LEGUMELOR S.R.L. conform Contractului de schimb nr.1.385/31.05.2014.

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul ;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul ;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior în perioada de funcţionare;

d) probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Condiții de realizare a proiectului

Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toata perioada de execuţie a lucrărilor și în perioada de funcționare , luând toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Titularul are obligația respectării tuturor condițiilor impuse prin celelalte avize obținute.

Pentru  organizarea de şantier:

- organizarea de  şantier se va face în zona în care se defăşoară lucrările;

- depozitarea materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face în zone special amenajate fără să afecteze circulaţia în zona obiectivului;

- mijloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material sau deşeuri în timpul transportului; autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;

- utilajele de construcţii se vor alimenta cu carburanţi numai în zone special amenajate fără a se contamina  solul cu produse petroliere;

- întreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport (spălarea lor, efectuarea de reparaţii, schimburile de ulei) se vor face numai la service-uri / baze de producţie autorizate;

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform H.G 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor ;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către unităţi autorizate;

Protecţia calităţii apelor

a) În perioada de construcţie

- nu se vor evacua ape uzate în apele de suprafaţă sau subterane, nu se vor manipula sau depozita deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării directe sau indirecte a apelor de suprafaţă sau subterane;

- pe perioada execuţiei proiectului se vor utiliza toalete ecologice;

b) În perioada de funcţionare

-  respectarea proiectului tehnic, realizarea și respectarea regulamentelor de exploatare atât pentru sistemul de alimentare cu apă cât și pentru cel de colectare și evacuare al apelor uzate;

- asigurarea etanșeitații instalațiilor, prin controale periodice și remedierea operativă a defecțiunilor;

-  indicatorii de calitate ai apelor uzate se vor încadra în limitele prevazute prin Normativul NTPA - 002/2002, din H.G. 188/2002, modificată şi completată prin H.G.R .nr.352/2005;

Protecţia aerului

a) În perioada de construcţie

- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

- materialele de construcţie se vor depozita în locuri închise şi ferite de acţiunea vântului, pentru evitarea dispersiei particulelor de praf, ciment, var etc.;

- materialele de construcţie pulverulente se vor manipula în aşa fel încât să se reducă la minim nivelul de particule ce pot fi antrenate de curenţii atmosferici;

- emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică; cantităţile anuale de poluanţi emişi din activitatea de transport se calculează folosind metodologia specifică.

- concentraţiile noxelor emise de la motoarele termice care funcţionează pe motorină nu vor depăşi limitele maxime admise de H.G. 743/2002;

- în perioadele secetoase şi ori de câte ori este nevoie  se vor umecta căile de acces pentru evitarea poluării cu praf;

b) În perioada de funcţionare

- se va asigura buna funcţionare a instalațiilor;

- emisiile de la centrala termică se vor încadra în limitele prevăzute de O.M. nr.462/1993 ;

Protectia impotriva zgomotului

-  în timpul execuţiei proiectului și funcționării Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 1988 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social - culturale şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv:

- 65 dB - la limita zonei funcţionale a amplasamentului

- 55 dB în timpul zilei /  45 dB noaptea (intre orele 23:00 – 7:00) – la faţada clădirilor învecinate, considerate zone protejate.

- 35 dB în timpul zilei /  30 dB noaptea (intre orele 23:00 – 7:00) în interiorul zonelor funcţionale ale  clădirilor de locuit considerate teritorii protejate*, aflate în zona de impact a activităţii desfăşurate pe amplasamentul autorizat.

Protecţia solului

a) În perioada de construcţie

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţie  mediului;

- vor fi evitate lucrările care pot duce la degradări ale reţelelor supraterane sau subterane existente in zonă;

-    se vor amenaja spaţii amenajate corepunzător pentru depozitarea materialelor de construcţie şi pentru depozitarea temporară a deşeurilor generate;

-   se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri uzate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi a mijloacelor de transport sau datorită funcţionării necorespunzătoare a acestora;

b) În perioada de funcţionare

-   amenajarea de spaţii pentru stocarea temporară a deşeurilor generate din activitate;

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

Atât în perioada de construire cât și în cea de funcționare titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale Legii nr.211/2011, privind regimul deșeurilor.

#### a) În perioada de construcţie

- deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor de construcţii  se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării, selectiv pe categorii şi vor fi predate la firme specializate în valorificarea lor;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubelă şi se vor preda către firme specializate;

b) În perioada de funcţionare

- preluarea ritmică a deşeurilor rezultate pe amplasament, evitarea depozitării necontrolate a acestora;

- conform HG 856/2002 titularul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

- deșeurile generate vor fi eliminate sau valorificate numai prin operatori autorizati pe bază de contract;

- este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul deşeurilor, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizării proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

- la încetarea activităţii se vor demonta instalaţiile existente şi se va readuce amplasamentul la starea inţială în vederea utilizării ulterioare a acestuia;

Monitorizarea

În perioada de funcţionare:

- se va asigura buna funcţionare a instalaţiilor;

-   modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor către operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.

La finalizarea lucrărilot titularul are obligaţia obţinerii autorizaţiei de mediu.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii,

Maria Morcoașe

Întocmit,

consilier Graţiela Ciocoiu - Bunilă