Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de U.A.T. ORAS FIENI, cu sediul in orasul Fieni, str.Ing.Aurel Rainu, nr.67, judetul Dambovita, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.5064/11.04.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 04.05.2017, că proiectul “AMENAJARE PARCARE ZONA CENTRALA PCT.COMPLEX DEPCOM”, propus a fi amplasat in orasul Fieni, str.Ing.Aurel Rainu, pct.Complex DEPCOM, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa 2.pct.10, lit.b). proiecte de dezvoltare urbana;

b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 04.05.2017, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita;

c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru: sol, subsol, vegetatie,  apa, aer si asezarile umane;

d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a proiectului deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare.

1.Caracteristicile proiectului

a). Mărimea proiectului

Proiectul prevede realizarea unei parcari pentru atoturisme cu capacitatea de 38 locuri pentru atoturisme, amplasata pe domeniul public al orasului Fieni, str.Ing.Aurel Rainu, in zona Punct DEPCOM, judetul Dambovita si consta in realizarea urmatoarelor lucrari:

Traseul in plan

Traseul în plan a parcarii proiectate, a drumului de acces precum si a trotuarului se află pe zona liberă între partea carosabila a drumului national DN 71 şi o cladire privata, paralel pe cât posibil cu axul străzii.

Profilul longitudinal

In profil longitudinal, declivităţile parcarii urmăresc declivitatea părţii carosabile.

In profil transversal

latime loc de parcare                                       2,30 m;

lungime loc de  parcare incadrat cu bordura  5,00 m;

latime trotuar                                                   3,00 m;

lungime trotuar                                                59,00 m;

latime drum acces                                            4,00 m;

lungime drum acces                                        20,00 m.

Sistem rutier propus pentru executia parcarii, a drumului de acces si a trotuarului

Se vor realiza locuri de parcare cu latimea de 2,30 m si lungimea de 5,00 m marginite de bordura de dimensiuni (20x25x50) cm. Se propune executia trotuarului cu latime 3,00 m si lungime de 59 m marginite pe partea stanga cu bordura avand dimensiuni (20x25x50) cm, iar pe partea dreapta de bordura existenta a drumului national DN 71. Se propune executia drumului de acces la parcare cu latimea de 4,00 m si lungimea de 20,00 m.

Incadrarea îmbrăcăminţilor pentru parcari se realizează, cu borduri din beton, denivelate sau îngropate, de dimensiuni (20x25x50) cm pe o fundatie din beton de dimensiuni (15x30) cm.

Pentru crearea a cat mai multe locuri de parcare s-a prevazut o platforma de acces betonata avand o suprafata totala de 210 mp. Acestea se vor realiza folosind acelasi profil tip ca si cel al parcarilor.

Trotuarul se va realiza folosind acelasi profil tip ca si cel al parcarii. Drumul de acces se va realiza prin frezare sistem rutier existent pe 4 cm, amorsare si turnare beton asfaltic BA 16 rul 50/70 cu grosime 5 cm.

Tehnologia execuţiei lucrărilor de amenajare parcari, precum şi condiţiile de calitate şi de recepţie ale acestora corespund prevederilor din standardele şi normativele lucrărilor de drumuri şi străzi.

Profilul transversal tip parcare:

latime 1 loc de parcare                 	                             2,30 m;

lungime 1 loc de parcare incadrat cu bordura                  5,00 m;

strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70, grosime 4 cm;

strat de baza din beton de ciment rutier BcR 3,5 incadrat cu bordura (20x25x50) cm, cu grosimea de 10 cm;

fundatie din piatra sparta cu grosimea de 10 cm;

spargere beton existent si decapare 10 cm.

Profilul transversal tip trotuar :

latime trotuar                  	                                          3,00 m;

lungime trotuar incadrat cu bordura                                59,00 m;

strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 , grosime 4 cm;

strat de baza din beton de ciment rutier BcR 3,5, incadrat cu bordura (20x25x50) cm, cu grosimea de 10 cm;

fundatie din piatra sparta cu grosimea de 10 cm;

spargere beton existent si decapare 10 cm.

Profilul transversal tip drum acces :

latime drum acces                   	                                           4,00 m;

lungime drum acces                                                         20,00 m;

strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 , grosime 5 cm;

amorsare cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida  EBCR 60 – 60 % bitum;

frezare sistema rutier existent pe 4 cm.

Scurgerea apelor

Apele pluviale se scurg in mod natural prin asigurarea pantei de 2%, spre rigolele stradale.

Amenajare intersectie cu drumul national DN 71

Accesul la parcarea propusa spre amenajare se intersecteaza cu drumul national DN71, fiind necesara amenajarea intersectiilor.

| Nr. crt. | Denumire drum | Pozitia kilometrica a intersectiei drumului cu drumul national DN 71 | Pe ce parte a drumului national DN 71 se intersecteaza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acces parcare | Km 74+155.00 | Partea stanga |
| 2 | Acces parcare | Km 74+205.00 | Partea stanga |

Se va monta indicatorul „STOP“ la iesirea in DN 71.

Pe o distanta de 25,00m fata de axul DN 71 si in razele de racordare a fiecarei intersectii cu drumul national, sistemul rutier va fi echivalent cu cel al drumului national, acesta fiind: MASF 16 (4cm), BAD 20 (6cm), AB 2 (8cm), strat de piatra sparta 20 cm, balast 25 cm.

Caracteristicile principale ale constructiei:

Numarul locurilor de parcare proiectat	         38 locuri ;

Latime loc de parcare                       	                         2,30 m;

Lungime loc de parcare		                         5,00 m;

Latime trotuar                                                              3,00 m;

Lungime trotuar                                                          59,00 m;

Latime drum acces                                                        4,00 m;

Lungime drum acces                                                    20,00 m;

Strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70        4,00 cm;

Strat de baza din beton de ciment rutier BcR 3,5       10,00 cm;

Strat fundatie din piatra sparta			10,00 cm;

Suprafata totala pentru parcare                                      437 mp;

Suprafata totala pentru totuar                                        177 mp;

Suprafata totala platforma                                             210 mp;

Suprafata totala drum acces                                           100 mp;

Indicatoare                                                                         3 buc.

c). Utilizarea resurselor naturale

Nu sunt prevazute utilizarea resurselor naturale din zona pentru implementarea proiectului propus, materialele folosite fiind asigurate prin aport din alte surse.

d). Productia de deseuri

Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse, care vor fi evacuate prin unitati autorizate.

e). Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

In perioada de executie a proiectului si in perioada de functionare:

- Emisiile in atmosfera provenite de la utilaje se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- Nivelul de zgomot produs in timpul lucrarilor de executie se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate

Riscul de producere a accidentelor va fi evitat prin respectarea întocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini a lucrării.

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existenta a terenului

Terenul pe care se va realiza proiectul este amplasat pe domeniul public in intravilanul orasului Fieni, judetul Dambovita.

2.2. Relativa abundenta a resurselor din zona

Nu vor fi afectate existenta, calitate si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona;

2.3. Capacitatea de absorbtie a mediului:

a). Zone umede: nu este cazul;

b). Zone costiere: nu este cazul;

c). Zone montane si impadurite: nu este cazul;

d). Parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

e). Arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

f). Zone de protectie speciala conform OUG nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica: nu este cazul;

g). Arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

h). Arii dens populate: nu este cazul;

i). Peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential

a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

b). Natura transfrontiera a impactului: nu este cazul

c). Marimea si complexitatea impactului: vor fi reduse in limite admisibile.

d). Probabilitatea impactului: impact pozitiv.

e) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

Conditii de realizare a proiectului

1.Protectia apelor

1.1. In timpul executiei lucrarilor

- Alimentarea cu motorina, intretinerea utilajelor si a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate.

1.2. La punerea in functiune a proiectului, nu va fi afectata scurgerea apelor pluviale.

2. Protectia aerului

In timpul executiei lucrarilor si in timpul functionarii:

-emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloace de transport se vor incadra in limitele maxime admise conform legislatiei privind protectia atmosferei, in vigoare.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul

5. Protectia solului si subsolului

In vederea diminuarii impactului asupra calitatii solului in timpul realizarii proiectului se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

-managementul corespunzator al deseurilor rezultate in perioada de realizare a investitiei;

-lucrari de refacere a zonelor limitrofe afectate.

6. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrarile de implementare a proiectului si in perioada de functionare, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare;

-pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei, in vigoare;

- Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

7. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, modificata si completata prin O.U.nr.68/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate/valorificate prin operatori economici autorizati.

8. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

9. Prevederi pentru monitorizarea mediului

La punerea in functiune, monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a obiectivului de investitiei va fi asigurata de titularul proiectului.

Titularul proiectului are obligația sa notifice A.P.M. Dâmboviţa, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricărei modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei decizii, înainte de producerea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toata durată de realizare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                       SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

Mircea NISTOR                                                               AUTORIZATII,

Maria MORCOASE

INTOCMIT,

consilier Nicolae STANCIU                                  Data: 05.05.017