Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

Nr.10797/5941/24.10.2017

PROIECT DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE

24.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. OMV PETROM S.A., cu sediul în București, str. Coralilor, nr. 22, înregistrată la A.P.M. Dâmboviţa cu nr. 10797 din 08.08.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul Şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 23.10.2017, că proiectul Amenajare careu foraj, foraj, echipare de suprafață la sonda 2674 Cobia Sud, conducta de amestec de la sonda 2674 Cobia Sud la Manifold 1327, propus a fi amplasat în extravilanul comuna Cobia, judeţul Dâmboviţa, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele: a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 2, litera e)- instalații industriale de suprafață pentru extracția cărbunelui, petrolului, gazelor naturale și minereurilor, precum și a șisturilor bituminoase;

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de  23.10.2017,  la sediul  APM Dâmboviţa;

c) în urma completării listei de control privind etapa de încadrare și analizării proiectului în baza criteriilor din Anexa 3 a H.G. nr.445/2009 a rezultat că acesta va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Str. Calea Ialomiţei, nr. 1, Târgovişte, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; tel./fax: 0245213959/0245213944

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare

1. Caracteristicile proiectului:

► mărimea proiectului: Sonda 2674 COBIA SUD, conducta de amestec și LEA vor fi amplasate pe teritoriul județului Dâmbovița, comuna Cobia, Tarla 29 , Parcela 758, terenul aparținând OMV Petrom SA și unor proprietari particulari fiind închiriat de  OMV Petrom SA .

Careul de foraj și conducta vor fi amplasate pe un teren în suprafață totală de 5231mp teren. Pe acest teren este în funcțiune sonda 2672 Cobia Sud.

Conducta de ametec va face legătura dintre sonda 2674 Cobia Sud și Manifold-ul Sondei 1327 Cobia Sud, amplasat în interiorul careului de foraj.

Accesul la locație se realizează din drumul de exploatare petrolieră, pietruit, existent in zonă.

Coordonatele sondei în sistem STEREO 70 sunt:

- Sonda 2674 Cobia Sud         E = 524773.918     N = 368129.684

Activitatea de foraj se incadrează în categoria lucrărilor de explorare - exploatare a zăcămintelor de petrol și au caracter temporar, durata acestora depinzând de adâncimea la care se află obiectivul sondei. In cazul sondei 2674 Cobia Sud (care are caracter de exploatare țiței), durata lucrărilor de realizare sondă este de cca 69 zile, iar adâncimea de foraj este de 1500 m.

Principalele faze de realizare a obiectivului de investiție, sunt:

a. - executarea lucrărilor de construcții montaj pentru amplasarea instalației de foraj;

b. - executarea lucrărilor de foraj şi efectuarea probelor de producţie;

c. - executarea lucrărilor de demobilizare și reducere a careului de foraj/probe producţie la nivelul careului de exploatare;

d. - executarea lucrărilor de punere în producție a sondei;

e. - redarea terenului în circuitul agricol.

f. – cuplarea sondei la rețeaua electrică

g. – amplasare conductă de amestec

Accesul spre locaţia sondei 2674 Cobia  se face din drumul de exploatare, pietruit, existent în zonă.

Tehnologia de exploatare a sondei este cea de pompaj de adâncime.

Se estimează că sonda va produce cu un debit brut de cca 20 mc/zi, debit net cca 8 to/zi.

Careul de foraj este de tip ecologic, protecţia mediului fiind asigurata prin executarea:

- beciului sondei din beton monolit 2,20 m x 1,40 m x 1,50 m;

- realizarea unui șanț colector pentru ape pluviale, cât și pentru eventuale scurgeri accidentale tehnologice ce ar putea rezulta in urma funcționării instalației, (șant betonat cu profil trapezoidal), având L = 30 m și h = 0,40 m;

- habă colectare ape și reziduuri de 40 mc.

Procesul tehnologic de forare al sondei constă în săparea unui puţ cu diametre descrescătoare, de la suprafaţă şi până la baza stratului productiv cu ajutorul unui sistem rotativ hidraulic acţionat de la suprafaţă. Procesul de foraj se realizează în întregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalaţiei de foraj).

Metoda de foraj rotativă este caracterizată prin acţionarea elementului de dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prăjini de foraj de la suprafaţă.

La această metodă de foraj este absolut necesar ca în timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfărâmată) să fie îndepărtat permanent de pe talpa sondei şi transportat la suprafaţă, iar sapa trebuie răcită.

Aceste operaţii sunt îndeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafaţă cu ajutorul pompelor cu pistoane tip 2 PN 400, prin interiorul prăjinilor de foraj.

După ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se încarcă cu detritus pe care îl transportă la suprafaţă prin spaţiul inelar dintre prăjini şi pereţii găurii de sondă. La suprafaţă, fluidul de foraj este curăţat cu ajutorul sitelor vibratoare şi al separatoarelor de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat într-o habă metalică cu capacitatea de 40 mc, iar fluidul de foraj curat este reintegrat în fluxul tehnologic de foraj.

În procesul de foraj, fluidul de foraj este vehiculat în circuit închis, astfel încât printr-o exploatare normală nu au loc pierderi pe faze.

După executarea forajului fiecărui interval are loc consolidarea găurii de sondă prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din ţevi de oţel având diametrul corespunzător intervalului săpat.

Tubarea sondei reprezintă operaţia de introducere în gaura de sondă a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sondă şi de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor.

Prin executarea operaţiei de tubare se are în vedere:

- consolidarea peretelui găurii de sondă;

- împiedicarea contaminării apelor de suprafaţă cu fluidele aflate în sondă;

- izolarea stratelor care conţin hidrocarburi (petrol şi gaze) a căror exploatare se urmăreşte, prevenind contaminarea cu acestea a apelor subterane.

După executarea tubării fiecărei coloane are loc cimentarea spaţiului inelar dintre coloana şi peretele găurii de sondă.

- racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Se va efectua la retelele de apa si de energie electrica existente in zona.

Energie electrica

Nu este cazul. Instalatia de foraj este actionata termic (HH 102) și nu se execută racord de înaltă tensiune.

Apa

Prin specificul lucrărilor de foraj se realizează un circuit închis al apei tehnologice, astfel incât după utilizarea debitelor de apă in scopuri tehnologice, eventualele ape uzate rezultate sunt preluate și injectate in sondele speciale de injecție pentru revitalizarea capacității de producție a zăcământului.

Necesarul de apă tehnologică se asigură prin transport cu vidanja de la parcurile din zonă, apa fiind depozitată direct in rezervoarele de stocare ale sondei sau în habe metalice.

Cerința de apă tehnologică pentru forajul sondei este de:

Q med = 12,7 mc

Q max = 16,5 mc

Pentru forajul sondei 2674 Cobia , este necesar un volum de apa tehnologica de cca 545 mc (inclusiv rezerva intangibilă de apă PSI = 108 mc).

Rezerva intangibila de apa PSI, de 108 mc, va fi depozitată in rezervoare (habe) metalice, de unde va fi distribuită la cei doi hidranți de incendiu montați in incinta careului.

Apa potabilă, in cantitate de cca 1,0 mc/zi se va asigura din zonă și se va depozita la sondă în recipiente etanșe (PET - uri) prevăzute special acestui scop.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției:

Dupa terminarea operațiilor de foraj și probare strate, se trece la evacuarea instalațiilor, a rezervoarelor, habelor și barăcilor din incinta careului sondei.

Dupa demontarea instalației de foraj/probe producţie și executarea fazei pentru demobilizare, din suprafață de 5231 mp inchiriată pentru faza de foraj ramane o suprafață de cca 2400 mp, necesară exploatării sondelor. Restul suprafeței se va reda in circuitul agricol după realizarea lucrărilor de ecologizare și aducere la starea inițiala.

Lucrările de protecția mediului pentru suprafața careului de foraj constă în:

- realizarea șanțului colector pentru ape pluviale cât și pentru eventuale reziduuri ce ar putea rezulta in urma funcționării instalației, șanț betonat cu profil trapezoidal, având  L = 30 m și h = 0,40 m;

- realizarea unui bazin colector de ape pluviale și reziduuri constând din haba metalica cu capacitatea de 40 mc, ce se va îngropa și va fi protejată cu capac metalic.

a. Executarea lucrarilor de constructii - montaj aferente amplasarii instalatiei de foraj

Pentru amplasarea careului de foraj este necesară o suprafață totală de 5231 mp amenajați astfel:

- suprafața necesară instalație de foraj 1561 mp

- suprafață grup social 317mp

- suprafață depozit sol vegetal 1797 mp

- suprafață necesară funcționării sondei 2672 Cobia Sud 1200 mp

Amenajarea careului de foraj implică realizarea urmatoarelor:

- decopertare strat de sol vegetal pe o grosime de 50 cm și depozitarea acestuia intr-un spațiu din incinta careului sondei

- nivelarea terenului decopertat la o singură cotă, executarea stratului de forma din pământ cu 50% balast în grosime de 20 cm, compactat și cu umpluturi de nivelare numai cu balast: pe suprafața nivelată și pregătita pentru straturi superioare se așterne sistemul rutier, după care se amplasează obiectivele:

- instalația de foraj HH75 Diesel - termică

- rampa pentru țevi de extracție și prăjini de pompare, cu suprafața de 83 mp, din Durabase, cu panta de scurgere a apelor pluviale la beciul sondei cu volumul de 4,62 mc.

- 2 grupuri moto-pompă tip 2 PN 400

- dig perimetral din pământ, L=140 m, h=0,50 m

- amplasare habă metalică (V=40 mc), îngropată, in apropierea pompelor de noroi, pentru preluarea eventualelor scurgeri

- amplasarea unei habe metalice pentru depozitarea detritusului colectat de la sitele vibratoare, cu capacitatea de 30 mc;

- construire beci la gura sondei cu V=4,62 mc, pentru montarea capului de coloana și a instalației de prevenire a erupțiilor, precum și pentru captarea scurgerilor din zona găurii de sonda, precum și de pe podețul instalației de foraj

- montare baracă de chimicale dotată cu platformă de protecție

- montare baracă site vibratoare, baracă pompă apă PSI, baracă pompă apă, baracă personal, baracă prevenitor de erupție, baracă grup electrogen, baracă laborator, baracă pichet de incendiu, pe dale, rampă prăjini, două grupuri moto-pompă tip 2 PN 400, habă agitatoare, habă tratare, habă fluid de foraj, habă fluid de foraj rezervă, habă PSI, habă detritus, platformă staționare agregate, rampă piese de schimb, grup floculare-centrifugare

- execuția unui șanț dalat cu profil trapezoidal, L=30 m, h=0,4 m, care asigură colectarea și evacuarea scurgerilor accidentale tehnologice din interior, provenite din procesul de foraj, racordat la haba de reziduuri de 40 mc.

- execuția unui șanț de pământ în lungime de cca 30 m și adâncime de 0,4 m care asigură colectarea și evacuarea apelor pluviale în teren natural

- imprejmuire careu de foraj cu bandă perimetrală pe stâlpi de lemn.

b. Executarea lucrărilor de foraj propriu - zis

După terminarea fazei de montaj se incepe activitatea de foraj care presupune realizarea unei găuri de sondă cu diametre diferite și protejarea acesteia prin tubarea unor coloane de burlane după un program de construcție stabilit prin proiectul de foraj.

Conform documentației tehnice a proiectului de foraj, pentru realizarea obiectivului propus s-a adoptat urmatorul program de construcție:

a.Coloana de ghidaj Ø 16" diametrul exterior Funcţiile acestei coloane sunt: asigura ridicarea fluidului de foraj la nivelul jgheaburilor; consolidează zona superioara a sondei, izolează si închide stratele acvifere de suprafaţa, protejează beciul sondei de infiltraţiile de fluid de foraj.

b.Coloana de ancoraj Ø 9 5/8 in x 250 m - are rolul de a izola formaţiunile de
suprafaţă, aparţinând Dacianului, caracterizate printr-un grad mare de instabilitate şi
permeabilitate. Cimentarea se va realiza cu nivelul la suprafaţă.

După tubajul şi cimentarea coloanei se va monta la gura puţului un sistem de etanşare şi o instalaţie de prevenire a erupţiilor care va asigura desfăşurarea forajului pentru faza următoare în condiţii de securitate. Se recomandă ca şiul acestei coloane să fie fixat într-un strat bine consolidat.

Este prima coloana obligatorie la sondele pentru exploatarea hidrocarburilor.

Funcţiile ei sunt următoarele:

▪ consolidează sonda in zona de suprafaţa și mica adâncime;

▪ protejează sursele de apa potabilă de contaminare cu fluid de foraj;

▪ împiedică pătrunderea de fluide din strate în sondă și alterarea fluidului de  foraj;

▪ constituie elementul sigur de care se ancorează instalaţia de prevenire a erupţiilor, la  suprafaţa;

▪ reprezintă suportul pe care se sprijină celelalte coloane si o parte a echipamentului de extracţie.

c. Coloana de exploatare Ø 7 in x 1050 m - va fi cimentată pe lungimea 1000 - 700 m şi va permite exploatarea sa ulterioară. Este a doua coloana obligatorie in construcţia unei sonde. Ea indeplineste următoarele funcţii:

- formează un canal sigur de deplasare a fluidelor din stratul productiv la suprafaţa, protejând echipamentul de extracţie;

- permite exploatare mai multor straturi productive, aflate la adâncimi diferite, comunicaţia intre interiorul coloanei si strat facandu-se prin perforaturi;

- asigura realizarea unor operaţii speciale in sonda pentru intensificarea afluxului de hidrocarburi: fisurări hidraulice, acidizari,etc;

d. Coloana de exploatare linner Ø 4½"1000– 1500m pe traiect va fi cimentată pe lungimea 1000 - 1500 m. Activitatea de foraj se va desfăşura cu respectarea strictă a tehnologiei şi măsurilor de protecţie prevăzute în proiect, astfel încât să nu afecteze solul, subsolul, apele de suprafaţă şi subterane din afara careului sondei.

Tabel cu constructia sondei 2674 Cobia

| Denumirea coloanei | Diametrul coloanei (in) | Adancimea de tubaj (m) | Intervalul de cimentare (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ghidaj | 16 | 15 | 0-15 |
| Ancoraj | 9 5/8 | 250 | 15-250 |
| Exploatare | 7 | 1000 | 700-1000 |
| Exploatare -linner | 4 1/2 | 1500 | 1000-1500 |

Timpul necesar executării lucrărilor de foraj, conform documentaţiei tehnice întocmite, este de circa 34 zile. Durata totală de realizare a sondei este de cca 69 zile.

Activitatea de foraj se va desfasura cu respectarea strictă a tehnologiei și a măsurilor de protecție prevăzute în proiect, astfel incât sa nu se afecteze vegetația, solul și aerul din afara careului sondei.

c. Executarea lucrărilor de demobilizare instalației de foraj și reducerea careului la valoarea careului de producție

Dupa terminarea forajului şi a probelor de producţie se demonteaza instalațiile de foraj/probe producţie si se transportă la altă locație sau in “parcul rece”. Suprafața afectată de careul de foraj se reduce, în cazul în care sonda prezintă interes, la valoarea careului de exploatare (cca 2400 mp), restul suprafeței  redându-se in circuit.

d. Executarea probelor de producție

Probele de producție se vor efectua cu IC 5. Durata de realizare a probelor de producție este de cca 9 zile, după care dacă rezultatele sunt pozitive, sonda intră in producție.

e. Redarea terenului in circuitul agricol

Dupa terminarea probelor de producție se execută  reducerea suprafeței careului de foraj, la careul de producție de cca 2400 mp. Diferența de suprafața se redă în circuitul agricol conform prevederilor legale în vigoare, un accent deosebit acordându-se refacerii stării fizice a acestuia la condițiile inițiale. In acest sens se va folosi și depozitul de sol fertil decopertat in faza inițială.

f. cuplarea sondei la rețeaua electrică

Alimentarea cu energie electrică se va realiza din LEA Sonda 2672 Cobia Sud.

Noul tronson LES va avea o lungime de 75 m.

Pentru realizarea LES se vor face următoarele lucrări:

- recunoaşterea traseului

- amenajarea căilor de acces temporar, existente, acolo unde este cazul

- gradual, pentru culoarul de lucru, se face decopertarea stratului de sol vegetal de pe suprafata de teren pe care va fi amplasat si depozitarea temporara, separata, a copertei pana la folosirea ei la recopertare

- saparea santului si depozitarea temporara pe platformele tehnologice a deseului inert rezultat

- orientarea conductoarelor

- depozitarea temporară a materialelor utilizate pentru LES, pe culoarul de lucru

- desfăşurarea şi pozarea cablurilor

- colectarea selectivă şi valorificarea/eliminarea deşeurilor generate, prin operatori economici autorizaţi d.p.d.v. al protecţiei mediului să desfăşoare acest gen de activităţi

- copertarea suprafeţelor decopertate prin refacerea stratului vegetal prin utilizarea copertei care a fost indepartata de pe suprafetele de teren ocupate temporar

g. – amplasare conducta de amestec

Traseul de conducta ales pentru executie are o lungime de 175 m si se afla in interiorul careului. Accesul la amplasament si la culoarul de lucru pentru montajul conductei se face din drumul de exploatare existent in zona.

Date tehnice ale conductei de amestec:

- Debitul maxim de fluide 3.70 m³/h

- Debitul minim de fluide 0.50 m³/h

- Presiunea P1 in punctul de cuplare la capatul de pompare a conductei 5 bar

- Presiunea de proiectare 25 bar

- Temperature estimate a lichidului la capatul de pomapre 20°C

- Diamatru conducta proiectata 88.9mm

- Material conducta – otel L290N, PSL 2

- Grosime de perete 6.3mm

- Lungime conducta proiectata 175m

- Punctele de cuplare ale conducteisunturmatoarele:

- La capatul de pompare al sondei 2674 Cobia Sud. Cuplarea este prin imbinare cu flansa

- In Manifold Sonda 1327 Cobia Sud. Cuplarea se va realiza prin imbinare cu flanșa.

Montarea conductei proiectate in șanț se face de regulă în fir continuu, adică îmbinarea țevilor se face pe sol, lateral față de șanțul pentru conductă, după care conducta se coboară in șanț in mod progresiv.

Conducta va fi confecționată din țeavă preizolată cu polietilenă extrudată.

Țevile se vor îmbina prin sudura executată și verificată conform cerințelor tehnice.

Succesiunea operațiilor în perioada de execuție a lucrărilor de construcții-montaj a conductei de amestec de la sonda la punctual de cuplare va fi urmatoarea:

- Predarea – preluarea amplasamentului de către proiectat la constructor ;

- Realizarea culoarului de lucru și investigarea lui privind existența instalatiilor subterane

- Procurarea materialului tubular izolat

- Transport material tubular

- Saparea santului si sprijinirea peretilor

- Depozitarea sau transportul pamantului

- Sudarea conductei pe tronsoane si ansamblarea lor in fir continuu

- Verificare calitate cordoanelor de sudura

- Intregirea izolatiei anticorozive in zona sudurilor

- Verificarea cu detectorul a izolatiei anticorozive in zona sudurilor

- Astuparea partial a conductei, cu exceptia imbinarilor sudate

- Curatarea interiorului conductei

- Incercarea de rezistenta hidraulica si inregistrarea pe diagrama de proba

- Verificarea la etanseitate la presiunea de lucru

- Godevilarea conductei pentru calibrare si inspectie

- Umplerea santului in fir curent si montarea benzii avertizoare

- Receptia la terminarea lucrarilor

- Golirea conductei de apa

- Cuplarea conductei

- Pregatirea, punerea in functiune a conductei

- Astupareasantului in punctele de cuplaresirefacereastratului vegetal

Utilităţi

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apă potabilă a personalului care deservește instalația de foraj se realizează de la sursa de apă potabilă din zonă prin transport cu marmide metalice și recipienți din plastic sau prin achiziționare de apă potabilă îmbuteliată în PET-uri.

Alimentarea cu apă tehnologică

Alimentarea cu apă tehnologică a instalației de foraj se va realiza prin transport cu cisterna; în cadrul procesului de foraj se recirculă apa colectată în haba de 40 mc ;

Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor

Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor(108 mc) va fi depozitat ăn două habe metalice cu V=40 mc fiecare și un rezervor metalic(V=28 mc)care vor fi racordate între ele prin conducte și prevăzute cu 2 pompe centrifuge Lotru 65b ;

Evacuarea apelor uzate tehnologice

*apa uzată menajeră este colectată în recipienții speciali cu care sunt dotate barăcile pentru personal, vidanjată și transportată la stația de epurare din zonă ;

*apa rezultată din spălarea podului sondeiva fi colectată în beciul sondei de unde va fi reintegrată fluxului tehnologic de recondiționare a fluidului de foraj ;

*apele meteorice care cad pe duprafața careului sondei sunt preluate de șanțul interior dalat și apoi dirijate spre haba metalică cu volum de 40 mc, montată îngropat pe un strat de nisip cu grosimea de 10cm, de unde vor fi reintegrate în fluxul tehnologic de recondiționare a fluidului de foraj ;

Alimentarea cu energie electrică

Instalaţia de foraj tip HH102 este cu acţionare termică şi nu necesită racordarea acesteia la reţeaua de energie electrică. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor auxiliari se va realiza cu ajutorul grupurilor electrogene aflate în dotarea instalaţiei de foraj.

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor exploata resurse naturale neregenerabile(țiței brut),  și  terenurile prin schimbarea categoriei de folosinţă a acestora;

d) producţia de deşeuri: deșeurile rezultate în urma execuției lucrărilor de realizare și funcționare a proiectului, se vor colecta selectiv pe categorii de deșeuri, în containere speciale și vor fi predate la societăți autorizate în colectare/valorificare/eliminare ; gestionarea deșeurilor rezultate direct din forajul sondei se va face conform Planului de gestionare a deșeurilor din industria extractivă, întocmit conform Ordinului nr.180/2042/2934/2010 ;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: vor fi generate de utilajele și mijloacele de transport, pe perioada de realizare a proiectului; emisii de hidrocarburi din procesul de extracţie (emisii difuze şi emisii controlate); emisii în apa de suprafaţă şi subterană, în special produse petroliere rezultate accidental din procesul tehnologic ;

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus; se vor respecta specificaţiile din fişele de securitate  pentru depozitare, utilizare;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : Sonda 2674 COBIA SUD, conducta de amestec si LEA vor fi amplasate pe teritoriul judetului Dambovita, Comuna Cobia, Tarla 29 , Parcela 758, terenul apartinand OMV Petrom SA si unor proprietari particulari fiind inchiriat de  OMV Petrom SA .

Careul de foraj si conducta vor fi amplasate pe un teren in suprafata totala de 5231mp teren. Pe acest teren este in functiune sonda 2672 Cobia Sud.

Conducta de ametec va face legatura dintre sonda 2674 Cobia Sud si Manifold-ul Sondei 1327 Cobia Sud, amplasat in interiorul careului de foraj.

Accesul la locatie se realizeaza din drumul de exploatare petroliera, pietruit, existent in zona.

Coordonatele sondei în sistem STEREO 70 sunt:

- Sonda 2674 Cobia Sud         E = 524773.918     N = 368129.684

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora :în zonă sunt zăcăminte de hidrocarburi ;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)   zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate :  nu este cazul

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului cât şi ulterior în perioada de funcţionare;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după realizarea acestuia, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Conditiile de realizare a proiectului:

Pentru  organizarea de şantier:

- împrejmuirea incintei cu panouri metalice ;

- decopertarea suprafeţei careului şi drumului de acces ;

- amenajare acces utilaje de construcţie  şi maşini transport muncitori ;

- amenajare de platforme balastate  pentru organizarea spaţiilor specifice lucrărilor de şantier, amplasarea de barăci  pentru personal  şi pentru depozitarea materialelor;

-amenajare platforme balastate pentru parcarea utilajelor de construcţie (budoexcavator, excavatoare pe șenile, autobasculante, macara, cilindru compactor) ;

- amenajare grupuri sanitare ecologice pentru muncitori ;

- amenajarea utilităţilor  pentru organizarea de şantier respectiv alimentare cu apă potabilă, energie electrică, canalizare menajeră ;

- aprovizionarea cu materiale şi scule a instalaţiei de foraj se va efectua în mod eşalonat, funcţie de faza de lucru, la sondă neexistând stocuri de materiale;

- în incinta şantierului se va amenaja un punct de spălare a roţilor pentru ca la ieşirea din şantier să nu afecteze străzile ( în anotimpul ploios);

- betoanele se vor prelua de la staţiile de preparare betoane specifice şi autorizate;

- miljloacele de transport vor fi asigurate astfel încât să nu existe pierderi de material, autovehiculele folosite la construcţii vor avea inspecţia tehnică efectuată prin Staţii de Inspecţie Tehnică autorizate ;

- toate vehiculele şi echipamentele mecanice folosite vor fi prevazute cu amortizoare de zgomot, iar echipamentele fixe vor fi pe cât posibil introduse in incinte izolate acustic;

- depozitarea materialelor de construcţie şi a solului vegetal decopertat se va face  în zone special amenajate;

- pământul excavat va fi folosit ca material de umplutură;

- deşeurile rezultate din execuţia proiectului (materiale de construcţii) vor fi colectate selectiv pe categorie de deşeu şi depozitate în locuri special amenajate, până la depozitarea finală a acestora - la depozitul de deşeuri a localităţii a celor nevalorificabile sau până la predarea către societăţi specializate în valorificarea acestora (deseuri metalice, lemn, etc.) a celor valorificabile;

- dupa încheierea lucrărilor se va face curăţarea terenului de pământ, betoane, praf ciment, nisip, agregate minerale ( pietriş, balast) .

Se vor respecta de asemenea toate măsurile de protecție a factorilor de mediu menționate în memoriul tehnic.

Faza de funcţionare  - activităţi desfăşurate pe amplasament

- se va asigura o funcţionare optimă a tuturor echipamentelor;

- neafectarea factorilor de mediu pe durata executării lucrărilor  de investiţii;

- executarea lucrărilor se va face conform proiectului avizat;

- respectarea amplasamentului conform planului de încadrare în zonă şi a planului de situaţie anexate documentaţiei;

- respectarea întocmai a condiţiilor prevăzute în documentele şi avizele preliminare emise de alte autorităţi;

Protecţia calităţii apelor

- se vor respecta condițiile impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr.274 din 12.10.2017;

- apa uzată menajeră va fi colectată în recipienți speciali, cu care vor fi dotate barăcile pentru personal; recipienții vor fi goliți periodic prin vidanjare;

- fluidul de foraj  excedentar va fi colectat numai în habe metalice etanșe, iar fluidul  de foraj curat va fi reintegrat în fluxul tehnologic de foraj; după executarea forajului fluidul de foraj va fi preluat de firrme specializate;

- detritusul va fi depozitat într-o habă metalică(V=40 mc), de unde va fi transportat periodic în depozitul special amenajat al contractorului;

- apele meteorice care cad pe suprafaţa careului sondei vor fi preluate de şanţul interior dalat şi apoi dirijate spre haba metalică(V=40 mc), montată îngropat într-un strat de nisip cu grosimea de 10 cm, de unde vor fi reintegrate în fluxul tehnologic de recondiţionare a fluidului de foraj;

- apele reziduale tehnologice, rezultate în urma operațiilor de spălare și întreținere a instalației de foraj și a suprafeței de lucru din sondă și de la gura puțului, vor fi colectate în beciul betonat al sondeide unde cu ajutorul unei pompe centrifuge, vor fi reintegrate în fluxul tehnologic de recondiționare a fluidului de foraj;

- apele reziduale tehnologice, rezultate în urma scurgerilor tehnologice accidentale datorate neetanșeităților din circuitul de utilizare a apei tehnologice, precum și apele pluviale potențial impurificate din interiorul careului sondei vor fi evacuate într-un bazin de colectare reziduuri(habă metalică cu capacitatea de 40 mc, montată îngropat); haba va fi în prealabil hidroizolată cu soluție bituminoasă aplicată în două straturi, urmând a fi așezată pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm;

- apele de zăcământ rezultate de la probele de producție vor fi separate din gaze cu ajutorul unui separator gaz-lichid, după care vor fi colectate în haba metalică de colectare cu volum de 40 mc;

- este interzisă evacuarea fluidului de foraj sau reziduurilor provenite de la sondă în apele de suprafață sau subterane;

Protecţia aerului

- se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale de construcţie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite;

- transportul materialelor de construcţie şi a deşeurilor rezultate se va face pe cât posibil pe trasee stabilite în afara zonelor locuite;

- concentraţiile noxelor emise de la motoarele termice care funcţionează pe motorină nu vor depăşi limitele maxime admise de H.G. nr. 743/2002;

- emisiile de poluanţi rezultaţi de la vehiculele rutiere trebuie să se încadreze în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului, verificaţi prin inspecţia tehnică periodică; cantităţile anuale de poluanţi emişi din activitatea de transport se calculează folosind metodologia specifică. În acest scop se va ţine evidenţa consumului de carburanţi;

Protectia împotriva zgomotului

-  sursele generatoare zgomot şi anume: utilajele terasiere folosite la amenajarea terenului, instalaţia de foraj, manipularea materialului tubular, au un impact redus asupra factorilor de mediu din zonă;

-  în timpul execuţiei proiectului și funcționării Nivelul de zgomot continuu echivalent ponderat A (AeqT) se va încadra în limitele STAS 10009 / 2017 – Acustica Urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot, STAS 6156/1986 - Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social - culturale şi OM 119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

Protecţia solului

- este interzisă deversarea, împrăştierea substanţelor chimice pe sol;

- în procesul de foraj, fluidul de foraj este vehiculat în circuit inchis, astfel încat printr-o exploatare normală şi corectă, nu pot avea loc pierderi pe faze.

- habele semiîngropate utilizate pentru: colectarea apelor pluviale care cad în incinta careului sondei, pentru colectarea şi depozitarea temporară detritusului, vor fi hidroizolate cu două straturi de soluţie bituminoasă, vor fi etanşe şi acoperite cu capac;

- în timpul forajului se vor lua toate măsurile ce se impun pentru evitarea poluării terenurilor din careul sondei şi a zonelor  limitrofe cu fluid de foraj şi alte reziduuri;

- materialul rezultat de la decopertare va fi folosit la refacerea terenului după terminarea lucrărilor de foraj/sau la abandonarea sondei.

#### Modul de gospodărire a deşeurilor

Atât în perioada de construire cât și în cea de funționare titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale Legii nr.211/2011modificată cu Ordonanta 68/2016, privind regimul deșeurilor.

- Detritusul - este adus la suprafaţă de fluidul de circulaţie şi separat din acesta cu ajutorul instalaţiilor de curăţire. Acesta va fi colectat în haba metalică de stocare cu volum de 40 m3, de unde va fi transportat la depozit autorizat;

- Deşeurile metalice - sunt deşeuri feroase care rezultă la tăierea coloanelor, cabluri de oţel, piese de schimb înlocuite. Aceste deşeuri se valorifică la unităţi de colectare specializate;

- Deşeurile de ambalaje – ambalajele rămase după consumarea chimicalelor, necesare pentru fluidul de foraj, sunt recuperate şi transportate la magazia de chimicale a contractorului de foraj.

- Deşeurile din materiale de construcţie ; la amenajarea terenului se folosesc dale din beton armat specifice pentru activităţile de foraj. Dalele sunt reutilizate la alte locaţii, dar există posibilitatea ca la manipulare să se producă deteriorarea unor dale, devenind astfel deşeuri. Aceste deşeuri sunt utilizate la repararea şi întreţinerea drumurilor de schelă (permanente), sau sunt transportate la rampele (bazele) de producţie a societăţii care va câştiga licitaţia pentru executarea lucrărilor de foraj.

- Deşeurile menajere, sunt precolectate în containere (pubele) amplasate în careul sondei. Eliminarea deşeurilor menajere se face prin depozitare finală la groapa de gunoi a localităţii din zona obiectivului.

-  Pământul contaminat în cazul unei poluări accidentale va fi colectat într-o habă metalică și transportat la o stație de bioremediere autorizată/depozit de deșeuri periculoase autorizat ;

Cu privire la gestiunea deşeurilor se impun următoarele măsuri :

Evidenţa gestiunii deşeurilor va fi ţinută de către personalul de la punctul de lucru şi  monitorizată de către serviciul de protecţie a mediului al beneficiarului.

- se va ţine evidenţa transportului şi recepţiei cantităţilor de detritus şi a reziduurilor tehnologice, luându-se măsurile necesare ca în timpul depozitării să nu se polueze zonele limitrofe;

- este interzisă în timpul forajului evacuarea fluidului de foraj sau a reziduurilor provenite de la sondă în apele de suprafaţă sau subterane;

-  se vor asigura mijloace de transport corespunzatoare în vederea evitării pierderilor de pe traseu (a fluidului de foraj şi a detritusului);

-   este interzisă abandonarea deşeurilor sau depozitarea în locuri neautorizate; pe durata transportului deşeurile vor fi însoţite de documente din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipul de deşeu, locul de încărcare, locul de destinaţie, cantitatea de deşeuri;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor vor fi supravegheate:

- respectarea cu stricteţe a limitelor şi suprafeţelor destinate execuţiei lucrărilor;

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie;

-  modul de depozitare al deşeurilor/valorificare şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri generate conform Ordinului 856/2002; predarea deşeurilor catre operatori autorizaţi în valorificarea/ eliminarea deşeurilor;

-   respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

-   respectarea măsurilor de reducere a poluării;

-  se vor lua toate măsurile de reducere a poluării accidentale, iar în cazul producerii unor astfel de accidente, se va acționa imediat pentru a stopa, controla, izola, elimina poluarea;

În perioada de exploatare

- se vor monitoriza permanent parametrii de funcționare ai sondei(presiune, debit) ;

- procesul tehnologic se va desfășura astfel încât să prevină(să evite), orice poluare a solului, subsolului și a apelor subterane cu produse petroliere, în incinta careului sondei și în exteriorul acesteia ;

- monitorizarea cantităților de deșeuri generate din activitate și valorificate ;

- modul în care s-a instalat vegetația la restrângerea careului sondei ;

- situația incidentelor/accidentelor de mediu de pe amplasament ;

- situaţia gestiunii deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;

- raportarea poluărilor accidentale, a incidentelor, accidentelor în tehnologie sau în transportul, depozitarea sau manipularea materiilor prime, materialelor auxiliare sau utilităţilor care au efect asupra mediului;

- instruirea  periodică a personalului în vederea respectării prevederilor din prezentul act;

- personalul care desfăşoară activitatea de construire/foraj/extracţie a sondei este obligat  să cunoască şi să respecte regulamentul de prevenire a erupţiilor şi de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de aplicare a proiectului.  Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea Nistor

Șef Serviciu A.A.A,                                                                        Întocmit,

Maria Morcoașe                                                                   consilier  Amalia Didă