Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA

PROIECT   DECIZIE ETAPĂ  DE ÎNCADRARE

Nr. ------------- din 06.10.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de PRIMĂRIA MĂTĂSARU, cu sediul în com. Mătăsaru, sat Crețulești, jud. Dâmbovița, înregistrată la APM Dâmbovița cu nr. 12649 din 13.09.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.10.2017, că proiectul Modernizare drumuri de interes local în comuna Mătăsaru, propus a fi realizat în com. Mătăsaru, jud. Dâmbovița, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  lit a ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2”

b) s-au realizat verificarea documentației, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de  05.10.2017  la sediul  APM Dâmboviţa;

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

1. Caracteristicile proiectului

- mărimea proiectului:

Pentru modernizarea drumurilor s-au prevăzut următoarele lucrări:

- lucrări de modernizare;

- lucrări de colectare și evacuare a apelor pluviale;

- lucrări de siguranța circulației.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Strada Calea Ialomiței, nr. 1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel/Fax. 0245.213959 ; 0245.213944

Lungimea totală a drumurilor modernizate este de 4,174 m. Pentru  aducerea acestor drumuri  la parametrii tehnici capabili să asigure condițiile necesare impuse pentru asigurarea desfășurării unei circulații rutiere permanente proiectul stabilește soluțiile tehnice pentru îmbunătățirea elementelor geometrice în plan, în profil longitudinal și transversal.

Lucrările au fost proiectate încât să păstreze traseul actual evitându-se expropierile de teren și demolare de constructii existente (gard, stâlpi de electricitate).

În plan drumurile sunt alcătuite dintr-o succesiune de aliniamente racordate între ele prin intermediul curbelor circulare cu raze cuprinse între:

- 25 și 300 m la strada 24 din satul Mătăsaru (5 curbe)

- 7 și 80 m la strada 1 din satul Crețulesti (4 curbe)

- 100 și 170 m la strada Coasta Vitili din satul Odata Turcului (2 curbe)

- 50 și 500 m la strada Cârlig din satul Odata Turcului (5 curbe)

- 25 și 100 m la strada Purcărea din satul Odaia Turcului ( 4 curbe)

- 15 și 500 m la strada Gării din satul Odaia Turcului (5 curbe)

- 15 și 500 m la strada Mărunței din satul Tetcoiu (18 curbe)

Deoarece drumurile proiectate au lățimi diferite între limitele proprietatilor s-au folosit 6 tipuri de profile  transversale tip:

Profil transversal tip I cu următoarea alcătuire:

- parte carosabilă cu 2 benzi de circulație cu lățimea 2x2,75 m;

- acostamente pe ambele părți ale carosabilului 2x0,75 m;

- sanțuri înierbate cu secțiune trapezoidală pe ambele părți ale platformei având l = 1,00 și h min = 0,50 m.

Se aplică pe strada Mărunței pe tronsonul I de la km 0+000,00 – km 0+582,00 și pe tronsonul II de la km 0+000,00 – km 0+455,70.

Profil transversal tip IIA cu următoarea alcătuire:

- parte carosabilă cu o singură bandă de circulație cu lățimea de 4,00 m;

- acostamente pe ambele părți ale carosabilului 2x0,50 m;

- șanțuri înierbate cu secțiune trapezoidală pe ambele părți ale platformei având l = 1,75 și h min = 0,50 m.

Se aplică pe strada Cârlig  de la km 0+000,00 – km 0+547,37 și pe strada Purcărea de la km 0+000,00 – km 0+378,00.

Profil transversal tip IIB cu următoarea alcătuire:

- parte carosabilă cu o singură bandă de circulație cu lătimea de 4,00 m;

- acostamente pe ambele părti ale carosabilului 2x0,50 m;

- șanțuri înierbate cu secțiune trapezoidală pe ambele părti ale platformei având  l = 1,00 și h min = 0,50 m.

Se aplică pe strada Gării  de la km 0+000,00 – km 0+246,00 și pe strada 24 de la km 0+000,00 – km 0+424,18.

Profil transversal tip IIIA cu următoarea alcătuire:

- parte carosabilă cu o singura bandă de circulație cu lățimea de 4,00 m;

- acostamente pe ambele părți ale carosabilului 2x0,50 m;

- șanțuri înierbate cu secțiune trapezoială pe partea stângă a platformei având l = 1,75 si h min = 0,50 m.

Se aplică pe strada Coasta Vitili  de la km 0+000,00 – km 0+520,00 și pe strada Cârlig de la km 0+547,37 – km 0+700,00.

Profil transversal tip IIIB cu următoarea alcătuire:

- parte carosabilă cu o singură bandă de circulație cu lățimea de 4,00 m;

- acostamente pe ambele părtți ale carosabilului 2x0,50 m;

- șanțuri inierbate cu secțiune trapezoială pe partea stângă a platformei având l = 1,00 și h min = 0,50 m.

Se aplică pe strada 1  de la km 0+000,00 – km 0+200,00, pe strada Mărunței de la km 0+455,70 – km 0+816,00 și pe strada 24 de la km 0+424,18 – km 0+449,00.

Profil transversal tip IV cu următoarea alcătuire:

- parte carosabilă cu o singură bandă de circulație cu lățimea de 3,00 m;

- acostamente pe ambele părți ale carosabilului 2x0,50 m;

Se aplică pe toate drumurile laterale aferente strazilor, Coasta Vitili,Cârlig, str.24 și Mărunței. Partea carosabilă este prevazută cu 2 pante transversale de 2,5% la profilul transversal tip I, tip IIA, tip IIB, iar panta acostamentelor va fi de 4%.

Partea carosabilă de la profilul transversal tip IIIA, tip IIIB  si IV are o singură pantă transversală de 2,5%, iar acostamentele au o singură pantă transversală de 4%.

Curbele s-au amenajat în funcție de viteza de poiectare și tinând cont de asigurarea acceselor în proprietățile existente limitrofe și corespund  unor viteze de proiectare de 25km/h și de 40 km/h.

Astfel curbele a căror raze se încadrează între raza minimă și raza recomandabilă s-au convertit iar curbele cu raze mai mari decât cea recomandabilă își păstrează configurația din aliniament.

Deoarece spatiul nu a permis nu au fost amenajate supralargiri în curbe.

În profil longitudinal linia roșie proiectataă a fost stabilită într-un ușor rambleu cu cca 15....25 cm deasupra existentului.

Declivitatile drumului (strazilor) în profil longitudinal au valori cuprinse intre:

0,251 și 1,929% la strada 24 – sat Matasaru;

0,251 și 3,991% la strada 1 – sat Crețulesti;

0,254 și 9,595% la strada Coasta Vitili, sat Odaia Turcului;

0,254 și 1,443% la strada Cârlig, sat Odaia Turcului;

0,100 și 0,102% la strada Purcărea, sat Odaia Turcului;

0,172% la strada Gării, sat Odaia Turcului;

0,251 – 2,107% la strada Mărunței, sat Tetcoiu.

In profil longitudinal declivitățile, rampe sau pante s-au racordat între ele în plan vertical prin arce de cerc cu raze cuprinse între:

3500 și 5000 m la strada 24;

800 și 3500m la strada 1

500 și 4000 m la strada Coasta Vitili;

3500 și 7000 m la strada Cârlig;

2000 și 8000m la strada Mărunței.

SISTEMUL RUTIER

Sistemul rutier adoptat este de tip elastic și este alcătuit din îmbrăcăminte asfaltică pe piatră spartă și balast impus de capacitatea portantă actuală a patului drumului pentru trafic ușor.

Sistemul rutier rezultat din calculul la dimensionare cât și la verificarea la îngheț – dezgheț și conform recomandărilor din expertiză va avea următoarea alcătuire:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic BA16 ;

- 6 cm strat de legatură din beton asfaltic BADPC 25 ;

- 15 cm strat de piatră spartă în strat superior de fundație executat;

- 15 cm balast în strat inferior  de fundatie și cu rol drenant executat;

- Strat rutier existent (împietruire existentă)

Incadrarea părtii carosabile se va realiza cu pene ranfort realizate din BA16.Acostamentele se vor consolida cu balast în grosime de 10 cm. Pe sectorul străzii Coasta Vitili de la km 0+000,00 – km 0+130,40 din cauza pantelor foarte mari s-a folosit ca strat de uzura BAR 16.

Drumuri laterale si intersectii cu alte drumuri

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 15 m avand aceeași structură cu a drumurilor ce le intersectează. Partea carosabilă va fi de 3,00m. S-au amenajat 7 drumuri laterale. Racordarea cu drumul principal s-a facut cu arc de cerc cu raze intre 3.00 – 6.00 m .

Intersecțiile cu alte drumuri s-au amenajat ca intersecții la acelasi nivel cu racordări de colț cu arce de cerc având raze cuprinse intre 7…..15 m.

Pentru asigurarea vizibilității la intâlnirea cu vehicule din sens opus la străzile cu o bandă de circulație s-au prevăzut platforme de încrucișare cu lungimea de 15 m, lățimea de1,50 m și racordate cu pene de 5,00 la capete.

In total s-au prevazut 4 platforme de încrucișare și având aceiași structură cu a străzii aferente  ( str. Coasta Vitili, str. Cârlig, str. Purcarea si str.24)

Colectarea și evacuarea apelor meteorice

Pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice s-au amenajat șanțuri noi, iar cele existente s-au reprofilat la sectiunea trapezoidală cu l= 1,75 si l = 1,00  și h min = 0,50 m care se vor descarca la podețe existente sau la vîroagele din zonă.

Pantele maxime ne admise pentru șanturi executate din pământ (inierbate) fără protecție este de 5% în funcție de natura terenului, iar peste 5% și sub 0,25% s-au prevazut șanțuri protejate cu pereu  din beton C25/30 turnat monolit în grosime de 10 cm așezat pe un strat drenant de 5 cm de nisip.

Este cazul următoarelor străzi modernizate str. Coasta Vitili, str. Purcărea și str. Gării.

Totodată s-au înlocuit unele podețe existente degradate sau care nu asigură o scurgere optimă la drumurile laterale cât și amenajarea de podețe noi de traversare.

S-au prevazut 6 buc/38 m podețe tip PREMO Ø500 mm la drumurile laterale aferente străzilor Cârlig, str.24, str. Mărunței.

S-au amenajat 9 buc/60 m podețe PREMO Ø800 mm  de traversare pe următoarele străzi:

- 3 podețe Ø800 mm   L = 6,00 m după cum urmează la str. Cârlig la km 0+282,20, la km 0+299,20 și la km 0+547,37

- 1 podeț Ø800 mm   L = 6,00 m la strada Gîrii la km 0+246,00

- 2 podețe Ø800 mm   L= 6,00 m la strada 24 după cum urmează la km 0+027,99 și la km 0+424,18

- 3 podețe Ø800 mm   L= 8,00 m la strada Mărunței după cum urmează la km 0+0,004 , la km 0+443,42 și la km 0+455,70.

Podețele proiectate sunt prevăzute cu timpane la capete din beton C25/30 (B400) turnate monolit, iar tuburile Ø500 mm   și Ø800 mm   vor fi așezate pe un radier din beton C20/25 (B330)de 15 cm grosime și un strat drenant de balast în grosime de 10 cm.

Podețele de intrări în proprietăți nu s-au prevazut deoarece există podețe de intrări în proprietăți care sunt în stare bună de funcționare și se mențin, iar pe unele sectoare de străzi nu sunt necesare cum este cazul str. Coasta Vitili.

Siguranța circulației

Pentru desfățurarea circulației în bune condiții de siguranță și confort s-au prevazut indicatoare de circulație de reglementare re cu specificația ,, Oprire“ la intersecțiile cu drumurile modernizate cu cele existente și la ieșirea de pe drumurile laterale.Totodată pe un sector de stradă( cazul str. Coasta Vitili s-au prevazut indicatoare de avertizare cu semnificația: “ Coborâre periculoasă” și “Urcare cu înclinare” cât și indicator cu semnificatia “La dreapta”.

Aceste indicatoare se vor amplasa în exteriorul șanțurilor conform proiectului de semnalizare rutieră de pe planurile de situație.

Totodată s-au prevăzut și lucrări de semnalizare pe orizontală reprezentată prin marcaje longitudinale (de separare sens de circulație) și de delimitare a carosabilului pentru străzile cu o bandă de circulație.

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate atât în perioada de execuţie vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus, deoarece nu se utilizează substanţe periculoase;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : terenul este situat în intravilanul comunei Mătăsaru şi aparţine domeniului public conform Certificatului de Urbanism nr. 21 din 30.08.2017;

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate : impactul va fi local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării investiţiei, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

II. Proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din O.U.G. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, amplasamentul propus nu se află în/sau vecinătatea unei arii naturale protejate sau alte habitate sensibile.

Condiţiile de realizare a proiectului:

Titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului.

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa, zona frontului de lucru va fi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

- lucrările de construcţie se vor executa după un program bine stabilit astfel încât să  nu se creeze disconfort locuinţelor învecinate;

- utilajele şi muncitorii se vor deplasa zilnic la locul de execuţie al lucrării;

- materialele necesare executării lucrărilor se vor pune în operă în aceeaşi zi;

- accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile publice de interes local existente în zonă;

Protecţia factorilor de mediu

Protecţia calităţii apelor

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;

Protecţia împotriva zgomotului

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

Protecţia solului

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţia  mediului;

- depozitarea materialelor se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona lucrărilor;

- la terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale;

Modul de gospodărire a deşeurilor

Titularul are obligația respectării prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr.195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și OUG nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor;

  - deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării si predate la firme specializate în valorificarea/eliminarea lor;

  - constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente, care să se încadreze în aspectul zonei; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor  astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie, al deşeurilor/ valorificare şi monitorizarea cantităţilor de  deşeuri generate;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate;

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, până la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.  DIRECTOR EXECUTIV,

Mircea NISTOR

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

Maria MORCOAȘE

Întocmit,

consilier Graţiela Ciocoiu - Bunilă