Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA VALEA LUNGA, cu sediul in comuna Valea Lunga, satul Valea Lunga Cricov, nr.169, judetul Dambovita, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita cu nr.13284/28.09.2017, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 17.10.2017, că proiectul “MODERNIZARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA VALEA LUNGA, JUDETUL DAMBOVITA”, propus a fi amplasat in comuna Valea Lunga, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului sau evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, Anexa 2. pct.13, lit.a). - Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b). au fost realizate verificarea amplasamentului, completarea si analiza listei de control pentru etapa de incadrare, consultarea membrilor CAT in cadrul sedintei din 17.10.2017, desfasurata la sediul A.P.M. Dambovita;

c). impactul realizarii proiectului asupra factorilor de mediu va fi redus pentru: sol, subsol, vegetatie, apa, aer si asezarile umane;

d). in urma mediatizarii depunerii solicitarii si a proiectului deciziei etapei de incadrare, nu au fost inregistrate observatii sau opinii din partea publicului interesat, privind decizia etapei de incadrare.

1.Caracteristicile proiectului

a). Mărimea proiectului

Proiectul propune reabilitare si modernizarea drumurilor de interes local (18 strazi), din comuna Valea Lunga pe o lungime de 9796m, incadrate in clasa tehnica V a drumurilor, conform prognozei de trafic in perspectiva urmatorilor 15 ani.

Vor fi reabilitate urmatoarele strazi:

- DC Cordun,                       sat Valea Lunga Ogrea             L=1720m

- DC Valea lui Nat               sat Valea Lunga Ogrea             L=1049m

- Strada 24, ulita Mal           sat Valea Lunga Ogrea             L=614m

- Ulita nr. 11                         sat Valea Lunga Ogrea            L=391m

- DC Valea Lunga Bacesti   sat Bacesti                                L=608m

- Drum vicinal 2                   sat Bacesti                                L=75m

- Drum vicinal 2                   sat Valea Mare                         L=187m

- Drum Vicinal 2                  sat Izvoru                                 L=340m

- Ulita 3,                               sat Valea lui Dan                      L=780m

- Strada – Ulita 8                  sat Valea lui Dan                      L=378m

- Strada ulita nr. 10              sat Valea lui Dan                       L=606m

- Ulita nr. 1                          sat Sebaneasca                           L=90m

- Ulita 5                                sat Serbaneasca                         L=212m

- Ulita 6                                sat Serbaneasca                         L=275m

- Ulita 8                                sat Serbaneasca                         L=500m

- Drum vicinal nr. 4             sat Stubee Tisa                          L=1426m

- Ulita nr. 13                        sat Stubee Tisa                          L=260m

- Str. Ulita                            sat Valea Lunga Cricov            L=285m

Prin solutia tehnica proiectată se urmăreşte:

- îmbunătăţirea elementelor geometrice ale drumurilor şi a căilor de rulare;

- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;

- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în  prevederile legale;

- suprapunerea traseului peste traseul existent;

- asigurarea vitezei de deplasare: 20-40 km/h;

- încadrarea drumului în clasa tehnică V, categoria de importanţă C.

Caracteristicile tehnice proiectate:

- viteza de proiectare de 40km/h;

- raza minima 150m;

- 1 banda de circulatie pe sens;

- declivitatea maxima longitudinala  5%;

- distanta de vizibilitate 160m;

- latimea platformei drumului modernizat min. 4,00m;

- panta în profil transversal de 2,50%;

- se va pastra traseul existent al drumului;

- realizarea de lucrari care sa contribuie la sporirea sigurantei circulatie;

Sistem rutier propus:

- 4 cm strat de uzura din BAPC16;

- 5 cm strat de baza BADPC 20;

- 15 cm strat din piatra sparta;

- acostamentele amenajate;

- asigurarea scurgerii apelor prin amenajarea rigolelor pluviale.

Profil transversal tip

Se recomanda adoptarea unui profil transversal corespunzator clasei tehnice cu urmatoarele elemente :

- platforma 4,00 – 5,00m

- parte carosabila 3,50 – 4,00m

- acostamente 2-0,50m

- panta transversal pe partea carosabila 2,5% (panta în acoperis sau panta unica).

Curbele a caror raza se încadreaza între raza minima si raza curenta s-au supraînaltat, curbele cu raze cuprinse între raza curenta si raza recomandabila s-au convertit iar curbele cu raze mai mari decat raza recomandabila îsi pastreaza configuratia din aliniament. Din lipsa de spatiu, profilul transversal nu a fost supralargit în curbe.

In profil longitudinal declivitatile, rampele si pantele s-au racordat între ele în plan vertical prin intermediul curbelor arc de cerc, in functie de declivitatea drumului.

Sistemul rutier adoptat este de tip elastic alcatuit din îmbracaminti asfaltice pe fundatii din piatra sparta si balast. Din lipsa datelor de trafic, necesare, sistemul rutier este dimensionat pentru un trafic mediu cu valoarea de 0,5 m.o.s.,  pe o perioada de15 ani si va avea urmatoarea structura:

- 4 cm strat de uzura BA16 sau BAPC 16;

- 5 cm strat de binder BAD 20 sau BADPC 20;

- 15 cm strat de fundaţie din piatra sparta;

- sapatura 20-30cm sau scarificare cu reprofilarea stratului existent, cu asternere de balast daca este cazul.

Acostamentele se vor curata acolo unde este cazul si se vor aduce la cota prin completare cu piatra sparta pe o grosime de 9cm.

Santuri si podete

Şanţurile si podeţele existente se vor curata si decolmata pentru asigurarea scurgerii apelor. Santurile sunt din pamant, nefiind necesare lucrari speciale de protejare a acestora.

Drumuri laterale

Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10 m, cu aceeasi structura rutiera ca a drumurilor modernizate.

Tehnologia de executie va cuprinde urmatoarele faze:

-  plantare de indicatoare rutiere de orientare – panouri verticale;

- amenajarea platformei drumurilor existente prin executia lucrarilor de terasamente si scarificarea si reprofilarea pietruirii existente;

- asternerea si compactarea stratului de piatra sparta;

- executarea stratului de legatura din beton asfaltic BADPC 20;

-  amorsarea suprafetelor si asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BAPC16;

- aducerea la cota a acostamentelor prin completarea lor cu piatra sparta;

- amenajarea santurilor si podetelor pentru scurgerea apelor.

Organizarea de santier se va executa pe un amplasament pus la dispozitie de administratia locala, prin amenajarea de platforme de depozitare materiale si/sau pentru parcare utilajelor.

Lucrarile de organizare de santier constau si în organizare conteinerizata pentru materiale, scule si spatiu de cazare, dupa caz.

Toate aceste lucrari au caracter provizoriu, astfel încât la terminarea obiectivului trebuie sa fie dezafectate în totalitate, iar zonele afectate de organizarea de santier vor fi refacute la starea initiala.

Reglementarea circulației

Reglementarea circulației se va face prin realizarea de marcaje rutiere orizontale şi prin semnalizarea verticală cu indicatoare rutiere.

După terminarea lucrărilor de asfaltare se vor realiza marcajele rutiere transversale si longitudinale:

- marcaje ax drum;

- marcaje de cedare a trecerii și oprire;

Lucrarile se vor executa astfel incat sa nu pericliteze siguranta circulatiei pe strada amenajata si/sau pe strazile adiacente.

Siguranta circulatiei pe strazile unde se vor executa lucrari va fi asigurata prin montarea de indicatoare care sa reglementeze atat prioritatea de trecere cat si de avertizare.

Semnalizarea circulatiei va fi stabilita de catre antreprenor in functie de situatia din teren si de modul cum isi va organiza executia lucrarilor si va fi prezentata Inspectoratului de Politie al judetului Dambovita – Serviciului Circulatie spre aprobare, inainte de inceperea lucrarilor.

La finalizarea lucrarilor se vor reface la starea initiala zonele limitrofe afectate.

b). Cumularea cu alte proiecte

Proiectul propus are scopul realizarii modernizarii infrastructurii rutiere in comuna Valea Lunga, judetul Dambovita.

c). Utilizarea resurselor naturale

Nu sunt prevazute utilizarea resurselor naturale din zona pentru implementarea proiectului propus, materialele folosite fiind asigurate prin aport din alte surse.

d). Productia de deseuri

Se estimeaza producerea de deseuri menajere si industriale in cantitati reduse, care vor fi evacuate prin unitati autorizate.

e). Emisii poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort

In perioada de executie a proiectului si in perioada de functionare:

- Emisiile in atmosfera provenite de la utilaje se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei in vigoare;

- Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

f). Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate

Riscul de producere a accidentelor va fi evitat prin respectarea întocmai a tehnologiei de lucru si a caietului de sarcini a lucrării.

2. Localizarea proiectului

2.1. Utilizarea existenta a terenului

Terenul pe care se va realiza proiectul este amplasat pe domeniul public al comunei Valea Lunga, judetul Dambovita.

2.2. Relativa abundenta a resurselor din zona

Nu vor fi afectate existenta, calitate si capacitatea regenerativa a resurselor naturale din zona;

2.3. Capacitatea de absorbtie a mediului:

a). Zone umede: nu este cazul;

b). Zone costiere: nu este cazul;

c). Zone montane si impadurite: nu este cazul;

d). Parcurile si rezervatiile naturale prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

e). Arii clasificate ca zone protejate prin legislatia in vigoare: nu este cazul;

f). Zone de protectie speciala conform OUG nr.57/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, arii naturale protejate, zone de protectie sanitara si hidrogeologica: nu este cazul;

g). Arie in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

h). Arii dens populate: nu este cazul;

i). Peisaj cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential

a). Extinderea impactului: se va limita la zona in care este amplasat proiectul.

b). Natura transfrontiera a impactului: nu este cazul

c). Marimea si complexitatea impactului: vor fi reduse in limite admisibile.

d). Probabilitatea impactului: impact pozitiv.

e) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

Conditii de realizare a proiectului

1.Protectia apelor

1.1. In timpul executiei lucrarilor

- Alimentarea cu motorina, intretinerea utilajelor si a mijloacelor de transport se vor efectua numai in spatiile special amenajate.

1.2. La punerea in functiune a proiectului, scurgerea apelor pluviale va fi imbunatatita prin lucrarile propuse.

2. Protectia aerului

In timpul executiei lucrarilor si in timpul functionarii:

-emisiile in atmosfera provenite de la utilaje si mijloace de transport se vor incadra in limitele maxime admise conform legislatiei privind protectia atmosferei, in vigoare.

3.Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

- Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplasamentului.

4. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul

5. Protectia solului si subsolului

In vederea diminuarii impactului asupra calitatii solului in timpul realizarii proiectului se vor avea in vedere urmatoarele masuri:

-managementul corespunzator al deseurilor rezultate in perioada de realizare a investitiei;

-lucrari de refacere a zonelor limitrofe afectate.

6. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Nivelul de poluare generat de emisiile din lucrarile de implementare a proiectului si in perioada de functionare, se vor incadra in prevederile actelor normative in vigoare;

-pentru aer, emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxim admise conform legislatiei privind protectia atmosferei, in vigoare;

- Nivelul de presiune acustica continuu echivalent ponderat A, LAeqT (dB), se va încadra în standardul SR 10009/2017 Acustica – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, nedepasind valoarea de 65 dB(A), inregistrata la limita amplasamentului.

7. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Deseurile rezultate vor fi colectate selectiv si evacuate/valorificate prin operatori economici autorizati.

8. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Nu este cazul.

9. Prevederi pentru monitorizarea mediului

La punerea in functiune, monitorizarea functionarii in conditii de siguranta a obiectivului de investitie va fi asigurata de titularul proiectului.

Titularul proiectului are obligația sa notifice A.P.M. Dâmboviţa, daca intervin elemente noi, necunoscute si asupra oricărei modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei decizii, înainte de producerea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toata durată de realizare a proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,                              SEF  SERVICIU AVIZE, ACORDURI,

Mircea NISTOR                                                            AUTORIZATII,

Maria MORCOASE

INTOCMIT,                                                      Data: 17.10.2017

consilier Nicolae STANCIU