101Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

PREŞEDINTE SECRETAR DE STAT

ACORD DE MEDIU

Nr. .... din ............

# Ca urmare a solicitărilor de emitere a acordului de mediu adresate de COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE, cu sediul în           B-dul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, București, înregistrate la APM Dâmbovița cu nr.5709/25.04.2017 și APM Prahova cu nr. 5244/24.04.2017, a Deciziei Președintelui ANPM nr.156/31.05.2017, în baza

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia,

- Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,

- Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate,

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotărârii de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare,

- Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea OM nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,

după parcurgerea etapelor procedurale, consultarea autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi consultarea publicului;

se emite:

## ACORD DE MEDIU

pentru proiectul

“Modernizare DN71 Bâldana – Târgovişte – Sinaia, km 0+000 – km 44+130 – lărgire la 4 benzi şi km 51+041 –km 109+905 –drum la 2 benzi”

titular: COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMNINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE cu sediul în B-dul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, București, propus a se realiza pe teritoriul judeţelor: Dâmboviţa şi Prahova, respectiv a localităților:

- în județul Dâmboviţa: localitățile Tărtășești, Răcari, Conțești, Cornățelu, Sălcioara, Băleni, Nucet, Văcărești, Comișani,  Ulmi, Târgoviște, Aninoasa, Doicești, Vulcana Pandele, Brănești, Glodeni, Pucioasa, Moțăieni, Fieni, Buciumeni, Pietroșița, Moroieni

- în județul Prahova: localitatea Sinaia;

Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare.

- Anexa 1, pct 7, lit. b) Construirea de autostrăzi și de drumuri expres - Construirea drumurilor noi cu cel puțin 4 benzi sau realinierea și/sau lărgirea unui drum existent cu două ori mai puține benzi până la 4 sau mai multe benzi, în cazul în care aceste drumuri noi sau realinierea lor și/sau secțiunea lărgită a acestora este de cel puțin 10 km lungime continuă

- Anexa 2, pct.1, litd) împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetație forestieră sau defrișare în scopul schimbării destinației terenului și pct.13, lit a) orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 sau în prezenta anexă deja autorizate, executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”

în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.

care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele

OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI

Prezentul proiect prevede modernizarea drumului naţional DN 71, Bâldana - Târgoviște - Sinaia, pe amplasamentul existent. Pe sectorul cuprins între Bâldana și Târgoviște drumul se lărgește la 4 benzi de circulație,  iar pe sectorul cuprins între Târgoviște și Sinaia drumul se menține la 2 benzi de circulație, cu îmbunătățiri ale elementelor geometrice ale traseului.

Conform temei de proiectare traseul DN 71  a fost împărțit în două sectoare:

- Sectorul 1: Bâldana –Târgoviște, km 0+000 – km 44+130 - lărgire la 4 benzi de circulație;

- Sectorul 2: Târgoviște – Sinaia (DN1), km 51+041 – km 109+905 – drum la 2 benzi de circulație;

Proiectul „Modernizare DN 71  Bâldana – Târgoviște – Sinaia, km 0+000 –  km 44+130 lărgire la 4 benzi de circulație și km 51+041 – km109+905 drum la 2 benzi” este parte integrată în cadrul obiectivului „A1 – Titu – Bâldana – Târgoviște” prevăzut în Master Planul General de Transport al României aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 666/2016, având perioada de programare 2014-2020.

Necesitatea realizării acestui proiect rezultă din situația precară identificată la această dată și care se datorează structurii rutiere deficitare, a sistemului rutier ce trebuie refăcut acesta prezentând fisuri, crăpături, rupturi, faianţări, gropi, făgașe, văluiri și refulări locale, a marcajelor rutiere degradate ș.a.

Scurgerea apelor este în general nesistematizată, șanțurile și rigolele colmatate. Podurile existente  au o stare necorespunzătoare a fundațiilor, prezintă degradări, fisuri, infiltrații și nu se încadrează în normele tehnice. Podețele sunt in general colmatate, cu degradări la vedere,  parapetele de siguranță lipsește în unele sectoare unde s-ar impune prezența sa, unele lucrări  de consolidare reprezentate de ziduri de sprijin de debleu și de rambleu sunt în stare proastă. În zona km 62+000 - km 63+500 este nefuncțional sau lipseşte sistemul de colectare și drenare a apelor. De asemenea sunt zone în care platforma drumului se află în alunecare activă care necesită lucrări speciale de consolidare, km 77+600, km 80+500, km 81+400.

Modernizarea drumului este necesară pentru siguranța oamenilor, protecția așezărilor umane, a obiectivelor de interes public și nu în ultimul rând a calității mediului deoarece prin descongestionarea traficului, se va asigura siguranța circulației și reducerea emisiilor de noxe în atmosferă.

Din punct de vedere administrativ DN 71 se desfășoară pe teritoriile judeţelor Dâmbovița și Prahova astfel:

- km 0+000 – km 101+740,  pe teritoriul județului Dâmbovița;

- km 101+740 - km109+905, pe teritoriul județului Prahova;

Traseul DN 71 se desprinde din DN7 la km 30+810 al acestuia, din localitatea Bâldana și traversează următoarele localități: Tărtășești (Bâldana), Răcari (Ghergani), Conțesti (Bălteni, Crângași), Cornățelu, Sălcioara (Cuza Vodă, Mircea Vodă), Băleni, Nucet (Ilfoveni), Văcărești (Brătești), Comișani, Ulmi, Târgoviște, Aninoasa, Doicești, Vulcana Pandele, Brănești (Priboiu), Glodeni, Pucioasa, Moțăieni, Fieni, Buciumeni (Dealu Mare), Pietrosița, Moroieni (Glod), Sinaia.

Traseul se termină la intersecția  cu DN 1 în Sinaia la km 120+400 al DN1.

Proiectul se desfășoară în apropierea ariei protejate ROSPA0124 – Lacurile de pe Valea Ilfovului la o distanță minimă de aproximativ 125 m (în zona sectorului km 33+280 – km 33+320) și traversează pe o lungime de aproximativ 15 km ROSCI0013 – Bucegi, care se suprapune peste Parcul Natural Bucegi.

Ariile ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului și ROSCI0013 Bucegi sunt arii incluse in rețeaua ecologică europeană Natura 2000.

- Traseul in plan

Traseul proiectat în plan urmărește în principiu traseul drumului existent, axa proiectată fiind fixată în funcție de constrângerile existente adiacente drumului și evitarea pe cât posibil a demolărilor de imobile .

Pe sectorul 1, Bâldana – Târgoviște, o constrângere importantă o constituie  existența stâlpilor de înaltă tensiune  LEA  aflați în imediata apropiere a drumului, pe partea stângă a acestuia  la distanțe  cuprinse în general, între 1,50m - 15m  față de marginea platformei drumului existent. Fixarea axei proiectate este direct legată de coexistența traseului cu stâlpii existenți LEA 110 kV.

Sectoarele de drum pe care există stâlpi electrici LEA 110 kV pe partea stângă (in sensul kilometrajului) sunt următoarele:

- km 10+845 – km 11+127 (intravilan localitatea Bălteni);

- km 11+127 – km 14+263 (extravilan între localităţile Bălteni şi Conţeşti);

- km 14+263 – km 14+603 (intravilan localitatea Conţeşti);

- km 20+665 – km 22+990 (extravilan între localitățile Crângaşi şi Cuza-Vodă);

- km 22+990 – km 23+685 (intravilan localitatea Cuza-Vodă);

- km 23+685 – km 26+107 (extravilan între localitățile Cuza-Vodă şi Mircea-Vodă);

- km 26+107 – km 27+360 (intravilan localitatea Mircea-Vodă);

- km 27+360 – km 32+500 (extravilan între localitățile Mircea-Vodă şi Ilfoveni);

- km 32+500 – km 34+580 (intravilan localitatea Ilfoveni);

- km 34+580 – km 35+612 (extravilan între localitățile Ilfoveni și Brăteşti);

- km 35+612 – km 36+550 (intravilan localitatea Brăteşti);

- km 36+550 – km 41+234 (extravilan între localitățile Brăteşti și Ulmi).

Lungimea totală de coexistența a traseului de drum cu stâlpii LEA 110 kV este:

- Lintravilan= 5.588 m, reprezentând cca.12,7 % din lungimea Sectorului 1;

- Lextravilan= 18.739 m, reprezentând cca. 42,5 % din lungimea Sectorului 1.

Pentru proiectarea axei drumului modernizat în raport cu LEA 110 kV s-a ales ca soluție menținerea stâlpilor LEA 110 kV și evitarea pe cât posibil a exproprierilor și demolărilor de imobile astfel:

- În extravilan, marginea suprafeței carosabile a drumului modernizat s-a suprapus pe marginea suprafeței carosabile existente, lărgirea la 4 benzi de circulație făcându-se pe partea opusă stâlpilor electrici existenți (LEA110 kV), astfel menținându-se condițiile existente de coexistență între drum și LEA 110 kV și recuperandu-se toată suprafața carosabilului drumului existent. În acest caz, distanța între stâlpii LEA110 kV și marginea amprizei drumului proiectat este cuprinsă între 1,50m ÷ 9,30 m.

- În intravilan, axa proiectată s-a fixat astfel încât să nu fie necesare demolări de case, lărgirea drumului la 4 benzi de circulație făcându-se pe ambele părți ale drumului existent. În acest caz, distanța între stâlpii LEA110 kV și marginea amprizei drumului proiectat (trotuar) este cuprinsă între 0,20m ÷ 1,70m.

Deasemenea, prin modernizarea drumului naţional DN 71 s-a urmărit și îmbunătățirea elementelor geometrice ale curbelor traseului în plan. Corecțiile s-au făcut cu respectarea prevederilor STAS 863 – 85 cu excepția curbelor de la km 1+785, km 2+500 și km 2+720 aflate în localitatea Bâldana, unde a fost studiată și o a doua soluție care nu respectă prevederile STAS 863 – 85.

În cazul celor trei curbe menționate, aplicarea prevederilor STAS 863 – 85 ar fi condus la exproprieri de suprafețe mari din curțile adiacente drumului și demolarea a câte unei case pentru fiecare curbă.

În aceste condiții, pentru aceste curbe s-a studiat și o variantă care reprezintă corectarea acestor curbe cu elemente geometrice neconforme cu prevederile STAS 863 – 85, soluție care conduce la exproprieri cu suprafețe mai reduse din curțile adiacente drumului și evita la limită demolări de case (cu excepţia unei anexe gospodărești la curba de la km 2+720). Amploarea redusă a corecțiilor provine din faptul ca s-au adoptat viteze de proiectare sub 60 km/h care nu corespund clasei tehnice II conform STAS 863 – 85 și în consecință s-au adoptat elemente geometrice mai reduse corespunzătoare acestor viteze și clasei tehnice III.

Astfel s-a optat pentru soluția de amenajare a celor trei curbe, cu elemente geometrice neconforme cu STAS 863 – 85, adică cu diminuarea vitezei de proiectare sub 60 km/h, însoțită de o semnalizare corespunzătoare, motivația fiind viteza maximă legală de circulație în localități de 50 km/h, reducerea suprafețelor de expropriat și evitarea demolărilor de case.

Datorită faptului ca pe zona mediană este proiectat parapete tip New Jersey, în curbele proiectate cu raze mai mici de 226 m supralărgirea s-a aplicat pentru fiecare cale de circulație în parte.

Pe sectorul Târgoviște - Sinaia, în zonele de munte, traseul prezintă elemente corespunzatoare reliefului traversat sub forma unor succesiuni scurte de aliniamente, racordate prin curbe și contracurbe. În plan, traseul proiectat urmărește în principiu traseul drumului existent, axa proiectată fiind fixată în funcție de constrângerile existente adiacente drumului. Prin modernizarea drumului naţional s-a urmărit și îmbunătățirea elementelor geometrice ale curbelor traseului în plan cu evitarea pe cât posibil a demolărilor de imobile. Viteza minimă de proiectare s-a adoptat de 25 km/h, dar sunt cazuri în care pentru evitarea demolărilor de case s-a optat pentru viteza de proiectare de 20 km/h. Pe zona de traversare a muntelui Păduchiosu (zona serpentinelor) viteza de proiectare a fost redusa la 15 km/h.

Pe zona cuprinsă între km 51+041-km 89+740 supralărgirile folosite, conform Stas 863/85 pentru drumuri naționale, permit vehiculelor cu lungimea de 16,50 m, respectiv 18,75 m, să circule  în siguranță fara a obtura într-un fel circulația de pe cealaltă bandă sau sens de circulație.

Pe  zona dintre km 89+740 – km  109+905, pentru raze mai mici de 20 m, au fost aplicate următoarele supralărgiri:

| Raza (m) | Supralărgire (m) |
| --- | --- |
| 15 | 4,15 |
| 16 | 3,90 |
| 17,50 | 3,55 |
| 18 | 3,45 |
| 19,50 | 3,20 |

- Profilul longitudinal

Stabilirea liniei roșii în profil longitudinal, s-a făcut având la bază următoarele criterii:

- asigurarea pantelor accesibile pentru accesele la proprietățile adiacente drumului modernizat;

- asigurarea scurgerii apelor din incinta proprietăților, colectarea și evacuarea lor din zona drumului;

- urmărirea alurii niveletei drumului existent pe baza cotelor minime rezultate din amenajarea profilului transversal;

- corelarea declivităților cu valorile razelor și deverelor curbelor din plan conform STAS 863 – 85;

- corelarea pe cat posibil a vitezei de proiectare cu vizibilitatea în plan vertical, confortul și siguranța circulației.

Reducerea spațiului liber rămas între marginea platformei proiectate și casele/gardurile proprietăților adiacente, datorată lărgirii de la 2 la 4 benzi de circulație a drumului, pe sectorul 1, sau din aducerea lățimii platformei la elementele corespunzatoare clasei tehnice III a drumului, dar și amenajării în spațiu a curbelor pe sectorul Târgoviște - Sinaia, a făcut ca  pantele rezultate prin proiect pentru accesele în curți să fie mai mari decât cele existente în prezent. În cazul în care înclinarea acestor accese au rezultat prea mari pentru a fi acceptate, linia roșie s-a proiectat la nivelul drumului existent sau sub nivelul drumului existent, ceea ce a presupus adoptarea unui sistem rutier nou pe toată lățimea platformei proiectate.

Pe zonele în care s-a prevăzut canalizare pluvială profilul longitudinal s-a proiectat astfel încât să se asigure scurgerea apelor de pe partea carosabilă, trotuare spre rigola continuă sau spre gurile de scurgere.

În aceste cazuri linia roșie proiectată este sub asfaltul existent fiind necesar sistem rutier nou pe întreaga lățime a drumului.

În urma analizării tronsoanelor cu declivităti peste 4% pe zona traversării muntelui Păduchiosu unde necesită bandă suplimentară pentru vehicule lente a rezultat că sunt zone unde nu se poate realiza banda a treia continuă din cauza reliefului foarte accidentat și a fenomenelor de instabilitate.

S-a prevăzut banda a III-a pentru vehicule lente pe intervalul extravilan km 80+400-km 81+600 (intrarea în localitatea Pietroșita) pe partea dreaptă a drumului fără bandă de accelerare de 150 m din cauza  lipsei de vizibilitate în profil longitudinal, iar pentru zona km 85+000 - km109+905 introducerea benzii a III-a unde este posibil din punct de vedere al executării lucrărilor.

În aceste condiții, din întreaga zonă de drum cu declivități de peste 4%, se propune realizarea unor căi de degajare laterală care să permită dislocarea coloanelor formate în spatele vehiculelor lente (banda a III-a) astfel:

| Poziţia kilometrică | Partea | Lungime(m) |
| --- | --- | --- |
| km 97+590 - km 98+670 | dreapta | 1.074 |
| km 99+220 - km 99+800 | dreapta | 580 |
| km 99+980 - km 100+580 | dreapta | 583 |
| km 104+430 - km 105+020 | stânga | 553 |
| km 106+560 - km 107+280 | stânga | 730 |

- Profilul transversal

Pe sectorul Bâldana-Târgoviște, km 0+000 – km 44+130, în profil transversal, elementele geometrice sunt:

Extravilan:

- Platformă drum de 18,60 m;

- Parte carosabilă de 14,00 m (4x3,50 m);

- Acostamente de 2x1,50 m din care 2x75 cm banda de încadrare cu un sistem rutier echivalent cu cel al părții carosabile;

- Zona mediană de 1,60 m, în care este amplasat parapetele median de siguranță din beton de ciment tip New Jersey, prevăzut cu panouri antiorbire;

- Spații marginale de 2x 1,00m pentru amplasarea parapeților metalici;

Intravilan:

- Parte carosabilă de 14,00 m (4x3,50 m);

- Spații pentru efectele de bordură de 2x50 cm cu un sistem rutier echivalent cu cel al părții carosabile;

- Zona mediană1,60 m, în care este amplasat parapetele median de siguranță din beton de ciment tip New Jersey, prevăzut cu panouri antiorbire;

- Spații marginale de 2x1,00 m (există și situații în care s-a optat pentru renunțarea la zona verde din cadrul spațiilor marginale, în vederea evitării demolării unor construcții);

- Trotuare.

În zona mediană s-a prevazut separator fizic de fluxuri sub forma unui parapet prefabricat tip New Jersey din beton cu înălțimea de 80 cm și nivel de protecţie H2. Lățimea trotuarelor proiectate este în general, de 1,50 m, însă există și situații în care s-a optat pentru îngustarea acestuia în vederea evitării demolării unor construcții, în aceste cazuri lățimea acestuia fiind sub limita prevazută în normă.

Lățimea spațiilor libere (verzi) este în general de 1m, însă există și situații în care s-a optat pentru renunțarea la zona verde în vederea evitării demolării unor construcții.

Pe sectorul Târgoviște – Sinaia,  km 51+041 – km 109+900, în profil transversal, elementele geometrice sunt:

Extravilan km 51+041-km 85+000:

- Platformă drum de 9,00 m;

- Parte carosabilă de 7,00 m (2x3,50  m);

- Acostamente de cate 1,00 m din care 2x50 cm bandă de încadrare cu un sistem rutier echivalent cu cel al părții carosabile;

- Spații marginale de 2x 1,00 m;

Intravilan km 51+041-km 85+000:

- Parte carosabilă de (6,00 m - 13,00 m);

- Spații pentru efectele de bordură de 2x50 cm cu un sistem rutier echivalent cu cel al părții carosabile;

- Spații marginale de 2x1,00 m;

- Lățimea trotuarelor proiectate este în general  de 1,50 m, însă există și situații în care s-a optat pentru îngustarea acestuia în vederea evitării demolării unor construcții / exproprieri de curți, în aceste cazuri lățimea trotuarului fiind sub limita prevazută în normă.

Intravilan km 85+000- km 89+740 (Moroieni):

- Parte carosabilă de 7,00 m;

- Spații pentru efectele de bordură de 2x50 cm cu un sistem rutier echivalent cu cel al părții carosabile – în zonele unde rezultă afectarea de construcții/curți acest spatiu se elimină;

- lățimea trotuarelor proiectate este în general  de 1,0 m, însă există și situații în care s-a optat pentru îngustarea acestuia în vederea evitării demolării unor construcții / exproprieri de curți, în aceste cazuri lățimea trotuarului fiind sub limita prevazută în normă.

Intravilan km 89+740- km 91+000 (Moroieni):

- Parte carosabilă de 6,00 m;

- Spații pentru efectele de bordură de 2x50 cm cu un sistem rutier echivalent cu cel al părții carosabile – în zonele unde rezultă afectarea de construcții/curți acest spațiu se elimină;

- lățimea trotuarelor proiectate este în general  de 1,0 m, însă există și situații în care s-a optat pentru îngustarea acestuia în vederea evitării demolării unor construcții / exproprieri de curți, în aceste cazuri lățimea trotuarului fiind sub limita prevazută în normă;

Extravilan km 91+000 – km 108+100:

- Platformă drum de 8,00 m;

- Parte carosabilă de 6,00 m (2x3,00 m);

- Acostamente de câte 1,00 m cu un sistem rutier echivalent cu cel al părții carosabile;

Intravilan km 108+100 – km 109+880 (Sinaia):

- Parte carosabilă de (6,00 m - 9,00 m);

- Trotuare.

- Structura rutieră

| Sector existent Pozitie km | Tip structură existentă | Soluţie |
| --- | --- | --- |
| 0+000– 5+500 | suplă, tip climateric I | 10 cm - Frezare 4 cm MAS 16 + 5 cm BAD 20 + 8 cm AB 31,5 |
| 5+500 – 6+500 |  | Refacere structura rutieră |
| 6+500 – 14+000 |  | 9 cm Frezare 4 cm MAS 16 + 5 cm BAD 20 |
| 14+000 – 18+500 |  | 10 cm - Frezare 4 cm MAS 16 + 5 cm BAD 20 + 9 cm AB 31,5 |
| 18+500 – 20+000 |  | Refacere structura rutieră |
| 20+000 – 30+000 |  | 10 cm - Frezare 4 cm MAS 16 + 5 cm BAD 20 + 12 cm AB 31,5 |
| 30+000 - 38+000 |  | 5 cm - Frezare 4 cm MAS 16 + 5 cm BAD 20 + 9 cm AB 31,5 |
| 38+000 – 39+500 |  | Refacere structură rutieră |
| 39+500 – 42+700 |  | 5 cm - Frezare 4 cm MAS 16 + 5 cm BAD 20 + 8 cm AB 31,5 |
| 42+700 – 44+130 |  | 5 cm Frezare 4 cm MAS 16 + 5 cm BAD 20 |
| 51+065 - 57+000 | rigidă, tip climateric II | reparații 4 cm MAS 16 + 5 cm BAD 20 + 8 cm AB 31,5 |
| 57+000 - 59+100 | suplă, tip climateric II | Refacere structură rutieră |
| 59+100 - 60+100 | rigidă, tip climateric II | 3 cm - Frezare + reparații 4 cm MAS 16 + 5 cm BAD 20 + 8 cm AB 31,5 |
| 60+100 - 68+200 | suplă, tip climateric II | Refacere structură rutieră |
| 68+200 - 69+300 |  | 10 cm - Frezare 4 cm MAS 16 +5 cm BAD 20+ 11 cm AB 31,5 |
| 69+300 - 72+300 |  | Refacere structură rutieră |
| 72+300 - 77+000 | suplă, tip climateric III | 10 cm - Frezare 4 cm BAR 16 + 5 cm BAD 20+ 11 cm AB 31,5 |
| 77+000 - 82+300 |  | 4 cm - Frezare 4 cm BAR 16 + 5 cm BAD 20 |
| 82+300 - 85+000 |  | Nu necesită ranforsare, constructiv 4 cm BAR 16 |
| 85+000 – 102+000 |  | 4 cm BAR 16 +5 cm BAD 20 |
| 102+000 – 103+000 | lipseşte borna |
| 103+000 – 109+905 | suplă, tip climateric III | 4 cm BAR 16 +5 cm BAD 20 |

În afară de dimensionarea propriu zisă a sistemului rutier, au rezultat sectoare pe care se aplică sistem rutier nou pe întreaga parte carosabilă și din alte considerente ca de exemplu: coborârea niveletei pentru asigurarea acceselor în curți, asigurarea scurgerii apelor în cazul canalizării, sau părăsirea traseului existent pentru introducerea sensurilor giratorii (locuri de întoarcere).

Structura rutiera nouă s-a proiectat în vederea lărgirii părţii carosabile de la 2 la 4 benzi de circulaţie, pentru înlocuirea (refacerea) sistemului rutier existent în zonele unde se impune acest lucru, din cauza coborârii niveletei sau capacităţii portante reduse, în vederea lărgirii părţii carosabile. În casetele de lărgire, stănga şi dreapta, acolo unde grosimea stratului de bază din mixtura AB31,5 a rezultat din calcule la o valoare mai mică decât stratul similar de ranforsare, din motive tehnologice s-a adoptat grosimea mai mare, straturile de ranforsare fiind prelungite pe casete.

Se vor realiza urmatoarele structuri:

- solutie de sistem rutier semirigid cu strat superior de fundaţie din agregate naturale stabilizate cu ciment;

- 4cm MAS16 + 5cm BAD 20 + 8cm AB 31,5 + 18cm BAs + 25cm Ba + 15cm Sf, h = 75 cm,

km 0 +000 – km 13+700,   L = 13,70 km;

- 4cm MAS16 + 5cm BAD 20 + 8cm AB 31,5 + 18cm BAs + 30cm Ba, h = 65 cm,

km 13+700 – km 15+000,   L =   1,30 km;

- 4cm MAS16 + 5cm BAD 20 + 8cm AB 31,5 + 18cm BAs + 35cm Ba, h = 70 cm,

km 15+000 – km 30+100,   L = 15,10 km;

- 4cm MAS16 + 5cm BAD 20 + 8cm AB 31,5 + 18cm BAs + 25cm Ba + 15cm Sf, h = 75 cm,

km 30+100 – km 44+130,   L = 14,03 km;

- 4cm MAS 16 + 5cm BAD 20 + 8cm AB 31,5 + 18cm BAs + 25cm Ba + 15cm Sf, h = 75 cm,

km 51 +041 – km 72+300,  L = 21,26 km;

- 4cm BAR 16 + 5cm BAD 20 + 8cm AB 31,5 + 18cm BAs + 25cm Ba +15cm Sf, h = 75 cm,

km 72+300 – km 85+000,  L = 12,70 km;

- 4cm BAR 16 + 5cm BAD 20 + 8cm AB 31,5 + 18cm BAs + 35cm Ba,

h = 70 cm,

km 85+000 – km 109+905,  L =  24 km;

Domeniile de aplicare finale pentru sistemul rutier  nou şi ranforsare se regăsesc în  profilurile transversale tip. Acostamentele ce definesc profilul transversal tip din afara localităţilor s-au proiectat consolidate cu beton de ciment C 30/37 turnat monolit, inclusiv pe fâşia destinată parapetelui de siguranţă de 1,00 m lăţime.

- Sistemul de scurgere a apelor. Colectarea şi evacuarea apelor pluviale

# Apele pluviale de pe platforma drumului sunt colectate prin intermediul şanturilor laterale (extravilan) sau rigole / canalizare (intravilan) şi conduse gravitaţional către zonele de evacuare în emisari sau bazine de retenţie, amplasate în punctele de cea mai joasă cotă.

# În localităţi se prevede canalizare sau rigole dreptunghiulare carosabile şi în funcţie de condiţiile locale se vor folosi rigolele de canalizare din beton monobloc, în soluţie de scurgere gravitaţională. Pentru beton se va avea în vedere clasa de protecţie XF3 C30/C37, precum şi faptul că la prepararea betoanelor trebuie să se folosească ciment hidrotehnic. În afara localităţilor sunt proiectate şanţuri pereate.

Mediul receptor va fi realizat dupa caz din:

- emisari (canale de desecare, albii de râuri, etc);

- bazine de retenţie;

- bazine de stocare în vederea reutilizării (în zona parcărilor).

Acolo unde condiţiile locale permit, evacuarea apelor pluviale din şanţurile drumului, se face în emisarii existenţi, cursuri de apă, văi, în zona podurilor şi podeţelor.

Pentru epurarea apelor pluviale colectate de pe platforma drumului se prevăd bazine de sedimentare şi separatoare de hidrocarburi. Apele epurate vor respecta limitele de calitate impuse de NTPA 001/2005.

Bazinele de sedimentare sunt din beton clasa C30/37. Separatoarele de hidrocarburi sunt prefabricate, construcţii deschise care se montează pe şanţuri la ieşirea din bazinele de sedimentare sau sunt îngropate.

Pe sectorul 1 în funcţie de zonele străbătute, scurgerea  apelor s-a tratat diferenţiat, astfel se va realiza:

- în intravilan: rigolă dreptunghiulară carosabilă /canalizare;

- în extravilan: şanţuri trapezoidale pereate.

Căminele de canalizare asigură controlul funcţionării sistemului de canalizare, curăţare şi întreţinere a acestuia.

Descărcările în cămine sunt amplasate în:

- aliniamente la distanţă de maxim 60 m;

- punctele de schimbare a dimensiunilor;

- punctele de schimbare a pantelor;

- punctele de schimbare a direcţiei.

Sistemul de colectare a apelor prin canalizare pluvială are următoarele dimensiuni totale:

- lungime totală colector principal (conducte Φ 300÷800mm)	L =11.542 m;

- lungime totală rigolă continuă din beton monobloc		           L =15.614 m;

- lungime totală racord rigolă-colector principal(Φ 200mm)   	L =    976 m

- număr total de cămine ( din beton)				           280 bucăți;

Lucrările de racordare a şanţurilor, rigolelor şi sistemului de canalizare pluvială la emisari (lacuri, râuri şi bazine de retenţie) se realizează astfel:

- prin şanţuri inierbate						           Ltotala= 2.331 m

- prin conducte PVC-KG 						            Ltotala=4.351 m

(cu diametre cuprinse între 500÷800 mm)

Astfel pe zonele cu şanţuri inierbate acestea se vor realiza la o secţiune trapezoidală suficientă scurgerii debitului de calcul necesar. Lăţimea la bază 2,60 m, înălţime 50 cm şi taluze 1:1. Taluzele vor fi amenajate cu strat vegetal inierbat de 15 cm grosime.

În cazul lucrărilor de racordare la emisari (lacuri, râuri şi bazine de retenţie) cu sistem de canalizare pluvială, realizate cu conducte PVC-KG, acestea vor avea aceeaşi tehnologie de lucru ca şi în cazul colectorului principal de canalizare pluvială.

S-au prevăzut:

- separatoare de hidrocarburi amplasate pe şanţ  –  52 bucăţi;

- separatoare de hidrocarburi îngropate – 23 bucăţi;

- bazine de retenţie – 49 bucăţi.

Pe sectorul 2 scurgerea  apelor s-a tratat diferenţiat, astfel:

- în intravilan: rigolă dreptunghiulară carosabilă / şanţuri pereate / canalizare;

- în extravilan: şanţuri trapezoidale pereate/rigole pereate.

Căminele de canalizare asigură controlul funcţionării sistemului de canalizare, curăţare şi întreţinere a acestuia.

Descărcările în cămine sunt amplasate  :

- în aliniamente la distanţă de max.50 m;

- în punctele de schimbare a dimensiunilor;

- în punctele de schimbare a directiei;

- în punctele de schimbare a pantelor.

În cazul în care panta este peste 1% şi vitezele vor depăşi 3,5 mc/s se va adopta soluţia cu cămine de rupere de pantă, panta minima adoptată fiind de 0,75% - care respectă condiţiile impuse prin legislaţia în vigoare.

Sistemul de colectare a apelor prin canalizare pluvială are următoarele dimensiuni totale:

- lungime totală colector principal (conducte Φ 300÷400 mm)	L = 28.832 m;

- lungime totală rigolă continuă din beton monobloc		           L = 29.600 m;

- lungime totală racord rigola-colector principal (Φ 200mm)	           L = 1.530 m;

- număr total de cămine (din beton)				            765 bucăți;

Lucrările  de racordare a şanţurilor, rigolelor şi sistemului de canalizare pluvială la emisari (lacuri, râuri şi bazine de retenţie) se realizează astfel:

- prin şanturi inierbate  						           Ltotala = 930 m;

- prin conducte PVC-KG 						           Ltotala= 2.370 m.

(cu diametre cuprinse intre 300÷600 mm)

Astfel pe zonele cu şanţuri inierbate acestea se vor realiza la o secţiune trapezoidală suficientă scurgerii debitului de calcul necesar. Lăţimea la bază 2,60m, înălţime 50 cm şi taluze 1:1.Taluzele vor fi amenajate cu strat vegetal inierbat de 15 cm grosime.

În cazul lucrărilor de racordare la emisari (lacuri, râuri şi bazine de retenţie) cu sistem de canalizare pluvială, realizate cu conducte PVC-KG, acestea vor avea aceeaşi tehnologie de lucru ca şi în cazul colectorului principal de canalizare pluvială.

Se vor prevedea:

- separatoare de hidrocarburi amplasate pe şanţ        –  83 bucăţi;

- separatoare de hidrocarburi îngropate 		    – 35 bucăţi;

- bazine de retenţie					    – 17 bucăţi.

Descrierea soluțiilor de evacuare adoptate sunt menționate in ANEXA la prezentul acord.

- Podeţe

S-au dispus podeţe pentru asigurarea descărcării şanţurilor şi rigolelor sau pentru debuşarea văilor şi canalelor existente.

Secţiunea de scurgere a podeţelor şi a şanţurilor/rigolelor a fost determinată în urma calculelor hidrologice şi hidraulice.

Tipuri de materiale folosite sunt:

- betoane + armături;

- anrocamente din piatră brută , piatră spartă, pietriş, balast, nisip;

- materiale geotextile;

- tuburi PEID, PVC, PAFSIN

Din cauza faptului că podeţele de pe traseul DN 71 sunt colmatate, degradate sau subdimensionate se propune înlocuirea lor, cu excepţia a două podeţe dalate cu L=2 m şi a unui  podeţ dalat cu L=3 m, care se menţin cu reparaţii precum şi a unui podeţ casetat de 2 m ce se menţine cu extindere stânga - dreapta.

Astfel, podeţele existente s-au înlocuit cu podeţe noi din cadre prefabricate închise tip C, tip C’ , C”  deschise tip P, tip D cu deschidere L=2 m, 3 m, 4 m și 5 m, după caz.

Podeţele noi proiectate pe DN 71  sunt în număr de 190 bucăţi.

- Refacerea legăturilor rutiere între drumurile comunale, agricole şi de exploatare  întrerupte de execuţia lucrărilor / Reintegrarea reţelei de drumuri locale

Pe sectorul Bâldana – Târgovişte întreruperea legăturilor rutiere de pe o parte pe cealaltă a drumului naţional reabilitat este datorată separatorului de fluxuri sub formă de parapet New Jersey proiectat între cele două căi de circulaţie ale drumului naţional.

În cazul drumurilor locale care în prezent au corespondenţă de pe o parte pe cealaltă a DN 71 , după modernizarea DN 71 , această corespondenţă va fi întreruptă şi singura posibilitate de traversare a drumului naţional va fi posibilă numai prin intersecţiile amenajate în acest scop. Accesul la drumul naţional al tuturor drumurilor  comunale, agricole şi de exploatare se va realiza direct prin intersecţii amenajate numai cu viraj dreapta, sau prin intermediul drumurilor care au amenajate intersecţii complexe cu DN 71. De asemenea, vor fi refăcute drumurile locale pentru acces la proprietăţi acolo unde acestea au fost afectate.

Pe sectorul Târgovişte – Sinaia,  la km 69+500 s-a proiectat un pasaj peste CF. Pe această zonă, pentru a se restabili legăturile s-a proiectat pe partea stângă un drum colector, iar pe partea dreaptă a fost extins drumul existent. De asemenea pe zonele în care s-a ridicat niveleta drumului la podurile noi s-au proiectat drumuri colectoare ce permit accesul riveranilor la DN (km 51+600;km 55+400). Accesul la drumul naţional al tuturor drumurilor comunale, agricole şi de exploatare se va realiza direct prin intersecţii amenajate în acest scop.

- Amenajarea intersecţiilor

Pe sectorul 1, Bâldana - Târgovişte, pentru facilitarea schimbării sensului de mers, s-au proiectat locuri de întoarcere sub forma unor sensuri giratorii, necesitatea lor fiind impusa de parapetele din beton tip New Jersey, amplasat în zona mediană a platformei drumului care împiedică virajul la stânga şi implicit întoarcerea.

În locurile unde nu a fost posibilă dezvoltarea unui sens giratoriu, pentru facilitarea virajului la stânga, intersecţiile s-au amenajat în formă de T cu benzi speciale pentru viraj stânga şi insule de separare şi direcţionare a fluxurilor de circulaţie.

În afara acestora şi a intersecţiilor giratorii de la km 0+000 şi km 44+222 care se menţin, restul intersecţiilor s-au amenajat numai cu viraje de dreapta, cele de stânga fiind opturate de separatorul fizic median tip New Jersey care separă cele două căi ale drumului largit la 4 benzi de circulaţie.

Pentru amplasarea sensurilor giratorii, pe sectoarele cu LEA 110 kV în apropierea drumului, axa proiectată pentru drumul modernizat se deviază prin părăsirea drumului existent, astfel încât marginea părţii carosabile a giraţiei se suprapune peste marginea platformei drumului existent, păstrându-se astfel condiţiile existente de coexistenţă între drum şi LEA 110kv.

Drumurile laterale importante (drumuri clasificate sau accese la societăţi comerciale, s-au tratat cu insule de dirijare şi separare a fluxurilor de circulaţie precum şi pene de racordare la drumul naţional, facilitand astfel organizarea accesului în şi din drumul principal, în condiţii de siguranţă.

Pe sectorul 2, Târgovişte – Sinaia, intersecţiile drumului naţional 71 cu drumurile clasificate s-au amenajat cu viraj stânga şi insule de dirijare şi separare a fluxurilor de circulaţie, benzi suplimentare de viraj stânga acolo unde a fost posibil fără demolare construcţii şi benzi de decelerare-accelerare pentru amenajarea virajului de dreapta. Acolo unde nu a fost posibilă amenajarea benzilor de decelerare-accelerare, amenajarea virajului de dreapta la ieşire/intrare la drumul naţional s-a realizat cu pana (pinten) de viraj, pentru organizarea accesului în condiţii de siguranţă.

Intersecţii DN 71 cu drumuri laterale clasificate, sensuri giratorii, puncte de întoarcere şi drumuri locale amenajate cu insule

| Nr. crt. | Localizare şi tip amenajare intersecţie | Drum | Intersecţie cu: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | km 0+000, sens giratoriu existent- se menţine | DN 71 | DN 7 |
| 2 | km 2+000, intersecţie tip „T” amenajată numai cu viraj de dreapta | DN 71 | DL care face legatura cu DN 7 |
| 3 | *km 2+240, sens giratoriu în localitatea Bâldana | DN 71 | - |
| 4 | *km 3+780, intersecţie tip „T”, cu benzi speciale pentru viraj stânga | DN 71 | DC 156 |
| 5 | *km 5+120, punct de întoarcere cu buzunar de stânga | DN 71 | - |
| 6 | km 5+400, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | DJ 601A |
| 7 | km 5+900, intersecţie tip „T” ”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | DC 43A |
| 8 | *km 6+300, sens giratoriu în oraşul Răcari | DN 71 | Str. Tudor Vladimirescu |
| 9 | *km 8+100, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | DJ 711A |
| 10 | km 8+800, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | DJ 711A |
| 11 | *km 9+219, punct de întoarcere tip sens giratoriu | DN 71 | - |
| 12 | km 10+850, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | Str. Căldărar |
| 13 | km 11+020, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | Str. Căldărar |
| 12 | km 12+540, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | DC48A |
| 13 | *km 13+768, Sens giratoriu | DN 71 | DC42 |
| 14 | *km 15+735, punct de întoarcere tip sens giratoriu in localitatea Conţeşti | DN 71 | - |
| 15 | km 16+300, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | DL |
| 16 | *km 18+263, punct de întoarcere tip sens giratoriu la limita între Conţeşti şi Crângaşi | DN 71 | - |
| 17 | km 19+000, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | DC53A |
| 18 | *km 21+470, sens giratoriu | DN 71 | DJ701 |
| 19 | km 23+650, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | DC53 |
| 20 | *km 23+837, punct de întoarcere tip sens giratoriu | DN 71 | - |
| 21 | *km 25+918, punct de întoarcere tip sens giratoriu | DN 71 | - |
| 22 | km 26+090, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | DL |
| 23 | *km 26+745, intersecţie tip „T”, cu benzi speciale pentru viraj stânga | DN 71 | DC52A |
| 24 | *km 29+015, intersecţie tip dublu „T”, cu benzi speciale pentru viraj stânga | DN 71 | DJ711C |
| 25 | *km 31+808, sens giratoriu | DN 71 | DJ711B |
| 26 | *km 34+788, punct de întoarcere tip sens giratoriu | DN 71 | - |
| 27 | km 36+030, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | DC40 |
| 28 | km 36+435, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | DC49 |
| 29 | *km 36+827, punct de întoarcere tip sens giratoriu | DN 71 | - |
| 30 | *km 39+521, sens giratoriu | DN 71 | DC50 |
| 31 | *km 41+245, sens giratoriu la intrarea în localitatea Ulmi | DN 71 | Str. Soarelui |
| 32 | *km 42+330, intersecţie tip „T”, numai cu viraje de dreapta | DN 71 | DJ720B |
| 33 | km 42+810, sens giratoriu | DN 71 | DC146 |
| 34 | km 44+130, sens giratoriu secant existent | DN 71 | DJ711 |
| 35 | *Km 51+500, intersecţie tip „T”, cu insulă de delimitare a sensurilor de circulaţie | DN 71 | DL |
| 36 | *km 53+450, intersecţie tip „T” spre Aninoasa, cu bandă specială pentru viraj stânga şi insulă fizică de delimitare a sensurilor de circulaţie pe DJ717. | DN 71 | DJ717 |
| 37 | *km 54+950, intersecţie tip „T”, spre Săteni, cu viraje de dreapta şi stânga (fără benzi speciale) şi insula fizică de delimitare a sensurilor de circulaţie pe DC143. | DN 71 | DC143 |
| 38 | *km 55+880, intersecţie tip „T”, spre Gusoiu, cu viraje de dreapta şi stânga (fără benzi speciale) şi insulă fizică de delimitare a sensurilor de circulaţie pe DC12. | DN 71 | DC12 |
| 39 | *km 56+900, intersecţie tip „T”, spre Sotanga, cu bandă de accelerare şi decelerare şi insulă de delimitare a sensurilor de circulaţie din marcaj pe DC142. | DN 71 | DC142 |
| 40 | *km 59+160, intersecţie tip „T”, spre Vulcana-Pandele, cu bandă specială pentru viraj stânga şi insulă de delimitare a sensurilor de circulaţie pe DJ712B din marcaj şi benzi de accelerare şi decelerare | DN 71 | DJ712 B |
| 41 | *km 61+320, intersecţie tip „T”, spre Glodeni cu bandă specială pentru viraj stânga şi insula de delimitare a sensurilor de circulaţie pe DJ716, din marcaj şi pana de viraj pentru amenajarea virajului de dreapta la intrare şi iesire din intersecţie. | DN 71 | DJ716 |
| 42 | *km 63+720, intersecţie tip „T”, spre Brăneşti cu viraje de dreapta şi stânga (fără benzi speciale) şi insulă de delimitare a sensurilor de circulaţie din marcaj pe DJ712. | DN 71 | DJ712 |
| 43 | *km 66+050, intersecţie tip „T”, spre Glodeni cu viraje de dreapta şi stânga (fără benzi speciale) si insula de delimitare a sensurilor de circulaţie din marcaj pe DC8 | DN 71 | DC8 |
| 44 | *km 67+520, Sens giratoriu existent – se menţine în soluţia actuală | DN 71 | DJ 710 |
| 45 | *km 67+840, intersecţie tip „T”, se păstrează în soluţia existentă | DN 71 | Str. Florin Popescu |
| 46 | *km 69+800, Intersecţie tip „T”, cu insula din marcaj şi viraje de dreapta şi stânga. | DN 71 | DL |
| 47 | *km 72+120, intersecţie tip „T”, spre Cucuteni, cu viraje de dreapta şi stânga. | DN 71 | DC135 |
| 48 | *km 73+940, intersecţie tip „T”, spre Runcu cu bandă pentru viraj stânga şi insula de delimitare a sensurilor de circulaţie pe DJ712A, din marcaj | DN 71 | DJ712A |
| 49 | *km 77+710, intersecţie tip „T”, spre Buciumeni, cu viraje de dreapta şi stânga (fără bandă specială) şi insulă de delimitare a sensurilor de circulaţie pe DJ715 din marcaj. | DN 71 | DJ715 |
| 50 | *km 81+800, intersecţie tip „T”, spre Runcu cu viraje de dreapta şi stânga (fără bandă specială) şi insula de delimitare a sensurilor de circulaţie pe DC132 din marcaj. | DN 71 | DC132 |
| 51 | *km 85+760, intersecţie tip „T”, spre Muscel cu viraje de dreapta (pana de viraj) la intrare şi viraj stânga (fără bandă specială) şi insula de delimitare a sensurilor de circulaţie pe DC147 din marcaj. | DN 71 | DC 147 |
| 52 | *km 89+740, intersecţie tip „T”, spre sanatoriul Moroieni, cu bandă specială de viraj stânga şi insulă de delimitare a sensurilor de circulaţie pe DJ714 din marcaj | DN 71 | DJ 714 |
| 53 | *km 90+600, intersecţie tip „T”, cu insulă de delimitare a sensurilor de circulaţie | DN 71 | DL |
| 54 | *km 101+830, intersecţie tip „T”, spre cabana Dichiu cu bandă specială de viraj stânga şi insulă de delimitare a sensurilor de circulaţie pe DJ713, din marcaj | DN 71 | DJ 713 |
| 55 | km 109+905, intersecţie tip „T”, se păstrează în soluţia existentă | DN 71 | DN 1 |

Intersecţiile notate cu (*)au fost iluminate cu corpuri de iluminat tip LED. Iluminatul se va alimenta din SEN (sistemul energetic naţional)

- Interacţiunea cu căile ferate

DN 71 intersectează denivelat la km 10+321 calea ferată dublă neelectrificată Bucureşti – Titu – Goleşti ce face parte din linia CFR 901 Bucureşti – Piteşti – Craiova.

Pentru lărgire la 4 benzi de circulaţie s-a proiectat un pasaj nou denivelat, paralel şi adiacent celui existent, fiind menţinută amenajarea intersecţiei fără conflict între cele doua căi de comunicaţie.

La km 69+500, DN 71  intersectează la nivel calea ferată Târgovişte – Pietroşiţa sub un unghi de 17 0. Deoarece unghiul de intersecţie cu calea ferată este mai mic de 45, s-a impus proiectarea unui pasaj suprateran care permite traversarea liniilor de cale ferată.

Pe zona km 51+041-km 85+000, pe o lungime de circa 9 km, DN 71 se desfăşoară în lungul CF Târgovişte – Pietroşiţa. Pe zonele de paralelism cu calea ferată în situaţiile în care calea ferată este situată la o distanţă de maxim 10,00m s-a prevăzut parapete.

Între km 86+530 – km 87+300 drumul se desfăşoară în paralel cu linia industrială îngusta Moroieni-Fieni. Pe această zonă a fost prevăzut parapete.

- Parcări şi staţii de autobuz

Parcările şi staţiile de autobuz s-au proiectat în general în amplasamente existente, dar sistematizate pe principiu funcţional şi de siguranţă în exploatare.

Parcările existente şi staţiile de autobuz s-au amenajat  cu  următorul sistem rutier:  20cm BcR 3,5 beton de ciment+15cm agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici+25cm balast.  S-a prevăzut strat de  formă din pământ stabilizat cu lianţi hidraulici în grosime de 15 cm numai pe zonele în care  sistemul rutier al DN 71  are in alcătuire acest strat.

Parcări de scurtă durată:

- km 22+100 dreapta - extravilanul localităţii Cornăţelu

- km 22+160 stânga - extravilanul localităţii Sălcioara

- km 76+500 dreapta - extravilanul localităţii Buciumeni

- km 80+200 stânga - extravilanul localităţii Buciumeni

Parcările de scurtă durată proiectate vor fi  prevăzute cu:

- Grup sanitar;

- Puţ forat şi staţie hidrofor;

- Staţie epurare mecano-biologica;

- Locuri de parcare autobuze;

- Locuri de parcare camioane;

- Spaţii agrement;

- Spaţii protecţie;

- Post trafo;

- Rezervor apă;

- Separator produse petroliere;

- Locuri parcare autoturisme;

- Locuri de parcare pentru persoane cu mobilitate redusă;

- Telefon public.

Sistem rutier:

- 22cm beton de ciment rutier BcR 4,5+20cm agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici+25cm fundaţie din balast+15cm strat de formă din pământ stabilizat cu lianţi hidraulici.

La parcările de scurtă durată de pe sectorul 1 s-au prevăzut un număr de 4 podeţe dalate pentru asigurarea continuităţii scurgerii apelor în lungul DN 71 .

Parcările de scurtă durată  au fost iluminate cu corpuri de iluminat tip LED. Iluminatul se va alimenta din SEN (sistemul energetic naţional)  prin branşament de joasă tensiune şi din post de transformare local.

Pe sectorul 1, staţiile de epurare deversează în bazine de retenţie de tip 0 a, aflate la km 22+100  (dreapta) şi km 22+160 (stânga).

Pe sectorul 2, staţiile de epurare deversează în cursuri de apă necadastrate la km 76+500 (dreapta) şi km 80+200 (stânga).

Se va reface parcarea în care se va monta platforma existentă de cântărire (de măsurare a sarcinii pe osie) a traficului ce utilizeaza DN 71 de la km 33+445 dreapta.

- Parapete de siguranţă

Pe Sectorul 1, Bâldana – Târgovişte, amplasarea parapeţilor s-a prevăzut astfel :

- pe sectoarele din afara localităţilor se amplasează parapete metalic pe toată lungimea, atât pe stângă cât şi pe dreapta;

- pe partea stângă a drumului, respectiv pe sectoarele din afara localităţilor se va amplasa parapet metalic cu nivel de protecţie foarte greu H4b pe toată lungimea pe care există stâlpi LEA 110 kV;

- în localităţi, stâlpii electrici LEA 110kV, vor fi protejaţi în dreptul lor, cu parapet metalic la marginea părţii carosabile cu nivel de protecţie H4b, iar capătul de parapet pe sensul de mers se va lăsa la pământ. La amplasarea parapetului se va evita blocarea acceselor la proprietăţi. Se renunţă la împrejmuirea stâlpilor electrici LEA 110kV.

- în localităţi nu se amplasează parapete metalic (cu excepţia zonelor situate în dreptul stâlpilor LEA110kV) deoarece acesta se întrerupe des din cauza acceselor în curti, cu menţinerea spaţiului  verde unde este posibil .

- pe poduri şi pasaje la marginea părţii carosabile s-a prevăzut parapete de siguranţă de tip H4b, prelungit pe lungimea de 25m pe rampele acestora.

Pe sectorul cuprins între km 0+000 – km 44+130, în zona mediană, a fost prevăzut separator fizic de fluxuri sub forma unui parapet prefabricat tip New Jersey din beton de ciment cu înălţimea de 80 cm şi nivel de protecţie H2, prevăzut cu panouri antiorbire şi plăcuţe reflectorizante cu catadioptri din 3 in 3m.

Pe Sectorul 2, Târgovişte – Sinaia, amplasarea parapeţilor s-a prevăzut astfel :

- pe sectoarele din afara localităţilor se  amplasează parapete metalic pe toata lungimea cu excepţia zonelor de debleu  situate pe zona km 91- km 108 (zona de traversare a Muntelui Paduchiosu) ,

- în localităţi nu se amplasează parapete metalic deoarece acesta se întrerupe des din cauza acceselor în curţi, cu menţinerea spaţiului  verde unde este posibil (între partea carosabilă şi trotuar).

- pe poduri şi pasaje la marginea părţii carosabile s-a prevăzut parapete de siguranţă de tip H4b, prelungit pe lungimea de 25m pe rampele acestora.

La km 82+300, unde nu este asigurat spaţiul de lucru între trotuar şi partea carosabilă pentru amplasarea parapetului de protecţie, pentru a nu demola casa de pe partea stângă, se prevede parapete pietonal. De asemenea şi în alte situaţii asemănătoare pe sectoarele din localităţi, tratarea este similară.

Pe toate podurile şi pasajele la marginea părţii carosabile s-a prevăzut parapete de siguranţă de tip H4b.

De asemenea s-a prevăzut parapete pe zonele de paralelism cu calea ferată în situaţiile în care calea ferată este situată la o distanţă de maxim 10,00m. Parapetele pe zonele de paralelism cu calea ferată s-a prevăzut cu panouri antiorbire.

- Amenajare peisagistică

Sensuri giratorii și parcări de scurtă durată

Amenajarea peisagistică va fi realizată în zonele insulelor centrale  ale sensurilor giratorii, a punctului de întoarcere de la km 5+120 şi în zonele de parcare de scurtă durată.

Materialul vegetal care se propune a fi instalat în sensurile giratorii se compune în principal din arbuşti răşinoşi de talie mică cu dezvoltare orizontală şi creşteri limitate din genurile dendrologice Juniperus, Pinus, din arbuşti foioşi cu creşteri compacte de talie mică şi foliaj permanent din genurile Cotoneaster, Berberis, Lonicera , Euonymus etc.

Pentru un adaos coloristic se vor folosi specii din genurile Pyracantha, Weigella, Cornus si Kerria iar pentru completarea armonizata a compoziţiilor se vor instala specii ierbacee perene din genurile Acorus, Carex, Festuca sau Stipa.

Pentru parcări se propune în plus folosirea şi a unor exemplare arborescente din genurile  Pinus nigra si Betula pendula precum şi a unor aliniamente din gard viu de Ligustrum ovalifolium.

La alegerea genurilor şi speciilor materialului vegetal care urmeaza a fi plantat au  stat pe lângă caracteristicile fizice specifice şi cele biologice privind rezistenţa la noxele şi condiţiile climatice aferente siturilor respective.

Perdele forestiere antiinzăpezire

Se propun  11 perdele antiinzăpezire pe partea dreapta a drumului între km 9 + 200 si km 43 + 380.

Toate perdelele sunt amplasate pe partea dreapta a drumului şi preiau vântul dominant sub un unghi cuprins intre 300 si 800 şi au lăţimea medie de 30m, cu excepţia celei de la km 22+937.52 -  km 23+205.82 care este mai îngustă datorită interceptării unui teren de sport în aer liber.

Perdelele propuse şi caracteristicile dimensionale ale acestora sunt:

| Nr. crt. | UAT | Parcela nr | Pozitia km proiectata | Lungimea DN protejata | Dimensiunile si supraf.perdelei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Lungimea | Latimea | Suprafata |
|  |  |  | De la .. | pana la.. |  | /m/ | /m/ | /ha/ |
| 1 | Răcari | 1 | 9+163.31 | 9+971.9 | 808,59 | 821,3 | 30 | 2,4640 |
| TOTAL PERDEA (1) | 808,59 | 821,3 | - | 2,4640 |
| 2 | Conţeşti | 2a | 11+434.52 | 14+297.07 | 2862,55 | 299,5 | 30 | 0,8984 |
| 3 |  | 2b |  |  |  | 114,1 | 30 | 0,3422 |
| 4 |  | 2c |  |  |  | 655,6 | 30 | 1,9668 |
| 5 |  | 3a |  |  |  | 353,3 | 30 | 1,0600 |
| 6 |  | 3b |  |  |  | 71,4 | 30 | 0,2141 |
| 7 |  | 3c |  |  |  | 67,3 | 30 | 0,2019 |
| 5 |  | 3d |  |  |  | 109,4 | 30 | 0,3282 |
| 6 |  | 3e |  |  |  | 598,0 | 30 | 1,7939 |
| 7 |  | 4a |  |  |  | 342,3 | 30 | 1,0269 |
| 8 |  | 4b |  |  |  | 181,8 | 30 | 0,5453 |
| TOTAL PERDEA (2+3+4) | 2862,55 | 2792,6 | - | 8,3777 |
| 9 | Conţeşti | 5a | 15+446.78 | 15+835.38 | 388,6 | 361,9 | 30 | 1,0857 |
| 10 |  | 5b |  |  |  | 30,5 | 30 | 0,0914 |
| TOTAL PERDEA (5) | 388,6 | 392,4 | - | 1,1771 |
| 11 | Conţeşti | 6A | 19+834.09 | 20+200.39 | 366,3 | 50,3 | 30 | 0,151 |
| 12 |  | 6B |  |  |  | 69,2 | 30 | 0,2076 |
| 13 | Cornăţelu | 6c |  |  |  | 225,5 | 30 | 0,6766 |
| TOTAL PERDEA (6) | 366,3 | 345,1 | - | 1,0352 |
| 14 | Cornăţelu | 7 | 22+937.52 | 23+205.82 | 268,3 | 91,53 | 30 | 0,2746 |
| 15 | Sălcioara | 8a |  |  |  | 25,0 | 25,8 | 0,0645 |
| 16 |  | 8b |  |  |  | 68 | 17,9 | 0,1215 |
| TOTAL PERDEA (7+8) | 268,3 | 184,5 | 73,7 | 0,4606 |
| 17 | Sălcioara | 9a | 24+059,07 | 26+114,66 | 2055,6 | 288,9 | 30 | 0,8667 |
| 18 | Sălcioara | 9b |  |  |  | 548,3 | 30 | 1,6448 |
| 19 | Sălcioara | 9c |  |  |  | 325,8 | 30 | 0,9773 |
| 20 | Sălcioara | 9d |  |  |  | 350,8 | 30 | 1,0523 |
| 21 | Sălcioara | 9e |  |  |  | 16,5 | 30 | 0,0496 |
| Nr. crt. | UAT | Parcela nr | Pozitia km proiectată | Lungimea DN protejata | Dimensiunile şi supraf.perdelei |
|  |  |  |  |  | Lungimea | Lăţimea | Suprafaţa |
|  |  |  | De la .. | pana la.. |  | /m/ | /m/ | /ha/ |
| 22 | Sălcioara | 9f |  |  |  | 388,8 | 30 | 1,1665 |
| 23 | Sălcioara | 9g |  |  |  | 128,1 | 30 | 0,3842 |
| TOTAL PERDEA (9) | 2055,6 | 2047,1 | 210 | 6,1414 |
| 24 | Sălcioara | 10a | 27+212,52 | 32+466,35 | 5253,8 | 164,7 | 30 | 0,494 |
| 25 | Sălcioara | 10b |  |  |  | 388,1 | 30 | 1,1643 |
| 26 | Băleni | 10c |  |  |  | 1225,5 | 30 | 3,6765 |
| 27 | Băleni | 11a |  |  |  | 87,0 | 30 | 0,2611 |
| 28 | Băleni | 11b |  |  |  | 1286,6 | 30 | 3,8597 |
| 29 | Băleni | 11c |  |  |  | 1217,4 | 30 | 3,6521 |
| 30 | Băleni-Nucet | 11d |  |  |  | 182,6 | 30 | 0,5478 |
| 31 | Nucet | 12a |  |  |  | 591,7 | 30 | 1,7751 |
| 32 | Nucet | 12b |  |  |  | 73,5 | 30 | 0,2204 |
| TOTAL PERDEA (10+11+12) | 5253,8 | 5217,0 | 270 | 15,651 |
| 33 | Comiani | 13 | 35+338,60 | 35+650,0 | 311,4 | 310,2 | 30 | 0,9306 |
| TOTAL PERDEA (13) | 311,4 | 310,2 | 30 | 0,9306 |
| 34 | Văcăreşti | 14a | 36+550,07 | 39+057,39 | 2507,3 | 501,6 | 30 | 1,5048 |
| 35 | Văcăreşti | 14b |  |  |  | 828,9 | 30 | 2,4867 |
| 36 | Văcăreşti | 14c |  |  |  | 1175,3 | 30 | 3,526 |
| TOTAL PERDEA (14) | 2507,3 | 2505,8 | 90 | 7,5175 |
| 37 | Ulmi | 15a | 39+404,37 | 41+682,29 | 2277,92 | 143,6 | 30 | 0,4308 |
| 38 | Ulmi | 15b |  |  |  | 1540,0 | 30 | 4,6022 |
| 39 | Ulmi | 15c |  |  |  | 227,8 | 30 | 0,6834 |
| 40 | Ulmi | 16 |  |  |  | 492,6 | 30 | 1,4778 |
| TOTAL PERDEA (15+16) | 2277,92 | 2404,0 | 120 | 7,2121 |
| 41 | Ulmi | 17 | 43+378,17 | 43+458,75 | 80,58 | 80,7 | 30 | 0,2420 |
| TOTAL PERDEA (17) | 80,58 | 80,7 | 30 | 0,2420 |
| TOTAL SECTOR I | 17181,0 |  |  | 51,1913 |

Distanţa dintre perdele şi marginea căii de rulare este cuprinsă între 7,5 si 11 m, dar în unele cazuri ajunge şi la 14 m. La amplasarea perdelelor s-au avut în vedere linia amprizei proiectate şi limita de expropriere pentru utilităţile publice relocate.

13)Lucrări de consolidări versanţi, terasamente

Lucrările de consolidare de pe zona Bâldana – Târgovişte ( km 0+000 – km 44+130) sunt următoarele:

a)Protecţie taluzuri cu geocelule umplute cu pământ vegetal însămânţat

Având în vedere natura terenului  pe care se vor executa umpluturile de pământ necesare lărgirii DN 71 la 4 benzi, calculele de stabilitate au demonstrat  că pe înălţimea de 6,00m de la nivelul platformei drumului sunt necesare taluzuri  cu panta  1:2, peste această înălţime fiind necesară o bermă de 3,00m lăţime, urmată de taluz 1:2, până la nivelul terenului natural. Pentru protecţia suprafeţei taluzurilor împotriva eroziunii apei pluviale şi ravinărilor, se impune acoperirea  acestora cu geocelule umplute cu pământ vegetal însămânţat.

b)Structuri de sprijin din beton simplu sau beton armat fundate direct

Ziduri de sprijin de debleu din beton simplu

Pentru sprijinirea malurilor evacuării podeţului de la km 0+860 din localitatea Bâldana (avand în vedere existenţa unor proprietăţi în apropiere), s-au prevăzut ziduri de sprijin de greutate din beton monolit fundate direct, cu dren în spatele elevaţiei şi barbacane.

Ziduri de sprijin din beton armat

Terasamentele celor două sensuri de circulaţie de pe lungimea rampelor pasajului de la km 10+350, se vor sprijini cu ziduri din beton armat (pe înălţimea de max. 2,0m . Zidurile sunt fundate direct şi au secţiune tip cornier alcătuită din beton armat .

Fundaţii adâncite de parapet

Fundaţiile adâncite de parapet s-au prevăzut la marginea platformei drumului pentru limitarea amprizei. Secţiunea unei fundaţii adâncite de parapet este în forma de L, se realizează din beton armat  şi susţine parapetul metalic de dirijare a circulaţiei pe platforma drumului.

Rigole ranforsate cu trotuar în consola

În localităţi , din cauza spatiului limitat de proprietăţi, pentru sprijinirea terasamentului rezultat ca urmare a lărgirii drumului,  în special pe lungimea rampelor de pod, sunt necesare rigole ranforsate cu trotuar în consolă care să asigure continuitatea scurgerii apelor precum şi circulaţia pietonilor la nivelul părţii carosabile.

c)Piloţi foraţi d= 500mm (din beton armat)

Pentru susţinerea terasamentului existent pe lungimea dintre culeea proiectată şi culeea existentă, rampa Bucureşti, a pasajului de la km 10+350,  s-a prevăzut un rând de piloţi foraţi cu d= 500mm, la 65 cm distanţa interax, solidarizaţi la partea superioară cu grindă din beton armat. Aceeaşi piloţi foraţi, s-au prevăzut şi pentru susţinerea peretului vertical din blocuri modulare (blocheti) al rampei din pământ armat, dar cu 2 rânduri de piloţi solidarizaţi cu radiere din beton armat prevăzute cu elevaţie de maxim 1,50m. Ei au şi rol de stabilizare a rampei din pământ armat , dat fiind faptul ca aceasta este amplasată pe taluzul cu panta 2:3 al rampei existente.

d)Pămant armat cu geogrile

În zona culeii Bucureşti a pasajului de la km 10+350, se limitează ampriza drumului proiectat prin execuţia unei lucrări de sprijinire din pământ armat cu parament vertical, astfel încât să rămână un spaţiu minim 16 m până la CF. La rampa Târgovişte,  s-a prevăzut o structură de sprijin din pământ armat cu parament vertical pentru susţinerea terasamentului proiectat pe partea stângă, pe lungimea dintre culeea podului existent şi culeea podului proiectat, aprox. 30m . Pentru echilibrarea lucrării şi pentru simetrie, lucrarea s-a prevăzut cu parament vertical şi pe partea dreaptă şi pe lăţimea culeii proiectate. Structura din pământ armat s-a prevăzut cu parament vertical alcătuit din elemente modulare prefabricate din beton armat şi umplutură din material granular armată cu geogrile.

e)Perne de balast

În zonele de rambleu cu înălţimi mai mari de 3,0 m din cadrul rampelor pasajului de la km 10+350, pentru sporirea capacităţii portante, s-au prevăzut perne din balast învelit în geotextil şi ranforsat cu două straturi de geogrile.

f)Piloţi de îndesare d= 500mm (piatra bruta)

Acest tip de lucrare s-a prevăzut la rampa Bucureşti a pasajului peste CF de la km 10+350, în zona culeii, rampa nouă fiind proiectată  din pământ armat şi amplasată  pe taluzul rampei actuale.

Lucrările de consolidare de pe zona Târgovişte - Sinaia ( km 51+041 – km 109+905) sunt următoarele:

a)Structuri de sprijin din piloti forați

Structurile de sprijinire din piloţi foraţi s-au prevăzut în următoarele situaţii:

- extinderea platformei drumului proiectat faţă de existent, extindere ce conduce la înălţimi de rambleu cuprinse între ~1 m ÷ ~6 m masuraţi pe verticală, la marginea platformei proiectate;

- în zonele active de instabilitate ale drumului existent cuprinse între km 81+440 – km 81+500, L=60m; km 97+940 – km 98+740, L=800 m; km 99+060 – km 102+900, L=2840m; km 104+760 – km 106+880, L=2180 m;

- la baza taluzurilor de rambleu pe care sunt prevăzute structuri din pământ armat din zona pasajului peste CF de la km 69+500.

- adâncimea planului de alunecare este mai mare de 7 m în conformitate cu profilele geologice;

În cadrul proiectului s-au prevăzut structuri de sprijin din piloţi foraţi astfel:

- structuri de sprijin din piloţi foraţi d=1.20 m pe unul, două, trei rânduri

- structuri de sprijin din piloţi foraţi d=0.60 m pe un rând

- structuri de sprijin din piloţi foraţi d=0.50 m pe două rânduri

b)Consolidarea zidurilor de sprijin existente din piloţi foraţi

Pentru structurile de sprijin existente, cu fundare indirectă pe piloţi foraţi d=1,08m, s-au prevăzut în cadrul proiectului trei soluţii de consolidare în funcţie de situaţia din amplasament, după cum urmează:

- structura existentă se află sub platforma proiectată datorită extinderii acesteia

- structura existentă la marginea platformei proiectate ce prezintă deplasări

- structura existentă la marginea platformei proiectate ce nu prezintă deplasări

c)Minipiloţi injectaţi

Structurile de sprijinire din minipiloţi injectaţi s-au prevăzut în zonele active de instabilitate usoară ale drumului existent, acolo unde partea carosabilă prezintă tasări, asfaltul este fisurat, crăpat, vălurit. În funcţie de situaţia din zona în  care se aplică, minipiloţii s-au dispus pe două sau trei rânduri, la distanţa de 1,00 m atât în sens transversal cât şi în sens longitudinal. Pentru eficienţa execuţiei, s-au prevăzut minipiloţi din bare autoperforante,  la care injectarea pastei de ciment se face prin orificiul central al barei, odată cu forarea găurii. Capetele superioare ale minipiloţilor se solidarizează prin structuri tip ,,fundaţie adâncită de parapet cu secţiunea în formă de L”, prevăzute cu dren şi barbacane pentru evacuarea apei drenate din terasamentul drumului.

d)Pământ armat cu geogrile

Structurile din pământ armat s-au prevăzut la rampele pasajului proiectat pe DN 71 la km 69+300 şi a drumului pentru riverani din această zonă, pentru limitarea amprizei acestor drumuri, având în vedere existenţa CF în apropiere. Faţa vazută a structurilor din pământ armat are parament vertical şi este alcătuită din elemente modulare prefabricate din beton armat, iar umplutura din material granular armat cu geogrile.

Pentru stabilitatea generală a structurilor din pământ armat şi asigurarea capacităţii portante a terenului din bază, se vor executa mai întâi lucrările prevăzute în acest sens, respectiv perne din balast, piloţi de îndesare.

e)Structuri de sprijin cu fundare directă

Structurile de sprijinire cu fundare directa s-au prevăzut în cadrul proiectului în următoarele situaţii:

- extinderea platformei drumului proiectat faţă de existent extindere ce conduce la înălţimi de rambleu cuprinse între ~1 m ÷ ~3 m, măsuraţi pe verticală la marginea platformei proiectate;

- în zonele lente de instabilitate km 95+940 – km 97+940, L=2000 m; km 98+740 – km 99+060, L=320 m, km 102+900 – km 104+760, L=1860 m, km 106+880 – km 108+400, L=1520 m.

- în zonele unde nu sunt identificate fenomene generale de instabilitate de adâncime ci doar fenomene locale de instabilitate ale platformei drumului existent, fenomene ce se manifestă pe adâncimi mici de max. 3 m,  zone cuprinse între km 85+000 – km 95+940, L=10940 m; km 108+400 – km 109+900, L=1500 m;

- în zonele unde ampriza drumului trebuie limitată ca urmare a prezenţei unor obstacole (alte căi de comunicaţie, clădiri, etc).

S-au prevăzut următoarele tipuri de structuri de sprijin cu fundare directă:

- ziduri de sprijin din beton armat de rambleu şi de debleu

- ziduri de sprijin din beton simplu de rambleu şi de debleu

- ziduri de sprijin din gabioane

- fundaţii adâncite de parapet tip ,,L’

- rigole ranforsate cu trotuar în consolă

În zonele active de instabilitate asigurarea stabilităţii generale a drumului este realizată de structurile cu fundare indirectă, structurile cu fundare directă având doar rolul de asigurare a lăţimii platformei proiectate a drumului. Această situaţie se întâlneşte în zonele de profil mixt unde în aval (rambleu) s-au prevăzut structuri cu fundare indirectă şi în amonte (debleu) s-au prevăzut structuri cu fundare directă. Structurile de sprijin de debleu, din beton armat, s-au prevăzut cu ancore verticale la intradosul fundaţiei.

f)Consolidarea zidurilor de sprijin existente cu fundare directă

Zidurile de sprijin existente ce s-au prevăzut a se consolida, sunt cele ce nu prezintă deteriorări pronunţate din îngheţ dezgheţ, nu prezintă cedări ale fundaţiilor nu prezintă cedări structurale, nu prezintă deplasări şi / sau rotiri. Consolidarea zidurilor de sprijin din beton constă din refacere coronament, căptuşire din beton armat la faţa văzută, refacere sistem de drenaj şi ancorarea la coronamant cu ancore pasive (daca este cazul). Consolidarea zidurilor de sprijin din zidărie de piatră constă din refacere şi consolidare coronament prin realizarea unei centuri din beton armat, asigurarea stabilităţii generale prin realizarea unor ranforţi din beton armat cu fundaţii directe locale, refacerea sistemului de drenaj şi ancorarea zidurilor la coronament cu ancore pasive.

g)Demolarea zidurilor de sprijin existente

Structurile de sprijin existente, ce prezintă degradări pronunţate din îngheţ dezgheţ, cedări ale fundaţiilor, cedări structurale sau deplasări şi / sau rotiri, s-au prevăzut în cadrul proiectului a se demola în integralitate.

h)Reparaţii la zidurile de sprijin existente

Reparaţii la ziduri de sprijin existente din beton şi zidărie de piatră constau din refacerea coronamentului, a feţei văzute şi a sistemului de drenaj.

i)Lucrari de sporire a capacitaţii portante a terenului de fundare

Saltele (perne) din balast ranforsate cu geogrile

Saltelele din balast ranforsate cu geogrile s-au poziţionat la baza rambleelor (la nivelul terenului de fundare), în cazul extinderii platformei drumului, sub structurile din pământ armat, la partea superioara a terasamentelor (sub structura rutiera). Saltelele din material granular se vor ranforsa cu geogrile bidirecţionale dispuse pe unul sau două rânduri, se vor protejata la partea inferioară şi superioară cu geotextil având  rol de separare, filtrare şi anticontaminare a materialului granular.

Coloane de îndesare din piatră spartă

Coloanele de îndesare din piatră, au ca principal scop, îmbunătăţirea capacităţii portante a terenului de fundare pe adâncime, în vederea diminuarii tasării şi uniformizarea deformaţiilor de la nivelul platformei drumului.

j)Lucrări de drenaj

Apele care circulă gravitaţional în straturile de sub nivelul terenului, aflate în zona drumului, periclitează în general stabilitatea acestuia şi totodată favorizează apariţia degradărilor în sistemul rutier. Apele subterane nu provin din pânza freatică permanentă ci ele provin din infiltraţiile apelor de suprafaţă în stratul de deluviu de la suprafaţa terenului. Efectul negativ pe care-l are apa pentru drum se diminuează prin drenuri longitudinale în săpătură deschisă şi drenuri forate orizontal.

Lucrări de protecţie a taluzurilor

Se aplică taluzurilor de rambleu şi debleu cu înălţimi mai mari de 3 m la care se fac intervenţii în urma lucrărilor de terasamente, prevăzute cu pante ale taluzurilor 2:3. Protejarea taluzurilor se va face cu pământ vegetal preinsămânţat în grosime de 20 cm ce se va proteja cu geosintetice (geocelule, georeţele biodegradabile).

k)Elemente ranforsate pentru asigurarea scurgerii apelor de suprafaţă

S-au prevăzut următoarele tipuri de lucrări pentru asigurarea scurgerii apelor de suprafaţă:

- rigolă triunghiulară ranforsată

- rigolă dreptunghiulară ranforsată

- şanţ ranforsat

Acestea sunt elemente din beton armat care se amplasează la marginea platformei drumului.

- Lucrări hidrotehnice

Lucrări hidrotehnice la poduri

Pe sectorul Bâldana – Targovişte au fost aplicate următoarele tipuri de lucrări hidrotehnice:

1. Recalibrare albie;

2. Protecţie albie cu pereu din beton şi radier din beton/piatră.

3. Protecţie taluz drum cu saltea antierozională/pereu din beton.

| Nr. crt | Locaţie (pozitie km) | Tip amenajare | Lungime aplicată (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Afl. stg. râu Ilfov – pod km 6+796 (km. 6+820 cf. Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 106/14.11.2016) | Recalibrare albie | 62 |
|  |  | Protecţie taluz drum cu saltea antierozională | 48 |
| 2 | Râu Ilfov – pod km 8+746 (km 8+726 cf. Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 106/14.11.2016) | Pereu şi radier din beton | 50 |
|  |  | Recalibrare albie | 82 |
|  |  | Protecţie taluz drum cu pereu din beton | 68 |
| 3 | Afl. dr. râu Ilfov – pod km 23+707 (km 23+708 cf. Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 106/14.11.2016) | Recalibrare albie | 70 |
| 4. | Râu Ilfov – pod km 24+051 | Pereu din beton şi radier din piatră | 411 |
|  |  | Recalibrare albie | 40 |
|  |  | Protecţie taluz drum cu saltea antierozionala | 100 |
| 5. | Deviere canal - km 10+349.89 –km 10+706.22 | Recalibrare albie | 434 |

Recalibarea albiei se va face cu o secţiune trapezoidală cu taluz 1:2 şi lăţimea la bază variabilă în funcţie de capacitatea de tranzitare a debitului cu probabilitatea de depăşire de 2%.

Protecţia taluzului cu pereu din beton şi radier din beton se aplică pentru consolidarea albiei în amonte şi aval de secţiunea podului având rol de protecţie împotriva acţiunii erozive a apei. Protecţia taluzului se va realiza cu pereu din dale de beton cu grosimea de 15cm şi taluz 1:2 care se sprijină pe o grindă din beton cu dimensiune de 0.4x0.6m. Pereul se aşează pe un strat drenant de 10cm şi pe un filtru geotextil. Pe fundul albiei se va turna un radier din beton armat de 20cm grosime care se va sprijini pe un strat drenant de 10 cm grosime.

La km 24+051 radierul din beton este înlocuit cu un radier de piatra de 80 cm grosime.

Lucrări de deviere canale de desecare

| Nr. crt | Locaţie (pozitie km) | Tip amenajare | Lungime aplicată (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Canal - km 20+809 – km 21+366.41 | Recalibrare albie | 575 |
| 2. | Canal - km 34+651.83 – km 35+323.71 | Recalibrare albie | 695 |
| 3. | Canal - km 37+037.85 | Recalibrare albie | 390 |

Amenajare albie la podeţe

Protecţia fundului albiei secţiunii trapezoidale la podeţe se realizează cu un radier din anrocamente din piatră brută.Taluzurile au panta 2:3 şi se prevăd pereate cu pereu din beton C25/30 pe strat filtrant din balast aşezat pe geotextil. La partea inferioara pereul reazemă pe grindă din beton C25/30, iar la partea superioară se întoarce pe taluz circa 1 m. Amonte de podeţ pe o lungime de cca.10 m şi aval de podeţ pe o lungime de cca. 20m albia va fi curaţată şi decolmatată cel puţin la secţiunea podeţului astfel încât scurgerea pe sub podeţ  să fie cât mai fiabilă.

Pe zona km 51+041 – km 85+000 se vor realiza următoarele tipuri de lucrări hidrotehnice:

1. Recalibrare albie;

2. Protecţie taluz cu pereu din beton şi radier din beton.

3. Protecţie taluz drum cu saltea antierozională/pereu din beton

4. Zid din casete prefabricate

5. Ziduri din gabioane şi saltele din gabioane.

| Nr. crt. | Locaţie (km) | Tip amenajare | Lungime aplicată (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pr. Valea Mare – pod km 51+540 | Pereu şi radier din beton | 115 |
|  |  | Recalibrare albie | 25 |
| 2. | Pr. Valea Bradului –pod km 55+571 (km 55+787 cf. Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 106/14.11.2016) | Pereu şi radier din beton | 90 |
|  |  | Recalibrare albie | 20 |
|  |  | Protecţie taluz drum cu saltea antierozională | 50 |
| 3. | Râu Bizdidel – pod km 63+665 (km. 63+894 cf. Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 106/14.11.2016) | Recalibrare albie | 180 |

Recalibarea albiei se va face cu o secţiune trapezoidală cu taluz 1:2 şi lăţimea la baza variabilă în funcţie de capacitatea de tranzitare a debitului cu probabilitatea de depăşire de 2%.

Protecţia taluzului cu pereu din beton şi radier din beton se aplică pentru consolidarea albiei în amonte şi aval de secţiunea podului având rol de protecţie împotriva acţiunii erozive a apei. Protecţia taluzului se va realiza din pereu din dale de beton cu grosimea de 15 cm şi taluz 1:2, care se sprijină pe o grindă din beton . Pereul se aşează pe un strat drenant de 10cm şi pe un filtru geotextil. Pe fundul albiei se va turna un radier din beton armat de 20cm grosime care se va sprijini pe un strat drenant de 10 cm grosime.

Se vor executa lucrări de reparaţii la lucrările existente (praguri de fund, peree din beton) la km  68+363, km 73+048 şi km 82+135.

Amenajare albie la podeţe

Protecţia fundului albiei secţiunii trapezoidale la podeţe se realizează cu un radier din anrocamente din piatră brută.Taluzurile au panta 2:3 şi se prevăd pereate cu pereu din beton C25/30 pe strat filtrant din balast aşezat pe geotextil. La partea inferioară pereul reazemă pe grinda din beton C25/30 , iar la partea superioară se întoarce pe taluz cca.1 m. Acest tip de lucrare se aplică la toate podetele

Amonte de podeţ pe o lungime de cca.10 m şi aval de podeţ pe o lungime de cca. 20m albia va fi curaţată şi decolmatată cel puţin la secţiunea podului astfel încât scurgerea pe sub podeţ  să fie cât mai fiabilă.

Zona km  85+000 –  km 109+905

Lucrări hidrotehnice la poduri

| Nr. crt | Locaţie | Tip amenajare | Lungime (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pârâul Ruşetu la Moroieni – km 85+701 | canal din casete prefabricate, umplute cu piatră, îndeşirea treptelor, coborârea talvegului | 75 |
| 2. | Torent la Moroieni, km 88+900 | saltea de gabioane | 28 |
| 3. | Pârâul Ialomicioara la Glod, km 89+681 | saltea de gabioane zid gabioane | 40 75 |
| 4. | Pârâul Glod la Moroieni, km 90+490 | saltea de gabioane zid gabioane | 34 40 |
| 5. | Torent la Moroieni, km 92+533 | saltea de gabioane pereu beton | 15 33 |
| 6. | Torent la Moroieni, km 94+175 | saltea de gabioane pereu beton | 30 22 |
| 7. | Pârâul Ialomicioara la Cărpiniş, km 95+092 | saltea de gabioane zid gabioane | 35 140 |
| 8. | Valea Largă la Cărpiniş, km 95+403 | saltea de gabioane | 32 |
| 9. | Valea Ialomicioara la Cărpiniş, km 95+942 | saltea de gabioane zid gabioane | 100 182 |
| 10. | Pârâul Cărpiniş la Cărpiniş, km 96+882 (km. 96+845 cf. Aviz de Gospodarire a Apelor nr. 106/14.11.2016) | saltea de gabioane zid gabioane | 43 30 |
| 11. | Torent la Cărpiniş km 97+062 | saltea de gabioane | 34 |
| 12. | Valea Izvorul Dorului la Sinaia, km 106+466 | saltea de gabioane | 15 |

Protecţia cu saltele din gabioane propusă, se aplică pentru consolidarea fundului albiei, având rol şi de protecţie a acestuia împotriva acţiunii erozive a cursului de apă.

Zidurile de gabioane aşezate pe saltele din gabioane sunt elemente de formă paralelipipedică alcătuite din carcase din plasă de sârmă montată pe cadre din bare de oţel rotund, umplute cu piatră de râu sau de carieră placate cu beton.

În spatele gabioanelor spre paramentul dinspre mal s-a prevăzut filtru din geotextil.

Lucrări hidrotehnice la podeţe

Descărcările în trepte se realizează acolo unde torenţii intersectează drumul. În dreptul drumului se prevede un podeţ cu cameră de cădere. Acest tip de lucrare are rolul de a diminua viteza apei cu caracter torenţial şi de a dirija apa către o direcţie preferenţială, adică spre podeţ.

Secţiunea de scurgere este trapezoidală şi se prevede pereată cu beton C25/30 de 20cm grosime, pe un strat de material granular cu grosimea de 20cm. Înălţimea acestei secţiuni este variabilă în funcţie de teren.

Acest tip de lucrare se aplică la un număr de 56 podeţe pe lungimea medie de 20,00m.

Lucrări hidrotehnice  de apărare a rambleului drumului

Traseul drumului DN 71  se desfăşoară paralel cu pârâul Ialomicioara între km 88+000 – km 99+000 şi valea Izvorul Dorului între km 106+466 – km 109+000.

Pentru asigurarea stabilităţii rambleului drumului şi a malurilor pârâului Ialomicioara, amplasat în imediata apropiere a drumului, s-au prevăzut lucrări de apărare până la cota corespunzatoare debitului cu asigurarea de 2% plus garda. Aceste lucrări constau din realizarea unor protecţii cu ziduri din gabioane şi a unor protecţii cu pereu din beton C25/30.

| Nr.crt. | Poziţie kilometrică | Lungime aplicată (m) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 88+740-88+890 | 150 | Protecţii cu pereu |
| 2. | 88+910-89+040 | 130 | Protecţii cu pereu |
| 3. | 91+450-91+650 | 200 | Protecţii cu pereu |
| 4. | 93+400-93+490 | 90 | Protecţii cu gabioane |
| 5. | 93+960-94+060 | 100 | Protecţii cu pereu |
| 6. | 94+190-94+800 | 610 | Protecţii cu pereu |
| 7. | 94+810-95+055 | 245 | Protecţii cu gabioane |
| 8. | 96+410-96+500 | 90 | Protecţii cu pereu |

Pentru valea Izvorul Dorului nu s-au prevăzut lucrări hidrotehnice deoarece înălţimea rambleului drumului DN 71 este foarte mare şi din calculele hidraulice nu reiese necesitatea prevederii unor lucrări de apărare.

- Lucrări de poduri şi pasaje

Podurile şi pasajele de pe traseul DN 71  sunt următoarele:

|  | Poziția | Obstacol | Lucrări proiectate |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | km 6+820 (6+796) | PESTE PÂRÂUL ILFOVAT LA RACARI | Pod nou |
| P2 | km 8+726 (8+746) | PESTE RÂUL ILFOV LA GHERGANI | Pod reabilitat |
| P3 | km 10+350 (10+321) | PESTE CF LA BĂLTENI | Pasaj nou |
| P4 | km 23+677 (23+707) | PESTE SCURGERE LA CUZA VODĂ | Pod nou |
| P5 | km 23+906 (24+051) | PESTE RÂUL ILFOV LA CUZA VODA | Pod nou |
| P6 | km 51+540 (51+540) | PESTE SCURGERE LA ANINOASA | Pod nou |
| P7 | km 55+787 (55+571) | PESTE SCURGERE LA DOICEŞTI | Pod nou |
| P8 | km 62+839 (62+624) | PESTE VALEA DRACULUI LA PUCIOASA | Pod reabilitat |
| P9 | km 63+894 (63+665) | PESTE PÂRÂUL BIZDIDEL, LA PUCIOASA | Pod reabilitat |
| P10 | km 68+605 (68+363) | PESTE RÂUL IALOMITA, LA PUCIOASA | Pod reabilitat |
| P11 | km 69+500 (69+500) | PESTE C.F., LA PUCIOASA | Pasaj nou |
| P12 | km 73+281 (73+048) | PESTE RÂUL IALOMICIOARA, LA FIENI | Pod reabilitat |
| P13 | km 79+563 (79+147) | PESTE VALEA TITEI LA DEALUL MARE | Pod reabilitat |
| P14 | km 82+135 (81+693) | PESTE VALEA GAE LA PIETROŞITA | Pod reabilitat |
| P15 | km 82+527 (82+063) | PESTE C.F. LA PIETROŞITA | Pasaj reabilitat |
| P16 | km 82+544 (82+135) | PESTE RÂUL IALOMIŢA, LA PIETROŞIŢA | Pod reabilitat. |
| P17 | km 83+238 (82+796) | PESTE VALEA LUPULUI, LA PIETROŞITA | Pod reabilitat. |
| P18 | km 85+700 (85+701) | PÂRÂUL RUSETU LA MOROIENI | Pod nou |
| P19 | km 88+895 (88+900) | TORENT LA MOROENI | Pod nou |
| P20 | km 89+667 (89+681) | RÂUL IALOMICIOARA LA MOROENI | Pod nou |
| P21 | km 90+527 (90+490) | VALEA GLODULUI LA MOROENI | Pod nou |
| P22 | km 92+533 (92+533) | SCURGERE LA MOROIENI | Pod nou |
| P23 | km 94+165 (94+175) | TORENT LA MOROENI | Pod nou |
| P24 | km 95+056 (95+092) | RAUL IALOMICIOARA LA CĂRPINIŞ | Pod nou |
| P25 | km 95+367 (95+403) | VALEA LARGĂ LA CĂRPINIŞ | Pod nou |
| P26 | km 95+959 (95+942) | VALEA IALOMICIOARA LA CĂRPINIŞ | Pod nou |
| P27 | km 96+836 (96+845) | PARAUL CĂRPINIŞ LA CĂRPINIŞ | Pod nou |
| P28 | km 97+050 (97+062) | TORENT LA CĂRPINIŞ | Pod nou |
| P29 | km 105+683 (106+466) | IZVORUL DORULUI LA SINAIA | Pod nou |

Poziţiile kilometrice sunt cele de pe drumul existent, iar cele din paranteză sunt cele nou proiectate care au rezultat în urma geometrizării drumului.

P1. POD PESTE RAUL ILFOVAT LA RACARI KM 6+820 (6+796)

Podul existent are o lungime totală de 16,62 m, cu o lungime a suprastructurii de 8,60 m. Lungimea suprastructurii executate monolit este de aproximativ 7,00 m.

Lăţimea totală a podului este de 13,26m, cu o parte carosabila de 9,40m, un acostament în amonte de 2,40m, iar în aval un spaţiu de 1,06 m.

Din calculele hidraulice rezultă că pentru podul existent secţiunea de scurgere pentru un debit cu asigurarea de 2% este insuficientă şi prin urmare se adoptă soluţia de pod nou.

Podul are o deschidere de calcul de 9,50m cu suprastructura realizată din grinzi prefabricate precomprimate cu corzi aderente cu L=10.00m şi H=0.52m.

Se dispun 29 de grinzi la distanţa de 62cm interax, pentru a obtine 4 benzi de circulaţie de 3,50m, spaţiu median de 1,60m, efecte optice de bordură de câte 40cm pentru fiecare parte a podului şi două trotuare de 1,70m lăţime. Lăţimea totală a podului este de 19,80 m. Trotuarele conţin spaţiile pentru montarea parapetului direcţional de tip H4b şi a parapetului pietonal.	Infrastructurile vor fi realizate din 2 culee masive, fundate direct, având zidurile întoarse de 3,50m lungime. Rezultă o lungime totală de pod de 17,04m. Elevaţia culeei are 1,00m grosime şi 3,00m înălţime. În spatele culeei, spre terasament, este prevăzuta cuneta pentru rezemarea drenului din piatră brută. Pe zidurile de gardă reazemă plăci de racordare cu terasamentele. La capetele podului se dispun scări şi casiuri. Racordarea cu terasamentele se face cu sferturi de con pereeate.

Sub pod se realizează o pereere a albiei formată dintr-un pereu din beton de 20cm grosime ce reazemă pe un strat drenant din balast de 10cm grosime.

Pe timpul execuției circulația se desfășoara pe podul existent pâna se realizează primele 2 benzi dupa care se deviază circulația pe acestea.

Se demoleaza apoi podul existent şi se execută celelalte 2 benzi de circulaţie.

P2. POD PESTE RÂUL ILFOV LA GHERGANI KM 8+726 (8+746)

Lungimea totală a podului existent este de 25,30 m, o singură deschidere de calcul de 17,30m şi o lungime de grindă de 18,00m. Lăţimea totală a podului este de 11,20m, cu partea carosabilă de 7,80m şi 2 trotuare de câte 1,40m.

Lărgirea la 4 benzi de circulaţie se face prin adăugarea a câte 3 grinzi cu înălţimea de 93cm de o parte şi de alta a grinzilor existente peste care se toarnă placă de suprabetonare. Se formează un carosabil cu 4 benzi de circulaţie de 3,50m, zona mediană de 1,60m şi trotuare de 1,70m lăţime protejate cu parapet de tip H4b şi parapet pietonal ; lăţimea totală a podului este de 19,80m. Lucrari necesare reabilitării:

- reparaţii locale cu mortare speciale la: grinzile ciobite, placa dintre grinzi cu beton degradat sau cu armături neacoperite ;

- prevederea de echipamente noi la pod (parapeţi, dispozitive pentru acoperirea rosturilor de dilataţie);

- refacerea integrală a hidroizolaţiei, suportului şi protecţia acesteia, a căii şi trotuarelor ;

- reparaţii cu mortare speciale a zonelor ciobite şi cu beton segregat superficial;

- prevederea de dispozitive antiseismice;

- curăţirea banchetelor;

- executarea de sferturi de con noi, inclusiv fundaţiile acestora, cu încastrarea corespunzatoare a zidurilor întoarse;

- pereuri, scări şi casiuri noi;

- curăţirea albiei de vegetaţie, deşeuri, etc.

- repararea dalelor de protecţie a albiei ;

- montarea unui indicator cu denumirea obstacolului (Râul Ilfov).

Pe timpul execuţiei circulaţia se desfăşoară pe podul existent până se realizează primele 2 benzi după care se deviază circulaţia pe acestea urmând să se execute celelalte 2 benzi de circulaţie.

P3. PASAJ KM 10+350 (10+321) PESTE C.F. LA BĂLTENI

Lucrări necesare la pasaj existent

Demontarea parapetului de siguranţă;

Desfacerea trotuarului;

Desfacerea căii şi a hidroizolaţiei numai prin frezare, fără afectarea betonului suprastructurii;

Demontarea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilataţie de la culei;

Lucrări de suprastructură: Lucrările de la suprastructura (metalică şi beton armat) se vor executa de pe o schela provizorie suspendată sau de pe platforma unui ,,inspector” de poduri;

Curătarea cu peria mecanică a betonului suprastructurii: placa dintre grinzi, consolele de trotuar, grinzile parapetelor;

Curătarea cu peria mecanică a suprastructurii metalice de vopsea veche degradată;

Curăţarea prin sablare a zonelor ruginite de la suprastructura metalică;

Curăţarea prin sablare a armăturilor neacoperite de la intradosul dalei, a consolelor şi grinzilor parapetelor;

Repararea rosturilor dintre dalele din beton armat;

Zonele din beton armat degradate local şi în profunzime (zona rosturilor de la culei, unele rosturi dintre dale, zone izolate etc.) se vor demola, armăturile se vor curăţa prin sablare şi se vor suplimenta, daca este cazul, apoi se vor rebetona;

Eventualele fisuri ale betoanelor suprastructurii se vor injecta conform ,,Instructiunilor tehnice privind procedeele de remediere si a defectelor pentru elementele de beton si beton armat”, indicativ C149-87;

Zonele de beton cu degrădari de suprafaţa (segregate, armături insuficient acoperite) se vor repara prin aplicarea de mortare speciale cu aderenţa şi rezistenţă ridicate;

Toate suprafeţele exterioare ale betonului suprastructurii (placa dintre grinzi, consolele de trotuar, grinzile parapetelor) se vor proteja prin aplicarea de vopsele pe baza de ciment;

Suprastructura metalică va fi grunduită şi apoi protejată cu două straturi de vopsea; Pentru protejarea suprastructurii metalice, aplicarea grundului se va face maximum la 4 (patru) ore dupa sablare

Refacerea căii.

Prevederea de dispozitive la pasaj: - borduri normale noi; - parapete pietonale reparate; - guri de scurgere noi prelungite cu 1.00m sub nivelul tălpii inferioare a grinzilor principale; - dispozitive etanşe pentru acoperirea rosturilor de dilatatie de la culei; dispozitivele etanşe vor fi continue şi vor urmări nivelul părţii carosabile şi ale celor două trotuare;

Repararea, montarea, vopsirea parapetului pietonal;

Aplicarea hidroizolaţiei, a suportului şi protecţiei acesteia;

Refacerea trotuarului, borduri noi, grindă din beton armat pentru parapetul de siguranţă, umpluturi din beton, asflat turnat;

Montarea parapetului de siguranţă de tip H4b;

Montarea dispozitivelor etanşe de acoperire a rosturilor de dilataţie de la culei.

Lucrări la pile şi culei:

Degajarea elevaţiilor pilelor până la nivelul rostului elevaţie-fundaţie;

Curăţarea cu peria mecanică a betoanelor elevatiilor; la pile, elevaţiile se vor curăţa în întregime (stâlp, rigle cu console, cuzineţi), iar la culei: banchetele, sanţurile, zidurile întoarse, consolele de trotuar, cuzineţi, ziduri de gardă;

Injectarea eventualelor fisuri conform instructiunilor ;

Repararea cu mortare speciale cu aderenţă şi rezistenţă ridicate a eventualelor zone degradate local;

Protejarea betoanelor elevatiilor pilelor şi culeelor prin aplicarea unei vopsele de protecţie pe bază de ciment;

Curăţarea prin sablare a portiunilor metalice ale aparatelor de reazem;

Vopsirea zonelor curăţate de la aparatele de reazem;

Montarea dispozitivelor antiseismice;

Demolarea totală/parțială a zidurilor de gardă de la culei pentru asigurarea accesului la capetele grinzilor metalice, asigurarea rostului corespunzator la capetele suprastructurii, a spațiului pentru dispozitivul de acoperire a rostului de dilatație și a reazemului pentru plăcile de racordare cu terasamentele.

Racorduri cu terasamentele:

Demontarea plăcilor de racordare și a grinzii de rezemare;

Desfacerea parțială a pereului de la sferturile de con, a scării și casiului;

Completarea și compactarea umpluturilor de la sferturile de con, inclusiv trepte de infrătire;

Refacerea pereului desfăcut parțial;

Refacerea parțială a scării și casiului demontate;

Montarea mâinii curente la scările de coborare de pe drum;

Rostuirea pereului;

Refacerea drenurilor din spatele zidurilor întoarse pe înălțimea zidurilor de gardă și a banchetelor, a hidroizolației, a radierului și a barbacanelor;

Montarea plăcilor de racordare noi sau refolosite;

Refacerea căii din zona racordurilor pe lungimi de câte 25m la fiecare capăt;

Amenajarea acostamentelor și montarea parapetelor de siguranță la rampe.

PASAJ NOU

Se realizează o grindă continuă cu 3 deschideri 45+60+45m și o lungime totală de pasaj de 154.90m. Datorita oblicității, pasajul nou se amplasază decalat în lung, fiind nevoie de amenajări cu pământ armat la rampa Târgoviște și de piloți forați cu diametru de 0.50m, tangenți, la rampa București.

Suprastructura noului pasaj va fi formată din 4 grinzi metalice cu inima plină peste care reazemă o placă din beton armat care permite realizarea unui carosabil de 7.80m și un trotuar la exterior. Peste placă se așterne hidroizolația și se amenajeaza un trotuar la exterior cu latimea de 1.70 m in care intra parapetul de siguranta de tip H4b si parapetul pietonal.

În zona mediană, placa este prevazută cu o lisa din beton pe care este montat parapet de siguranța de tip H4b.

Grinzile metalice reazema pe infrastructuri prin intermediul aparatelor de reazem din neopren. Infrastructurile sunt alcătuite din 2 pile lamelare cu riglă la partea superioară și 2 culee tip banchetă fundate indirect pe piloți forați de diametru mare F 1.50m. La pile se prevăd 8 piloți cu lungimea de 25.00m dispuși în șah, la culeea Bâldana 3 piloți cu lungimea de 34.00m dispuși liniar, iar la culeea Târgoviște 3 piloți cu lungimea de 25.00m dispuși liniar. La culeea Bâldana piloții se încastrează direct în bancheta de rezemare. La pile și la culeea Târgoviște piloții se încastrează în radiere din beton armat cu grosimea de 2.00m.

Pe zidul de gardă al culeelor se dispun plăci de racordare cu lungimea de 6.00m. La capetele podului se amenajeaza sferturi de con pereeate și prevăzute cu scări și casiuri.

Pe lise, la exterior se montează parapeți de protecție CF.

Pe timpul execuției circulația se desfășoară pe pasajul existent.

P4. POD KM 23+677 (23+707) PESTE SCURGERE LA CUZA VODĂ

Din calculele hidraulice rezultă că secţiunea de scurgere pentru un debit cu asigurarea de 2% este insuficientă şi prin urmare se adoptă soluţia de pod nou.

Podul are o deschidere de calcul de 9,50m cu suprastructura realizată din grinzi prefabricate pecomprimate cu corzi aderente cu L=10.00m si H=0.52m. Se dispun 29 de grinzi la distanţa de 62cm interax, pentru a obţine 4 benzi de circulaţie de 3,50m, spaţiu median de 1,60m, efecte optice de bordură de câte 40cm pentru fiecare parte a podului şi două trotuare de 1,70m lăţime. Lăţimea totală a podului este de 19,80m. Trotuarele conţin spaţiile pentru montarea parapetului direcţional de tip H4b şi parapetul pietonal.

Infrastructurile sunt realizate din 2 culee masive, fundate direct, având zidurile întoarse de 2,00m lungime. Rezultă o lungime totală de pod de 14,10m. Elevaţia culeei are 1,00m grosime şi 1,25m înălţime. În spatele culeei, spre terasament, este prevăzuta cuneta pentru rezemarea drenului din piatră brută. Pe zidurile de gardă reazemă plăci de racordare cu terasamentele. La capetele podului se dispun scări şi casiuri. Racordarea cu terasamentele se face cu sferturi de con pereeate.

Sub pod se realizează o pereere a albiei formată dintr-un pereu din beton de 20cm grosime ce reazemă pe un strat drenant din balast de 10cm grosime.

Pe timpul execuţiei circulaţia se desfaşoară pe podul existent până se realizează primele 2 benzi după care se deviază circulaţia pe acestea. Se demolează apoi podul existent şi se execută celelalte 2 benzi de circulaţie.

P5. POD KM 23+906 (24+051) PESTE RAUL ILFOV LA CUZA VODA

Având in vedere că podul existent nu asigură condiții minime de siguranță se impune executarea unui pod nou.

Până la executarea podului nou, la pod se vor introduce restricţii de viteza de maxim 30 km/oră.

Se propune un pod cu o deschidere de 23m în soluţie cadru şi o lungime totală de 34,90m. Cadrul este format din două culee lamelare cu grosimea de 1,00m şi suprastructura formată din 15 grinzi prefabricate de 23,00m lungime şi 93cm înălţime,peste care se toarnă placa de suprabetonare. Se formează un carosabil cu 4 benzi de circulaţie de 3,50m, zona mediană de 1,60m şi trotuare de 1,70m lăţime protejate la interior cu parapet de tip H4b şi la exterior cu parapet pietonal.

Culeele sunt de tip lamelar cu grosimea de 1,00m şi înălţimea de 4,50m şi sunt fundate indirect pe câte 7 piloţi foraţi de diametru mare şi lungimea de 15,00m, dispuşi liniar. Între culee şi piloţi se interpune un radier cu grosimea de 1,50m.

Rolul zidurilor întoarse este luat de ziduri de sprijin cu lungimea de 4,90m, fundate direct. Între zidurile întoarse se dispun plăci de racordare cu terasamentul cu lungimea de 4,00m.

Racordările cu terasamentul sunt formate din sferturi de con pereeate. La capetele podului se execută scări şi casiuri.

Pe pod, în zona centrală, la limita bordurilor, se montează guri de scurgere tip T1G1.

Pe timpul execuţiei circulaţia se desfasoară pe un pod provizoriu dispus în amonte datorită configuraţiei albiei.

P6. POD KM 51+540 (51+540) PESTE SCURGERE LA ANINOASA

Având în vedere starea necorespunzătoare a podului existent și faptul  că din calculul hidraulic rezultă că debitul cu asigurarea de 2% nu poate tranzita secţiunea de scurgere se impune realizarea unui pod nou.

Acesta are o deschidere de calcul de 20,50m şi o lungime totală de pod de 30,10m incluzand zidurile întoarse de 4,50m. Suprastructura este formată din grinzi prefabricate de 21,00m lungime şi 1.03m înălţime, peste care se toarnă placa de suprabetonare. Se formează un carosabil de 7,80m şi trotuare de 1,70m lăţime protejate cu parapet de tip H4b şi parapet pietonal. Lăţimea totală de pod este de 11,20m.

Infrastructurile sunt culee masive din beton armat, fundate direct, cu o lungime a zidurilor întoarse de 4,50m fiecare. Elevaţiile culeelor au 1,40m grosime şi 4,40m înălţime. În spatele culeei spre terasament se realizează o cuneta pentru susţinerea drenului din piatră brută. Între zidurile întoarse se dispun plăci de racordare cu terasamentul cu lungimea de 4,00m.

Această soluţie presupune ridicarea liniei roşii cu aproximativ 1,4m faţă de nivelul existent.

Racordarile cu terasamentul sunt formate din sferturi de con pereeate.

La capetele podului se execută scări şi casiuri.

Sub pod se realizează o pereere a albiei formată dintr-un pereu din beton de 20cm grosime ce reazemă pe un strat drenant din balast de 10cm grosime.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se desfasoară pe un pod provizoriu.

P7. POD KM 55+787 (55+571) PESTE SCURGERE LA DOICEŞTI

Având in vedere starea necorespunzătoare a podului existent și faptul  că din calculul hidraulic rezultă că debitul cu asigurarea de 2% nu poate tranzita secţiunea de scurgere se impune realizarea unui pod nou.

Acesta are o deschidere de calcul de 10,50m şi o lungime totală de 15,95m. Suprastructura este formată din grinzi prefabricate de 11,00m lungime şi 52cm înălţime, peste care se toarnă placa de suprabetonare. Se formeaza un carosabil de 7,80m şi trotuare de 1,70m lăţime protejate cu parapet de tip H4b şi parapet pietonal. Rezultă o lăţime totală de pod de 11,20m.

Infrastructurile sunt culee masive din beton armat, fundate direct. Zidurile întoarse ale culeelor au lungimea de 2,40m respectiv 2,45m. Elevaţiile culeelor au o grosime de 1,00m şi o înălţime de 3,00m. În spatele culeei spre terasament se realizează o cunetă pentru susţinerea drenului din piatră brută. Între zidurile întoarse se dispun plăci de racordare cu terasamentul cu lungimea de 3,00m. Sub pod se realizează o pereere a albiei formată dintr-un pereu din beton de 20cm grosime ce reazemă pe un strat drenant din balast de 10cm grosime.

Aceasta solutie presupune ridicarea liniei roşii cu aproximativ 2,00m faţă de nivelul existent.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se desfăşoară pe un pod provizoriu.

P8. POD KM 62+839 (62+624) PESTE VALEA DRACULUI LA PUCIOASA

Lungimea totală a podului este de 11,33m cu o lumină de 6,15m, iar lăţimea acestuia este de 10,27m cu o parte carosabilă de 7,22m, fără trotuare şi parapeţi.

Se va reabilita podul existent lucrările necesare fiind prezentate asfel :

- desfacerea căii, trotuarelor şi hidroizolaţiei;

- demontarea parapeţilor;

- practicarea de găuri la intradosul fasiilor pentru aerisire si pentru evacuarea eventualelor infiltratii;

- aplicarea de mortare speciale la intradosul podului, pe zonele segregate şi cele cu armături insuficient acoperite ;

-executarea unei plăci de suprabetonare care să formeze un carosabil de 7,80m şi trotuare de 1,70m lăţime protejate cu parapet de tip H4b şi parapet pietonal. Rezultă o lăţime totală de pod de 11,20m.

-prevederea de echipamente noi la pod (parapeţi de siguranţă, parapeţi pietonali, dispozitive de acoperire a rosturilor, guri de scurgere) ;

- refacerea integrală a hidroizolaţiei, suportului şi protecţiei acesteia, a căii şi trotuarelor ;

- lărgirea platformei drumului la ambele capete ale podului ;

- executarea unei camere de cădere în amonte şi a unui radier pentru a facilita scurgerea; Sub pod se realizează o pereere a albiei formată dintr-un pereu din beton de 20cm grosime ce reazemă pe un strat drenant din balast de 10cm grosime.

- între zidurile întoarse se dispun plăci de racordare cu terasamentul cu lungimea de 3,00m.

- degajarea completă a podului de aluviunile aduse;

- realizarea de ziduri de sprijin între podul rutier şi cel feroviar ;

- curăţirea, repararea pereelor la şanţurile longitudinale drumului ;

- mărirea capacităţii, adâncirea şi prelungirea şanţului amonte dinspre Sinaia ;

- protejarea rambleelor la capetele podului prin pereere, asigurarea scurgerii apelor prin casiuri şi a unor accese pentru inspecţie şi întreţinere pe scări din beton.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se desfăşoară pe jumatate de cale.

P9. POD KM 63+894 (63+665) PESTE PÂRAUL BIZDIDEL LA PUCIOASA

Podul are o lungime totală de 81,05 cu 4 deschideri, iar lăţimea totală a acestuia este de 12,00m , cu o parte carosabilă de 8,40m si 2 trotuare de 1,5m.

Se va reabilita podul existent după cum urmează :

- desfacerea căii, trotuarelor şi hidroizolaţiei;

- demontarea parapeţilor;

- montarea grinzilor noi pe aparate de reazem, de asemenea, noi. Se dispun câte 10 grinzi prefabricate, precomprimate în secţiune transversală, având lungimea de 18,00m şi înălţimea de 80cm. Se obţine o lungime de suprastructură de 72,15m şi o lungime totală de pod de 81,05m;

-turnarea unei plăci de suprabetonare care să formeze un carosabil de 8,40m şi trotuare de 1,70m lăţime protejate cu parapet de tip H4b şi parapet pietonal.

- curăţarea cu peria mecanică a betoanelor elevaţiei pe toată înălţimea, începând de la rostul elevaţiei fundatiei;

- curăţarea prin sablare a armăturilor neacoperite cu beton, a celor ruginite şi corodate;

- suplimentarea corespunzătoare a armăturilor corodate peste toleranţele standardelor;

- injectarea eventualelor fisuri;

- prevederea dispozitivelor antiseismice;

- injectarea fundaţiilor;

- cămăşuirea elevaţiilor culeelor;

- refacerea şi suprainălţarea zidurilor de gardă, asigurarea rosturilor de pe culee şi areazemului pentru plăcile de racordare ;

- suprainălţarea zidurilor întoarse şi refacerea consolelor de trotuar în concordanţă cu cele de la suprastructură ;

- refacerea drenului din spatele culeelor, a rigolei, a barbacanelor şi a hidroizolaţiei;

- astuparea golurilor de la elevaţiile pilelor ;

- prevederea de echipamente noi pe pod ;

- refacerea sferturile de con din aval, iar zidurile de sprijin din amonte se vor repara ;

- albia se va curaţa şi se va reprofila în amonte şi aval de pod ;

- demolarea grinzilor parapeţilor , a consolelor trotuarelor şi a antretoazelor fără secţionarea armăturilor încastrate în fâşiile cu goluri;

- demontarea îngrijită a faşiilor cu goluri şi depozitarea lor corespunzătoare, în vederea unei eventuale refolosiri, după o examinare a fiecăreia;

- armăturile se vor curăţa până la obţinerea luciului metalic ;

- cămăşuirea riglelor pilelor;

- se vor refolosi şi plăcile de racordare existente, cele degradate se vor repara sau înlocui ;

- la capetele podului, platforma drumului se va lărgi ;

- la sfertul de con aval de la culeea C1 se va executa o scară ;

- la ambele capete ale podului, în interiorul curbei se vor prevedea guri de scurgere, cu evacuarea laterală a apei spre casiuri noi şi conducerea acestora spre albie ;

- pentru a nu se abate albia minoră spre malul drept, se va degaja albia de suprastructura şi pila căzute de la fostul pod rutier din amonte.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se desfăsoara pe jumatate de cale.

P10. POD KM 68+605 (68+363) PESTE RÂUL IALOMIŢA LA PUCIOASA

Lungimea totală a podului este de 205,96m, prevăzut cu 6 deschideri de 31,8m, iar  laţimea totală a a acestuia este de 10,05m cu o parte carosabilă de 7,80m şi un singur trotuar în amonte de 1,50m.

Se va reabilita podul existent după cum urmează :

- desfacerea căii, trotuarelor şi hidroizolaţiei;

- demontarea parapeţilor;

- rebetonarea zonelor degradate de la capetele grinzilor ;

- execuţie placă de suprabetonare care sa permită asigurarea unui carosabil de 7.80m şi un trotuar amonte de 1,70m care cuprinde parapetul direcţional de tip H4b şi parapetul pietonal. De o parte şi de alta, se execută lise din beton unde se amplasează, în amonte parapet pietonal şi în aval parapet direcţional tip H4b; reparaţii cu mortare speciale la degradările de la grinzi, placă şi antretoaze, armături neacoperite, muchii ciobite, rosturi între tronsoane, zone cu betoane segregate ;

- completarea cu moloane a celor degradate şi căzute;

- rostuirea zidăriilor degradate;

- injectarea fisurilor;

- curăţirea banchetelor;

- injectarea fundaţiilor;

- curăţirea aparatelor de reazem;

- aplicarea de mortare speciale la banchetele cu betoane segregate şi cu armături neacoperite;

- prevederea de echipamente noi la pod ;

- se vor reface integral: hidroizolaţia, suportul şi protecţia acesteia, calea şi trotuarele;

- lărgirea platformei drumului la ambele capete ale podului, inclusiv amenajarea acostamentelor ;

- prevederea de casiuri pentru îndepărtarea apelor;

- prevederea de scări de acces;

- demontarea conductei de apă de pe bordura trotuarului ;

- îndepărtarea molozului de lângă culeea C1 ;

- ecologizarea zonei.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se desfăşoară pe jumătate de cale.

P11. PASAJ KM 69+500 (69+500) PESTE CF LA PUCIOASA

La km 69+500 (69+500) DN 71  intersecteaza la nivel calea ferată Târgovişte – Pietroşiţa. Deoarece unghiul de intersecţie cu calea ferată este mai mic de 450, se impune proiectarea unui pasaj suprateran care să permită traversarea liniilor de cale ferată.

Pasajul este realizat din două grinzi continue cu deschiderile (40+60+40)+(40+2x50+40)m, metal în conlucrare cu placa din beton. Se obţine o lungime totală de suprastructură de 320m şi o lungime totală de pasaj de 325,34m masurat in axul pasajului, acesta fiind amplasat în curba.

Tablierul metalic este format din 2 semicasete cu înălţimea de 1,60m, cu rigidizări longitudinale şi transversale. Tablierul din beton are o grosime de 25cm şi este vutat peste talpa superioară a casetelor metalice, pentru a se putea realiza panta transversală de 5%. Peste placa din beton a tablierului se realizeaza calea, trotuarele şi parapeţii. Se obţine un carosabil de 7,80m şi 2 trotuare de 1,70m în care sunt incluse şi spaţiile pentru montarea parapeţilor direcţionali de tip H4b şi a parapeţilor pietonali. Lăţimea totală a suprastructurii rezultă de 11,20m.

Infrastructurile sunt realizate din 6 pile lamelare şi 2 culee masive fundate indirect pe piloţi foraţi de diametru 1,50m şi lungimea de 25,00m. Pilele au rigla la partea superioară cu grosimea de 80cm. Între piloţi şi elevaţii se interpun radiere din beton de 2,00m grosime.

Pe zidul de gardă al culeelor se dispun plăci de racordare cu lungimea de 6,00m.

Pilele din vecinatatea CF sunt prevazute cu blocuri de protecţie din beton armat. De asemenea pentru protectia CF pe lisă sunt montate panouri de protecţie cu înălţimea de 2,5m.

La capete, pasajul se continuă cu ziduri de sprijin din pământ armat pentru limitarea amprizei.

P12. POD KM 73+281 (73+048) PESTE RÂUL IALOMICIOARA LA FIENI

Podul are o lungime totală de 67,70m, laţimea de 11,30m cu o parte carosabilă de 7,80m și două trotuare cu laţimea de 1,30m.

Se va reabilita podul existent după cum urmează, realizându-se următoarele :

-execuţie variantă de circulaţie cu pod provizoriu şi devierea circulaţiei pe acesta.

-demolarea întregii suprastructuri în vederea adaptării podului la supralărgire şi suprainălţare ;

-refacerea suprastructurii în aceeaşi soluţie, trei grinzi monolite în secţiune transversală si console variabile astfel încât să se realizeze un carosabil variabil de la 7,80m la 8,40m. Consolele vor susţine şi trotuare de 1,70m lăţime, spaţiu în care se montează parapetul de siguranţă de tip foarte greu (H4b) şi parapetul pietonal.

Lungimea suprastructurii este dispusă pe 3 deschideri: 18.40m – deschiderea 1 (mal drept), 24.00m – deschiderea centrala si 18.40m – deschiderea 3 (mal stâng).

Lungimea suprastructurii este de 62.10m iar lungimea totală de pod este 68,00m. Înălţimea grinzilor în axul tablierului este de 2.30m.

Daca la elevaţiile culeelor se vor constata ca sunt penduli, măştile acestora se vor demola, pendulii se vor degaja, spaţiul se va curăţa, iar muchiile zonelor demolate şi degradate se vor repara cu mortare speciale;

-betoanele elevaţiilor infrastructurilor se vor curăţa cu peria mecanică;

-zonele cu degradări locale se vor repara cu mortare speciale cu aderenţă şi rezistenţă ridicate;

-banchetele de rezemare de la pile, dar mai ales de la culei, se vor curăţa;

-montarea dispozitivelor antiseismice;

-aparate de reazem noi din neopren tip 17  pentru reazemul fix si tip 18 pentru reazemele  mobile;

-la toate betoanele infrastructurilor se vor aplica vopsele de protecţie pe bază de ciment;

-prevederea de echipamente la pod: parapete pietonale, parapete de siguranţă de tip foarte greu (H4b), borduri normale, guri de scurgere noi, dispozitive etanşe pentru acoperirea rosturilor la culei.

- montarea unor parapete pietonale metalice noi;

- aplicarea hidroizolaţiei, a suportului şi protecţiei acestora;

- trotuar (borduri, grinda parapetului de siguranţă, umplutura betonului, asfalt turnat);

- repararea pragului de fund;

- anrocamente în aval de pragul de fund;

- subzidirea/consolidarea fundaţiei zidului de sprijin mal drept din aval de pragul de fund (pe cca. 10-12m);

- repararea pereului de pe malul drept (lungime 10-12m);

- completarea si pereerea sfertului de con aval mal stâng;

- repararea elevaţiei zidului de sprijin mal stâng în amonte şi aval de pod;

- reparaţii ziduri de sprijin amonte mal drept;

- degajarea deschiderii 3 ;

Pentru realizarea lucrărilor este nevoie de o variantă de circulaţie şi de un pod provizoriu.

P13. POD KM 79+563 (79+147) PESTE VALEA TITEI LA DEALUL MARE

Podul are o lungime totală de 107,05m, prevăzut cu 4 deschideri şi cu lăţime totală a podului de 11,20m cu o parte carosabila de 7,80m, trotuare de câte 1,70m inclusiv parapet de siguranţă.

Se va reabilita podul existent, iar lucrările necesare sunt următoarele:

- curăţarea integrală a betonului suprastructurii (fâţii cu goluri, antretoaze, console de trotuar, grinzi ale parapetelor);

- îndepărtarea betoanelor degradate local (rosturi de la culei, vecinătatea gurilor de scurgere, zone izolate etc.), curăţarea prin sablare a armăturilor şi rebetonarea;

- acoperirea corespunzătoare a armăturilor de la intradosul fâşiilor cu goluri şi de la consolele de trotuar (curaţare, sablare, acoperire cu mortare speciale);

- matarea rosturilor dintre fâşiile cu goluri;

- practicarea de găuri de aerisire, dispuse corespunzător;

- îndepărtarea betoanelor degradate de la grinzile parapetelor, suprainălţarea acestora prin rebetonare sau prin aplicarea de mortare speciale ;

- protejarea betoanelor suprastructurii prin aplicarea de vopsea pe bază de ciment;

- curăţarea banchetelor de rezemare de la culei şi pile;

- efectuarea de reparaţii locale la elevaţiile infrastructurilor prin aplicarea de mortare speciale cu o aderenţă şi rezistenţă ridicate;

- montarea de dispozitve antiseismice;

- desfacerea, prin frezare, a căii şi hidroizolaţiei, fără afectarea structurii de rezistenţă;

- demontarea parapetului de siguranţă şi desfacerea trotuarului;

- demontarea parapetului pietonal şi remontarea lui; în funcţie de starea reală, parapetul pietonal va fi reparat şi vopsit sau înlocuit integral;

- amenajarea unui carosabil de 7,80m şi două trotuare de 1,70m în care sunt incluse şi spaţiile pentru montarea parapetului direcţional de tip H4b şi a parapetului pietonal; degajarea, curăţarea, vopsirea, înlocuirea şi prelungirea gurilor de scurgere;

- montarea parapetului de siguranţă de tip foarte greu (H4b);

- înlocuirea integrala a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de la culei;

- refacerea pereului de la sfertul de con amonte mal stâng, în caz de nevoie, şi a fundaţiei acestuia;

- stâlpul situat, de aproape 50 de ani, în amplasamentul trotuarului aval de la culeea C1 este bine să fie mutat, dacă acest lucru este posibil;

Pe timpul execuţiei, circulaţia se va desfăşura pe jumătate de cale.

P14. POD KM 82+135 (81+693) PESTE VALEA GAE LA PIETROŞIŢA

Podul are o lungime totală de 23,30m cu o singură deschidere , lăţimea totală a podului este de 10,40m, cu o parte carosabilă de 7,90m şi 2 trotuare de 1,25m.

Se va reabilita podul existent după cum urmează :

- desfacerea căii, trotuarelor şi hidroizolaţiei;

- demontarea parapeţilor;

- demolarea plăcii dintre grinzi, a consolelor şi antretoazelor în vederea refolosirii grinzilor existente ;

- se înlătură aparatele de reazem metalice existente şi se curăţă banchetele de rezemare;

- se remontează cele 4 grinzi existente împreună cu o grindă nouă cu aceleaşi caracteristici geometrice dispusă marginal în aval. Cele 5 grinzi cu lungimea de 18,00m se vor dispune astfel la 2,05m interax pe aparate de reazem noi din neopren;

- refacerea plăcilor dintre grinzi;

- execuţia unei plăci de suprabetonare care să permită un carosabil de 8,40m şi 2 trotuare de 1,70m care să cuprindă şi parapetul de siguranţă tip H4b şi parapetul pietonal. De o parte şi de alta, se execută lise din beton unde se amplasează parapet pietonal; înainte de remontare a grinzilor existente acestea se vor repara local acolo unde betonul este degradat sau ciobit şi se vor vopsi anticoroziv;

- cămăşuirea elevaţiilor culeelor pe cele 3 feţe, inclusiv zidurile întoarse;

- prevederea de dispozitive antiseismice;

- refacerea integrală a zidurilor de gardă;

- refacerea drenului din spatele culeelor, a rigolelor, a barbacanelor şi hidroizolaţiei;

- prevederea de echipamente noi la pod ;

- repararea zidului de sprijin de la culeea C1 ;

- degajarea albiei de deşeuri ;

- lărgirea platformei drumului la ambele capete ale podului ;

- pereerea taluzelor şi prevederea de casiuri (în amonte) şi scări de acces ;

- amenajarea albiei şi a taluzelor acesteia pentru stoparea eroziunii şi coborării talvegului. montarea de indicatoare cu denumirea obstacolului.

Pe timpul execuţiei lucrărilor circulaţia se va desfăşura pe un pod provizoriu.

P15. PASAJ KM 82+527 (82+063) PESTE C.F. LA PIETROŞIŢA

Pasajul de la km 82+527 (82+063), din localitatea Pietroşiţa, traversează două linii de C.F., una îngustă, industrială şi cealaltă normală - linie de tragere.

Se va reabilita podul existent după cum urmează :

- desfacerea căii, trotuarelor şi hidroizolatiei;

- execuţie placă de suprabetonare care să permită un carosabil de 8,80m şi 2 trotuare de 1,70m care să cuprindă şi parapetul de siguranţă tip H4b şi parapetul pietonal; curăţirea prin sablare a intradosului pasajului ;

- rostuirea grinzilor prefabricate;

- bachelizarea betonului de la intrados (2 straturi) ;

- cămăşuirea ambelor culee;

- prevederea dispozitivelor antiseismice;

- prevederea de echipamente noi la pasaj ;

- aplicarea de mortare speciale la intrados ;

- injectarea crăpăturii de la culeea C2 ;

- scoaterea cofrajelor elevaţiilor de pe latura dinspre vechiul pasaj;

- refacerea zidurilor de garda, inclusiv a rosturilor;

- refacerea drenului din spatele culeelor, a rigolelor, barbacanelor şi hidroizolaţiei;

- curăţirea, repararea şi revopsirea parapetului, inclusiv a celui de la scară şi a celui de siguranţă ;

- montarea instalaţiilor prinse necorespunzător;

- executarea unor rigole la baza culeelor ;

- înlăturarea deşeurilor de sub pasaj şi din preajma acestuia.

Circulaţia pe timpul execuţiei lucrărilor se va realiza pe jumătate de cale.

P16. POD KM 82+544 (82+135) PESTE RÂUL IALOMIŢA LA PIETROŞIŢA

Podul are o lungime totală de 141,22m, cu patru deschideri, iar lăţimea podului este constantă la deschiderile 2 şi 3, iar deschiderile 1 şi 4 sunt evazate spre capete.Lăţimea minima a parţii carosabile este de 7,80m, iar la trotuare lăţimea utilă este de 1,33m.

Se va reabilita podul existent după cum urmează :

Lucrări la suprastructură

Datorită existenţei curbelor de intrare şi iesire de pe pod, se impune realizarea de supralărgiri şi suprainălţări. Pe deshiderea 4, se propune înlocuirea celor 4 grinzi existente cu 5 grinzi noi de acelaşi tip, peste care se toarnă placa din beton. Placa este variabilă cu grosimea de la 18cm la 54cm şi are lăţimea de asemenea variabilă permiţând evazarea carosabilului de la 7,80m pe pila 3 la 8,80m la culee Sinaia. Pe deschiderea 1 grinzile sunt dispuse de asemenea evazat şi prin urmare carosabilul are 8,80m la culeea Târgovişte şi 7,80 la pila 1. Pe pila P2 carosabilul are 7.80m.

Trotuarele sunt constante cu lăţimea de 1,80m, spatiu în care se montează şi parapetul direcţional de tip H4b şi parapetul pietonal. Pe deschiderea marginală de la rampa Sinaia, aval, pentru a putea racorda suprastructura nouă de cea veche, lăţimea trotuarului este variabilă de la 1,80m la 2,25m.

Lucrările necesare constau în:

- curăţarea betoanelor suprastructurii (grinzi, inclusiv capetele de pe reazemele pilelor, antretoaze, placa dintre grinzi), cu peria mecanică;

- betoanele cu degradări locale (capetele grinzilor, zonele gurilor de scurgere, cele cu degradări, armături evidente şi insuficient acoperite, zonele ancorajelor etc.) se vor curăţa prin sablare;

- eventualele fisuri se vor inspecta conform ,,Instructiunilor tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton si beton armat”, indicativ C149-87;

- betoanele cu degradari locale profunde (rosturi, guri de scurgere), se vor repara prin îndepărtarea betoanelor degradate şi rebetonarea acestora;

- protejarea betoanelor suprastructurii prin aplicarea de vopsele pe bază de ciment.

Infrastructuri

- degajarea elevaţiilor pilelor până la nivelul rostului elevaţie-fundaţie;

- curăţarea cu peria mecanică a betoanelor elevaţiilor de la pile şi de la culei, inclusiv ziduri întoarse;

- curăţarea prin sablare a: elementelor metalice ale aparatelor de reazem, dispozitivelor antiseismice, banchetelor pilelor şi culeelor, a armăturilor ruginite şi neacoperite, a zonelor cu betoane segregate etc;

- injectarea eventualelor fisuri ale elevaţiilor, conform procedeelor din instrucţiunile C149-87;

- la feţele superioare ale banchetelor de rezemare de la pile şi culei, se va aplica un strat de mortar special pentru asigurarea unor suprafeţe plane care să nu permita infiltrarea apei;

- la toate suprafeţele verticale, reparaţiile se vor face, de asemenea, cu mortare speciale;

- dupa repararea elevaţiilor pilelor şi culeelor, betoanele acestora se vor proteja prin aplicarea de vopsele pe bază de ciment.

-se vor prevedea echipamente noi: borduri normale, parapete pietonale, parapete de siguranţă de tip greu (H4b), guri de scurgere, dispozitive etanşe de acoperire a rosturilor de la culei - dispozitivele vor fi continue şi vor urmări nivelul părţii carosabile şi cel al trotuarelor.

-desfacerea căii şi a hidroizolaţiei prin frezare, fără afectarea structurii de rezistenţă;

-desfacerea trotuarului;

-trotuarele vor fi prevăzute cu borduri normale, grinzi din beton armat pentru susținerea parapetului de siguranță (cu rosturi in dreptul rosturilor pilelor), umplerea cu beton și așternerea asfaltului turnat;

-montarea parapetului de siguranţă de tip foarte greu de tip H4b;

-refacerea căii la partea carosabilă a podului şi a rampelor;

-racorduri cu terasamentele şi albia;

-prelungirea trotuarului aval de pe malul stâng cca. 25m de la pod;

-prevederea unei scări metalice de coborare în albie la elevaţia zidului de sprijin de la culeea C1 (Târgoviște);

-realizarea unei scări de coborare în albia la malul stâng, amonte de pod, lângă culeea vechiului pod;

-demolarea infrastructurilor vechi din albie, până la nivelul pragului din aval;

-luarea unor măsuri de protecţie a pragului nou pentru a se evita afuierea acestuia: rizberma, stabilopozi, saltea cu anrocamente foarte mari;

-curăţarea albiei de alte obstacole;

-curăţarea de deşeuri a albiei, malurilor şi taluzurilor.

Pe timpul executiei lucrărilor circulaţia se va desfăşura pe un pod provizoriu.

P17. POD KM 83+238 (82+796) PESTE VALEA LUPULUI LA PIETROŞIŢA

Podul existent are o lungime de 53,60m  şi 3 deschideri, cu o laţime totala de 11,2 m cu o parte carosabilă de 7,80m şi doua trotuare cu lăţimea utilă de 1,30m

Se execută o variantă de circulaţie şi un pod provizoriu şi devierea circulaţiei pe variantă.

Se realizează pile lamelare şi culee masive din beton armat fundate direct, cu lungimea zidurilor întoarse de 3,60m la rampa Târgovişte şi de 3,40m la rampa Sinaia.

Podul are 3 deschideri format din grinzi simplu rezemate.

Suprastructura este formată din 10 grinzi prefabricate, precomprimate cu armătura aderentă, cu înălţimea de 72cm,

Lungimea grinzilor este de 15,15m pentru deschiderile marginale şi de 14,90 m pentru deschiderea centrală. Grinzile reazemă pe aparate de reazem din neopren pe noile banchete de rezemare. Peste grinzi se execută o placă din beton astfel încat la rampa Târgovişte să se poată realiza un carosabil de 8,60m reprezentând cele două fire de circulaţie de 7.00m si supralărgirile de 80cm de o parte și de alta a celor două fire de circulaţie , iar la rampa Sinaia să se poată realiza un carosabil de 8,00m reprezentând cele doua fire de circulatie de 7.00m si supralărgirile de 50cm de o parte şi de alta a celor două fire de circulaţie. Placa din beton se va continuiza peste grinzi având astfel rosturi de dilataţie doar la culee.

Lungimea suprastructurii rezultă de 45,40m, iar lungimea totală de pod de 52.50m

Se execută trotuare de 1,70m laţime, spaţiu în care se montează şi parapetul direcţional de tip H4b şi parapetul pietonal. Pe lisele plăcii de beton se monteaza parapet metalic pietonal.

Racordarile cu terasamentele se realizează cu sferturi de con pereeate. Pe zidurile de gardă se vor dispune plăci de racordare cu terasamentul cu lungimea de 3,00m.

Amenajarea albiei existente nu va fi afectată.

La capetele podului se realizeaza scări şi casiuri pentru scurgerea apelor.

P18. POD KM 85+700 (85+701) PESTE PÂRAUL RUŞEŢU LA MOROIENI

Podul existent are o lungime totală de 12,00m, lăţimea totală de 11,20m, lăţimea părţii carosabile de 7,80m şi două trotuare de 1,50m lăţime fiecare.

Având în vedere starea necorespunzătoare a podului existent se va realiza un pod nou.

Podul nou, se va realiza pe acelaşi amplasament având  lungimea totală a podului de 14,50m din care suprastructura este 9,50m.

Suprastructura este alcatuită în sectiune transversală din 16 grinzi prefabricate, precomprimate cu armatură preîntinsă.

Podul are o parte carosabilă de 7,80m şi 2 trotuare pietonale de 1,70m şi este prevăzut la marginea părţii carosabile cu parapete de siguranţă cu nivel de protecţie H4b, iar la marginea trotuarelor cu parapete pietonal.

Culeele podului vor fi de tip masive din beton armat, fundate indirect pe piloţi foraţi cu diametrul de 1.20m.

Racordarea cu terasamentele se va face cu plăci de racordare şi sferturi de con pereate.

La capetele podului vor fi prevăzute scări şi casiuri.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se va realiza pe un pod provizoriu poziţionat în amonte, pe o variantă de circulaţie ocolitoare. Această variantă ocolitoare se va realiza în amonte, pe o stradă paralela cu pâraul Ruşeţu, pe langă caminul cultural. Traversarea pârâului Ruşeţu se va face în zona pasarelei pietonale metalice existente care se înlocuieşte pe perioada execuţiei cu un pod provizoriu. Varianta provizorie de ocolire se continuă pe langă şcoala si apoi intersecteaza drumul comunal DC147 care se intersecteaza cu DN 71 .

P19. POD KM 88+895 (88+900) PESTE TORENT LA MOROIENI

Podul existent are o lungime totală de 15,00m, iar partea carosabila are lăţimea de 7,10m fără trotuare pietonale.

Având în vedere starea necorespunzătoare a podului existent se va realiza un pod nou.

Podul nou, se va realiza pe acelaşi amplasament.

Lungimea totală a podului este de 11,50m din care suprastructura de 10,50m.

Suprastructura este alcatuită în secţiune transversală din 16 grinzi prefabricate, precomprimate cu armatură preîntinsă.

Podul are o parte carosabilă de 7,80m şi 2 trotuare pietonale de 1,70m şi este prevăzut la marginea părţii carosabile cu parapete de siguranţă cu nivel de protecţie H4b, iar la marginea trotuarelor cu parapete pietonal.

Infrastructura va fi realizată din 2 culei masive din beton armat.

Scurgerea apelor pluviale pe pod va fi asigurată de panta longitudinală a podului.

Racordarea cu terasamentele se va face cu plăci de racordare şi aripi din beton armat, fundate direct.

La capetele podului vor fi prevăzute scări şi casiuri.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se va realiza pe un pod provizoriu poziţionat în amonte.

P20. POD KM 89+667 (89+681)  PESTE RÂUL IALOMICIOARA LA MOROIENI

Având în vedere starea necorespunzătoare a podului existent se va realiza un pod nou.

Podul nou, se va realiza pe acelaşi amplasament .

Lungimea totală a podului este 34,50m din care suprastructura este 32,50m.

Suprastructura este alcatuită în secţiune transversală din 9 grinzi prefabricate, precomprimate

Podul este amplasat pe curbă astfel încât lăţimea părţii carosabile cu supralărgire va fi de 9,60m . Lăţimea totală a suprastructurii este de 13.20m.

Trotuarele pietonale au o lăţime totală de 1,70m şi sunt prevăzute la marginea părţii carosabile cu parapete de siguranţă cu nivel de protecţie H4b, iar la marginea trotuarelor cu parapete pietonal.

Infrastructura este alcatuita din 2 culei masive din beton armat fundate direct.

Pentru scurgerea apelor pluviale pe pod s-au prevăzut guri de scurgere.

Racordarea cu terasamentele se face cu plăci de racordare şi aripi din beton armat, fundate direct.

La capetele podului s-au prevăzut scări şi casiuri.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se va realiza pe o variantă ocolitoare.

Aceasta variantă ocolitoare se va realiza prin devierea circulaţiei din localitatea Moroieni pe drumul catre CHE Moroieni la km 87+300, apoi pe drumul către Mânăstirea Sfântul Ioan Iacob şi apoi pe DJ714 care se intersecteaza cu DN 71  la km 89+730, lungimea totală a variantei ocolitoare fiind de cca. 3400m.

P21. POD KM 90+527 (90+490) PESTE VALEA GLODULUI LA MOROIENI

Având în vedere starea necorespunzătoare a podului existent se va realiza un pod nou.

Podul nou, se va realiza pe acelaşi amplasament.

Lungimea totala a podului este de 13,50m din care suprastructura de 12,50m.

Suprastructura este alcatuită în secţiune transversala din 16 grinzi prefabricate, precomprimate cu armatura preintinsă

Podul este in aliniament astfel încât lăţimea părţii carosabile va fi de 7,80m . Lăţimea totală a suprastructurii este de 11,20m.

Trotuarele pietonale au o laţime totală de 1,70m şi sunt prevăzute la marginea părţii carosabile cu parapete de siguranţă cu nivel de protecţie H4b, iar la marginea trotuarelor cu parapete pietonal.

Infrastructura este alcatuită din 2 culei masive din beton armat fundate direct.

Scurgerea apelor pluviale pe pod va fi asigurată de panta longitudinală a podului.

Racordarea cu terasamentele se face cu plăci de racordare şi aripi din beton armat, fundate direct. La capetele podului s-au prevăzut scări şi casiuri.

Pe timpul execuției, circulaţia se va realiza pe un pod provizoriu poziţionat în amonte.

P22. POD KM 92+533 (92+533) PESTE SCURGERE LA MOROIENI

Se impune realizarea unui pod nou, pe acelaşi amplasament.

Lungimea totală a podului este de 11,50 m din care suprastructura de 10,50m.

Suprastructura este alcatuită în secţiune transversală din 16 grinzi prefabricate, precomprimate cu armatura preîntinsă.

Podul este în aliniament astfel încât lăţimea părţii carosabile va fi de 7,80m. Lăţimea totală a suprastructurii este de 11,20m.

Trotuarele pietonale au o lăţime totală de 1,70m şi sunt prevăzute la marginea părţii carosabile cu parapete de siguranţă cu nivel de protecţie H4b, iar la marginea trotuarelor cu parapete pietonal.

Infrastructura este alcatuită din 2 culei masive din beton armat fundate direct.

Calea pe pod va fi realizata din beton asfaltic.

Scurgerea apelor pluviale pe pod va fi asigurată de panta longitudinală a podului.

Racordarea cu terasamentele se va face cu plăci de racordare şi aripi din beton armat, fundate direct. La capetele podului vor fi prevăzute scări şi casiuri.

Pe timpul executiei, circulaţia se va realiza pe un pod provizoriu poziţionat în amonte.

P23. POD KM 94+165 (94+175) PESTE TORENT LA MOROIENI

Având în vedere starea necorespunzătoare a podului existent se va realiza un pod nou.

Podul nou, se va realiza pe acelaşi amplasament.

Lungimea totală a podului este de 14,50m din care suprastructura de 13,50m.

Suprastructura este alcatuită în secţiune transversală din 25 grinzi prefabricate, precomprimate cu armătura preintinsă. Podul este amplasat pe curbă astfel încât lăţimea părţii carosabile cu supralărgire va fi de 13,30m. Trotuarele pietonale au o lăţime totală de 1,70m şi sunt prevăzute la marginea părţii carosabile cu parapete de siguranţă cu nivel de protecţie H4b, iar la marginea trotuarelor cu parapete pietonal.

Infrastructura este alcatuită din 2 culei masive din beton armat fundate direct.

Calea pe pod va fi realizata din beton asfaltic.

Scurgerea apelor pluviale pe pod va fi asigurată de panta longitudinală a podului.

Racordarea cu terasamentele se va face cu plăci de racordare şi aripi din beton armat, fundate direct. La capetele podului vor fi prevăzute scări şi casiuri.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se va realiza pe un pod provizoriu poziţionat în aval.

P24. POD KM 95+056 (95+092) PESTE RÂUL IALOMICIOARA LA CĂRPINIŞ

Având în vedere starea necorespunzătoare a podului existent se va realiza un pod nou.

Podul nou, se va realiza în amonte de podul existent..

Lungimea totală a podului este de 34,50m din care suprastructura de 32,50m.

Suprastructura va fi realizată din 12 grinzi prefabricate, precomprimate

Podul este amplasat pe curbă astfel încât lăţimea părţii carosabile cu supralărgire va fi de 12,60m . Lăţimea totală a suprastructurii este de 16,00m.

Trotuarele pietonale au o lăţime totală de 1,70m şi sunt prevăzute la marginea părţii carosabile cu parapete de siguranţă cu nivel de protecţie H4b, iar la marginea trotuarelor cu parapete pietonal.

Infrastructura este alcatuita din 2 culei masive din beton armat fundate direct.

Calea pe pod va fi realizata din beton asfaltic .

Scurgerea apelor pluviale pe pod va fi asigurată prin guri de scurgere.

Racordarea cu terasamentele se face cu plăci de racordare şi aripi din beton armat, fundate direct.

La capetele podului s-au prevăzut scări şi casiuri.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se va realiza pe podul existent, alternativ pe un fir de circulaţie.

P25. POD KM 95+367 (95+403) PESTE VALEA LARGA LA CĂRPINIŞ

Având în vedere starea necorespunzătoare a podului existent se va realiza un pod nou.

Podul nou, se va realiza pe acelaşi amplasament, avand ca schemă statică cadru.

Lungimea totală a podului este de 24.00m din care suprastructura de 22.50m.

Suprastructura va fi realizată din 8 grinzi prefabricate, precomprimate

Podul este amplasat pe cur :bă astfel încât lăţimea părţii carosabile cu supralărgire va fi de 8,40m . Lăţimea totală a suprastructurii este de 11,80m.

Trotuarele pietonale au o lăţime totală de 1,70mşi sunt prevăzute la marginea părţii carosabile cu parapete de siguranţă cu nivel de protecţie H4b, iar la marginea trotuarelor cu parapete pietonal.

Infrastructura este alcătuită din 2 culei masive din beton armat fundate direct.

Calea pe pod va fi realizata din beton asfaltic.

Scurgerea apelor pluviale pe pod va fi asigurată prin guri de scurgere.

Racordarea cu terasamentele se va face cu plăci de racordare şi aripi din beton armat, fundate direct. La capetele podului s-au prevăzut scări şi casiuri.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se va realiza pe un pod provizoriu poziţionat în amonte.

P26. POD KM 95+959 (95+942) PESTE VALEA IALOMICIARA LA CĂRPINIŞ

Având în vedere starea necorespunzătoare a podului existent se va realiza un pod nou.

Podul nou, se va realiza în aval de podul existent.

Lungimea totală a podului în ax este de 23,87m din care suprastructura de 22,12m.

Suprastructura va fi realizată din 9 grinzi prefabricate, precomprimate.

Podul este amplasat pe curbă astfel încât lăţimea părţii carosabile cu supralărgire va fi de 9,60m . Lăţimea totală a suprastructurii este de 13,00m.

Trotuarele pietonale au o lăţime totală de 1,70m şi sunt prevăzute la marginea părţii carosabile cu parapete de siguranţă cu nivel de protecţie H4b, iar la marginea trotuarelor cu parapete pietonal.

Infrastructura este alcatuită din 2 culei masive din beton armat fundate direct.

Calea pe pod va fi realizata din beton asfaltic.

Scurgerea apelor pluviale pe pod va fi asigurată prin guri de scurgere.

Racordarea cu terasamentele se va face cu plăci de racordare şi aripi din beton armat, fundate direct. La capetele podului vor fi prevăzute scări şi casiuri.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se va realiza pe podul existent, alternativ pe un fir de circulaţie.

P27 . POD KM 96+836 (96+882) PESTE PÂRÂUL CĂRPINIŞ LA CĂRPINIŞ

Având în vedere starea necorespunzătoare a podului existent se va realiza un pod nou.

Podul nou, se va realiza pe acelaşi amplasament, având ca schemă statică cadru.

Lungimea totală a podului este de 14,90m din care suprastructura de 11,50m.

Suprastructura va fi realizată din 21 grinzi prefabricate, precomprimate cu armătura preintinsă.

Podul este amplasat pe curbă astfel încât lăţimea părţii carosabile cu supralărgire va fi de 11,10m. Lăţimea totală a suprastructurii este de 14,50m.

Trotuarele pietonale au o lăţime totală de 1,70m şi sunt prevăzute la marginea părţii carosabile cu parapete de siguranţă cu nivel de protecţie H4b, iar la marginea trotuarelor cu parapete pietonal.

Infrastructura este alcatuită din 2 culei masive din beton armat fundate direct.

Calea pe pod va fi realizata din beton asfaltic.

Scurgerea apelor pluviale pe pod va fi asigurată de panta longitudinala a podului.

Racordarea cu terasamentele se va face cu plăci de racordare şi aripi din beton armat, fundate direct. La capetele podului au fost prevăzute scări şi casiuri.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se va realiza pe un pod provizoriu poziţionat în aval.

P28. POD KM 97+050 (97+062) PESTE TORENT LA CĂRPINIŞ

Având în vedere starea necorespunzătoare a fundațiilor podului existent se va realiza un pod nou.

Podul nou, se va realiza pe acelaşi amplasament, avand ca schemă statică cadru.

Lungimea totală a podului în axul drumului este de 14,06m din care suprastructura este 10,44m.

Suprastructura va fi realizată din 17 grinzi prefabricate, precomprimate cu armatura preintinsa

Podul este amplasat pe curbă astfel încât lăţimea părţii carosabile cu supralărgire va fi de 8,50m . Lăţimea totală a suprastructurii este de 11,90m.

Trotuarele pietonale au o lăţime totală de 1,70m şi sunt prevăzute la marginea părţii carosabile cu parapete de siguranţă cu nivel de protecţie H4b, iar la marginea trotuarelor cu parapete pietonal.

Infrastructura va fi realizata din 2 culei masive din beton armat fundate indirect.

Calea pe pod va fi realizată din beton asfaltic.

Scurgerea apelor pluviale pe pod va fi asigurată de panta longitudinală a podului.

Racordarea cu terasamentele se va face cu plăci de racordare şi aripi din beton armat.

La capetele podului vor fi prevăzute scări şi casiuri.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se va realiza pe un pod provizoriu poziţionat în amonte.

P29. POD KM 105+683 (106+466) PESTE VALEA IZVORUL DORULUI LA SINAIA

Având în vedere starea necorespunzătoare a podului existent se va realiza un pod nou.

Podul nou cu trei deschideri cu schemă statică grindă continuă, se va realiza în amonte de podul existent.

Lungimea totală a podului este de 60,80m din care suprastructura de 55.60m.

Suprastructura va fi realizata din 12 grinzi prefabricate, precomprimate.

Podul este amplasat pe curbă astfel încât lăţimea părţii carosabile cu supralărgire va fi de 13,30m . Lăţimea totală a suprastructurii este de 16,70m.

Trotuarele pietonale au o lăţime totală de 1,70m şi sunt prevăzute la marginea părţii carosabile cu parapete de siguranţă cu nivel de protecţie H4b, iar la marginea trotuarelor cu parapete pietonal.

Infrastructura podului este realizata dintr-o culee masiva fundata direct spre Targoviste, 2 pile lamelare fundate indirect si o culee bancheta fundata indirect spre Sinaia.

Calea pe pod va fi realizata din beton asfaltic.

Scurgerea apelor pluviale pe pod va asigurată prin guri de scurgere.

Racordarea cu terasamentele se va face cu ziduri de sprijin la culeea Târgovişte şi cu sferturi de con pereate la culeea Sinaia.

La capetele podului vor fi prevăzute scări şi casiuri.

Pe timpul execuţiei, circulaţia se va realiza pe podul existent.

Sistemul rutier poduri :

Hidroizolatie 1cm ; Mortar asfaltic turnat pentru protectia hidroizolatiei MAT – 2cm ; Beton asfaltic pentru poduri BAP16 – 4cm ; Mixtură asfaltică MAS16 – 3cm.Trotuarul este alcătuit dintr-o umplutură cu beton C20/25 peste care se toarnă un strat de asfalt de 2cm.

- Siguranţa circulaţiei

Marcaje, semnalizare şi indicatoare rutiere

## Semnalizare orizontalĂ – marcaj rutier

În proiect s-au folosit următoarele tipuri de linii de marcaj

### Marcaje Longitudinale:

Linii de separare a benzilor de acelaşi sens

- în localităţi - (linie discontinuă tip “ B ” şi linie continua tip “ E ” în apropriere de intersecţii şi în zonele periculoase ( exp: treceri de pietoni)

### În afara localitatilor - (linie discontinua tip “ A ”)

Linii de separare a sensurilor de circulaţie şi delimitare parte carosabilă

- în localităţi -  (tip L pe zona mediană, acolo unde este prevăzut parapet New Jersey şi tip M pe partea dreaptă a drumului)

- în afara localităţilor -  (tip O cu efect rezonator)

### Marcaje Transversale de:

- de oprire;

- cedare a trecerii în intersecţii.

- traversare pentru pietoni

### Marcaj Divers pentru:

- ghidare în intersecţii (linie discontinuă tip “ I ”)

- săgeţi sau inscripţii,

- staţii de autobuz

- marcaje de reducere a vitezei, constituite din linii tranversale,

- benzi producătoare de zgomot.

### Marcaje laterale aplicate pe:

- lucrări de artă (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin)

- stâlpi şi copaci situaţi pe platforma drumului

- borduri

Aceste tipuri de marcaje sunt dimensionate conform SR 1848-7-2015  pentru viteze de circulaţie de 50km/h (în localităţi) şi 90 km/h ( în afara localităţilor). În zonele unde a fost necesară restrictionarea vitezei de circulaţie pe partea carosabilă s-au aplicat simboluri de limitare a vitezei.

Marcajele sunt de  regulă de  culoare albă,  cu excepţia  celor ce  se aplică pe elementele laterale drumului care sunt de culoare albă/neagră sau galbenă/neagră, precum şi a celor provizorii, folosite la organizarea circulaţiei în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbenă.

## Semnalizare verticalĂ - indicatoare rutiere

Semnalizarea verticală prin indicatoare rutiere a tronsonului şi zonelor de servire, vor fi împărţite în următoarele categorii:

### Indicatoare de avertizare

### Indicatoare de reglementare

### Indicatoare de orientare și informare

### Panouri aditionale

### Indicatoare kilometrice și hectometrice

Pentru asigurarea unei rezistenţe mecanice superioare a structurii metalice cât şi din considerente de siguranţă a circulaţiei în caz de impact frontal, stâlpii indicatoarelor şi ai consolelor  se vor realiza dintr-o singură bucată, fara înnădiri ale secţiunii.

Indicatoarele rutiere vor cuprinde doar informaţii esenţiale şi clare astfel încât conducatorul auto sa le perceapă dintr-o privire pentru a evita abaterea acestuia de la trafic.

## StÂlpi de ghidare, Parapete Și Atenuatori de Impact

Pentru a face mai vizibil participanţilor la trafic, pe lisa parapetelui de protecţie se vor monta fluturaşi reflectorizanţi din 3 in 3m.

Pe coronamentul parapetului New Jersey, se vor monta panouri antiorbire realizate pe suport metalic, iar pe părţile laterale se vor monta  plăcuţe reflectorizante cu catadioptri montate din 3 in 3 metri.

În zona platformei unde nu sunt prevăzuţi parapeţi, se vor monta stâlpi de ghidare cu folie reflectorizantă sau catadioptrii,  având înălţimea de 1.00m peste nivelul solului.

La capetele parapetului median, se va amplasa un dispozitiv terminal de absorbţie la impact.

### Butoni reflectorizanȚi

Butoni reflectorizanți se montează:

- înaintea trecerilor pentru pietoni

- pe insule de dirijare a circulaţiei din intersecţiile la nivel

- pe bordura înaltă la poduri

17)Relocări şi protejări instalaţii

Soluțiile de mutare sau protejare a reţelelor de utilităţi în raport cu lucrările de modernizare a drumului naţional, sunt stabilite în funcţie de prevederile avizelor şi acordurilor specifice.

În vederea limitării suprafeţelor de expropriere lucrările de utilităţi au fost poziţionate în interiorul zonei de siguranţă a drumului.

Utilităţile existente în zona drumului care urmează să fie mutate/protejate în raport cu lucrările de modernizare a drumului naţional, sunt următoarele:

Judeţ Dâmboviţa

- reţele alimentare cu apă

- reţele canalizare

- reţele canal termic

- reţele irigaţii

- reţele distribuţie gaze naturale

- reţele transport gaze naturale

- reţele transport ţiţei

- reţele transport motorină

- reţele  OMV

- reţele electrice de înaltă tensiune 110kv

- reţele electrice de înaltă tensiune 220kv

- reţele electrice de joasă şi medie tensiune

- reţele telecomunicaţii

- lucrări de iluminat

Judeţul Prahova

- reţele alimentare cu apă

- reţele canalizare

- reţele distribuţie gaze naturale

- reţele transport gaze naturale

- reţele electrice de joasă şi medie tensiune

- reţele telecomunicaţii

Identificarea reţelelor de utilităţi existente în zona şi modul în care se va realiza protecţia/ relocarea acestora pentru fiecare localitate în parte se regăsesc în Anexa nr. 1 parte integranta a acordului.

18)Racordarea la rețelele utilitare existente în  zonă

Reţelele de utilităţi nou proiectate apărute ca necesare în urma modernizării drumului naţional, vor fi racordate la reţelele utilitare existente în zonă. Vor fi realizate racordările la reţelele edilitare existente pentru parcările de scurtă durată. De asemenea sistemul de iluminat va fi conectat la reţeaua furnizorului local de energie electrica. Racordarea la reţelele de utilităţi existente se va face respectând normele şi normativele în vigoare.

Soluţiile tehnice de mutare sau protejare a reţelelor de utilităţi în raport cu lucrările de modernizare a drumului naţional, sunt stabilite în funcţie de prevederile avizelor şi acordurilor specifice.

Date despre aceste reţele de utilităţi se regăsesc în Anexa nr.1 – Identificarea reţelelor de utilităţi existente în zona şi modul în care se va realiza protecţia/ relocarea acestora pentru fiecare localitate în parte.

19)Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente

Întreruperea legăturilor rutiere de pe o parte pe cealaltă a drumului naţional reabilitat pe primul sector, este datorată separatorului de fluxuri sub formă de parapet New Jersey proiectat între cele două căi de circulaţie ale drumului naţional.

În cazul drumurilor locale care în prezent au corespondenţa de pe o parte pe cealalta a DN 71 , după modernizarea DN 71,  această corespondenţa va fi întreruptă şi singura posibilitate de traversare a drumului naţional va fi posibilă numai prin intersecţiile amenajate în acest scop. Accesul la drumul naţional al drumurilor  comunale, agricole şi de exploatare se va realiza direct prin intersecţii amenajate numai cu viraj dreapta sau prin intermediul drumurilor care au amenajate intersecţii complexe cu DN 71. De asemenea, au fost prevăzute refacerea drumurilor locale pentru acces la proprietăţi acolo unde acestea au fost afectate.

Pe zona în care s-a optimizat traseul existent al drumului DN 71, la km 69+500 unde s-a proiectat un pasaj peste CF, pentru a se restabili legăturile s-a proiectat pe partea stangă un drum colector, iar pe partea dreaptă a fost extins drumul existent.De asemenea pe zonele în care s-a ridicat niveleta drumului la podurile noi s-au proiectat drumuri colectoare ce permit accesul riveranilor la DN 71 ( în zona km 51+600 şi km 55+400).

Accesul la drumul naţional al tuturor drumurilor comunale, agricole şi de exploatare se va realiza direct prin intersecţii amenajate în acest scop.

20) Gropi de împrumut

Gropile de împrumut se vor amplasa cât mai aproape de traseul lucrărilor. Volumele necesare a fi prelucrate din gropile de împrumut se stabilesc pe baza epurei de mişcare a terasamentelor.

Ca locaţii posibile pentru gropile de împrumut, se propun zonele dintre km 13 – km 30, în extravilanul localităţilor traversate de drum și în afara ariilor protejate "Natura 2000" ROSPA 0124 – “Lacurile de pe Valea Ilfovului” şi ROSCI 0013 – “Bucegi” sau evitând vecinătatea acestora.

21)Demolări

Proiectul prevede obiectivele ce urmează a fi demolate conform tabelului de mai jos:

Sector 1

| Nr. Crt. | Teritoriu administrativ | Suprafata construcțțiilor [mp] | Detinator | Tip proprietate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Răcari | 44 | Proprietar particular | privat |
| 2 | Tărtășești | 12 | BIRGHILESCU CRISTIAN, CATOIU STEFAN | privat |
| 3 | Tartășești | 6 | Brăileanu Ion | privat |
| 4 | Sălcioara | 9 | MIHAILA IOSIF, MIHAILA ZOIA | privat |
| 5 | Băleni | 5 | Popa Alexandru | privat |
| TOTAL | 76 |  |  |

|  | Sector 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Teritoriu administrativ | Suprafata constructiilor [mp] | Detinator | Tip proprietate |
| 1 | Aninoasa | 12 | Proprietar particular | privat |
| 2 | Aninoasa | 13 | SC SCHNELL LEITUNG SA | privat |
| 3 | Buciumeni | 67 | STATUL ROMAN | public |
| 4 | Moroeni | 21 | MOST.TORCICA ISAIA | privat |
| 5 | Moroeni | 21 | PANAIT CRISTIAN | privat |
| 6 | Moroeni | 4 | CIORANU MARIA | privat |
| 7 | Moroeni | 28 | LUCA OLGA | privat |
| 8 | Moroeni | 25 | STERE VASILE | privat |
| 9 | Moroeni | 7 | Primaria Moroeni | public |
| 10 | Moroeni | 30 | Primaria Moroeni | public |
| 11 | Moțăieni | 15 | GHINOIU PETRUS,GHINOIU RODICA | privat |
| 12 | Moțăieni | 27 | Proprietar particular | privat |
| 13 | Moțăieni | 13 | CNCFR SA | public |
| 14 | Pietroșița | 22 | Proprietar particular | privat |
| TOTAL | 305 |  |  |

22)Categoriile de folosință a terenurilor ocupate temporar/definitiv

Suprafaţa totală de teren ce urmează a fi ocupată definitiv prin proiectul de modernizare a DN 71  este de 1.557.836 mp.

Suprafața totală ocupată temporar de proiect în perioada de execuţie  este 76.832mp.

23)Lucrări de defrișare

Proiectul prevede defrişarea unei suprafeţe de cca 137.737mp de vegetaţie forestieră,din care o suprafaţă de circa 118.091 mp urmează a fi defrişată pe tronsonul ce traversează ROSCI0013- Bucegi.

- Suprafețe ocupate definitiv

Suprafeţe ocupate definitiv ce urmează a fi defrişate în cadrul proiectului:

| Județul | UAT | Suprafaţa propusă spre defrişare [mp] |
| --- | --- | --- |
| DAMBOVITA | Cornățelu | 5857 |
| DAMBOVITA | Buciumeni | 551 |
| DAMBOVITA | Doicești | 1054 |
| DAMBOVITA | Glodeni | 370 |
| DAMBOVITA | Moroeni | 75867 |
| PRAHOVA | Sinaia | 54038 |
| TOTAL |  | 137737 |

Suprafeţe ocupate definitiv în ROSCI0013 Bucegi ce urmează a fi defrişate în cadrul proiectului

| Județul | UAT | Suprafaţa propusă spre defrişare [mp] |
| --- | --- | --- |
| DAMBOVITA | Moroeni | 65161 |
| PRAHOVA | Sinaia | 52930 |
| TOTAL | 118091 |

- Suprafețe ocupate temporar

Suprafețe ocupate temporar ce urmează a fi defrișate în cadrul proiectului

| Județul | UAT | Suprafaţa propusă spre defrişare [mp] |
| --- | --- | --- |
| DAMBOVITA | Cornăţelu | 2498 |
| DAMBOVITA | Glodeni | 363 |
| DAMBOVITA | Moroeni | 1304 |
| PRAHOVA | Sinaia | 7137 |
| TOTAL |  | 11302 |

Suprafeţele ocupate temporar în ROSCI0013BUCEGI ce urmează a fi defrişate în cadrul proiectului

| Județul | UAT | Suprafaţa propusă spre defrişare [mp] |
| --- | --- | --- |
| DAMBOVITA | Moroeni | 1074 |
| PRAHOVA | Sinaia | 7137 |
| TOTAL | 8211 |

Suprafețele ce necesită defrișare, respectiv unitățile de protecție și productie (UP) și unitățile amenajistice (u.a.) din care acestea fac parte pentru ocoalele silvice traversate de traseul DN 71.

Ocolul Silvic Racări

În zona Crângași-Conțești, fondul forestier limitrof DN 71 este în întregime proprietate privată cu contract de prestari servicii silvice cu Ocolul Silvic Răcari.

Fondul forestier limitrof drumului face parte din U.P Nițescu Ioan (u.a 1B, 1C, 2B) și fosta UP Bolovani III (u.a 1D, 2A)- actualmente fără amenajament silvic în vigoare;

În zona Ilfoveni, fondul forestier limitrof DN 71  este în întregime proprietate privată în parte fără contracte de prestari servicii cu Ocolul Silvic Racari. Drumul forestier Iuda, care este in administrarea Ocolului Silvic Racari, este afectat de investitie pe o lungime de cca. 3,8 m. Distanța actuală de la marginea drumului este de 10,7 m, iar limita de expropriere aproximativă este de 14.5 m de la partea carosabilă. Fondul forestier limitrof drumului face parte din fosta UP VIII-Iuda (u.a 2B, 3B) care a fost în administrarea Ocolului Silvic Târgoviște și care a trecut parțial în administrarea Ocolului Silvic Racări.

Suprafețe solicitate pentru scoateri definitive din fondul forestier de stat

| Nr.crt | Unitatea de protecție și producție (UP) | Unitatea amenajistică (u.a) | Ocolul Silvic | Suprafața (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IV Valea Izvorului | 36A | Ocolul Silvic Sinaia | 0.1017 |
| 2 |  | 37A |  | 0.1115 |
| 3 |  | 42A |  | 0.1005 |
| 4 |  | 43A |  | 0.2104 |
| 5 |  | 44A |  | 0.4055 |
| 6 |  | 44B |  | 0.7799 |
| 7 |  | 81 |  | 0.1101 |
| 8 |  | 82A |  | 0.4642 |
| 9 |  | 83A |  | 0.0446 |
| 10 |  | 85A |  | 0.007 |
| 11 |  | 87A |  | 0.0766 |
| 12 |  | 88A |  | 0.1293 |
| 13 |  | 88C |  | 0.0046 |
| 14 |  | 90 |  | 0.2064 |
| 15 |  | 91A |  | 0.1751 |
| 16 |  | 92A |  | 0.0796 |
| 17 |  | 92NN |  | 0.0588 |
| 18 |  | 93NN |  | 0.0453 |
| 19 |  | 95D |  | 0.0087 |
| 20 |  | 98D |  | 0.0073 |
| Total suprafete solicitate pentru scoateri definitive din fond forestier de stat | 3.12 |

Suprafețe solicitate pentru ocupări temporare de terenuri din fondul forestier de stat

| Nr.crt | Unitatea de protecție și producție (UP) | Unitatea amenajistică (u.a) | Ocolul Silvic | Suprafața (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IV Valea Izvorului | 90 | Ocolul Silvic Sinaia | 0.6784 |
| Total suprafete solicitate pentru scoateri temporare din fond forestier de stat | 0.6784 |
| Total suprafețe |  |  | 3.79 |

Suprafețe ce vor fi scoase definitiv din fondul forestier:

| Nr.crt | Unitatea de protecție și producție (UP) | Unitatea amenajistică (u.a) | Ocolul Silvic | Suprafața (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | II - Stânișoara | 71N | Ocolul Silvic Ialomicioara | 0.2398 |
| 2 | II - Stânișoara | 70B |  | 0.0317 |
| 3 | II - Stânișoara | 71B |  | 0.1626 |
| 4 | II - Stânișoara | 72D |  | 0.0685 |
| 5 | II - Stânișoara | 72C |  | 0. 1064 |
| 6 | II - Stânișoara | 73R |  | 0.0468 |
| 7 | II - Stânișoara | 73A |  | 0. 1750 |
| 8 | II - Stânișoara | 74C |  | 0.2735 |
| 9 | II - Stânișoara | 75G |  | 0.2245 |
| 10 | II - Stânișoara | 73E |  | 0.1472 |
| 11 | II - Stânișoara | 74B |  | 0.3297 |
| 12 | II - Stânișoara | 75A |  | 0.283 |
| 13 | II - Stânișoara | 128A |  | 0.0612 |
| 14 | II - Stânișoara | 128D |  | 0.0129 |
| TOTAL UP II STÂNIȘOARA | 2.1601 |
| 15 | I-Cărpeniș | 94A | Ocolul Silvic Ialomicioara | 0.011 |
| 16 | I-Cărpeniș | 95A |  | 0.6686 |
| 17 | I-Cărpeniș | 96A |  | 0.5351 |
| 18 | I-Cărpeniș | 95B |  | 0.0955 |
| 19 | I-Cărpeniș | 96B |  | 0. 2472 |
| 20 | I-Cărpeniș | 97B |  | 0.0212 |
| 21 | I-Cărpeniș | 97A |  | 0. 3390 |
| 22 | I-Cărpeniș | 98A |  | 0.0026 |
| 23 | I-Cărpeniș | 104B |  | 0.0849 |
| 24 | I-Cărpeniș | 123A |  | 0.1186 |
| 25 | I-Cărpeniș | 124A |  | 0.3334 |
| 26 | I-Cărpeniș | 123B |  | 0.0901 |
| TOTAL UP I Cărpeniș | 2.5472 |
| 27 | Valea Ialomiței | 125C | Ocolul Silvic Ialomicioara | 0.0261 |
| 28 | Valea Ialomiței | 124E |  | 0.1071 |
| 29 | Valea Ialomiței | 128C |  | 0.0237 |
| TOTAL UP VALEA IALOMIȚEI | 0.1569 |
| TOTAL UAT MOROENI | 5.7039 |
| 30 | XI-Valea Neagră | 32E |  | 0.1639 |
| 31 | XI-Valea Neagră | 30D |  | 0.0151 |
| 32 | XI-Valea Neagră | 30C |  | 0.0344 |
| 33 | XI-Valea Neagră | 31B |  | 0.0971 |
| 34 | XI-Valea Neagră | 35B |  | 0.0962 |
| 35 | XI-Valea Neagră | 38C |  | 0.0554 |
| 36 | XI-Valea Neagră | 41C |  | 1.428 |
| 37 | XI-Valea Neagră | 32D |  | 0.0966 |
| TOTAL UP Valea Neagra | 1.9867 |
| 38 | IX-Vânturiș | 31B | Ocolul Silvic Ialomicioara | 0.015 |
| 39 | IX-Vânturiș | 33A |  | 0.0675 |
| 40 | IX-Vânturiș | 36A |  | 0.0363 |
| TOTAL UP IX VÂNTURIȘ | 0.1188 |
| TOTAL UAT SINAIA | 2.1054 |
| TOTAL O.S IALOMICIOARA | 7.8094 |

Suprafețe care vor fi scoase temporar din fondul forestier

| Nr.crt | Unitatea de protecție și producție (UP) | Unitatea amenajistică (u.a) | Ocolul Silvic | Suprafața (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | II - Stânișoara | 72C | Ocolul Silvic Ialomiciora | 0.0006 |
| 2 | II - Stânișoara | 75G |  | 0.0179 |
| 3 | II - Stânișoara | 75A |  | 0.065 |
| TOTAL UP II STÂNIȘOARA |  | 0.0863 |
| 4 | I-Cărpeniș | 94A | Ocolul Silvic Ialomiciora | 0.0239 |
| TOTAL UP I CĂRPENIȘ |  | 0.0239 |
| TOTAL UAT MOROENI |  | 0.1075 |
| 5 | XI-Valea Neagra | 41B | Ocolul Silvic Ialomicioara | 0.0353 |
| TOTAL UP XI VALEA NEAGRA |  | 0.0353 |
| TOTAL UAT SINAIA |  | 0.0353 |
| TOTAL O.S IALOMICIOARA |  | 0.1427 |

24) Organizarea de șantier

Se va  realiza în zona km 44, în zona localității Târgovişte.

Suprafaţa totală ocupată de organizarea de șantier este de aproximativ 3,5 ha.

Amplasamentul propus pentru organizarea de şantier îndeplineşte cerinţele necesare conform legislaţiei în vigoare. Terenul are folosinţă agricolă.Distanţele amplasamentului propus pentru organizarea de şantier faţă de zonele locuite sunt de minim 1000m.

Pentru organizarea de şantier se vor prevedea în principal următoarele lucrări:

- delimitarea incintelor

- pregătirea suprafeţelor în vederea amplasării dotărilor specifice

- realizarea drumurilor de accces şi drumurilor interioare

- împrejmuirea incintei organizării de şantier

- amplasarea birourilor, magaziilor, atelierelor etc.

- asigurarea utilităţilor: energie electrică, apă potabilă şi industrială, colectarea şi epurarea apelor uzate menajere şi tehnologice etc

Modul de asigurare a utilităţilor

- energia electrică necesară desfăşurării activităţilor de construcţie şi functionării organizării de şantier se va realiza prin racord contorizat la cea mai apropiată reţea locală de energie electrică;

- apa necesară va fi preluată dintr-un foraj amplasat în organizarea de şantier, din surse de suprafaţă, sau racord la reţeaua de alimentare existentă în zonă, în funcţie de condiţiile locale;

- asigurarea colectării şi epurării apelor uzate menajere se va face printr-un bazin vidanjabil.

Dotari principale ale organizării de şantier:

- cabina portar;

- construcţii administrative (birouri, cantină, laborator, punct de prim ajutor, spaţii de parcare autoturisme, magazie). Birourile sunt construcţii metalice tip container;

- atelier mecanic care va prelua fluxul de reparaţii;

- dotări pentru PSI;

- grupuri sanitare de tip ecologic care vor fi vidanjate periodic.

25)Necesarul de materii prime

| Nr. crt | Denumire material | UM | sector1 | sector2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | săpătură în teren (amplasament) | mc | 371,406.00 | 672,519.00 |
| 2 | umplutură cu pământ din groapa de imprumut | mc | 360,208.00 | 234,985.00 |
| 3 | umplutură cu pământ din săpătură | mc | 5,064.00 | 25,272.00 |
| 4 | nisip | mc | 77,888.00 | 99,125.00 |
| 5 | balast | mc | 517,109.00 | 423,729.00 |
| 6 | balast stabilizat ciment | mc | 141,281.00 | 90,155.00 |
| 7 | pietris | mc | 13,174.00 | 63,614.00 |
| 8 | piatră spartă | mc | 2,069.00 | 17,322.00 |
| 9 | piatră brută | t | 21,195.00 | 148,526.00 |
| 10 | var | t | 708.00 | 461.00 |
| 11 | filer | t | 165.40 | 1,055.00 |
| 12 | ciment | t | 2,548.00 | 4,146.00 |
| 13 | beton de ciment | mc | 124,704.00 | 291,488.00 |
| 14 | mortar ciment | mc | 558.00 | 4,233.00 |
| 15 | bitum | t | 82.60 | 579.00 |
| 16 | emulsie bituminoasă | t | 2,005.00 | 1,561.00 |
| 17 | mixtura asfaltică AB31.5 | t | 206,685.00 | 105,086.00 |
| 18 | binder criblură BAD20 | t | 114,070.00 | 85,591.00 |
| 19 | uzură MAS16 | t | 81,324.00 | 53,717.00 |
| 20 | uzură BAP16 | t | 529.00 | 1,564.00 |
| 21 | uzură BA8 | t | 9,780.00 | 12,560.00 |
| 22 | dorosol | t | 7751.5 | 4950 |
| 23 | vopsea marcaj | t | 236 | 146.6 |
| 24 | vopsea+email | t | 46.5 | 43.4 |
| 25 | diluant | t | 3.6 | 3.6 |
| 26 | motorină, combustibil lichid usor, benzina, petrol distilat | l | 51905 | 216262 |

În ceea ce priveşte potenţialele locaţii cu resurse de materiale pentru realizarea lucrărilor proiectate,  vor fi utilizate exploatările de agregate de balastieră din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, agregatele de carieră din judeţele Gorj, Harghita şi Covasna prin intermediul operatorilor economici autorizați

26)Lucrări de refacere

La finalizarea lucrărilor de construcţie, Antreprenorul are obligaţia refacerii amplasamentului,a tuturor zonelor afectate inclusiv a terenurilor ocupate temporar.Astfel zonele afectate de lucrările de modernizare vor fi reabilitate prin ecologizare, stabilizarea solului, aşternerea de pământ vegetal, plantare vegetaţie specifică zonei.Utilizarea plantelor va avea nu numai scop estetic ci şi de reconstrucţie a elementelor naturale.

27)Arii naturale protejate și zone de pădure

Proiectul este amplasat în vecinătatea ariei naturale protejate de interes comunitar, arie de protecţie specială avifaunistică ROSPA0124 – Lacurile de pe Valea Ilfovului la o distanţă de aproximativ 125 m (km 33+280 – km 33+320) şi traversează pe o lungime de aproximativ 15 km aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0013 Bucegi şi naţional Parcul Natural Bucegi;

28)Situri arheologice și monumente istorice

# Situri arheologice și monumente istorice situate pe traseul DN 71  Bâldana-Târgoviște:

# Situri arheologice și monumente istorice afectate 12 (anexele 1-6 din Raportul de Evaluare si Diagnostic Arheologic)

# Situri arheologice și monumente istorice situate pe traseul DN 71  Târgoviște –Sinaia:

# Situri arheologice și monumente istorice afectate 5 (anexele 7-15 din Raportul de Evaluare si Diagnostic Arheologic).

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului.

Proiectul „Modernizare DN 71  Bâldana – Târgoviște – Sinaia, km 0+000 –  km 44+130 lărgire la 4 benzi de circulație si km 51+041 – km109+905 drum la două benzi” este parte integrata în cadrul obiectivului „A1 – Titu – Bâldana – Târgoviste” prevăzut in Master Planul General de Transport al Romaniei aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 666/2016, având perioada de programare 2014-2020.

Conform concluziilor Raportului privind impactul asupra mediului, se apreciază că proiectul propus nu implică probleme majore asupra mediului și comunităților locale. Respectarea măsurilor prevăzute în proiect, precum și a celor de evitare și reducere propuse în cadrul raportului , va face ca impactul generat de proiect asupra factorilor de mediu să fie unul redus.

Investiția se va realiza în condiții de respectare a normelor de mediu în vigoare.

- Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv tehnologică şi de amplasament

Pentru realizarea proiectului a fost aleasă soluţia prin care să fie demolat un număr cât mai mic de case şi care să asigure un impact redus asupra factorilor de mediu.

- Încadrarea în BAT, BREF, nu este cazul

- Respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională

Pentru proiect s-a realizat evaluarea impactului asupra mediului conform prevederilor în vigoare la data emiterii acordului de mediu:

  - Hotărârea Guvernului nr. 445/2005 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi implementată prin,

  - Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Pentru proiect a fost realizată şi evaluarea adecvată privind posibilul impact asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, conform prevederilor:

  - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare

  - Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.135/2010 privind aprobarea metodologiei  de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,

  - Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor petenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul propus nu a necesitat parcurgerea următoarei etape a procedurii de evaluare adecvată,  etapa soluţiilor alternative.

- Cum răspunde/respectă obiectivele de protecţia mediului din zonă pe aer, apă, sol, etc.

- cantităţile de poluanţi care vor ajunge în mod obişnuit în perioada de execuţie şi funcţionare în cursurile de apă nu vor afecta  ecosistemele acvatice sau folosinţele de apă;

-realizarea proiectului nu conduce la riscul de deteriorare a stării ecologice/potenţialul ecologic al corpurilor de apă de suprafaţă aflate în zonele de desfăşurare a investiţiei mai sus menţionate(conform Declaraţiei Administraţiei Naţionale ˮApele Româneˮ);

- prin măsurile proiectate(rigole, decantoare, produse petroliere) de colectare şi evacuarea dirijată a apelor din precipitaţii, eroziunea solului şi sedimentările necontrolate din zona drumului se vor reduce;

- in perioada de operare concentraţiile de substanţe poluante în aer , care ajung să se depună pe sol, acestea nu vor depăţi limitele admisibile;

- nu vor exista probleme care să impună restricţii referitoare la cultivarea terenurilor agricole învecinate;

- îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie va conduce la scăderea emisiilor de poluanţi;

- compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000, după caz;

Impactul generat de implementarea proiectului asupra habitatelor şi speciilor   de interes comunitar, ce fac obiectul conservării în siturile Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi şi ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, a fost analizat în cadrul Studiului de Evaluare Adecvată.

Concluziile Studiului de Evaluare Adecvată au fost incluse în Raportul privind impactul asupra mediului:

- proiectul este amplasat în vecinătatea ariei naturale protejate de interes comunitar, aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0124 – Lacurile de pe Valea Ilfovului la o distanţă de aproximativ 125 m (km 33+280 – km 33+320) şi traversează pe o lungime de aproximativ 15 km aria naturală protejată de interes comunitar ROSCI0013 Bucegi şi aria de interes naţional Parcul Natural Bucegi;

- din punct de vedere administrativ DN 71 se desfăşoară pe teritoriile judeţelor Dâmboviţa şi Prahova astfel:

- km 0+000 - km 101+740, pe teritoriul judeţului Dâmboviţa - km 101+740- km 109+905, pe teritoriul judeţului Prahova

- modernizarea DN 71 presupune afectarea fondului forestier datorită lucrărilor de lărgire ale drumului (supralărgiri, bandă de urcare pentru vehicule lente) şi a introducerii în cadastrul drumului a zonei de siguranţă;

- suprafaţa totală propusă pentru defrişare este de 139.289 mp din care 54.482 mp sunt pe tronsonul ce traversează ROSCI0013 Bucegi; tipurile de arbori afectaţi de defrişare sunt: plop, mesteacăn, paltin, molid, arbuşti de diverse specii, vegetaţie spontană, specii de pomi fructiferi;

- pe traseul sectorului 1 au fost identificaţi arborii care urmează să fie defrişaţi, pe specii şi număr de exemplare;

- suprafeţele propuse pentru defrişare au fost localizate prin coordonate Stereo 70 şi s-a justificat necesitatea defrişării, cu menţionarea lucrărilor din cadrul proiectului care impun această acţiune (parapete, lucrări sprijinire, zonă de siguranţă, elemente pentru scurgerea apelor, taluz, amenajări hidrotehnice la drumuri, bandă suplimentară vehicule lente, trotuare etc.);

- a fost justificată necesitatea realizării proiectului:  stare necorespunzătoare a      fundaţiilor, degradări, fisuri, infiltraţii, spaţii de staţionare nesatisfăcătoare, lucrări de consolidare degradate, zone în care platforma drumului se află în alunecare activă, supralărgiri prea mici sau inexistente, poduri degradate, podeţe colmatate etc.;

- modificările fizice ce decurg din proiect, pe timpul executării lucrărilor (înlăturarea solului vegetal, lucrări de terasamente, ocupări temporare de teren, posibile modificări ale calităţii solului etc.) nu au un impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- au fost prevăzute măsuri preventive pentru: execuţia lucrărilor de terasamente, umpluturi, asigurarea stabilităţii la alunecare, excavaţii;

- pentru realizarea lucrărilor proiectate nu vor fi exploatate resurse naturale din interiorul sau din imediata vecinătate a ariilor naturale protejate de interes  comunitar;

- au fost identificate utilităţile existente care urmează să fie mutate/protejate;

- celelalte planuri/proiecte existente, propuse sau aprobate nu generează un impact cumulativ cu proiectul propus pentru modernizarea DN 71;

- au fost prezentate cele două arii naturale protejate de interes comunitar                   (ROSCI0013 şi ROSPA0124), conform Formularului standard Natura 2000: suprafaţă, habitate şi specii pentru care au fost desemnate, caracteristici, calitate şi importanţă, ameninţări, presiuni etc.; habitatele au fost descrise conform „Manualului de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România”;

- au fost furnizate date despre habitatele de interes comunitar prezente în imediata vecinătate a proiectului;

- lărgirea DN 71 în sectorul 1 nu are impact asupra ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului deoarece nu afectează teritoriile de rezidenţă ale păsărilor sălbatice (drumul nu străbate teritoriul sitului) şi nici pe cele de hrănire (în sectorul vizat DN 71 străbate un teren intravilan, iar arealul este populat exclusiv cu păsări comune);

- nu vor fi afectate habitatele importante pentru păsări din punct de vedere al hrănirii, cuibăririi şi odihnei din interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;

- a fost identificat şi evaluat impactul proiectului: direct şi indirect, pe termen scurt sau lung, în faza de construcţie, în faza de operare, rezidual, cumulativ;

- în perioada de realizare a lucrărilor va exista un impact moderat asupra florei şi faunei prin nivelul de zgomot şi poluare a aerului, impact care nu va mai exista după finalizarea lucrărilor; în zona propusă pentru organizarea de şantier flora este comună, fără valoare conservativă;

- impactul asupra biodiversităţii, inclusiv în zona siturilor Natura 2000, va fi unul moderat în perioada de execuţie a proiectului, redus în primii 5-10 ani din perioada de operare, apoi nesemnificativ;

- proiectul nu afectează integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar ROSCI0013 Bucegi şi ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului deoarece:

- nu reduce suprafaţa habitatelor şi/sau numărul exemplarelor                      speciilor  de interes comunitar din cadrul sitului;

- nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar;

- nu are impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea  stării favorabile de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar;

- nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi/sau funcţia ariei naturale protejate de interes comunitar;

- evaluarea efectuată nu a pus în evidenţă indicatori cheie care să ducă la  modificări semnificative la nivelului siturilor.

- au fost identificate sursele de poluare din perioada de execuţie a lucrărilor şi din perioada de operare şi au fost prevăzute măsuri de reducere a impactului;

- calendarul implementării şi monitorizării măsurilor de reducere a impactului pentru factorul de mediu biodiversitate a fost realizat pentru fiecare etapă (construcţie, operare), indicatori, frecvenţă şi responsabil.

Proiectul are avizele administratorului ariei naturale protejate ROSCI0013 Bucegi (Aviz nr. 1/02.03.2018 emis de Administraţia Parcului Natural Bucegi) şi al custodelui ariei naturale protejate ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului (Aviz nr. 1/02.03.2018 emis de Asociaţia pentru Mediu şi Educaţie).

Ambele avize sunt favorabile şi au fost eliberate cu condiţii.

- Impactul cumulat al proiectului cu alte proiecte

Impactul cumulat cu proiectele existente sau propuse în zona de influență a DN 71  este preponderent un impact pozitiv, deoarece lucrările de construcție/modernizare nu vor fi realizate simultan și la distanță suficient de mare astfel încât să nu se cumuleze emisiile de poluanți atmosferici și de zgomot. Impactul pozitiv se va manifestă în special prin:

- îmbunătățirea calității vieții la nivel local prin atragerea unor noi investitori in zonă și dezvoltarea profesională a forței de muncă ;

- dezvoltarea turismului care poate antrena dezvoltarea sectorului alimentar și promovarea mărcilor tradiționale  locale;

- impulsionarea antreprenoriatului in turism și agroturism prin asigurarea accesibilității in zonă.

- Impactul potenţial al proiectului asupra condiţilor economice şi sociale locale

- se evidențiază un impact pozitiv major direct datorat creării de locuri de muncă;

- potențialul de afectare a mediului social datorită deranjului asociat infrastructurii de transport de acest tip (fragmentare/poluare fonică, etc.) rămâne limitat ca urmare a măsurilor luate prin proiect

În etapa de funcţionare:

- prin modernizarea și lărgirea DN 71 conform proiectului, impactul asupra mediului socio-economic va fi preponderent pozitiv, întrucât in situația actuală traficul rutier nu se desfășoară in condiții de siguranță, colectarea și evacuarea apelor prezintă deficiențe semnificative, iar lucrările de artă nu mai corespund din punct de vedere tehnic normelor actuale;

- toate măsurile prevăzute pentru protecția fiecărui factor de mediu atât pentru perioada de execuție, cât și pentru perioada de operare vor contribui la reducerea / eliminarea impactului asupra așezărilor umane și a altor obiective de interes public.

În etapa de dezafectare:

Etapa de dezafectare va cuprinde o serie întreagă de etape ce vor fi parcurse în sens invers faţă de etapa de construire, categoriile de risc pentru mediul social şi economic urmând a fi superpozabile.

- Impactul rezidual

Impactul rezidual va fi reprezentat de ocuparea definitivă a terenului (schimbarea destinației suprafețelor ocupate).

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

a) măsuri în timpul realizării proiectului

- măsuri în timpul realizării proiectului  - pentru protecţia calităţii aerului

Masurile specifice etapei de execuţie vor consta in:

- realizarea lucrărilor pe tronsoane conform unor grafice de execuţie;

- procesele tehnologice mari generatoare de praf, ca de exemplu umpluturile cu pământ, vor fi reduse in perioadele de vânt puternic și se vor umezi permanent suprafețele nepavate;

- procesele tehnologice mari generatoare de praf, ca de exemplu umpluturile cu pământ, vor fi reduse in perioadele de vânt puternic și se vor umezi permanent suprafețele nepavate;

- se vor utiliza numai utilaje grele și mijloace de transport corespunzătoare normelor EURO III – EURO V cu motoare diesel. Utilajele și echipamentele cu motor diesel vor fi alimentate cu motorină cu conținut redus de sulf (<0.1%);

- utilajele de construcție vor fi foarte bine întreținute pentru a minimiza emisiile de gaze; utilajele și mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce privește nivelul de monoxid de carbon și concentrațiile de emisii in gazele de eșapament și vor fi puse in funcțiune numai după remedierea eventualelor defecțiuni; utilajele, echipamentele și mijloacele de transport trebuie să corespundă condițiilor tehnice prevăzute la inspecțiile tehnice care se efectuează periodic pe toată durata utilizării lor;

- alimentarea cu carburanți a utilajelor, echipamentelor și mijloacelor de transport se va face numai in stații specializate și autorizate in acest sens;

- viteza de circulație va fi restricționată, iar suprafața drumurilor va fi stropită, la intervale regulate, cu apă sau alte substanțe de fixare a prafului (in zonele urbane se recomandă introducerea de denivelări); pavajul drumurilor are un impact pozitiv direct asupra sănătății umane și diminuării riscului de accidente: pentru reducerea prafului in zonele urbane se va utiliza in special pietrișul;

- autocamioanele încărcate cu materiale fine ușor antrenate de vânt vor fi acoperite in mod corespunzător;

- lucrările de organizare a șantierului trebuie să fie corect concepute și executate, cu dotări moderne care să reducă emisia de noxe in aer, apă și pe sol. Concentrarea lor intr-un singur amplasament este benefică diminuând zonele de impact și favorizând o exploatare controlată și corectă;

- in cadrul organizării de șantier, platformele de lucru sau de circulație, suprafețele de depozitare, zonele de stocare carburanți, zona de întreținere echipamente, zonele de amplasare a stației de betoane și a stației de preparare asfalt vor fi betonate/pietruite. De asemenea, se vor pietrui drumurile de acces și drumurile de serviciu;

- in perioadele cu vânt puternic, depozitele de agregate vor fi stropite cu apă la intervale regulate și vor fi acoperite;

- vor fi amenajate puncte speciale pentru îndepărtarea manuală sau mecanizată de pe pneurile echipamentelor și utilajelor a reziduurilor la ieșirea din șantier;

- la sfârșitul perioadei de construcție zonele afectate de lucrările de construcție (taluzuri, organizarea de șantier, fronturi de lucru, drumuri de acces temporare) vor fi reabilitate prin ecologizare, stabilizarea solului, așternerea de pământ vegetal, plantare vegetație specifică zonei;

- pentru stabilizarea solului și reducerea emisiilor de pulberi, la sfârșitul perioadei de construcție, se vor realiza amenajări peisagistice pentru sensuri giratorii, intersecții;

- in zonele depozitelor de materiale se recomandă următoarele măsuri: udarea periodică a depozitelor de agregate, activitate ce reprezintă o măsură de reducere a emisiilor, acest lucru realizându-se numai pentru agregatele utilizate pentru prepararea betoanelor și a stabilizatului. Îngrădirea sau acoperirea padocurilor inactive reprezintă măsuri de reducere a eroziunii acestora de către vânt. De asemenea, se adoptă măsuri de acoperire a padocurilor de stocare pentru agregate fine.

- măsuri în timpul realizării proiectului  - pentru protecţia calităţii apei

Organizarea de șantier

- alimentarea cu apă se va realiza dintr-un foraj amplasat in organizarea de șantier, din surse de suprafață, sau racord la rețeaua de alimentare existentă in zonă, in funcție de condițiile locale;

- asigurarea colectării și epurării apelor uzate menajere se va face printr-un bazin vidanjabil;

- platforma organizării trebuie proiectată astfel încât apa meteorică să fie și ea colectată printr-un sistem de şanţuri sau rigole pereate, unde să se poată produce o sedimentare inainte de descărcare, sau pot fi prevăzute guri de scugere, de unde apa să fie introdusă in stația de epurare modulată prevăzută pentru ape menajere.

Protecția cursurilor de apă in zonele in care sunt prevăzute lucrări de artă:

- la execuția podurilor se va respecta înălțimea de liberă trecere intre cota intrados pod și nivelul corespunzător debitului la asigurarea de calcul. Traversarea cursurilor de apă cu pod va asigura păstrarea secțiunii de curgere a râului, fără a fi generate obturări ale acestora;

- in timpul execuției, constructorul va lua măsuri pentru asigurarea curgerii normale a apelor;

- se interzice depozitarea deșeurilor de construcții, a materialelor și staționarea utilajelor in albiile cursurilor de apă;

- după executarea lucrărilor constructorii au obligația să curețe albiile cursurilor de apă de materialele rămase, pentru a nu obtura secțiunea de scurgere;

- este interzisă degradarea albiilor, malurilor și lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor pe parcursul execuției și exploatării investiției;

- linia de rulare a DN 71  se va stabili obligatoriu pentru cota corespunzătoare debitului de calcul Q2% (+garda - la decizia proiectantului) și se vor prevedea, acolo unde va fi cazul, podețe de echilibrare;

- se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice;

- lucrările proiectate pe albia cursurilor de apă nu se vor executa in perioadele cu ape mari. Pe toată durata de realizare a investiției se vor solicita Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița și Administrației Bazinale de Apă Argeș- Vedea date cu privire la prognoza debitelor și nivelelor pe cursurile de apă pe care se execută lucrări;

- se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor și staționarea utilajelor in albia cursurilor de apă;

- in caz de necesitate, pe parcursul execuției, se va permite accesul și intervenția ABA Buzău-Ialomița/ ABA Argeș-Vedea pentru execuția unor lucrări sau acțiuni necesare in caz de inundații, poluări accidentale sau alte situații specifice cursurilor de apă;

- pentru punerea in siguranță a lucrărilor de artă se vor lua măsuri de asigurare a stabilității albiei și malurilor in zona acestora;

- materialul solid rezultat in urma lucrărilor pregătitoare va fi depozitat in afara zonei de lucru, fără a afecta amplasamentul altor lucrări ce urmează a se executa in zonă și scurgerea liberă a apelor de suprafață;

- la terminarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței inițiale terenul ocupat cu drumurile de acces și cu platformele de lucru;

- la terminarea lucrărilor se vor curăța albiile cursurilor de apă de materialele rămase, pentru a nu obtura secțiunea de scurgere;

- măsuri în timpul realizării proiectului  - pentru protecţia solului – subsolului:

- interzicerea amplasării bazelor de producție, bazelor de utilaje, organizărilor de șantier in arealele protejate sau in zone cu alunecări de teren;

- platformele organizărilor de șantier și a bazelor de producție vor fi betonate și vor fi prevăzute cu sistem de colectare, canalizare și epurare a apelor pluviale, menajere și tehnologice uzate;

- platforma de intreținere și spălare a utilajelor trebuie să fie realizată cu o pantă suficient de mare care să asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spălarea utilajelor. Se recomandă existența in bazele de producție a unor decantoare care să fie vidanjate periodic, iar materialele rezultate să fie transportate către stațiile de epurare din zonă, precum și separator de produse petroliere, care să colecteze hidrocarburile care vor fi vidanjate periodic și prelucrate de unități specializate;

- se va evita poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate in urma operațiilor de staționare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor și mijloacelor de transport sau din cauza  funcționării necorespunzătoare a acestora;

- stocarea materiilor prime care intră in procesul de fabricare a mixturii asfaltice, combustibililor, uleurilor se va realiza in rezervoare etanse; pentru evitarea accidentelor, accesul autovehiculelor la combustibili și la instalațiile de producere de mixturi asfaltice și betoane se va face pe baza unui flux stabilit anterior;

- depozitarea provizorie a pământului excavat se va realiza pe suprafețe cât mai reduse și va fi depozitat selectiv cel vegetal urmând a fi folosit ulterior la reconstrucția ecologică;

- colectarea selectivă a deșeurilor rezultate in urma execuției lucrărilor și evacuarea in funcție de natura lor pentru depozitare sau valorificare către serviciile de salubritate, pe bază de contract, ținând cont de prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- deșeurile de produse petroliere rezultate in urma accidentelor vor fi colectate de pe platforma betonată și vor fi colectate prin intermediul unor materiale absorbante, care ulterior vor fi stocate in recipienți speciali și predate unor unități special autorizate;

- se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere, pentru a se preveni in totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor și aruncarea apei cu lapte de ciment in parcursul din șantier, pe drumurile publice sau in zona râurilor;

- implementarea tuturor masurilor necesare in vederea monitorizării și reducerii posibilului impact asupra solului, in conformitate cu planul de monitorizare propus;

- instruirea personalul de pe șantier referitor la procedurile de remediere și management al terenurilor contaminate in cazul deversărilor accidentale;

- managementul utilizării și amplasării materialelor de construcție pentru evitarea sau diminuarea impactului produs de acestea asupra apelor, aerului, florei și faunei;

- reconstrucția ecologică a terenurilor ocupate de amplasamentele organizării de șantier, in zonele unde acestea au fost afectate prin lucrările de depozitare de materiale, staționare de utilaje, in scopul redării in circuit la categoria de folosință deținută inițial;

- in cazul tăierilor de arbori, se vor respecta reglementările legale in vigoare și se vor solicita avizele necesare;

- după finalizarea lucrărilor, zonele afectate vor fi curățate și nivelate,  iar terenul readus la starea inițială, prin acoperirea cu pământ vegetal și plantarea de vegetație;

- constructorul are de asemenea obligaţia reconstrucţiei ecologice a terenurilor ocupate sau afectate;

- măsuri în timpul realizării proiectului – pentru protecția biodiversității

- în zonele insulare ale sensurilor giratorii şi în zonele de parcare de scurtă durată se vor realiza amenajări peisagistice cu material vegetal compus în principal din arbuşti răşinoşi de talie mică, cu dezvoltare orizontală şi creşteri limitate;

- vor fi realizate perdele forestiere care pe lângă rolul de protecţie împotriva înzăpezirii drumului, asigură protecţia biodiversităţii din vecinătatea DN 71 prin reţinerea noxelor şi prafului generate de traficul rutier intens;

- nu se vor realiza îngrădiri/amplasări de garduri sau alte obstacole de altă natură care ar putea fragmenta habitate;

- dacă se constată apariţia şi dezvoltarea unor specii invazive, acestea vor fi cosite periodic, înaintea perioadei de înflorire şi fructificaţie;

- nu se vor amplasa pe malurile râurilor şi la o distanţă mai mică de 100 m de vegetaţia arboricolă sau arbustivă platforme tehnologice, depozite de materiale de construcţie, sol decopertat etc;

- se vor stabiliza şi înierba taluzurile/rambleurile cu amestec de seminţe ale speciilor autohtone; stabilizarea rambleurilor cu vegetaţie lemnoasă se va face prin plantarea de arbuşti autohtoni;

- nu se vor realiza lucrări de decopertare dacă la nivelul solului există cuiburi sau pui ai unor specii de păsări;

- nu se vor recolta, captura, ucide, distruge sau vătăma exemplare din specii sălbatice de floră şi faună, protejate la nivel naţional sau internaţional, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- vor fi amenajate podurile şi podeţele realizate pentru asigurarea trecerii libere a amfibienilor, reptilelor, mamiferelor mici şi mamiferelor mari;

- nu se vor deseca sau asana bălţile din vecinătatea DN 71 chiar dacă acestea au caracter temporar;

- se vor umecta suprafeţele din frontul de lucru pentru a evita afectarea vegetaţiei din cauza depunerilor de praf;

- nu vor fi afectate suprafeţe suplimentare acoperite cu vegetaţie, faţă de cele prevăzute în proiect;

- defrişările se vor face numai după obţinerea aprobărilor necesare de la Direcţiile Silvice ce administrează pădurea;

- se vor adopta soluţii tehnice privind delimitarea corectă a amprizelor pentru a fi reduse suprafeţele scoase din fondul forestier şi pentru a se reduce la minim despădurirea;

- interzicerea transportului masei lemnoase defrişate pe cursurile de apă;

- defrişările se vor limita la suprafeţele strict necesare lucrărilor;

- direcţiile de doborâre a arborilor se vor alege astfel încât să nu fie afectaţi arborii din vecinătate;

- în zona pădurilor, lucrările de defrişare se vor executa într-o perioadă de timp cât mai scurtă pentru a nu afecta fauna;

- se vor utiliza echipamente şi utilaje performante cu un nivel redus de zgomot precum şi echiparea cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a poluanţilor;

- accesul cu utilaje grele se face doar în zona perimetrului construibil;

- nu se vor depăşi limitele admise la zgomot;

- realizarea reparaţiilor la utilajele şi mijloacele de transport doar în incinte specializate şi autorizate;

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- prevenirea ridicării particulelor de praf din zona de desfăşurare a lucrărilor, prin acţiuni de stropire;

- organizarea de şantier va fi amplasată astfel încât să nu afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar din ROSCI0013 Bucegi şi ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;

- împrejurul organizării de şantier, a bazelor de producţie, staţiilor de betoane, staţiilor de mixturi asfaltice vor fi amplasate bariere fizice;

- se va realiza reabilitarea/reconstrucţia ecologică a suprafeţelor ocupate temporar (depozite de materiale, drumuri tehnologice, organizarea de şantier);

- suprafeţele contaminate accidental vor fi excavate, iar volumul de pământ afectat se va transporta în depozite pentru sol contaminat;

- colectarea selectivă, valorificarea şi eliminarea periodică a deşeurilor în scopul evitării atragerii animalelor, îmbolnăvirii sau accidentării acestora;

- asigurarea unui management corect al materialelor utilizate;

- pentru fiecare punct de lucru va fi nominalizat un delegat din partea constructorului, care va monitoriza respectarea regulilor de protecţie a mediului.

- măsuri în timpul realizării proiectului  - pentru protecția impotriva zgomotului şi vibraţiilor

- utilajele de construcţie şi mijloacele de transport vor fi dotate cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), vor fi supuse periodic procesului de verificare tehnică, vor fi întreţinute şi vor funcţiona la parametrii normali;

- întreţinerea şi funcţionarea la parametri normali a instalaţiilor pentru prepararea betoanelor şi mixturilor asfaltice, precum şi verificarea periodică a stării de funcţionare a acestora (pentru reducerea nivelului de zgomot în zona de influenţă a acestora);

- întreținerea permanentă a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- limitarea traseelor ce strabat localitățile de către utilajele aparținând şantierului și, mai ales, de către autobasculantele ce deservesc şantierul, care efectuează numeroase curse și au mase mari și emisii sonore importante;

- pentru amplasamentele din vecinătatea localităților, se recomandă lucrul numai in perioada de zi (6.00 - 22.00), respectându-se perioada de odihnă a localnicilor;

- depozitele de materiale utile trebuie realizate in sprijinul constituirii unor ecrane intre şantier și zonele locuite;

- întreţinerea permanentă a drumurilor contribuie la reducerea impactului sonor;

- întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor de preparare a betoanelor și mixturilor asfaltice contribuie la reducerea nivelului de zgomot in zona de influență a acestora;

- măsuri în timpul realizării proiectului pentru managementul deşeurilor

- întreţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport în stare bună de funcţionare, având reviziile tehnice şi schimburile de ulei efectuate în ateliere specializate;

- utilizarea celor mai moderne tehnologii de producere a betoanelor şi respectarea ultimelor standarde de protecţie a mediului înconjurător care să conducă la reciclarea reziduurilor de beton proaspăt;

- colectarea selectivă a materialelor  de construcţie rezultate din demolările de pe traseu;

- deşeurile din construcţii şi demolări vor fi colectate şi depozitate numai în locuri special amenajate, până la transportarea lor la locul de eliminare sau până când vor fi valorificate;

- măsuri în timpul realizării proiectului pentru reducerea impactului asupra peisajului

- după terminarea lucrărilor de construcții, se vor realiza lucrări de reabilitare ecologică prin readucerea la starea inițială a zonelor ocupate de organizarea de șantier;

- vor fi folosite doar gropi de imprumut autorizate, ca surse pentru materialele de constructie;

- refacerea peisajului afectat temporar de lucrările de execuție ale drumului prin continuitatea și rezolvarea corectă din punct de vedere peisagistic a spațiilor verzi de pe toată lungimea drumului modernizat;

- realizarea amenajărilor peisagistice pe bază de proiect pentru parcări şi sensuri giratorii:

- în sensurile giratorii alegerea vegetației s-a făcut în urma analizei factorilor pedo–climatici și a rezistenței la noxe a speciilor, iar amplasarea acestora s-a făcut in acord cu regulile de proiectare ale unui asemenea obiectiv;

- propunerea peisagistică aferentă parcărilor de scurtă durată abordează principiul minimalismului peisagistic perfect funcțional;

- se vor folosi specii arborescente și arbustive cu valoare peisagistică ridicată precum și acolo unde se impune, specii florale sau ierboase perene cu impact vizual major;

- se vor propune aliniamente de gard viu de talie mijlocie spre partea carosabilă pentru a crea bariere fizice și vizuale față de ceilalți participanți la trafic;

- se va urmări alegerea materialului vegetal cu cea mai mare adaptabilitate la condițiile climatice locale și cu cerințe minimale de întreținere;

- se vor realiza perdele forestiere antiinînzăpezire;

- măsuri în timpul realizării proiectului pentru reducerea riscului pentru sănătate

- realizarea lucrărilor pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât să fie scurtată perioada de construcţie pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative şi în acelaşi timp, pentru ca tronsoanele executate să fie repuse in circulație intr-un interval de timp cât mai scurt;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

- evitarea afectării altor lucrări de interes public existente pe traseul drumului modernizat ;

- asigurarea accesului echipelor de intervenție a autorităților specializate pentru prevenirea sau remedierea unor defecțiuni ale rețelelor sau lucrărilor de interes public existente in zona organizării  de șantier;

- executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de  noxe, praf, zgomot și vibrații;

- utilizarea de mijloace tehnologice și utilaje de transport silențioase;

- asigurarea menținerii curățeniei traseelor și drumurilor de acces folosite de mijloacele tehnologice și de transport;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- umectarea periodică a materialelor de terasamente, a celor de balastieră, a  celor folosite in stațiile de preparare a betoanelor și mixturilor asfaltice, pentru reducerea emisiilor in atmosferă pe perioada manevrării, care ar putea afecta factorul uman, așezările umane și alte obiective de interes public;

- amplasarea organizării de şantier la distanţe faţă de zonele locuite;

- măsuri în timpul realizării proiectului - defrișări

- folosirea de utilaje și mijloace de transport silențioase, pentru a diminua zgomotul datorat activității de defrișare, precum și echiparea cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților in atmosferă;

- menținerea funcționării la parametrii optimi proiectați și verificarea periodică a tuturor utilajelor tehnologice și mijloacelor de transport specifice defrișării;

- interzicerea depozitării resturilor de material lemnos in albiile și pe malurile cursurilor de apă;

- interzicerea descărcării de deșeuri lemnoase in cursuri de apă permanente sau nepermanente;

- gestionarea corespunzătoare a deșeurilor: colectarea, valorificarea și transportul deșeurilor metalice, din cauciuc, uleiuri uzate și ambalaje la unitățile specializate;

- execuția tuturor reparațiilor utilajelor și mijloacelor de transport in ateliere specializate amplasate in afara suprafeței care urmează a fi defrișată;

- asigurarea curgerii libere in albii in timpul perioadei de execuție a drumului;

- interzicerea transportului masei lemnoase defrișate pe cursurile de apă;

- pentru utilajele tehnologice și mijloacele de transport specifice defrișării, asigurarea alimentării cu combustibili la stațiile de carburanți din zonă pentru a se evita eventualele scurgeri de carburanți care ar putea afecta solul și apele;

- in cazul producerii de poluări accidentale pe perioada activității de defrișare se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare de către personalul deservit instruit anterior și vor fi anunțate autoritățile responsabile cu protecția mediului;

- adoptarea de soluții tehnice și delimitarea corectă a amprizelor pentru a fi reduse suprafețele scoase din fondul forestier pentru reducerea la minim a despăduririi;

- suprafețele contaminate accidental vor fi excavate, iar volumul de pământ afectat se va elimina in depozite pentru sol contaminat;

- adoptarea de lucrări de peisagistică prin consultarea peisagiștilor;

- alegerea unor direcții de doborâre a arborilor astfel încât să nu fie afectați arborii din vecinătate;

- monitorizarea activității de defrișare, transport și depozitare a materialului lemnos;

- măsuri în timpul realizării proiectului – pentru protecția mediului social şi economic

- realizarea lucrărilor pe tronsoane, pe baza unui grafic de lucrări, astfel încât să fie scurtată perioada de construcție pentru a diminua durata de manifestare a efectelor negative și in același timp, pentru ca tronsoanele executate să fie repuse in circulație intr-un interval de timp cât mai scurt;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

- evitarea afectării altor lucrări de interes public existente pe traseul drumului modernizat;

- asigurarea accesului echipelor de intervenție a autorităților specializate pentru prevenirea sau remedierea unor defecțiuni ale rețelelor sau lucrărilor de interes public existente in zona organizării de șantier;

- executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de  noxe, praf, zgomot și vibrații;

- utilizarea de mijloace tehnologice și utilaje de transport silențioase;

- asigurarea menținerii curățeniei traseelor și drumurilor de acces folosite de mijloacele tehnologice și de transport;

- evitarea pierderilor de materiale din utilajele de transport;

- umectarea periodică a materialelor de terasamente, a celor de balastieră, a  celor folosite in stațiile de preparare a betoanelor și mixturilor asfaltice, pentru reducerea emisiilor in atmosferă pe perioada manevrării, care ar putea afecta factorul uman, așezările umane și alte obiective de interes public;

- racordurile cu alte drumuri naționale și județene impun adaptarea vitezei la intrarea și la ieșirea de pe tronsonul studiat, ca urmare viteza de circulație urmează a fi adaptată acestei situații;

- măsuri în timpul realizării proiectului pentru protejarea patrimoniului cultural şi istoric:

- protecţia monumentelor istorice, siturilor arheologice, diverselor aşezăminte, construcţiilor şi amenajărilor existente;

- se va efectua descărcarea de sarcină arheologică a amplasamentului înainte de execuţia lucrărilor, se vor supraveghea lucrările şi, dacă va fi necesar, acestea vor fi întrerupte în vederea descărcării de sarcină istorică a amplasamentului;

- măsuri de prevenire a accidentelor

- împrejmuirea locaţiei fiecărui şantier – este necesară pe toată perioada de execuţie a lucrărilor proiectate, de la începerea lucrărilor de execuţie până la finalizarea acestora;

- securizarea depozitelor pentru materialele de construcţii ce pot genera riscuri printr-o manipulare improprie, (prin limitarea accesului persoanelor);

- controlul strict al personalului muncitor privind disciplina în şantier, instructajul periodic, folosirea echipamentului de protecţie;

- urmărirea modului de funcţionare a utilajelor, a etanşeităţii recipienţilor de stocare a uleiurilor şi carburanţilor pentru mijloacele de transport şi utilajele de construcţie;

- realizarea de împrejmuiri, semnalizări şi alte avertizări pentru a delimita zonele de lucru;

- delimitare prin indicatoare de interzicere a accesului în anumite zone prin plăcuţe indicatoare cu semne de pericol;

- prevenirea şi înlăturarea imediată a urmărilor unor accidente rutiere care ar putea polua zona prin scurgeri sau arderi;

- verificarea înainte de intrarea în lucru a utilajelor şi mijloacelor de transport dacă acestea funcţionează la parametrii optimi şi dacă nu au eventuale defecţiuni care ar putea conduce la eventuale scurgeri de combustibili;

- pentru a preveni accidentele prin răsturnare a autovehiculelor care transportă materiale de construcţii, drumurile de acces la şantier vor fi întreţinute în stare bună;

- acţionarea imediată în caz de accidente a autorităţilor abilitate, luarea de măsuri pentru înlăturarea poluanţilor şi refacerea ecologică a zonei afectate;

- pentru siguranţa circulaţiei se vor instala: indicatoare rutiere, marcaje rutiere, împrejmuire;

b) măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora:

- măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora – pentru protecţia calităţii aerului

- se vor realiza perdele de protecţie prin plantarea de arbori şi arbuşti pe marginea drumului pentru a reţine particulele şi unele gaze emise de către vehiculele din trafic;

- pentru perioada de operare se va realiza un sistem de marcaje şi de semnalizare prin care să se obţină o fluidizare bună a traficului, având ca urmare reducerea emisiilor din arderea carburanţilor la opriri şi porniri;

- amenajarea corespunzătoare a amplasamentelor de colectare a deșeurilor din parcările de scurtă durată și întreținerea sistemelor de colectare și evacuare a apelor uzate care va conduce la evitarea emanațiilor de miros din zona parcărilor de scurtă durată.

- măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora – pentru protecţia calităţii apelor:

- apele pluviale de pe platforma drumului vor fi colectate prin intermediul şanţurilor laterale (extravilan) sau rigole / canalizare (intravilan) şi conduse gravitational către zonele de evacuare în emisari sau bazine de retenție, amplasate in punctele de cea mai joasă cotă;

- pentru epurarea apelor pluviale colectate de pe platforma drumului s-au prevăzut bazine de sedimentare și separatoare de hidrocarburi;

- separatoarele de hidrocarburi vor fi curățate periodic, iar reziduurile colectate (materia care a sedimentat și grăsimile) vor fi transportate la un depozit de deșeuri autorizat;

- separatoarele de hidrocarburi vor fi inspectate şi întreţinute corespunzător în perioada de operare. Toate activităţile vor fi incluse atât în planul de operare şi întreţinere, cât și in planul de monitorizare din punct de vedere al protecției mediului pentru proiect;

- măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora – pentru protecția solului şi a subsolului:colectarea apelor pluviale in scopul ameliorării eroziunii solului;

- curățarea rigolelor de scurgere;

- verificarea periodică și întreținerea curentă a sistemelor de colectare, epurare și evacuare a apelor meteorice. Nămolurile și hidrocarburile rezultate in urma epurării apelor uzate provenite din spațiile de parcare vor fi colectate periodic și transportate la stațiile de epurare aflate in apropiere;

- monitorizarea după terminarea lucrărilor de execuție, in vederea supravegherii posibilelor eroziuni și a depunerilor de sedimente in locuri nedorite precum și monitorizarea periodică a calității solului, pentru identificarea situațiilor de depășire a concentrațiilor de metale grele in zona de influență a drumului;

- asigurarea colectării deșeurilor în spații special amenajate în cadrul parcărilor și a gestionării corespunzătoare a deșeurilor provenite din traficul auto și din spațiile de parcare;

- măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora  - pentru protecția biodiversității

- continuarea realizării de amenajări peisagistice şi întreţinerea acestora, în zonele insulare ale sensurilor giratorii şi în zonele de parcare de scurtă durată;

- amenajările peisagistice se vor realiza cu material vegetal compus în principal din arbuşti răşinoşi de talie mică, cu dezvoltare orizontală şi creşteri limitate;

- întreţinerea vegetaţiei erbacee din interiorul spaţiilor verzi amenajate se va realiza cu ajutorul unor echipamente cu nivel redus de zgomot;

- întreţinerea/dezvoltarea perdelelor forestiere înfiinţate în timpul realizării proiectului;

- cosirea periodică a suprafeţelor unde au apărut şi s-au dezvoltat specii ierboase invazive, înaintea perioadei de înflorire şi fructificaţie;

- nu se vor amplasa garduri sau alte obstacole care ar putea fragmenta habitatele;

- evitarea intervenţiilor de orice natură pe suprafeţele neamenajate, unde se menţine vegetaţia naturală şi sunt prezente specii de faună;

- se va asigura reabilitarea/reconstrucţia ecologică a suprafeţelor ocupate temporar (depozite de materiale, drumuri tehnologice, organizare de şantier);

- se va asigura curăţarea şi întreţinerea vegetaţiei din zonele podeţelor;

- vegetaţia naturală va fi întreţinută atât în zonele de sub lucrările de artă, cât şi în zonele adiacente astfel încât acestea să se încadreze în peisajul natural;

- dacă zona lucrărilor de artă este deficitară în vegetaţie naturală se va asigura regenerarea naturală a vegetaţiei ierboase şi lemnoase prin seminţe şi lăstari, concomitent cu însămânţări artificiale şi plantări de puieţi;

- menţinerea în stare bună a panourilor antifonice prevăzute în zonele de trecere pentru fauna sălbatică;

- reconstrucţia ecologică a tuturor terenurilor afectate temporar şi redarea acestora la folosinţele iniţiale.

- măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora  - pentru protecția impotriva zgomotului şi a vibraţiilor

Măsurile uzuale  aplicate pentru reducerea poluării sonore pot fi încadrate în două categorii: de reducere a nivelului de zgomot la sursă şi de protecţie a receptorului.

Pentru reducerea nivelului de zgomot la sursă, măsurile teoretic posibile sunt: reducerea traficului și introducerea de restricţii de viteză, aceste măsuri nu pot fi practic aplicate    ținând cont de faptul că pe sectoarele in care DN 71 se află in interirorul localităților,  locuințele sunt poziționate de o parte și de alta a DN 71, la distanțe foarte mici față de acesta, iar panouri fonoabsorbante nu se pot prevedea întrucât ar bloca accesul locuitorilor în și dinspre DN 71.

Pentru cazurile în care nivelurile de zgomot efective la marginea drumului, stabilite prin măsurători, vor fi superioare celor prognozate, se recomandă adoptarea măsurilor de protecţie sonoră la receptori cum ar fi montarea de geamuri termopan.

- măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora pentru managementul deşeurilor

- parcările de scurtă durată vor fi prevăzute cu recipienţi pentru colectarea selectivă a deşeurilor;

- nămolurile şi grăsimile din separatoarele de grăsimi şi produse petroliere vor fi colectate periodic şi eliminate conform prin firme autorizate pe bază de contract;

- deşeurile rezultate vor fi colectate selectiv şi eliminate în funcţie de natura lor prin firme specializate, pe bază de contract, conform prevederilor legale în vigoare;

- măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora pentru reducerea impactului asupra peisajului

În perioada de operare impactul asupra peisajului va fi extrem de redus, în condițiile realizării amenajărilor peisagistice prevăzute în proiect și în condițiile respectării măsurilor de reducere a impactului prevăzute in proiect.

- măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora pentru reducerea riscului pentru sănătate:

Administratorul drumului are obligaţia să aplice măsuri de protecţie, care să asigure un risc cât mai redus pentru sănătate.

- măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora pentru protejarea patrimoniului cultural şi istoric

Proiectul, a urmărit un traseu care să evite elementele de patrimoniu cultural,  arheologic sau zone de locuire la nivelul cărora să genereze un impact probabil asupra unor monumente istorice sau arhitecturale.

- măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora pentru protejarea resurselor naturale şi efectul implementării acestora

De la nivelul ariei naturale protejate ce urmează a fi traversată sau din imediata proximitate a proiectului nu se vor utiliza nici un fel de resurse naturale.

- măsuri de prevenire a accidentelor

Beneficiarul lucrării va întocmi programe de intervenţie în cazurile de poluare accidentală;.

c) măsuri pentru închidere /demolare /dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora:

- în situaţia în care vor fi  necesare lucrări de dezafectare ale drumului, beneficiarul trebuie să notifice autoritatea competentă de mediu şi să obţină actele de reglementare conform prevederilor legale;

În cazul – organizării de şantier vor fi adoptate următoarele măsuri:

- organizarea de şantier şi instalaţiile existente vor fi demontate şi evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat în vederea redării folosinţelor anterioare;

- se va asigura reabilitarea/reconstrucţia ecologică a suprafeţelor ocupate temporar (depozite de materiale, drumuri tehnologice, organizări de şantier etc.);

- se va păstra caracterul mozaicat al peisajului din afara perimetrului construit;

- asigurarea unui management eficient al materialelor utilizate;

- se va asigura curăţarea şi întreţinerea vegetaţiei din zonele podeţelor;

V. Condiţii care trebuie respectate

1. În timpul realizării proiectului:

a) condiţii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (româneşti sau comunitare)

- condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului – pentru protecţia calităţii aerului

- se va realiza controlul operațiunilor de manevrare a volumelor excavate;

- transportul volumelor excavate se va face doar cu autocamioane dotate cu prelate de protecție a materialului excavat;

- stropirea suprafeţelor de şantier generatoare de praf, respectiv drumurile de şantier vor fi permanent întreţinute prin nivelare şi stropire cu apă pentru a se reduce praful;

- udarea periodică a depozitelor de agregate ca măsură de reducere a emisiilor, realizată numai pentru agregatele utilizate pentru prepararea betoanelor;

- prevederea unor instalaţii de umezire a pământului extras din gropile de împrumut, la încărcarea lui în vehiculele care îl transportă până la fronturile de lucru;

- utilajele şi mijloacele de transport vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte nivelul de monoxid de carbon şi concentraţiile de emisii ale gazelor de eşapament şi vor fi puse în funcţiune numai după remedierea eventualelor defecţiuni.

- la sfârşitul unei săptămâni de lucru, se va efectua curăţenia fronturilor de lucru, ocazie cu care se vor evacua deşeurile, se vor stivui materialele, etc;

- staţiile de betoane vor fi prevăzute cu filtre textile la silozurile de stocare a cimentului şi se va verifica etanşeitatea instalaţiei pneumatice de descărcare/încărcare a cimentului  pentru reducerea pierderilor de ciment şi încadrarea concentraţiilor de particule materiale în aer în reglementările legale;

- se vor lua măsuri de acoperire a padocurilor de stocare pentru agregate fine;

- se vor folosi utilaje şi camioane de generaţie recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare şi reţinere a emisiilor de poluanţi în atmosferă;

- condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului – pentru protecţia calităţii apei

- se vor respecta condițiile impuse prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 106 din 14.11.2016 emis de Administrația Națională Apele Române;

- se vor proteja conductele de alimentare cu apă şi canalizare care traversează traseul drumului în cazul in care nu este necesară relocarea acestora;

- se vor respecta normele de protecţie sanitară a surselor de alimentare cu apă subterană sau de suprafaţă;

- este interzisă deversarea deşeurilor de orice tip sau a resturilor de materiale, a materialelor în albiile cursurilor de apă permanente sau nepermanente;

- este interzisă deversarea de ape uzate neepurate sau a reziduurilor în apele de suprafaţă sau subterane;

- se interzice staţionarea utilajelor în cursurile de apă;

- nu se vor spăla autovehicule sau utilaje în corpurile de apă de suprafaţă;

- realizarea unei rețele de rigole care să delimiteze organizarea de șantier și fronturile de lucru și care să preia volumele de ape pluviale;

- în cazul producerii de poluări accidentale, inundaţii sau la apariţia altor situaţii critice pe cursurile de apă se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare, lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuţie şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia apelor, precum şi utilizatorii de apă afectaţi;

- pe timpul execuţiei lucrărilor şi după terminarea acestora, albia va fi degajată de orice materiale care ar impiedica scurgerea normală a apelor;

- realizarea de lucrări pe cursuri de apă sau care au legătură cu apele se vor realiza conform documentaţiei depuse pentru solicitarea avizului de gospodărire a apelor şi în conformitate cu condiţiile din avizul de gospodărire a apelor;

- nu se vor deversa în corpurile de apă produse petroliere sau alte substanţe chimice care pot produce modificarea calităţilor apei;

- este interzisă degradarea albiei şi malurilor pe parcursul execuţiei şi exploatării, lucrările de artă vor fi executate astfel încât să nu modifice albia sau cursul de apă, se vor lua toate măsurile necesare pentru apărarea obiectivelor socio-economice şi a terenurilor riverane împotriva inundaţiilor, atât pe parcursul execuţiei, cât şi pe parcursul exploatării;

- execuţia lucrărilor nu va pune în pericol lucrările existente în albia şi malurile cursurilor de apă precum şi alte lucrări hidrotehnice existente sau necesare în viitor;

- pentru apele uzate care vor rezulta de la organizarea de şantier se impune respectarea limitelelor de încărcare cu poluanţi conform NTPA –001/2005 – în cazul în care acestea se vor evacua după epurare într-un curs de apă;

- dacă apele uzate se vor evacua în rețeaua de canalizare existentă, concentraţiile maxime admisibile vor fi cele stabilite de NTPA – 002/2005 “Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor”, respectiv HG nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului – pentru protecţia calităţii solului şi subsolului:

- perimetrele aferente gropilor de împrumut se vor marca cu borne și panouri de avertizare;

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face doar pe amplasamentul special amenajat din organizarea de şantier, iar pentru utilajele din afara şantierului, alimentarea se face numai prin intermediul autocisternelor;

- este obligatorie refacerea solului (reconstrucţie ecologică) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staţionare de utilaje în scopul redării în circuit la categoria de folosinţă deţinută iniţial;

- pentru minimizarea impactului asupra solului, stratul vegetal decopertat se va depozita în vecinătatea şantierului pentru a fi folosit la refacerea suprafeţelor de teren afectate din imediata vecinătate a şantierului, cât şi a celor afectate cu organizarea de şantier;

- accesul autovehiculelor în zonele de alimentare cu combustibili şi la instalaţiile de producere de mixturi asfaltice şi betoane se va face pe baza unui flux stabilit anterior, pentru evitarea accidentelor;

- produsele petroliere şi ambalajele acestora vor fi gestionate conform normelor specifice, pentru a preveni producerea de accidente care ar pune în pericol siguranţa şi sănătatea angajaţilor şi calitatea mediului;

- gospodăria de carburanţi se va amenaja pe platformă betonată, prevăzută cu prag perimetral pentru a preveni eventualele scurgeri de carburant pe sol şi va avea rigole de scurgere spre o başă de colectare a pierderilor de carburant. De asemenea, va fi prevăzută cu un acoperiş care să împiedice apele de precipitaţii să ajungă pe platformă şi să se contamineze cu produse petroliere;

- gospodăria de carburanţi va fi împrejmuită şi semnalizată pentru că prezintă pericol de incendiu şi de poluare a solului şi apelor;

- eventualele pierderi de carburanţi vor fi colectate rapid, pentru a preveni deversarea lor peste prag şi poluarea solului şi apelor;

- în cazul apariţiei unor pierderi de produse petroliere, acestea vor fi îndepărtate cu materiale absorbante care se vor colecta în containere etanşe, acoperite şi etichetate. Containerele se vor depozita pe platforme betonate, special amenajate şi se vor preda unor societăţi autorizate pentru colectarea şi eliminarea deşeurilor petroliere;

- folosirea sistemelor de drenaje, de deviere şi de consolidări în zonele predispuse eroziunii solului;

- devierea apelor în zonele cu posibile alunecări de teren;

- umectarea materialului depozitat în perioada secetoasă pentru a nu fi spulberat de vânt;

- pământul rezultat din săpături va fi depozitat în vecinătatea traseului drumului şi se va folosi la umpluturi;

- la finalizarea lucrărilor de execuţie toate terenurilor afectate temporar vor fi redate, după caz, folosinţelor iniţiale;

- se interzice amplasarea drumurilor tehnologice pe linia de cea mai mare pantă, astfel se poate evita apariția unor scurgeri (spălări) de suprafață și formarea de șanțuri, ravene, profile erozionale;

- se interzice spălarea utilajelor în zona fronturilor de lucru; eventualele activități de spălare se vor realiza doar la nivelul incintelor prevăzute cu platforme betonate dotate cu sisteme de rigole prevăzute cu bazine deznisipatoare și separator de hidrocarburi;

- deșeurile se vor colecta selectiv și se vor depozita în containere sau pubele cu destinație exclusivă, amplasate la nivelul organizării de șantier sau fronturilor de lucru; gestiunea deșeurilor se va face prin operatorii locali, prin punctele de lucru ce urmează a perfecta contracte conforme în acest sens;

- readucerea la starea inițială a căilor de acces temporare prin lucrări de rambleiere, scarificare, discuire, supraînsămânțare – după caz;

- traseele autovehiculelor  se vor limita la strictul necesar pentru evitarea extinderii impactului asupra zonelor proximale;

- echiparea organizărilor de șantier și a fronturilor de lucru cu materiale specifice necesare intervenției în caz de accidente (scurgeri de hidrocarburi), astfel încât să fie evitată orice posibilitate de extindere a poluării;

- condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului – zgomot şi vibraţii

- se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017;

- selectarea și monitorizarea amplasamentelor receptoare reprezentative;

- limitarea funcţionării simultane a utilajelor;

- respectarea orelor de repaos şi linişte și  interzicerea lucrărilor pe timp de noapte;

- condiţii de ordin tehnic – în timpul realizării proiectului –  pentru managementul deşeurilor

Atât în perioada de execuție cât și în cea de operare  se vor  respecta prevederilor Ordonaţei de Urgenţă a Guvernului României  privind  protecţia mediului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare precum și ale OUG nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

- toate materialele inerte vor fi transportate la depozitele de deşeuri menajere din vecinătatea zonelor de amplasare a acestora;

- în fronturile de lucru se interzic operaţiunile de schimbare a uleiului, demontarea sau dezasamblarea utilajelor sau mijloacelor de transport;

- schimbul şi întreţinerea de acumulatori va fi efectuat în ateliere specializate;

- deşeurile de produse petroliere rezultate în urma accidentelor vor fi colectate, stocate în recipienţi speciali şi eliminate conform legislaţiei specifice în unităţi special autorizate;

- deşeurile de materiale de construcţii vor fi colectate şi depozitate pe platforme speciale până la refolosire, valorificare sau până la transportul la depozite de deşeuri, în baza unui contract cu o firmă autorizată;

- se interzice descărcarea de deşeuri lemnoase în cursuri de apă permanente sau nepermanente;

- nu se vor depozita niciun fel de materii prime sau deşeuri în zonele împădurite;

- responsabilitatea gestionării deşeurilor şi substanţelor periculoase necesare întreţinerii drumului va reveni administratorului drumului;

- administratorul drumului este obligat să încheie contracte cu unităţi specializate de salubritate în vederea colectării, transportului, depozitării şi eliminării deşeurilor;

- la sfârşitul unei săptămâni de lucru, se va efectua curăţenia fronturilor de lucru, se vor evacua deşeurile, se vor stivui materialele etc.;

- condiţii de ordin tehnic în timpul realizării proiectului - reducerea riscului pentru sănătate:

- menţinerea curăţeniei pe traseele şi drumurile de acces folosite de mijloacele tehnologice şi de transport;

- asigurarea semnalizării zonelor de lucru cu panouri de avertizare;

- asigurarea accesului echipelor de intervenţie şi a autorităţilor specializate pentru prevenirea/remedierea unor defecţiuni ale reţelelor sau lucrărilor de interes public existente în zona organizării de şantier.

- condiţii de ordin tehnic în timpul realizării proiectului – pentru protecţia ecosistemelor acvatice şi terestre (a biodiversității)

- se vor respecta prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- se va respecta regimul de arie naturală protejată de interes comunitar pentru siturile Natura 2000 ROSCI0013 Bucegi şi ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;

- lucrările propuse vor fi realizate astfel încât să nu fie afectate alte suprafeţe limitrofe şi vegetaţia specifică;

- nu se vor tăia arborii solitari sau aliniamentele de arbori şi arbuşti care pot constitui loc de refugiu pentru păsările sălbatice (alţii decât cei din zonele unde sunt  propuse defrişări şi unde s-a justificat defrişarea;

- arborii care urmează să fie tăiaţi se vor marca în prealabil de către reprezentanţii autorităţii silvice;

- nu se vor recolta, captura, ucide, distruge sau vătăma exemplare din specii  sălbatice de floră şi faună, protejate la nivel naţional sau internaţional, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- în vederea protejării speciilor de păsări, sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau

ouălor din natură;

- perturbarea intenţionată a păsărilor, în special în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă a  păsărilor;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- se interzice introducerea de specii din afara zonei (prădători, competitori sau paraziţi ai speciilor protejate de floră şi faună sălbatică, specii exotice sau organisme modificate genetic);

- se vor limita sursele generatoare de zgomot şi vibraţii astfel încât să nu afecteze specii de  interes comunitar care este posibil să se afle în zonele limitrofe (de ex. carnivore mari în zona ROSCI0013);

- organizarea de şantier va fi amplasată astfel încât să nu afecteze habitatele şi speciile de interes comunitar din ROSCI0013 Bucegi şi ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului şi împrejurul acesteia vor fi amplasate bariere fizice;

- se vor împrejmui zonele de lucru şi se vor monta avertizoare; zonele de lucru vor fi semnalizate cu marcaje clare privind limita de siguranţă în perimetrul lucrărilor;

- respectarea amplasamentului şi aplicarea  soluţiilor tehnice adoptate astfel încât impactul asupra florei şi faunei să fie nesemnificativ;

- pentru a minimiza disturbarea păsărilor din ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului se interzice circulaţia autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcţionarea şantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- titularul proiectului este responsabil de realizarea monitorizării factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienţei măsurilor aplicate cât şi pentru stabilirea unor măsuri corective, dacă este cazul;

- condiţii de ordin tehnic în timpul realizării proiectului – pentru protecţia peisajului

- limitarea la minim a afectării vegetaţiei în timpul lucrărilor de modernizare a drumului;

- se vor folosi doar gropi de împrumut autorizate ca surse pentru materialele de construcţie;

- reducerea la minim a suprafeţelor care vor fi defrişate;

- Alte condiţii:

- executarea lucrărilor se face cu respectarea documentației tehnice depuse pentru obținerea acordului de mediu, a normativelor și prescripțiilor tehnice specifice;

- respectarea legislaţiei privind protecţia mediului în vigoare şi a tuturor condiţiilor impuse prin avizele/acordurile emise de alte autorități;

- beneficiarul și constructorii care vor implementa proiectului, sunt obligați să dețină o copie a prezentului act de reglementare, a avizelor administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate, precum și a tuturor documentelor care au stat la baza emiterii prezentului act de reglementare, în vederea implementării tuturor prescripțiilor de gestiune prevăzute în aceasta;

- înainte de începerea lucrărilor, se vor notifica administratorii şi custozii ariilor naturale protejate pe teritoriul cărora se implementează proiectul şi se vor respecta condiţiile impuse de aceștia;

- în cazul producerii accidentale a unui prejudiciu ce afectează speciile şi habitatele pentru care  a fost desemnată aria naturală protejată, se va anunţa în cel mai scurt timp custodele/ administratorul ariei naturale protejate, Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda Națională de Mediu – Comisariatul din județul respectiv, în vederea stabilirii măsurilor  de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul;

- responsabilitatea implementării măsurilor și condițiilor din documentația care a stat la baza emiterii prezentului act de reglementare este atât a beneficiarului cât și a antreperenorilor proiectului. Relocările de utilități se vor face cu respectarea condiţiilor impuse prin avize şi în condiţiile prevăzute de documentaţiile tehnice aprobate de deţinătorii sau administratorii acestora;

- se vor respecta prevederile proiectului şi a raportului privind impactul asupra mediului care include şi concluziile evaluării adecvate;

- fronturile de lucru vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante pentru a demarca perimetrele cu panouri mobile;

- se interzice circulaţia autovehiculelor în afara drumurilor trasate pentru funcţionarea şantierului (drumuri de acces, drumuri tehnologice);

- în situația în care apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, titularul proiectului are obligația să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului;

- titularul proiectului are obligația de a urmări modul de respectare a legislației de mediu în vigoare pe toată perioada de execuție a lucrărilor și să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafață, a solului sau a aerului;

- solul vegetal va fi depozitat temporar la nivelul unui sector distinct, de unde se vor utiliza cantităţi pentru recopertarea şi restaurarea ecologică a unor perimetre;

- aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare în perioada de execuţie a lucrărilor se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri. Zonele de depozitare a deşeurilor vor fi clar delimitate, marcate, iar containerele vor fi inscripţionate. Operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor se vor consemna într-un registru special, care va fi pus în orice moment la dispoziţia autorităţilor de mediu;

- pe perioada de construire, antreprenorul are obligaţia să încheie/menţină contracte de prestări servicii cu firme autorizate de colectarea publică a diferitelor tipuri de deşeuri. Colectarea şi depozitarea deşeurilor periculoase se va face cu respectarea tuturor măsurilor impuse de legislaţia în vigoare în funcţie de natura şi proprietăţile deşeului, iar apoi pot fi eliminate periodic numai prin firme autorizate.

- se vor respecta prevederile legale în vigoare în domeniul deşeurilor şi recomandările celor mai bune tehnici disponibile;

- soluţiile sau tehnologiile de epurare sunt adaptate tipului şi cantităţilor de poluanţi ce presupun de regulă mijloace mecanice, fizico-chimice, biologice. În cazuri excepţionale, atunci când metodele uzuale de epurare nu sunt suficiente, nefiind în măsură a asigura o epurare corespunzătoare a apelor, se aplică metode şi tehnologii avansate;

- se vor respecta condiţiile din avizele emise de administratorii/custozii ariilor naturale protejate.

b) condiţii de ordin tehnic care reies din raportul privind impactul asupra mediului care integrează concluziile evaluării adecvate, după caz

- titularul proiectului şi antreprenorul/constructorul sunt obligaţi să respecte toate condițiile prevăzute în documentaţia care a stat la baza emiterii prezentului acord;

- în vederea respectării condițiilor, titularul proiectului are obligaţia de a pune la dispoziţia antreprenorului/constructorului toată documentaţia care a stat la baza emiterii prezentului acord.

c) condiţii necesare a fi îndeplinite în timpul organizării de şantier

- locaţia organizării de şantier trebuie să respecte reglementările şi normativele privind protecţia factorilor de mediu inclusiv a biodiversităţii;

- se interzice poluarea solului cu carburanţi, uleiuri rezultate în urma operaţiilor de staţionare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor şi mijloacelor de transport sau din cauza funcţionării necorespunzătoare a acestora;

- reducerea la minimum a traficului utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport în intravilanul sau în apropierea zonelor locuite, a ariilor naturale protejate şi folosirea unor rute ocolitoare;

- la ieşirea din şantier va fi amenajată o rampă de spălare în care se vor spăla obligatoriu roţile autovehiculelor înainte de a părăsi şantierul;

- utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, cu reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi realizate în conformitate cu prevederile programului de întreținere a utilajelor. Schimbarea lubrifianţilor se va realiza după fiecare sezon de lucru în ateliere specializate, unde se vor efectua şi schimburile de uleiuri hidraulice şi de transmisie. În cazul în care vor fi necesare operaţii de întreţinere sau schimbare a acumulatorilor auto, acestea nu se vor executa în şantier, ci în ateliere specializate din cadrul organizărilor de şantier, unde se vor efectua şi schimburile de anvelope;

- platformele organizărilor de şantier şi ale bazelor de producţie vor fi betonate şi vor fi prevăzute cu sistem de colectare, canalizare şi epurare a apelor pluviale, menajere si tehnologice uzate;

- platformele de lucru şi suprafeţele de depozitare vor fi prevăzute cu şanţuri şi/sau rigole pereate pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale;

- montarea rezervoarelor de carburant în cuve de beton; zonele de stocare carburanţi, zona de întreţinere echipamente, zona de amplasare a staţiei betoane şi a staţiei de asfalt vor fi prevăzute cu șanţuri şi rigole de reţinere a scurgerilor accidentale şi a apelor pluviale, pentru a asigura sedimentarea particulelor solide şi separarea produselor petroliere transportate de aceste ape colectate, ele vor fi preepurate în sisteme compuse din decantor şi separator de produse petroliere, totodata platformele trebuie prevăzute cu pante pentru a asigura colectarea scurgerilor accidentale de ape uzate, uleiuri, carburanți;

- dacă nu pot fi racordate la reţeaua de canalizare centralizată, organizarea de şantier şi bazele de producţie vor dispune de un sistem de canalizare, epurare şi evacuare atât a apelor menajere, provenite de la cantină, spaţii igienico-sanitare, cât şi pentru apele meteorice care spală platforma organizării de şantier. Pentru apele menajere se va adopta un sistem cu una sau mai multe bazine vidanjabile, care se vor vidanja periodic, sau o staţie de epurare tip monobloc, care să asigure un grad ridicat de epurare;

- proiectarea platformei organizării de șantier astfel încât apa meteorică să fie colectată printr-un sistem de şanţuri sau rigole pereate, unde să se poată produce o sedimentare înainte de descărcare, sau prevederea de uri de scugere, de unde apa va fi evacuată în reţeaua de canalizare sau va fi introdusă în decantoarele prevăzute pentru ape menajere;

- pe şantier nu se vor realiza reparaţii ale utilajelor şi autovehiculelor, pentru a preveni poluarea solului cu  produse petroliere;

- personalul şantierului va fi instruit privind procedurile de diminuare a impactului asupra mediului în cazul deversărilor accidentale;

- materialele de construcţii care se utilizează pe şantier vor fi depozitate numai în locuri special amenajate şi nu direct pe sol. Depozitarea se va face în aşa fel încât să nu pună în pericol siguranţa angajaţilor şi calitatea mediului;

- platforma de întreţinere şi spălare a utilajelor trebuie să fie realizată cu o pantă suficient de mare, care să asigure colectarea apelor uzate rezultate de la spălarea utilajelor în bazine decantoare şi separatoare de produse petroliere;

- in cadrul şantierului, conform Planului de prevenire a poluărilor accidentale, se va desemna o persoană responsabilă cu protecţia mediului;

- Amplasarea organizării de şantier, a bazelor de producţie şi a gropilor de împrumut se va face cu respectarea următoarelor condiţii:

- să nu fie amplasate în vecinătatea cursurilor de apă şi nici în zonele inundabile sau mlăştinoase;

- să fie amplasate la distanţă faţă de zonele locuite;

- să nu fie amplasate la o distanţă mai mică de 1 km faţă de arii naturale protejate;

- să nu fie amplasate în zonele identificate cu risc de alunecare a terenului;

- să nu implice defrişări;

- să se asigure acces din drumurile locale / de exploatare existente pe traseul drumului modernizat

- să nu fie amplasate în apropierea:

  - zonelor împădurite, în ariile naturale protejate şi în vecinătatea acestora;

- zonelor sensibile, cum ar fi captările de apă, spitale, cimitire etc.

- siturilor arheologice sau a monumentelor naturii;

- zonelor cu vegetaţie arboricolă;

- zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare și a terenurilor de calităţi superioare.

Se vor folosi drumurile existente pentru transportul materialelor;

d) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

Pe perioada execuției lucrărilor pentru modernizarea DN 71 este necesar a se desfășura o activitate de monitorizare periodică a factorilor de mediu in scopul urmăririi eficienței măsurilor aplicate, cât și pentru a stabili măsuri corective dacă este cazul. In acest sens, antreprenorul va aplica următoarele măsuri:

- identificarea și monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii și imisii specifice de poluanți;

- stabilirea unui program de măsurători pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata execuției lucrărilor, atât in incinta bazei de producție, cât și pe traseul proiectului;

- urmărirea modului de funcționare a instalațiilor ce deservesc șantierul (stațiile de preparare a mixturilor asfaltice, stația de betoane) pentru asigurarea randamentelor maxime. In special, se recomandă a se efectua măsuratori ale emisiilor de gaze și pulberi rezultate de la stațiile de asfalt. Principalii poluanți evacuați in atmosferă la funcționarea stațiilor sunt: CO, CO2, SO2 și NOx;

- gestionarea controlată a deșeurilor rezultate atât pe amplasamentul organizării de șantier, cât și in zona fronturilor de lucru;

- stabilirea unui program de intervenție in cazul in care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apă, sol nu se încadrează in limitele impuse de legislația in vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire și combatere a poluării accidentale: măsuri necesare a fi luate, echipe de intervenție, dotări și echipamente pentru intervenție in caz de accident.

În perioada de construcție se monitorizează factorii de mediu: sol, apă, aer, zgomot prin măsurători in teren, prelevare de probe și analize efectuate in baza planului de monitorizare.

Planul de monitorizare se actualizează periodic, de comun acord cu autoritățile locale de protecție a mediului, in funcție de evoluția lucrărilor.

Plan de monitorizare a mediului in perioada de execuție

| Nr. crt. | Componenta de mediu | Periodicitate | Parametri monitorizati | Amplasament ales pentru monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | apa de suprafață | trimestrial | - materii in suspensie - CCOCr - produse petroliere | - emisari - in zonele in care proiectul afectează direct ariile protejate Natura 2000 |
| 2 | aer | lunar | -NOx,SO2, pulberi in suspensie | - fronturi de lucru - in apropierea localităților și a altor obiective economice și sociale; - in zonele in care proiectul afectează direct ariile protejate Natura 2000; - in intersecții. |
| 3 | sol | trimestrial | - hidrocarburi extractibile; -metale grele | - organizare de șantier; - in zonele din vecinătatea parcărilor și a ariilor protejate Natura 2000; |
| 4 | zgomot | lunar | - nivel de zgomot (dB) | - front de lucru; - in apropierea zonelor locuite; - in zonele in care proiectul afectează direct ariile protejate Natura 2000 |

In perioada de construcție se prevede monitorizarea periodică, in funcție de gradul de  avansare și de realizare a lucrărilor proiectate.

In etapa inițială, de stabilire a calității existente a factorilor de mediu, vor fi monitorizați  astfel:

Solul prin prelevarea de probe de pe traseul drumului proiectat, din vecinătatea parcărilor și a ariilor protejate Natura 2000,  precum și din incinta organizării de șantier.

Se vor examina metalele grele și produsele petroliere, ca poluanți specifici activității de transport rutier.

Aerul prin prelevare de probe de pe traseul drumului, in special in zona fronturilor de lucru, a zonelor locuite, a zonelor in care DN 71 traversează arii protejate Natura 2000, precum și in intersecții. Se vor examina următorii parametri: NOx,SO2, pulberi in suspensie.

Zgomotul va fi monitorizat in dreptul localităților din zona traseului proiectat al drumului, precum și in zonele sensibile din punct de vedere al biodiversității unde traseul DN 71 traversează arii Natura 2000.

Apa de suprafață: râul Ilfov, râul Ialomița, râul Ialomicioara I, pârâul Glod, pârâul Rușețu, Valea Tatei, râul Ialomicioara II, pârâul Bizdidel, pârâul Viforâta, Valea Bradului, Valea Lupului, Torent, pârâul Muschiu, Valea Fundu Văii, Torent Sărății, Lisca.

Se vor examina indicatorii chimici generali, inclusiv substanțele extractibile.

Plan de monitorizare pentru biodiversitate in perioada de execuție

În perioada de construcţie, în zona drumului şi adiacent acesteia, precum şi în zona organizării de şantier, lunar se vor monitoriza:

- flora şi fauna şi evoluţia acestora pe perioada execuţiei lucrărilor;

- speciile invazive.

- titularul şi specialiştii desemnaţi vor indica şi defini starea de referinţă a florei şi faunei la momentul zero (înainte de începerea lucrărilor);

- titularul şi experţii în domeniu vor consulta administratorul ROSCI0013 Bucegi şi custodele ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;

- în perioada de construcţie se monitorizează factorii de mediu sol, apă, aer, zgomot prin măsurători de teren, prelevare de probe şi analize efectuate în baza planului de monitorizare;

- pe perioada execuţiei lucrărilor pentru DN 71 se vor aplica următoarele măsuri:

- identificarea şi monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii;

- stabilirea unui program de măsurători pentru determinarea nivelului de zgomot;

- urmărirea modului de funcţionare a instalaţiilor ce deservesc şantierul (staţiile de preparare a mixturilor asfaltice, staţia de betoane) pentru asigurarea randamentelor maxime;

- gestionarea deşeurilor rezultate atât pe amplasamentul organizării de şantier cât şi în zona fronturilor de lucru;

- stabilirea unui program de intervenţie în cazul în care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apă, sol nu se încadrează în limitele impuse de legislaţia în vigoare;

- stabilirea unui program de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

- la sfârşitul anului de monitorizare titularul va elabora un raport pe care îl va transmite la ANPM; APM Dâmboviţa, APM Prahova;

- în funcţie de rezultatele monitorizării se va stabili dacă sunt necesare îmbunătăţiri/modificări sau propuneri de noi măsuri de reducere a impactului;

-  titularul are obligaţia de a raporta orice ucidere accidentală a oricărei specii de interes comunitar;

- pe tronsoanele de drum din vecinătatea/interiorul siturilor Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului şi ROSCI0013 Bucegi sunt interzise: utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe, materiale, deşeuri, noxe, staţionarea autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburanţi/uleiuri;

- se vor respecta măsurile de reducere a impactului;

- se vor respecta condiţiile din avizul nr. 1/02.03.2018 emis de custodele ariei naturale protejate ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, Asociaţia pentru Mediu şi Educaţie şi din avizul nr. 1/02.03.2018 emis de administratorul ROSCI0013 Bucegi, Administraţia Parcului Natural Bucegi.

2. În timpul exploatării:

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite în funcţie de prevederile actelor normative specifice:

- respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului;

- respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- executarea lucrărilor cu respectarea:

-  documentaţiei tehnice depuse pentru solicitarea acordului de mediu;

-  a normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice realizării proiectului;

-  a măsurilor şi condiţiilor impuse pentru perioada de construcţie şi de operare impuse conform prevederilor legale;

- să se notifice ANPM pentru orice modificare adusă proiectului, necunoscută la data emiterii actului de reglementare.

b) condiţii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerinţele legislaţiei comunitare specifice, după caz;

- condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatări – pentru protecţia calităţii aerului

Pentru limitarea emisiilor de poluanţi în perioada de operare:

- amenajarea amplasamentelor de depozitare a deşeurilor şi întreţinerea sistemelor de colectare şi evacuarea a apelor uzate care va conduce la evitarea emanaţiilor de miros din zona parcărilor;

- condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatări – pentru protecţia calităţii apei

- întreținerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de drenaj, a şanţurilor şi rigolelor pentru preluarea apelor pluviale;

- curăţarea periodică a separatoarelor de produse petroliere pentru evitarea oricăror deversări / poluări;

- pentru a preveni poluarea corpurilor de apă (subterană şi de suprafaţă) cu ioni de săruri folosite pentru dezgheţ, administratorul drumului  va avea în vedere următoarele:

- stocarea sărurilor şi materialelor folosite pentru întreţinerea drumului pe timpul iernii se va realiza în depozite acoperite şi prevăzute cu pavaje impermeabile;

- se vor folosi cantităţi optime de săruri şi soluţie de saramură;

- în zonele sensibile (arii protejate) nu se vor folosi soluţii cu concentraţii ridicate;

- se vor realiza perdele de protecţie împotriva înzăpezirii, care vor reduce cantităţile de zăpadă depuse pe suprafaţa drumului şi implicit cantităţile de săruri folosite pentru îndepărtarea zăpezii;

- parapeţii podurilor vor fi prevăzuţi cu panouri de protecţie care să oprească împrăştierea sărurilor în apă;

- în zonele de protecţie hidrogeologică a apelor subterane nu se vor evacua ape pluviale colectate de pe carosabil şi nici de pe suprafaţa spaţiilor de parcare;

Pentru diminuarea cantităţii de substanţe poluante care pot ajunge în apele de suprafaţă sau se pot infiltra în subteranul freatic, poluând totodată şi solul, sunt prevăzute bazine decantoare, dotate cu separatoare de grăsimi, care vor fi curăţate periodic, iar rezidurile colectate (materia care a sedimentat şi grăsimile) vor fi transportate la un depozit de deşeuri autorizat.

- condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării – pentru protecţia calităţii solului /subsolului

- verificarea periodică a funcţionării şi întreţinerea instalaţiilor prevăzute pentru colectarea şi epurarea apelor meteorice, pentru a se evita răspândirea apelor uzate pe sol;

- monitorizarea, controlul şi, dacă va fi nevoie, în anumite zone, restricţionarea traficului în scopul reducerii numărului de accidente;

- pentru a preveni poluarea solului cu pulberi rezultate din traficul rutier şi cu materiale folosite pentru întreţinerea drumului, în zonele unde drumul este construit în rambleu şi folosinţa terenului din imediata vecinătate permite, se vor planta arbori şi arbuşti pentru a forma perdele de protecţie;

- apele pluviale colectate de pe platforma drumului vor fi evacuate pe sol numai după ce vor fi trecute prin decantoare prevăzute cu separatoare de produse petroliere;

- reabilitarea zonelor defrişate prin stabilizarea solului şi refacerea vegetaţiei în vederea încadrării în peisaj;

- măsuri de monitorizare după terminarea lucrărilor de construire, în vederea supravegherii posibilelor eroziuni şi a depunerilor de sedimente precum şi monitorizarea periodică a calităţii solului, pentru identificarea situaţiilor de depăşire a concentraţiilor de metale grele în zona de influenţă a drumului;

- condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării -  pentru protecția impotriva zgomotului şi vibraţiilor

- în situaţia în care se vor înregistra depăşiri ale nivelului de zgomot, vor fi luate măsuri suplimentare pentru protecţia zonelor locuite şi a ariilor naturale protejate;

- condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatări  - pentru reducerea riscului pentru sănătate

- asigurarea întreţinerii curente a drumului de către administratorul acestuia , astfel încât să fie evitate blocajele care ar genera creşteri de noxe şi zgomot afectând populaţia din vecinătatea drumului, precum şi accidentele rutiere;

- condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării – pentru managementul deşeurilor

- deşeurile generate de spaţiile de parcare, respectiv de autovehiculele participante la traficul rutier, precum şi nămolurile din staţiile de epurare, grăsimile şi produsele petroliere de la separatoarele de grăsimi,  vor fi colectate, valorificate, eliminate în baza contractelor încheiate cu societăţi autorizate;

- condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării – pentru protecția ecosistemelor terestre şi acvatice (a biodiversității)

- titularul proiectului şi antreprenorul/constructorul sunt obligaţi să respecte toate condițiile prevăzute în documentaţia care a stat la baza emiterii prezentului acord;

- în vederea respectării condițiilor, titularul proiectului are obligaţia de a pune la dispoziţia antreprenorului/constructorului toată documentaţia care a stat la baza emiterii prezentului acord;

- condiţii de ordin tehnic – în timpul exploatării - pentru protecția peisajului

- pentru compensarea impactului negativ al proiectului este necesară renaturalizarea terenurilor afectate temporar de lucrări;

- colaborarea pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii cu peisagişti, botanişti, horticultori;

- Alte condiţii:

- Ţinând cont de complexitatea proiectului, în vederea asigurării protecţiei factorilor de mediu, titularul va introduce în caietul de sarcini pentru constructor obligativitatea întocmirii următoarelor planuri:

  - plan de management de mediu care va cuprinde detalierea modului de realizare şi respectare a condiţiilor impuse prin prezentul act de reglementare şi a măsurilor propuse în raportul privind impactul asupra mediului, intervalele de raportare, cu responsabili şi termene;

  - plan de intervenţii în caz de poluări accidentale sau alte situaţii deosebite care va cuprinde măsurile ce se vor lua în aceste cazuri, fluxul de raportare, responsabilităţi;

- respectarea condiţiilor impuse prin avizele/acordurile altor autorităţi care stau la baza emiterii acordului de mediu.

c) pentru instalaţiile care intră sub incidenţa legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării:

- nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile aplicabile, pentru poluanţii care pot fi emişi în cantităţi semnificative, sau, după caz, parametrii ori măsuri tehnice echivalente – nu este cazul;

- prevederi pentru limitarea efectelor poluării la lungă distanţă sau transfrontieră, după caz – nu este cazul;

d) respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului, managementul apei, managementul deşeurilor, zgomot, protecţia naturii;

- respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii aerului:

- utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţie atmosferei;

- autovehiculele trebuie să corespundă condiţiilor tehnice prevăzute la inspecţiile tehnice care se vor efectua periodic pe toată perioada de construcţie;

- adoptarea unor tehnologii mai puţin poluante, folosirea unor staţii de mixturi asfaltice şi de betoane dotate cu  instalaţii de epurare a gazelor evacuate în atmosferă şi de reţinere a pulberilor, astfel încât nivelul imisiilor să nu depăşească limitele stabilite de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- staţiile de asfalt trebuie obligatoriu echipate cu filtre din saci textili, pentru ca nivelul emisiilor de particule pe coşul de evacuare a gazelor arse din cadrul staţiilor de mixturi asfaltice  să se  încadreze în limitele prevăzute în Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici;

- respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii apei:

Indicatorii de calitate ai apelor menajere şi pluviale colectate de pe spaţiile de parcare vor respecta la evacuare limitele impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor şi normativele legale în vigoare;

Apele pluviale colectate de pe carosabil se vor evacua respectând limitele de încărcare cu poluanţi prevăzute de normativele legale în vigoare şi condiţiile de evacuare prevăzute în autorizaţia de gospodărire a apelor;

Vor fi respectate prevederile următoarelor acte:

  - Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

  - Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 pentru modificarea şi completarea HG                nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

  - Ordinul nr. 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, cu modificările şi completările ulterioare;

  - Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul calităţii solului şi subsolului:

Pentru suprafeţele de teren contaminate accidental cu hidrocarburi în timpul execuţiei lucrărilor sau în cazul în care antreprenorii identifică soluri poluate cu hidrocarburi pe amplasamentul drumului, se va notifica autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului şi va fi prezentată propunerea de remediere. În aceste cazuri investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului şi desfăşurarea activităţilor de curăţare, remediere şi reconstrucţie ecologică se vor efectua în conformitate cu prevederile HG nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului şi HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;

- respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul zgomotului şi vibraţiilor:

Vor fi respectate prevederile:

- SR 6161-1/2008 – Nivelul de zgomot la exteriorul clădirii;

- STAS 6156 /86 – Nivelul de zgomot in interiorul clădirii;

- SR 10009/2017 Acustică urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, republicată;

- respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul managementului deşeurilor

Antreprenorul are obligaţia să ţină evidenţa lunară a producerii, stocării provizorii, tratării, transportului, reciclării şi depozitării definitive a deşeurilor;

Colectarea selectivă a deşeurilor rezultate în urma lucrărilor, depozitarea, valorificarea şi eliminarea în funcţie de natura lor, se va face prin firme specializate, pe bază de contract, conform prevederilor legale în vigoare;

Nămolurile şi hidrocarburile rezultate în urma epurării apelor uzate provenite din spaţiile de parcare, respectiv nămolurile rezultate în urma trecerii apelor pluviale de pe platforma drumului şi prin separatoarele de grăsimi vor fi eliminate conform legislaţiei specifice în vigoare.

Vor fi respectate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordin nr. 344/2004 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;

- Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor care conțin substanțe periculoase;

- Decizia 2000/532 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu completările și modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

- OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

- respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică din domeniul ecosistemelor terestre şi acvatice şi a peisajului

- Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie;

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului MMP nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. MMDD nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Hotărârii Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România;

- Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000;

- respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică pentru protejarea patrimoniului cultural şi istoric

- Legea nr. 422/2001 pentru protecţia monumentelor istorice, republicată;

- Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată;

- respectarea normelor impuse prin legislaţia specifică pentru reducerea riscului pentru sănătate

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

Rezultatele activităţii de monitorizare în perioada de exploatare se vor prezenta emitentului actului de reglementare, sub formă de raport sintetizat anual.

Planul de monitorizare a mediului in perioada de operare

| Nr. crt. | Componenta de mediu | Periodicitate | Parametri monitorizati | Amplasament ales pentru monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apa de suprafață | semestrial | - Materii in suspensii - CCOCr - produse petroliere | - la ieșirea din sistemele de epurare, inainte de evacuare in emisar/bazin de retenție; - in apropierea apelor de suprafață; |
| 2 | Aer | trimestrial | -NOx,SO2, pulberi in suspensie,CO | - in apropierea localităților și a altor obiective economice și sociale; - in zonele in care proiectul afectează direct ariile protejate Natura 2000; |
| 3 | Sol | anual | - hidrocarburi extractibile - Pb, Cd, Zn | - la 10 m de marginea platformei drumului in zona localităților și a ariilor protejate |
| 4 | Zgomot | semestrial | - nivel de zgomot (dB) | - in apropierea zonelor locuite; - in zonele in care proiectul afectează direct ariile protejate Natura 2000 |

Monitorizarea mediului atât in perioada de execuție, cât și in perioada de exploatare a DN 71  va avea drept scop aplicarea măsurilor propuse in raportul privind impactul asupra mediului in condițiile generării unui impact minim asupra mediului inconjurător, a populației și așezărilor umane astfel încât să fie respectat conceptul de dezvoltare durabilă.

Monitorizarea factorilor de mediu se va realiza in următoarele puncte de monitorizare:

Puncte monitorizare apă:

- râul Ilfov la Ghergani, km 8+746;

- râul Ilfov la Cuza Vodă, km 24+051;

- râul Ialomița la Pucioasa, km 68+363;

- râul Ialomicioara la Fieni, km 73+048;

- râul Ialomița la Pietroșița, km 82+135;

- râul Ialomicioara la Moroieni, km 89+681;

- Valea Glodului la Moroieni, km 90+490;

- scurgere la Moroieni, km 92+533;

- râul Ialomicioara la Cărpiniș, km 95+092;

- Valea Largă la Cărpiniș, km 95+403;

- Valea Ialomicioara la Cărpiniș, km 95+942;

- pârâul Cărpiniș la Cărpiniș, km 96+845;

- Izvorul Dorului la Sinaia, km 106+466;

Puncte monitorizare aer și zgomot:

- km 0+000;

- km 6+300;

- km 16+300;

- km 42+810;

- km 89+740;

- km 90+600;

- km 101+830;

- km 109+905;

Puncte monitorizare sol:

- km 0+000;

- km 6+300;

- km 16+300;

- km 42+810;

- km 89+740;

- km 90+600;

- km 101+830;

- km 109+905;

Monitorizarea biodiversității în perioada de exploatare:

- în perioada de operare, monitorizarea indicatorilor ce vizează componenta de biodiversitate se va desfăşura astfel: apă de suprafaţă (semestrial în 13 puncte), aer (trimestrial în 8 puncte), sol (anual în 8 puncte), zgomot (semestrial în 8 puncte);

- de asemenea, lunar în primul an şi de 2 ori pe an (primăvara şi toamna) în anii următori, în zonele unde au fost amenajate podeţe ce pot fi folosite inclusiv pentru trecerea mamiferelor mici, amfibienilor şi reptilelor se vor monitoriza:

- flora (dezvoltare şi creştere) şi fauna (populaţie) în raport cu starea dinaintea începerii lucrărilor;

- modul în care speciile de mamifere mici, amfibieni şi reptile utilizează podeţele de trecere prevăzute pe traseul DN 71; podeţele vor fi curăţate pentru a permite trecerea;

- dezvoltarea vegetaţiei;

- speciile invazive.

- observaţiile vor sta la baza verificării nivelului impactului rezidual (estimare suprafeţe de habitate pierdute/alterate, perturbarea activităţii speciilor, mortalitate);

- în funcţie de rezultatele monitorizării se va stabili dacă sunt necesare îmbunătăţiri/modificări sau propuneri de noi măsuri de reducere a impactului;

- titularul are obligaţia de a raporta orice ucidere accidentală a oricărei specii de interes comunitar;

- punctele de monitorizare pentru biodiversitate sunt: km 0+000, km 6+300, km 16+300, km 42+810, km 89+740, km 90+600, km 101+830, km 109+905.

- titularul şi experţii în domeniu vor consulta administratorul ROSCI0013 Bucegi şi custodele ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului;

- la sfârşitul fiecărui an de monitorizare se va elabora un raport care va fi transmis la ANPM, APM Dâmbovița și APM Prahova;

- pe tronsoanele de drum din vecinătatea/interiorul siturilor Natura 2000 ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului şi ROSCI0013 Bucegi sunt interzise: utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substanţe, materiale, deşeuri solide, noxe, staţionarea autovehiculelor care prezintă scurgeri de carburanţi/uleiuri;

- se vor respecta măsurile de reducere a impactului;

- se vor respecta condiţiile din avizul nr. 1/02.03.2018, emis de custodele ariei naturale      protejate ROSPA0124 Lacurile de pe Valea Ilfovului, Asociaţia pentru Mediu şi Educaţie  şi din avizul nr. 1/02.03.2018 emis de administratorul ROSCI0013 Bucegi, Administraţia Parcului Natural Bucegi.

PLANUL DE MONITORIZARE AL BIODIVERSITĂȚII PROPUS

| Etapa proiectului | Factor de mediu | Locația | Indicatori | Frecvența | Responsabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcție | Bio-diversitate | Zona DRUMULUI (taluzuri) şi adiacent acesteia, zona organizării de șantier | Monitorizarea florei și a evoluţiei acesteia pe perioada execuţiei lucrărilor. Inainte de a se începe execuţia lucrărilor, Titularul prin specialiști desemnați vor indica şi defini starea de referinţă a florei şi faunei din culoarul drumului şi din vecinătatea acestuia la momentul zero (înainte de a se începe lucrările). Raportarea se va face apoi faţă de această stare de referinţă. Monitorizarea speciilor invazive | Lunar | Titularul, prin experţi in domeniu. Vor fi consultaţi custozii ariilor naturale protejate |
| Operare | Bio-diversitate | Zonele unde au fost amenajate podeţe ce pot fi folosite inclusiv pentru trecerea mamiferelor mici, amfibienilor si reptilelor | Monitorizare flora (dezvoltare şi creştere) şi faună (numărul populaţiei) în raport cu starea de referinţă definită înainte de începerea execuţiei lucrărilor. Se va monitoriza de asemenea, modul în care speciile de mamifere mici, amfibieni, reptile utilizează podeţele de trecere prevăzute pe traseul DN 71. Podeţele vor fi curăţate pentru a permite trecerea. Se va urmări dezvoltarea vegetaţiei în aceste zone. Monitorizarea speciilor invazive | Lunar în primul an, de 2 ori/an (primavara şi toamna) în anii următori | Titularul prin experţi în domeniu. Vor fi consultaţi custozii ariilor naturale protejate |

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

a) condiţiile necesare a fi îndeplinite la închidere/dezafectare/demolare;

În situaţia în care va fi necesară dezafectarea drumului, beneficiarul proiectului trebuie să notifice autoritatea competentă de mediu şi să obţină actele de reglementare conform prevederilor legale în vigoare la data dezafectării.

b) condiţii pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului;

La finalizarea lucrărilor de construcţie, antreprenorul are obligaţia reconstrucţiei ecologice a terenurilor ocupate temporar sau afectate şi situate de-a lungul traseului (inclusiv gropi de împrumut şi organizări de şantier).

Astfel, zonele afectate de lucrările de construcţie vor fi reabilitate prin ecologizare, stabilizarea solului, aşternerea de pământ vegetal, plantare vegetaţie specifică zonei (taluzuri, organizare de șantier, fronturi de lucru, drumuri de acces temporare, gropi de împrumut).

Refacerea terenului în amplasamentul gropilor de împrumut;

După finalizarea execuţiei lucrărilor se vor reface zonele afectate, lucrări ce constau în ansamblu din următoarele:

- în cazuri speciale în care va fi necesară amenajarea unor drumuri de acces (cu excepţia ariilor naturale protejate Natura 2000 unde este interzisă realizarea acestui tip de lucrări);

- organizarea de şantier şi stațiile de betoane vor fi închise, construcţiile şi instalaţiile existente vor fi demontate şi evacuate, iar amplasamentul va fi amenajat în vederea redării folosinţelor anterioare;

- staţiile de asfalt vor fi demontate şi evacuate la alte amplasamente prin grija constructorului, iar în amplasament se vor face lucrări de reconstrucţie ecologică;

- deşeurile de produse petroliere rezultate din pierderi accidentale vor fi eliminate prin intermediul firmelor abilitate;

- după execuţia lucrărilor proiectate sunt prevăzute lucrări de refacere a zonei care constau în principal din colectarea şi evacuarea deşeurilor tehnologice şi menajere depozitate necontrolat şi amenajarea terenurilor adiacente respectând proiectele de amenajare peisagistică prevăzute pentru aceste amplasamente;

- pentru refacerea terenului în amplasamentul gropilor de împrumut sunt prevăzute următoarele lucrări: taluzare şi reprofilare pentru realizarea unor pante cât mai line, nivelare şi înierbare;

- activităţile legate de integrarea noilor lucrări în mediu şi peisaj se vor baza în principal pe utilizarea solului, restaurarea vegetaţiei existente şi integrarea infrastructurii rutiere în peisaj.

c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

Nu este necesară monitorizarea, după efectuarea lucrărilor de refacere şi ecologizare a spaţiilor ocupate temporar,  luând în considerare că se va continua monitorizarea pe factori de mediu şi în perioada de operare a DN 71.

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura  derulată:

Pe parcursul derulǎrii etapelor procedurii de emitere a acordului de mediu, publicul a fost informat astfel:

a) depunerea solicitării:

- publicare anunţ în Ziarul România Liberă în data de 30.08.2017;

- afişare anunţ public pe pagina de internet a APM Dâmbovița în data de 29.08.2017;

- afişare anunţ public la sediul şi pe pagina de internet a titularului în data de 30.08.2018;

- afişare anunţ public la sediul administraţiilor publice locale de pe traseul proiectului în datele de 29.08.2017, 30.08.2017;

b) etapa de încadrare:

- publicare anunţ în Ziarul Libertatea din data de 16.09.2017;

- afişare la sediu şi pe pagina de internet a APM Dâmbovița a anunţului public şi a proiectului deciziei de încadrare în data de 07.09.2017;

- afişare anunţ public la  sediul și pe pagina de internet a titularului în data de 15.09.2017;

- afişare la sediul administraţiilor locale unde se va realiza proiectul în datele de 15.09.2017, 18.09.2017,19.09.2017 ;

c) informare privind desfăşurarea dezbaterilor publice:

- publicare anunţ în ziarul Adevărul ediţia din data de 22.03.2018;

- afişare anunţ public la sediul și pe pagina de internet a titularului în data de 21.03.2018;

- afişare anunţ pe pagina de internet a APM Dâmbovița și APM Prahova în data 22.03.2018;

- afişare anunţ public la sediul administraţiilor publice locale de pe traseul proiectului:

Locaţiile dezbaterilor publice şi ora desfăşurării acestora au fost:

- în data de 23.04.2018 în județul Prahova, oraș Sinaia, la sediul Primăriei Sinaia,  b-dul Carol I, nr. 47, începând cu orele 16.00;

- în data de 24.04.2018 în județul Dâmbovița, localitatea Pucioasa, la sediul Primăriei Pucioasa, str. Fântânelor, nr. 7, începând cu orele 16.00;

- în data de 25.04.2018 în județul Dâmbovița, mun. Târgoviște, la sediul Primăriei Târgoviște, str. Revoluției, nr.1-3,  începând cu orele 16.00;

- în data de 26.04.2018 în județul Dâmbovița, com. Conțești, la sediul Primăriei Conțești, str. Primăriei, nr. 456,  începând cu orele 16.00;

d) decizia de emitere a acordului:

- anunţ public în ziarul Adevarul din data de 03.05.2018;

- afişare pe pagina de internet a APM Dâmbovița în data de 02.05.2018, inclusiv proiectul acordului de mediu;

- afişare anunţ public la sediul şi pe pagina de internet a titularului în data de 03.05.2018;

- afişare la sediile administraţiilor publice locale în data de 03.05.2018 respectiv 04.05.2018;

  - cum au fost luate în considerare propunerile/observaţiile justificate ale publicului interesat: nu este cazul;

Prezentul acord nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor.

Anexa 1 atașată prezentului acord de mediu reprezintă parte integrantă din acest act de reglementare.

În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.

Acordul se revizuieşte dacă apar elemente noi, necunoscute la data emiterii, în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare.

Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul acord de mediu a fost emis în trei exemplare, conţine 103 de pagini iar Anexa 1 conține 101 de pagini.