Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului DÂMBOVIȚA

Nr.11896/6580/12.10.2018

DECIZIE  ETAPĂ DE ÎNCADRARE

Nr.329 din  12.10.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL LOCAL VALEA LUNGA, cu sediul  in comuna Valea lunga, sat Valea Lunga Cricov, nr.169, judetul Dambovita , înregistrată la APM Dâmbovița cu nr.11896 din 30.08.2017 , în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare,

APM Dâmbovița decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 21.09.2018, că proiectul MODERNIZARE A 1,37 KM DE DRUM COMUNAL IN COMUNA VALEA LUNGA, JUDETUL DAMBOVITA propus a fi amplasat in comuna Valea Lunga, judetul Dambovita, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr 2, pct. 13,  lit a ,,orice modificare sau extindere, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr.1 ale proiectelor.din anexa 2”

b) s-au realizat verificarea amplasamentului, completarea şi analiza listei de control pentru etapa de încadrare, consultarea membrilor CAT  în  şedinţa din data de  21.09.2018 la sediul  APM Dâmboviţa;

c) activitatea va  avea  un  impact  redus  asupra  factorilor  de  mediu  sol,  subsol,  vegetaţie  şi   faună, prin măsurile prevăzute în proiect;

d) nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu respectiv, a luării deciziei privind etapa de încadrare;

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

Strada Calea Ialomiței, nr. 1, Târgoviște, Cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Tel/Fax. 0245.213959 ; 0245.213944

1. Caracteristicile proiectelor

- mărimea proiectului:

Prin tema de proiectare se propune modernizarea a 1,37km de drum comunal în com. Valea Lunga, jud. Dîmbovita, clasa tehnica a drumurilor este “IV”, conform pentru un trafic de perspectiva de 15 ani;

Situaţia proiectată urmăreşte:

- îmbunătăţirea elementelor geometrice şi a căilor de rulare

- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului

- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale

- suprapunerea traseului peste traseul existent

- asigurarea vitezei de deplasare: 20-40 km/h

- încadrarea drumului în clasa tehnică IV, categoria de importanţă C.

DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE

Lucrarile de drum, au fost proiectate astfel încât sa pastreze traseul existent al drumurilor si stabilitatea acestuia.

Suprafata totala ocupata de drumul  propus pentru reabilitare este de:

| com. | Strada | Lungime (ml) | Latime platforma din care parte carosabila | Suprafata parte carosabila (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valea Lunga | DC Valea Lunga Ogrea | 620m | 6.50 / 5.50 | 3410.00 |
| Valea Lunga | DC Valea lui Dan | 302m | 4.50 / 4.00 | 1208.00 |
| Valea Lunga | DC Valea Verzii | 339m | 4.00 / 3.50 | 1186.50 |

Situatia proiectata :

Strada Valea Verzii

Rigola betonata: Tehnologia de lucru:

Sapatura manuala, politura pentru ajungerea la cotele din proiect

Strat drenant din nisip cu grosimea de 5 cm

Grosimea staratului de beton va fi de 10 cm, beton C20/25 (beton  B300), si va fi turnat în campuri cu lungimea de 2.0m

Rosturi de dilatare

Profil transversal tip – rigola triunghiulara lungime 250m

- panta 1: 1 (spre partea opusa drumului asfaltat)

- panta 2:3 (spre drumul asfaltat)

- adancimea medie 0,50m

- latime superioara medie:  1.25 m

- panta longitudinala  minima va fi de   0,25%

Profil transversal tip – rigola de acostament lungime 250m

- latime medie 0.25m

- panta 4%

- panta longitudinala  minima va fi de   0,25%

Tehnologia de lucru:

Sapatura manuala, politura pentru ajungerea la cotele din proiect

Strat drenant din nisip cu grosimea de 5 cm

Grosimea staratului de beton va fi de 10 cm, beton C20/25 (beton  B300), si va fi turnat în campuri cu lungimea de 2.0m

Rosturi de dilatare

Acostament numai pe partea rigolei triunghiulare cu o latime medie de 0.5m. Acostamentele se vor curata acolo unde este cazul si se vor aduce la cota prin completare cu piatra sparta pe o grosime de 6 cm.

In ceea ce priveste profilul transversal al drumului:

Profil transversal tip, se aplica pe toata lungimea, partea carosabila pentru o banda de circulatie cu latimea de 3.50m, panta unica spre rigola triunghiulara 2.5%

Sistemul rutier adaptat este de tip elastic alcatuit din îmbracaminte asfaltica pe fundatii din piatra sparta

- 6 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic rugos BAR 16

- 20 cm strat de fundaţie din piatra sparta;

DC Valea Lunga Ogrea

In ceea ce priveste profilul transversal al drumului:

Profil transversal tip, se aplica pe toata lungimea, partea carosabila pentru doua benzi de circulatie cu latimea de 5.50m, doua acostamentea cate 0.50 ÷ 0.75m fiecare si santuri pentru scurgerea apelor.

In aliniament profilul se va realiza sub forma de acoperis cu doua pante având valoarea de 2.5 %, iar acostamentele vor avea panta de 4%.

Sistemul rutier adaptat este de tip elastic alcatuit din îmbracaminti asfaltice pe fundatii din piatra sparta

- 4 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic BAPC 16

- 5 cm strat de legătura din beton asfaltic BADPC 20 ;

- 15 cm strat de fundaţie din piatra sparta;

Acostamentele se vor curata acolo unde este cazul si se vor aduce la cota prin completare cu piatra sparta pe o grosime de 9 cm.

Şanţurile si podeţele existente in dreptul intrarilor la propietatii se vor curata si decolmata pentru asigurarea scurgerii apelor. Santurile sunt din pamant, nefiind necesare lucrari speciale de protejare a acestora. In proiect nu sunt prevăzute şanţuri de beton  noi.

DC Valea lui Dan

In ceea ce priveste profilul transversal al drumului:

Profil transversal tip, se aplica pe toata lungimea, partea carosabila pentru o banda de circulatie cu latimea de 4.00m, panta unica spre parau 2.5%, doua acostamentea cate 0.25÷0.50m si sant pentru scurgerea apelor numai pe partea cu gospodarii

Sistemul rutier adaptat este de tip elastic alcatuit din îmbracaminti asfaltice pe fundatii din piatra sparta

- 4 cm îmbrăcăminte din beton asfaltic BAPC 16

- 5 cm strat de legătura din beton asfaltic BADPC 20 ;

- 15 cm strat de fundaţie din piatra sparta;

Acostamentele se vor curata acolo unde este cazul si se vor aduce la cota prin completare cu piatra sparta pe o grosime de 9 cm.

Şanţurile si podeţele existente in dreptul intrarilor la propietatii se vor curata si decolmata pentru asigurarea scurgerii apelor. Santurile sunt din pamant, nefiind necesare lucrari speciale de protejare a acestora. In proiect nu sunt prevăzute şanţuri de beton  noi.

Tehnologia de executie pentru drumuri va cuprinde urmatoarele faze de executie principale:

-  plantare de indicatoare rutiere de orientare – panouri verticale;

- amenajarea platformei drumurilor existente prin executia lucrarilor de terasamente si scarificarea si reprofilarea pietruirii existente;

- asternerea si compactarea stratului de piatra sparta

- executarea stratului de legatura din beton asfaltic BADPC 20

-  amorsarea suprafetelor si asternerea stratului de uzura din beton asfaltic BAPC16

- aducerea la cota a acostamentelor prin completarea lor cu piatra sparta

- amenajarea santurilor si podetelor pentru scurgerea apelor

- ziduri de sprijin din beton armat, pe o lungime totala de 70m

Sectiunea zidului de sprijin consta dintr-o sectiune tip cornier  avand aripa radierului (orizontala) in grosime de 0,50 m si lungimea de 3,50 m. Aripa verticala are grosime variabila pe inaltimea de 4,50 m, de la 0,30 m la partea superioara la 0,50 m la fata radierului. Pe aceasta aripa,   s-au prevazut barbacane din tuburi PVC Φ90 mm dispuse pe doua randuri orizontale la 1,00 m, respectiv 2,00 m de la partea superioara la distante de 2,00m intre ele si alternativ intre cele doua randuri. In spatele zidului de sprijin s-a prevazut un filtru invers alcatuit din nisip si pietris, pe intreaga inaltime a zidului

Prag de fund pentru stabilizare cota

Realizat dintr-un gabion cu sectiunea 6x1x1m

Ordinea de executie a lucrarilor este urmatoarea :

- trasarea si marcarea pe teren a amplasamentului lucrarii cu tarusi si sabloane pe care se vor nota cotele;

- excavarea  amplasamentului;  sapatura pentru pozarea radierului ;

- executarea (betonarea) radierului armat conform cotelor din proiect;

- montarea armaturii, a barbacanelor si cofragului pentru executarea elevatiei;

- betonarea elevatiei

- în spatele zidului de sprijin, executarea filtrului invers o data cu realizarea umpluturilor.

- umpluturile se vor compacta cu maiul  mecanic sau manual;

- executia pragurilor de fund

- verificarea calitatii lucrarilor executate

Semnalizari rutiere

Se va realiza marcarea drumurilor cu marcaj rutier longitudinal continuu sau discontinuu, precum si marcarea benzilor de încadrare atat pe drumurile cu o banda de circulatie cat si pe cele cu doua benzi de circulatie.

b) cumularea cu alte proiecte -  nu este cazul ;

c) utilizarea resurselor naturale: se vor utiliza resurse naturale în cantităţi limitate, iar materialele necesare realizării proiectului vor fi preluate de la societăţi autorizate;

d) producţia de deşeuri: deşeurile generate atât în perioada de execuţie vor fi stocate selectiv şi predate către societăţi autorizate din punct de vedere al mediului pentru activităţi de colectare/valorificare/eliminare;

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: riscul de accident, pe perioada execuţiei lucrărilor este redus, deoarece nu se utilizează substanţe periculoase;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existentă a terenului : este situat in intravilanul comunei Valea Lunga, satele Valea Lunga Ogrea ,Valea lui Dan , Izvoru, categoria de folosinta actuala –neproductiv, cai de comunicatii –drum comunal si zona aferenta drumului

2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora:  nu este cazul;

2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

- zonele umede : nu este cazul;

- zonele costiere : nu este cazul;

c)  zonele montane şi cele împădurite: nu este cazul;

d)  parcurile şi rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e)  ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  proiectul nu este amplasat în sau în vecinătatea unei arii naturale protejate;

f)  zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III – a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu este inclus în zone de protecţie specială desemnate;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

h) ariile dens populate: nu e cazul lucrările propuse se află într-o zonă cu locuinţe individuale;

i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică: nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potenţial:

a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate : impactul va fi local, numai în zona de lucru, pe perioada execuţiei;

b) natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul;

c) mărimea şi complexitatea impactului: impact relativ redus şi local atât pe perioada execuţiei proiectului;

d) probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă pe parcursul realizării investiţiei, deoarece măsurile prevăzute de proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:  impact cu durată, frecvenţă şi reversibilitate reduse datorită naturii proiectului  şi măsurilor prevăzute de acesta;

Condiţiile de realizare a proiectului:

Condiţii impuse pentru organizarea de şantier:

- organizarea de şantier se va face numai în culoarul de lucru din suprafaţa, zona frontului de lucru va fi semnalizată prin mijloace corespunzătoare de avertizare;

- lucrările de construcţie se vor executa după un program bine stabilit astfel încât să  nu se creeze disconfort locuinţelor învecinate;

- utilajele şi muncitorii se vor deplasa zilnic la locul de execuţie al lucrării;

- materialele necesare executării lucrărilor se vor pune în operă în aceeaşi zi;

- accesul la lucrările propuse se va face pe drumurile publice de interes local existente în zonă;

- titularul are obligaţia de a urmări modul de respectare a legislaţiei de mediu în vigoare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor şi să ia toate măsurile necesare pentru a nu se produce poluarea apelor subterane, de suprafaţă, a solului sau a aerului;

Protecţia factorilor de mediu

Protecţia calităţii apelor

- se vor asigura sisteme controlate de colectare, depozitare şi evacuare a deşeurilor în vederea evitării impurificării apelor de suprafaţă şi subterane;

Protecţia împotriva zgomotului

- toate echipamentele mecanice trebuie să respecte standardele referitoare la emisiile de zgomot în mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot în mediu produse de echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

Protecţia solului

- alimentarea cu carburanţi a mijloacelor de transport se va face de la staţii de distribuţie carburanţi autorizate, iar pentru utilaje alimentarea se va face numai cu respectarea tuturor normelor de protecţia  mediului;

- depozitarea materialelor se va face în zone special amenajate pe amplasament, fără a se afecta circulaţia în zona lucrărilor;

- la terminarea lucrărilor de execuţie se va aduce terenul afectat, la starea iniţială sau la o stare care să permită utilizarea ulterioară fără să fie compromise funcţiile sale ecologice naturale;

Modul de gospodărire a deşeurilor

  - deşeurile reciclabile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta selectiv prin grija executantului lucrării si predate la firme specializate în valorificarea/eliminarea lor;

  - conform HG 856/2002 constructorul are obligaţia să ţină evidenţa strictă a cantităţilor şi tipurilor de deşeuri produse, valorificate sau comercializate şi circuitul acestora;

Lucrări de refacere a amplasamentului

- la finalizarea lucrărilor de construcţii se vor executa lucrări de refacere a solului şi a vegetaţiei aferente, care să se încadreze în aspectul zonei; se va curăţa amplasamentul de toate tipurile de deşeuri generate pe perioada realizări proiectului;

- se vor lua toate măsurile pentru evitarea poluărilor accidentale, iar în cazul unor  astfel de incidente, se va acţiona imediat  pentru a controla, izola, elimina poluarea;

Monitorizarea

În timpul implementării proiectului: în scopul eliminării eventualelor disfuncţionalităţi, pe întreaga durată a şantierului vor fi supravegheate:

- buna funcţionare a utilajelor;

- modul de depozitare a materialelor de construcţie, al deşeurilor/ valorificare şi monitorizarea cantităţilor de  deşeuri generate;

- respectarea normelor de securitate, respectiv a normelor de securitate a muncii;

- respectarea măsurilor de reducere a poluării;

- refacerea la sfârşitul lucrărilor a zonelor afectate;

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica APM Dâmboviţa dacă intervin elemente noi necunoscute şi asupra oricărei modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei,  înainte de realizarea modificării.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, până la finalizarea acestuia.

Prezenta decizie se poate revizui, în cazul în care se constată apariţia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii .

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată .

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p.DIRECTOR EXECUTIV,

MIRCEA NISTOR

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

Maria Morcoașe

Întocmit,

Consilier Andrei Calinescu