In conformitate cu prevederile “Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului” si a cerintelor mentionate in Certificatul de Urbanism  nr. nr. 58/06.03.2018 va aducem la cunostinta intentia de a  construi obiectivul cu titlul “CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SI VULCANIZARE AUTO” . In vederea emiterii Avizului de Mediu va inaintam prezentul

MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA 5.E. DIN LEGEA 292/2018

I. Denumirea proiectului:

CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SI VULCANIZARE AUTO

II. Titular

– numele: FLOREA CONSTANTIN și FLOREA ELENA DANIELA

– adresa postala; Str. LINISTEI, Nr.1, Oras PUCIOASA, jud.Dambovita
– numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet; 0727445444

– numele persoanelor de contact: FLOREA CONSTANTIN și FLOREA ELENA DANIELA

– director/manager/administrator; FLOREA CONSTANTIN și FLOREA ELENA DANIELA

– responsabil pentru protectia mediului.-

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

– un rezumat al proiectului;

In prezenta documentatie se propune construirea unui corp administartiv si a unei spalatorii auto cu vulcanizare, ambele cu regim de inaltime parter.

Incinta se mobileaza cu 2 constructii (Corp1- Receptie si Corp 2-Vulcanizare si posturi spalare) care vor adaposti urmatoarele functiuni :

Corp1- Receptie

-	O cladire pentru birou si administrare

Corp 2-Vulcanizare si posturi spalare:

-	O baterie de 4 posturi spalatorie auto construite intr-o structura  metalica si separate intre ele cu pereti din  policarbonat. Fiecare din aceste posturi de lucru este echipata cu un terminal constand in furtun si lance care se alimenteaza de la  pompele centrale situate in camera tehnica, fiecare pompa fiind dedicata pentru un post de lucru. Apa rezultata in urma spalarii este drenata prin rigola catre sistemul de pre-epurare (denisipator, separator de hidrocarburi si bazin de linistire din care apa este pompata in reteaua de canalizare existenta.

-	Camera tehnica care adaposteste 6 pompe centrale, 4 pentru posturile individuale si 2 pentru posturile in aer liber dedicate spalarii autocamioanelor si rezervorul tampon de 1000 de litri apa, cuplata cu un grup sanitar cu apa curenta si canalizare pentru clienti si personal

-	Un atelier de vulcanizare, constand intr-o incapere dotata cu : compresor pentru aer, masina de dejantat si masina de echilibrat roti, toate actionate electric.

Incinta va fi dotata cu instalatii de alimentare cu apa, sistem de drenaj cu rigole deschise si grilaje metalice, sistem de alimentare cu energie electrica si sistem de preepurare a apelor .

Toate activitatile se desfasoara in incinta proprietate personala.

Functional constructiile sunt completate cu amenajari exterioare dupa cum urmeaza:

- spatii verzi si plantatii

- alei, trotuare, parcari, etc;

SITUATIA OCUPARII DEFINITIVE DE TEREN

Din 1435 mp teren aferent incintei, constructiile ocupa suprafata dupa cum urmeaza:

Suprafata construita propusa - Corp Receptie = 50,96 mp

Suprafata construita desfasurata propusa - Corp Receptie = 50,96 mp

Suprafata construita propusa - Vulcanizare si posturi spalare = 163,33 mp

Suprafata construita desfasurata propusa - Vulcanizare si posturi spalare = 163,33 mp

Suprafata construita totala=214,29 mp

Suprafata construita desfasuratatotala =214,29 mp

In urma propunerii din prezenta documentatie pe acest teren se vor realiza urmatorii indicatori urbanistici:

-POT efectiv rezultat =14,93 %,  	CUT rezultat =0,14

-POTmaxim conform PUZ aprobat = Socupată la sol /Si    =  30,00 % ;           CUT maxim  = 0,60

Acesti indicatori urbanistici se incadreaza in procentul de ocupare al terenului si coeficientul de utilizare al terenului, mentionati in Planul Urbanistic General.

CARACTERISTICI TEHNICE ALE CONSTRUCTIILOR PROPUSE

Constructia propusa are urmatoarele caracteristici constructive:

Volumul ce adaposteste spatiile de spalatorie va fii accentul orizontal al compozitiei arhitecturale – este doar parter - si volumul ce adaposteste receptia si grupurile sanitare va fii accentul vertical al compozitiei arhitecturale .

Planimetria corpului receptie are dimensiunile maxime la teren de 8,52 x 6,87m.

Planimetria corpului vulcanizare si posturi spalare are dimansiunile maxime la teren de 24,65 x 7,20m.

Functiunile corpului receptie :

- Receptie

- Grupuri sanitare pentru clienti

- Vestiar si grup sanitar pentru personal

Functiunile corpului vulcanizare si posturi spalare :

- spatiu tehnic

- 4 spatii pentru spalatorie autoturisme

- vulcanizare auto

Corp Receptie

Regim inaltime: P

H max la coama: 4,45 m

H max la cornisa: 2,95 m

Suprafata construita: 50,96 mp

Suprafata desfasurata: 50,96 mp

Suprafata utila desfasurata: 42,47 mp

Cota interioara : +2.65 m

Corp Vulcanizare si Posturi spalare

Regim inaltime: P

H max la coama: 4,30 m

H max la cornisa: 3,20 m

Suprafata construita: 163,33mp

Suprafata desfasurata: 163,33 mp

Suprafata utila desfasurata: 150,53 mp

Cota interioara : +3,00 m

ACCESE SI RETRAGERI FATA DE ALINIAMENT

Terenul are acces din strada Linistei (strada cu sens dublu, latime aprox.7 m). Constructiile proiectate vor fi amplasate paralel cu limita de proprietate dinspre str. Linistei la o distanta de 15,72 m fata de marginea partii carosabile a acesteia si la 20,00 m fata de axul CF Pietrosita - Targoviste Nord.

INCADRARI  LEGALE ALE CONSTRUCTIEI

Categoria de importanţă a construcţiei este „C" - NORMALA (conf. Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997).

Clasa de importanţă a construcţiei - III.(conf. Codului de proiectare seismica P100/1-2013).

ELEMENTE DE TRASARE

Cota pardoselii finite a Corpului Receptie va fi la +0,30 m fata de cota terenului amenajat (C.T.A) iar cota finita a Corpului Vulcanizare si Posturi Spalare va fi la ±0,00, respectiv - 0,30 (raportat la cota ±0,00 a corpului din care face parte).

DESCRIERE FUNCTIONALA

CORP RECEPTIE

Accesul in cladire se realizeaza prin intermediul unui unei platforme din beton cu inaltimea de 30 cm in zona salii de asteptare si a uneia in zona vestiarelor (separata de accesul clientilor).

Destinatia incaperilor aferente constructiei:

| ETAJ | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA UTILA |
| --- | --- | --- |
| PLAN PARTER | P01 - RECEPTIE | 24,26 |
| PLAN PARTER | P02 - VESTIAR | 4,79 |
| PLAN PARTER | P03 - GS PERSONAL | 4,71 |
| PLAN PARTER | P04 - SAS | 1,89 |
| PLAN PARTER | P05 - GS 1 | 1,91 |
| PLAN PARTER | P06 - GS 2 | 1,89 |
| PLAN PARTER | P07 - PORTIC | 3,02 |
| SUPRAFATA UTILA PARTER |  | 42,47 m² |

CORP VULCANIZARE SI POSTURI SPALARE

Accesul in spatiile de spalatorie se realizeaza la nivel cu CTA, pardoseala acestora dispunand de o panta de min 2% pentru a conduce apele uzate spre rigolele de scurgere.

Destinatia incaperilor aferente constructiei:

| ETAJ | DENUMIRE INCAPERE | SUPRAFATA UTILA |
| --- | --- | --- |
| PLAN PARTER | P01 - CAMERA TEHNICA | 26,64 |
| PLAN PARTER | P02 - POST SPALARE 1 | 27,44 |
| PLAN PARTER | P03 - POST SPALARE 2 | 27,44 |
| PLAN PARTER | P04 - POST SPALARE 3 | 27,44 |
| PLAN PARTER | P05 - POST SPALARE 4 | 28,19 |
| PLAN PARTER | P06 - VULCANIZARE | 13,38 |
| SUPRAFATA UTILA PARTER |  | 150,53 m² |

– justificarea necesitatii proiectului;

Evolutia pietei auto a cunoscut în ultimii ani o puternica crestere, înregistrându-se sporiri de la an la an în ceea ce priveste numarul autovehiculelor vândute în tara noastra. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza cresterii accentuate a numarului de autovehicule importate, mai ales ca urmare a variantei de achizitionare a acestora în sistem leasing.

În consecinta apare drept oportuna infiintarea unei noi spalatorii auto în orasul Pucioasa, amplasamentul fiind pe traseul spre zona montana, traficul fiind intens in aceasta zona. Totodata se impune necesitatea dimensionarii cât mai realiste a cererii prezente si viitoare pentru asemenea servicii, pentru a nu exista surprize neplacute determinate de supraaprecierea acesteia.

Obiectivul este de a deservi populatia rezidenta sau pentru cea care tranziteaza orasul prin furnizarea de serivicii de tipul spalare si igienizare de autovehicule, atât în exterior cât si în interior, precum si servicii auxiliare cum ar fi: curatat geamuri (cu solutie), silicon, curatat portbagaj (sters praf, aspirat), tratament ceara, spalat motor, curatat jante, curatat tapiserie.

- valoarea investiției;

Valoarea totala a investitiei se preconizeaza a fi 236,970.16 lei fara TVA din care C+M este 218,575.80 lei fara TVA.

-perioada de implementare propusă

Durata estimată de implementare a obiectivului (perioada cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor): 6 luni

– planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente);

Planul de situatie anexat prezinta amplasamentul constructiei in raport cu limitele terenului. Incadrarea zonala a obiectivului proiectat si amplasarea fata de vecinatati este prezentata in plansele anexate:

| A01 | PLAN DE INCADRARE IN ZONA SI IN P.U.G. |
| --- | --- |
| A02 | PLAN DE SITUATIE |

– o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

SISTEM CONSTRUCTIV

-fundatii			-continui din B.A

-suprastructura	-grinzi si stalpi metalice conform rezistenta RF 60 min, sarpanta metalica RF 60 min

-inchideri exterioare		-panouri sandwich termoizolante rezistente la foc minim 15 minute

-compartimentari interioare  -pereţi pe structura metalica zincata placati cu gips-carton tip CW 75/100 (profil zincat cu latimea de 75 mm placat cu cate 1 placa de gips-carton  de 12,5 mm la fiecare fata a peretelui si vata minerala);

-pardoseli			-gresie antiderapanta, beton

-acoperis			-grinzi laminate conform rezistenta

-invelitoare			-panouri sandwich  termoizolante rezistente la foc minim 15 minute

-tamplarie	-PVC pentacameral cu geam dublu termoizolant, culoare antracit

-placaje exterioare		-panouri dibond

-trotuare			-din beton cu panta minim 5% către exterior

INCHIDERI EXTERIOARE SI  COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Inchiderile exterioare vor fi din panouri sandwich termoizolante rezistente la foc 15 min. Nu mai este necesar un tratament suplimentar termoizolant al anvelopantei datorita caracteristicilor tehnice ale panourilor propuse.

Se va monta tamplarie din PVC cu geam dublu termoizolant.

Compartimentarile interioare sunt realizate din pereţi pe structura metalica zincata placati cu gips-carton normali sau  rezistenti la foc si/sau la umezeala cu vata minerala- conform planurilor.

FINISAJE INTERIOARE

PERETI SI TAVANE

Pereti interiori din gips-carton vor fi gletuiti si zugraviti cu vopseluri lavabile. In bai pereti vor fi placati cu faianta pana la cota h=2.00m. In zona grupurilor sanitare se prevede un tavan fals din gips-carton rezistent la umezeala amplasat la cota +2.65m. In zona salii de asteptare se prevede un tavan fals din gips-carton rezistent la foc amplasat la cota +2.65m. Tavanele vor fi gletuite si zugravite cu vopseluri lavabile, culoare alba.

In cazul spatiilor pentru spalatorie, nu se prevede tavan fals, grinzile metalice vor fi lasate aparente si vor fi tratate cu vopsea anticoroziva ca si intreaga structura metalica propusa.

PARDOSELI

Pardoselile vor fi cele mentionate pe planurile de arhitectura.

In spatiile umede -bai si sala de asteptare - se va turna sapa de beton si gresie.

In zona de spalatorie stratul de uzura va fi beton.

Sub placile care sunt in contact cu terenul natural  se va amplasa un strat termoizolant din polistiren extrudat ignifugat de 10 cm (efort de compresiune minim 150kPa, clasa de reacție la foc B-s3,d0) doar in zona grupurilor sanitare si a salii de asteptare.

USI INTERIOARE

Usile  interioare vor fi din MDF (usi cu 1/3 geam mat la grupuri sanitare).Forma dimensiunile si aspectul tamplariei interioare si exterioare fac obiectul tabloului de tamplarie anexat proiectului in faza PT.

FINISAJE EXTERIOARE

La exterior, panourile sandwich RF vor fi lasate aparente -se vor adopta panouri sandwich cu fata lisa, plana. Glafurile exterioare se vor realiza din tabla multistratificata, vor avea lacrimar, si vor fi fixate mecanic.

Zonele de acces- terasele de intrare- vor fi placate cu granit antiderapant. Muchiile treptelor scarilor vor fi protejate prin corniere metalice care au si rol antiderapant/benzi antiderapante. Balustradele aferente treptelor vor fi metalice si vor avea mana curenta din metal.

Se propune montarea unor panouri luminoase si litere luminoase pe fatada principala si pe  fatada din spate. Panourile luminoase vor fi executate conform proiect realizat de o firma specializata in domeniu. Montajul si executia sistemului de prindere este responsabilitatea firmei contractate. Aceasta va prezenta certificate de conformitate si de garantie beneficiarului.

ACOPERIS SI INVELITOARE

Acoperisul este de sarpanta metalica realizata din profile conform rezistenta.

Streasina va fi realizata din lambriu metalic si va avea perimetral atic cu H=30 cm .

Pe corpul "Receptie" se va prevede invelitoare din panouri sandwich termoizolante RF cu panta de 20%. Pe corpul "Vulcanizare si Posturi spalare" se va prevede invelitoare din panouri sandwich termoizolante RF cu panta de 9,7%

Se vor respecta normativele C 112-2003 privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructie si C 37-1998 privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii. 	Se vor respecta normativele NP 069-2002 pentru invelitori in panta.

COLECTAREA SI SCURGEREA APELOR PLUVIALE

Colectarea si scurgerea apelor pluviale se va realiza prin burlane si jgheaburi din tabla faltuita prevopsita si se vor evacua printr-o conducta perimetrala constructiei catre colectorul stradal de ape pluviale.

– profilul si capacitatile de productie;

Nu se va desfasura activitate de productie.

– descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (dupa caz);

Nu este cazul.

– descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produse si subproduse obtinute, marimea, capacitatea;

Nu este cazul.

– materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

In cadrul activitatii se vor utiliza ca materii prime apa,gazele naturale si energia electrica.

– racordarea la retelele utilitare existente in zona;

Cladirea care se realizeaza va fi racordata la reteaua stradala de energie electrica, apa si canalizare

Agentul termic va fi asigurat prin intermediul unei -C.T. -centrala termica ce va functiona cu gaze naturale.

Canalizarea apelor uzate se va face printr-un sistem de conducte si camine ce conduc apele uzate la reteaua stradala.

Pentru preepurarea eventualelor ape pluviale captate accidental de rigola pentru colectare ape uzate provenite din spalarea automobilelor, a fost prevazut in incinta, un deznisipator si separator de hidrocarburi.

Canalizarea pluviala va deversa in canalul de colectare ape pluviale existent in imediata apropiere a obiectivului.

INSTALATII ELECTRICE

Alimentarea cu energie electrica

Racordul de alimentare cu energie electrica (3x400/230V, 50Hz) se va face conform unui proiect separat, intocmit de SC “Enel” SA, la cererea beneficiarului. Proiectul intocmit SC “Enel” SA va stabili si amplasamentul exact pentru punctul de separatie (firida de bransament, FB) si pentru blocul de masura si protectie tifazat (BMPT).

Tabloul electric genaral TG, amplasat in corpul denumit Vulcanizare si Posturi spalare, in spatiul tehnic, asigura distributia energiei electrice la consumatorii din incinta.

Receptoarele de energie electrica constau din : iluminat artificial, aparatura electrocasnica, centrala termica, etc;

Instalatii electrice de iluminat si prize

Iluminatul artificial in cladire se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu incandescenta sau fluorescente, in functie de destinatia incaperilor.

Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau intrerupatoarelor.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate prevazute, atunci cind este cazul, cu protectie automata la curenti de defect.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri cu conductoare de cupru, tip CYY-F 3x1.5 mmp,  protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie metalice flexibile. Circuitele de iluminat se vor executa aparente pe pereti si elementele metalice de structura.

Inaltimea de montaj a prizelor va fi de 1,50 m.

Circuitele de prize se vor realiza cu cabluri cu conductoare de cupru, tip CYY-F 3x2.5 mmp,  protejate impotriva deteriorarii mecanice in tuburi de protectie metalice flexibile. Distributia circuitelor se va realiza aparent pe pereti sau sub pardoseala.

Circuitele de forta 400V, se vor realiza cu cabluri cu conductoare de cupru cu rezistenta sporita la propagarea flacarii tip CYY-F, avand aceleasi conditii de montaj ca circuitele de priza 230V.

Instalatii electrice de iluminat de securitate

Cladirea a fost prevazuta cu instalatie de iluminat de securitate pentru interventii in zone de risc. Conform art. 7.23.6 din I7/2011, a fost prevazut in camera unde se afla centrala termica murala si echipamentele specifice pentru spalatorii auto, iar iluminatul de securitate se va asigura cu ajutorul unui kit de emergenta cu acumulatori cu autonomie 1h montat in furnitura a corpului de iluminat.

Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de  atingere

Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Nulul de protectie al tabloului se monteaza in acelasi tub cu conductorii activi ai coloanei, pana in tabloul general si se leaga la borna de nul de protectie. Bara de nul de protectie din tablourile generale se leaga la priza de pamant.

Se va executa o priza de pamat artificiala

De asemenea, la priza de pamint se vor lega toate elementele metalice ale constructiei (tevi de alimentare cu apa, gaze, etc) precum si toate elementele metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune.

Instalatii pentru protectia contra tensiunilor atmosferice

In urma calculelor realizate, conform Normativului I7/2011, cladirea nu prezinta necesitatea unei instalatii de protectie impotriva trasnetului.

INSTALATII SANITARE

Alimentarea cu apa

Pentru functionarea in bune conditii a instalatiilor sanitare, in cadrul proiectului s-a prevazut un bransament la reteaua de apa potabila stradala existent.

In incinta obiectivului se va monta un camin apometric prefabricat din polietilena complet echipat cu instalatie hidraulica si contor apa rece, acoperit cu capac si rama carosabile pentru trafic greu.

Retelele de distributie apa proiectate se vor realiza cu conducte PEHD PE80 SDR 11, montate ingropat sub adancimea de inghet.

Canalizarea exterioara

Retelele de canalizare din incinta constau in retele de canalizare apa uzata menajera curgere gravitationala, cu racordare la reteaua de canalizare stradala existenta.

Pentru preepurarea eventualelor ape pluviale captate accidental de rigola pentru colectare ape uzate provenite din spalarea automobilelor, a fost prevazut in incinta, un deznisipator si separator de hidrocarburi, prefabricat din polietilena.

Reteaua de canalizare apa uzata menajera gravitationala se va realiza cu tuburi de canalizare PVC KG 160 mm SN 4.

Caminele de canalizare de racord s-au prevazut a fi prefabricate din polietilena. Caminele se vor acoperi cu capace cu rama din fonta, carosabile pentru trafic greu.

Instalatii sanitare interioare apa menajera rece si calda

Alimentarea cu apa rece si apa calda a consumatorilor se face prin intermediul conductelor din polipropilena reticulara PPR cu insertie de fibra compozita.

Cotele de montaj ale obiectelor sanitare si ale accesoriilor acestora vor respecta prevederile STAS 1504-85.Obiectele sanitare precum si accesoriile acestora cuprinse in proiect au un caracter informativ, decizia privind modelul, culoarea sau calitatea acestora, revenindu-i  beneficiarului.

Apa calda menajera va fi preparata cu ajutorul centralei termice murale, ce poate functiona si in regim de condensatie, cu tiraj fortat, combustibil gaze natural, P = 24.0 KW.

Instalatii de canalizare menajera interioara si pluviala

Din cadrul obiectivului se vor evacua apele uzate menajere si apele pluviale colectate de pe acoperisul cladirii, separat.

Apele pluviale se vor colecta de pe acoperisul cladirii cu ajutorul sistemelor de jgheaburi si burlane si dirijate la suprafata terenului, de unde prin sistematizarea verticala a acestuia vor fi dirijate catre rigolele stradale existente in zona.

Reteaua interioara de canalizare se va racorda la reteaua exterioara de canalizare ape uzate existenta prin intermediul caminelor de racord.

Retelele de canalizare ape menajere se vor executa astfel :

- pentru colectoarele interioare montate aparent sau in ghene inchise, inclusiv racordurile la obiectele sanitare se va prevedea tubulatura din PP ignifugata, cu mufe etansate cu garnituri din cauciuc ;

-  pentru colectoarele interioare si exterioare, montate ingropat in pamant, avand diametrul mai mare sau egal cu 110 mm, se va prevedea tubulatura din PVC-KG (de exterior-SN4), cu mufe etansate cu garnituri din cauciuc.

Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructiv cu dimensiunile si pantele normale prevazute in STAS 1795-87.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi peste nivelul teraselor in asa fel incat sa se respecte prevederile Normativului I9-2009 si vor fi prevazute cu caciuli de protectie.

Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire la baza coloanei, deasupra ultimei ramificatii si la fiecare nivel.

In grupurile sanitare evacuarea apelor de pardoseala se va face prin sifoane de pardoseala din polipropilena PP, DN50, cu iesire laterala, prevazute cu gratar din inox cu dispozitiv antispuma. La sifoanele de pardoseala se vor racorda scurgerile provenite de la lavoare, pentru a se realiza si pastra in pemanenta  garda hidraulica.

Instalatii de stingere a incendiilor

Conform Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a, Instalatii de stingere - Indicativ P118/2-2013, clădirea nu necesita instalatii de stins incendiu.

INSTALATII TERMICE

Instalatia de incalzire cu corpuri statice

Incalzirea spatiilor interioare se realizeaza prin intermediul corpurilor statice - radiatoare din otel, tip panou.

Fiecare corp de incalzire este dotat cu un robinet tur cu cap termostatat, robinet simplu reglaj pe retur, un ventil de aerisire automat, dop de golire si sistem de alimentare prin pardoseala.

Distributia agentului termic se va realiza printr-o retea bitubulara, ramificata, inferioara, montata aparent deasupra pardoselilor.

Traseele conductelor sunt asigurate cu armaturi de reglaj si/sau inchidere, aerisire, golire si elemente de compensare a dilatarilor (acolo unde este cazul).

Distributia agentului termic pentru radiatoare se va realiza cu conducte din cupru, cu grosimea de 1.0 mm.

Centrala termica

Puterea termica pentru incalzire si preparare apa calda menajera este data de o centrala termica murala, cu posibilitatea de functionare in condensatie, combustibil gaze naturale, tiraj fortat cu puterea termica P = 24 KW.

Cazanul este asigurat cu vas de expansiune inchis si supapa de siguranta 3/4” tarata la 3 bar, incluse in furnitura echipamentului.

Se vor monta robinete automate de aerisire în punctele cele mai înalte ale instalaţiei şi în locurile în care, datorită elementelor de construcţie, conducta are urcări şi coborâri în plan vertical.

Camera in care este montata centrala termica este prevazuta cu suprafaţa vitrată de explozie (2% din volumul încăperii), conform NTPEE 2008-art 8.3, şi priza de aer pentru evacuare gaze (25 cm2 pentru fiecare Nm3 de gaze naturale). In incaperea centralei termice este necesara montarea unui detector de gaze cu limita inferioara de sensibilitate de 2% CH4 in aer, care va actiona asupra unui robinet de inchidere (electroventil)  ce se va montat in afara centralei termice pe conducta de alimentare cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

– descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei;

Amplasamentul se va reface complet dupa executia investitiei.

– cai noi de acces sau schimbari ale celor existente;

Terenul are acces din strada Linistei (strada cu sens dublu, latime aprox.7 m). Constructiile proiectate vor fi amplasate paralel cu limita de proprietate dinspre str. Linistei la o distanta de 15,72 m fata de marginea partii carosabile a acesteia si la 20,00 m fata de axul CF Pietrosita - Targoviste Nord.

– resursele naturale folosite in constructie si functionare;

Resursa naturala folosita in constructie si functionare va fi apa ce va fi folosita atat ca material de constructie adiacent cat si in consumul ulterior in cazul instalatiilor sanitare si a spalatoriei. Pentru incalzire se vor folosi gaze naturale.

– metode folosite in constructie;

Folosirea utilajelor  de constructie specifice(excavatoare, buldoexcavatoare,macarale, echipamente compactare, concasoare, vibratoare etc.), a resuselor umane (muncitorilor calificati, diriginti santier, ingineri ,topografi, etc. si a materialelor de constructii mentionate in proiect reprezinta metodele folosite in constructie.

– planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii (perioada cuprinsă între data stabilită de investitor pentru începerea lucrărilor de execuţie şi comunicată executantului şi data încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor): 6 luni

– relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Nu este cazul.

– detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Nu este cazul.

– alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu este cazul.

– alte autorizatii cerute pentru proiect.

Nu este cazul.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;

Nu este cazul.

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;

Nu este cazul.

- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;

Nu este cazul.

- metode folosite în demolare;

Nu este cazul.

- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;

Nu este cazul.

- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

Nu este cazul.

V. Descrierea amplasării proiectului:

– distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;

Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Nu este cazul.

– harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Suprafata totala a terenului este de 1435 mp si categoria de folosinta -arabil. Constructiile propuse prin prezenta documentatie vor fi ampalasate pe terenul arabil.

• politici de zonare si de folosire a terenului;

Regim juridic

Terenul se afla in intravilanul Orasului Pucioasa (conform PUG ed. 1997).

Forma de proprietate este teren proprietate privata conform contractului de vanzare-cumparare nr.325 din 26 ianuarie 2018 si conform planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate anexate.

Terenul nu se afla in raza de protectie a monumentelor istorice.

Suprafata totala a terenului este de 1.435 mp si categoria de folosinta -arabil. Constructiile propuse prin prezenta documentatie vor fi ampalasate pe terenul arabil.

Regimul economic

Terenul pe care se amplaseaza constructia este in intravilan si are folosinta de teren arabil.

Pe parcela studiată nu există nici o construcție, iar terenul este liber de orice sarcină.

Regimul tehnic

Terenul are acces din strada Linistei (strada cu sens dublu, latime aprox.7 m). Constructiile proiectate vor fi amplasate paralel cu limita de proprietate dinspre str. Linistei la o distanta de 15,72 m fata de marginea partii carosabile a acesteia si la 20,00 m fata de axul CF Pietrosita - Targoviste Nord.

Accesul s-a amenajat conform “Normativului pentru proiectarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice”- AND 600.  Intrarea in incinta, la spalatorie, se realizeaza din strada LINISTEI..

In zona exista urmatoarele utilitati: apa, energie electrica, canalizare, gaze naturale.

• arealele sensibile;

Nu este cazul.

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

45°03'59.2"N 25°26'05.1"E

45.066443, 25.434744

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu este cazul.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

Alimentarea cu apă potabilă va fi asigurată din rețeaua de apa existenta.

Retelele de canalizare din incinta constau in retele de canalizare apa uzata menajera curgere gravitationala, cu racordare la reteaua de canalizare stradala existenta.

Pentru preepurarea eventualelor ape pluviale captate accidental de rigola pentru colectare ape uzate provenite din spalarea automobilelor, a fost prevazut in incinta, un deznisipator si separator de hidrocarburi, prefabricat din polietilena.

b) protecția aerului:

Toate activitățile desfășurate în faza de execuție a lucrărilor proiectate pentru pregătirea

viitorului amplasament si in faza de desfasurarea a  activitatii sunt surse de emisie fugitive de praf, precum și de poluanți specifici de gaze de eșapament, zgomote și vibrații: emisii fugitive de praf, poluanți din gazele de eșapament care includ NOx, CO, SO2, aldehide, pulberi în suspensie, VOC pentru motoarele pe motorină.

Nu se vor depăși limitele maxime admisibile specificate în Ordinul MAPPM nr. 462/1993.

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

Pentru faza de construire sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de utilaje și mijloace

de transport. Tipurile de utilajele care vor fi folosite și puterile acustice asociate sunt: buldozere

Lw ≈ 115 dB(A); încărcătoare tip Wolla Lw ≈ 112 dB(A); excavatoare Lw ≈ 117 dB(A); compactoare Lw ≈ 105 dB(A); finisoare Lw ≈115 dB(A); basculante Lw ≈ 107 dB(A).

Nivelul sonor depinde în mare măsură de următorii factori:

-climatici

-viteza și direcția vântului, gradientul de temperatură și de vânt;

-absorbția undelor acustice de către sol, fenomen denumit „efect de sol”;

-absorbția în aer, dependentă de presiune, temperatură, umiditatea relativă, componenta

spectrală a zgomotului;

-topografia terenului;

-vegetație

Lucrarile de santier vor fi astfel programate incat sa nu dauneze linistii locale.

Pentru zgomot și vibrații se vor respecta condițiile impuse prin HG nr. 1756/2006 privind

limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamentele destinate utilizării

în exteriorul clădirilor.

Limitele maxim admisibile pe baza cărora se apreciază starea mediului din punct de vedere acustic în zona unui obiectiv sunt precizate în STAS 10009/89 -Acustica urbană-.Limitele admisibile ale nivelului de zgomot prevăd la limita unei incinte industriale valoarea maximă de 65 dB. Pentru intervalul 22.00 –6.00, limita admisibilă pentru nivelul de presiune sonoră, continuu echivalent, ponderat A este de 40 dB(A).

Suprafața ocupată de spatii verzi va fi 244,81 mp; acestea au rolul de regenera atmosfera, stiut fiind faptul că 1m liniar de spațiu verde reduce pulberile cu cca. 30% și zgomotul cu cca. 8

-10dB.

d) protecția împotriva radiațiilor:

Nu este cazul.

e) protecția solului și a subsolului:

În perioada de realizare a lucrărilor de investiție și după punerea în funcțiune a acestuia, nu vor exista surse continue de poluare a solului.

În perioada de execuție, suprafața terenului va fi modificată prin executarea lucrărilor de

amenajare, săpături și nivelare teren necesare pentru amplasarea constructiilor.

În vederea asigurării protecției solului și implicit a apelor subterane, prin proiect se prevăd următoarele lucrări care reduc posibilitatea și sursele potențiale de poluare în perioada de funcționare:

-colectarea tuturor surselor de ape uzate pe categorii (ape uzate și pluviale);

-realizarea canalizării pe categorii de scurgeri

Impactul asupra solului în timpul realizării lucrărilor de investiții va fi:

-important deoarece se va schimba situația existentă, prin valorificarea unei suprafețe de teren  neutilizate, precum și prin schimbarea aspectului zonei;

-impactul se va resimți pe toată suprafața de teren afectată de lucrări, dar nu se va resimți în arealul înconjurător;

-impactul nu va afecta alți receptori, caracteristici valoroase sau rare ale mediului sau arii ori

zone protejate;

-impactul se va resimți pe termen scurt și temporar, pe perioada de realizare a lucrărilor;

-impactul va fi reversibil și remediabil, urmând ca suprafața neocupată să fie amenajată ca spațiu verde

Nu există  surse continue de poluare a subsolului. Prin betonarea suprafețelor proiectate pentru realizarea construcției se apreciază că solul și subsolul vor fi protejate de eventualele

scurgeri accidental. Măsurile constructive care vor asigura protecția solului, vor asigura inclusiv și

protecția subsolului. În ceea ce privește subsolul, impactul asupra acestuia va fi posibil, dar puțin

probabil prin măsurile de protecție luate prin proiect.

În concluzie, se poate afirma că prin soluțiile constructive adoptate la realizarea investiției,posibilitatea poluării solului si subsolului este nesemnificativă.

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor

naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările

și ompletările ulterioare.Nu este cazul.

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

Constructia propusa va fi amplasata fata de constructiile invecinate dupa cum urmeaza:

-min.2,10 fata de Locuinta Ionescu Vasile si Ionescu Elena

-min.11,40 fata de Locuinta Gogioiu Gelu

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

În perioada de construcție a obiectivului vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

-resturi vegetale de la curățirea terenului și material de decopertare rezultat în urma săpăturilor

–care va fi depozitat separat și va fi utilizat la operații de nivelare a platformei;

-deșeuri menajere provenite de la personalul muncitor

După punerea în funcțiune a obiectivului se vor genera doar deșeuri menajere (6 angajați), care vor fi colectate în containere amplasate în locuri special amenajate.

V –valorificare, E –eliminare, R –rămas în stoc

Deșeurile vor fi predate în vederea eliminării operatorului de salubritate conform contractului

care va fi încheiat. Transportul deșeurilor se va realiza conform prevederilor HG nr. 1061/2008

privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

Functiunea implica doar deseuri menajere (ambalaje, hartie, etc.), in cantitati mici care se vor colecta conform contract cu societate agrementata.

In perioada lucrarilor de santier nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare.

Depozitarea temporara a deseurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permita infestari ale solului.

Deseurile rezultate in urma activitatilor din aceste spatii se vor depozita in containere,
separate pe tipuri.

Deseurile menajere vor fi colectate in europubele amplasate pe in incinta si ridicate periodic de catre o unitate specializata, in baza unui contract cu primaria.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

Se propune realizarea unui put de apa pentru activitatea de spalatorie auto. Acesta va respecta normativele in vigoare si va fi dotat cu apometru.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

– impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Nu este cazul.
   – extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate); Nu este cazul.

– magnitudinea si complexitatea impactului;

Nu este cazul.

– probabilitatea impactului;

Nu este cazul.

– durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Nu este cazul.

– masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul.

– natura transfrontiera a impactului.

Nu este cazul.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

Nu este cazul.

Dupa terminarea lucrarilor de constructie se va reface curtea cu alei si spatii verzi. Datorita masurilor prevazute aceasta constructie nu prezinta risc de mediu. Functiunea nu are impact negativ asupra niciunui factor de mediu.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene:

Proiectul nu se incadreaza in prevederile urmatoarelor normative:

- Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării),

- Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului,

- Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei,

- Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa,

- Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

– descrierea lucrarilor necesare organizarii de santier;

Organizarea de şantier se va face in incinta obiectivului prin amplasarea unor baraci pentru depozitarea in bune conditiuni a materialelor si pentru cazarea muncitorilor.
	Racordurile pentru utilitati se va face la reţelele din zona.

Beneficiarul va anunţa autoritatilor data începerii si data finalizarii şantierului, precum si fazele determinante la care reprezentanţii inspecţiei de stat in constructii vor fi convocaţi, conform programului de control furnizat de către proiectant.

Beneficiarul si constructorul angajat de către acesta vor asigura respectarea stricta a regulilor de proiecţia muncii pentru toate lucrările întreprinse.

La executie trebuie sa fie respectate Normativele si Instructiunile in vigoare privind calitatea lucrarilor in constructii, cum sunt:

- Normativul NE 012-99, care inlocuieste C140-87, Legea 10-95, privind calitatea lucrarilor in constructii, HG 766-97, cu referire la regulamentele privind calitatea in constructii.

Deasemenea vor fi respectate masurile privind protectia muncii si paza contra incendiilor, pentru acest gen de lucrari si alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Organizarea de şantier este obligatorie pentru constructor (indiferent de forma de execuţie - antreprenoriat), iar dirigintele de şantier va urmări ca toate categoriile de lucrările sa se realizeze in conformitate cu masurile dispuse in graficele de execuţie, programele de control si respectând caietele de sarcini care impun masuri de depozitare si manipulare, precum si de pastrarea curăţeniei pe şantier.

Pe perioada execuţiei lucrărilor la obiectiv vor fi utilizate sistemele si serviciile sanitare existente in zona.In caz de urgenta se va apela la serviciile unui dispensar aflat in zona.

– localizarea organizarii de santier;

Organizarea de santier se face pe proprietate.

Lucrarile de executie se desfasoara in limitele incintei detinute de proprietar si nu vor afecta nici temporar nici definitiv domeniul public.

– descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizarii de santier;

Lucrările de şantier vor fi astfel programate incat sa nu dăuneze liniştii locale, traficului in zona sau terenurilor învecinate.

Nu se vor folosi tehnici si substante poluante. Deseurile rezultate vor fi evacuate pe baza unui contract cu una dintre societatile de salubrizare. Depozitarea temporara a deşeurilor si a materialelor de constructii va fi astfel efectuata incat sa nu permită infestări ale solului.

– surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu in timpul organizarii de santier;

Nu este cazul.

– dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu.

Nu este cazul.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

– lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii;

Nu este cazul.
   – aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale; 	Nu este cazul.

– aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;

Nu este cazul.

– modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului. 	Nu este cazul.

XII. Anexe - piese desenate

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);

A01	PLAN DE INCADRARE IN ZONA SI IN P.U.G.

A02	PLAN DE SITUATIE

A03	PLAN PARTER - RECEPTIE

A04	PLAN INVELITOARE - RECEPTIE

A05	SECTIUNE CARACTERISTICA - RECEPTIE

A06	FATADA PRINCIPALA LA STRADA - RECEPTIE

A07	FATADA LATERALA DREAPTA - RECEPTIE

A08	FATADA POSTERIOARA - RECEPTIE

A09	FATADA LATERALA STANGA - RECEPTIE

A10	VEDERE PERSPECTIVA - RECEPTIE

A11	PLAN PARTER – VULCANIZARE SI POSTURI SPALARE

A12	PLAN INVELITOARE - VULCANIZARE SI POSTURI SPALARE

A13	SECTIUNE CARACTERISTICA - VULCANIZARE SI POSTURI SPALARE

A14	FATADA PRINCIPALA LA STRADA - VULCANIZARE SI POSTURI SPALARE

A15	FATADA LATERALA DREAPTA - VULCANIZARE SI POSTURI SPALARE

A16	FATADA POSTERIOARA - VULCANIZARE SI POSTURI SPALARE

A17	FATADA LATERALA STANGA - VULCANIZARE SI POSTURI SPALARE

A18	VEDERE PERSPECTIVA - VULCANIZARE SI POSTURI SPALARE

2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;

Nu este cazul.

3. schema-flux a gestionării deșeurilor;

Nu este cazul.

4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului

Nu este cazul.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

a)descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X, Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970;

Nu este cazul.

b)numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
  Nu este cazul.

c)prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului;
 Nu este cazul.

d)se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar;
 Nu este cazul.

e)se va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar;
Nu este cazul.

f)alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;

- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;

- corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Nu este cazul.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Nu este cazul.

3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nu este cazul.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

Nu este cazul.

Intocmit,

arh. Craciun Adriana

S.C. MAD ARCHITECTURE SOLUTIONS S.R.L.